Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № МЕР-ГО/2020/026

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Предмет: | „Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“ |
| --- | --- |

Горна Оряховица, 2020 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І:	Технически спецификации

Раздел II:	Правила за провеждане на процедурата

Раздел III:	Указания към участниците

Раздел iV:	Образци на документи, съдържащи се в офертата

Раздел V:	Проект на договор

# Раздел VI:	Образци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

В настоящия раздел са посочени основните норми, параметри и изисквания на необходимите за доставка на командни шкафове, командни табла, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф, за нуждите на МЕР Горна Оряховица.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обем на поръчката

Типовете командни шкафове, командни табла, релейни шкафове и лицеви панели и количествата за доставка са посочени в Таблица 1.

Таблица 1

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команден шкаф трансформатор | бр. | 2 |
| 2 | Команден шкаф извод | бр. | 3 |
| 3 | Командно табло Централна сигнализация тип А | бр. | 5 |
| 4 | Командно табло Централна сигнализация тип Б | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло Централна сигнализация тип В | бр. | 1 |
| 6 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 5 |
| 7 | Командно табло СН постоянен ток тип Б | бр. | 1 |
| 8 | Командно табло СН постоянен ток тип В | бр. | 1 |
| 9 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 4 |
| 10 | Командно табло СН променлив ток тип Б | бр. | 1 |
| 11 | Командно табло СН променлив ток тип В | бр. | 1 |
| 12 | Командно табло СН променлив ток тип Г | бр. | 1 |
| 13 | Релеен шкаф | бр. | 1 |
| 14 | Лицев панел командно табло тип А | бр. | 1 |
| 15 | Лицев панел командно табло тип Б | бр. | 1 |
| 16 | Лицев панел командно табло тип В | бр. | 1 |
| 17 | Лицев панел релейно табло тип А | бр. | 2 |
| 18 | Лицев панел релейно табло тип Б | бр. | 1 |
| 19 | Лицев панел релейно табло тип В | бр. | 1 |
| 20 | Електромерен шкаф | бр. | 1 |

2. Място на доставка

Склад на МЕР Горна Оряховица – адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение № 151.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. Стандарти и норми

Всички табла обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Таблата трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените табла, са както следва:

- БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени).

- БДС EN ISO 12944-1:2018 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:2017).

- БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2018).

- БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999).

- БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011).

- БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011).

- БДС EN ISO 9717:2018 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2017)

- БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания.

II. Основни изисквания към Команден шкаф трансформатор и Команден шкаф извод

1. Предназначение

Командните шкафове (КШ) ще се използват за управление на присъединения 110 kV в открита разпределителна уредба.

2. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж върху бетонов фундамент.

За всеки тип команден шкаф възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на командните шкафове е дадена в Приложение 1.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните шкафове са посочени в Приложение 8.

Командните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие с настоящите технически изисквания. За доставения шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, oкомплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкафовете да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

КШ трябва да се доставят с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

3. Специални изисквания

3.1. Механична част

Командните шкафове трябва да са изработени от материали, способни да издържат механичните, електрическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се наблюдават при нормални експлоатационни условия. Системата за антикорозионна защита трябва да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 12944-5 (или еквивалент) за категория на околната среда С3 и дълготрайност на покритието съгласно БДС EN ISO 12944-1 т.4.4 (или  еквивалент) – категория Н (над 15 години). Всички обвивки и разделни стени/прегради, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Металната обвивка на командните шкафове трябва да бъде изработена по възможност от цели листове нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm като една заварена конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати. Командните шафове да бъдат с необслужваема задна страна. Конструкцията на шкафовете в монтирано положение трябва да осигурява отлична механична устойчивост. Използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на компонентите на околната среда – UV радиация, корозионното въздействие на въздушното замърсяване, високи температури, дъждове, обледеняване, сняг, вятър или други фактори, характерни за околната среда.

Цветовото оформление на командните шкафове трябва да бъде светло сиво – RAL7032 – гладка повърхност.

Металната обвивка на командните шкафове може да бъде изработена и от неръждаема стоманена ламарина със съответната дебелина, гарантираща механичната здравина.

Командните шкафове трябва да бъдат окомплектовани с една метална предна вертикална врата, направена от стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа. По желание на изпълнителя може да бъде изработена от неръждаема стомана. Вратата трябва да осигурява стабилно затваряне, да бъде лесна за монтаж и демонтаж върху шкафа. Вратата трябва да се отваря отляво надясно. С оглед осигуряването на необходимата твърдост, предотвратяваща измятане, е задължително използването на 2 бр. усилващи вътрешни профили монтирани по дългата страна на вратата, в горната и долната й четвъртина на нивото на пантите. Вратата да се уплътнява чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение, гарантиращо степен на защита IP54 в съответствие с БДС EN 60529 (или еквивалент).

Вратата да бъде прикрепена към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратата да се фиксира в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да е защитно заземена чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник и да е снабдена с противозатварящо се устройство/фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device). От вътрешната й страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи.

Командните шкафове трябва да бъдат окомплектовани с две монтажни плочи – вътрешна неподвижна и външна подвижна, обособена като втора вътрешна врата на панти.

Неподвижната монтажна плоча да бъде изработена от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2,5 mm, електрогалванично поцинкована и неперфорирана. Фиксирането на неподвижната монтажна плоча в работно положение да става откъм задната й страна върху фиксирани опори. Монтажната плоча да бъде захваната за опорите чрез разглобяеми връзки – съединения, чрез болт или гайка, с осигурен видим достъп до тях неприкрит от кабелни канали, апаратура или комутация. Монтажната плоча да бъде защитно заземена чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Подвижната монтажна плоча да бъде изработена от същия материал и боядисана, както обвивката на шкафа и монтирана на панти, с възможност за отваряне ъгъл не по-малко от 90°. По желание на изпълнителя може да бъде изработена от неръждаема стомана, прахово-боядисана поцинкована ламарина или алуминиева ламарина с нанесено антикорозионно покритие. Фиксирането на подвижната монтажна плоча в работно положение да става с две болтови съединения или по някакъв друг начин, предполагащ лесно отвиване и завиване без използване на инструмент (перчата гайка или др.). Подвижната монтажна плоча трябва да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран жълто/зелен проводник. Вторичната комутация монтирана от задната й страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени към плочата. При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафовете трябва да се предвидят отвори с щуцери за преминаване на входящите и изходящите кабели. Щуцерите да бъдат снабдени със затваряща преграда (тапа) служеща за защита от проникване на влага и насекоми през неизползваните (резервни) щуцери. Шкафовете да бъдат доставени с монтирани от изпълнителя щуцери.

Командните шкафове трябва да бъдат окомплектовани с два броя вентилационни отвори, разположени на двете му къси страни (единият отвор да бъде разположен в долната четвърт на едната къса страна, а другият в горната четвърт на срещуположната страна на шкафа). Вентилационните отвори да бъдат покрити с вентилационна метална решетка. Задължително е да са от тип, непозволяващ проникването на влага и прах. Независимо от монтирането на прахозащита, от вътрешната страна на шкафа с размерите на вентилационната решетка да бъде положена метална мрежа (поцинкована, неръждаема или алуминиева) с размер на отвора от 1,5 mm до 3 mm, осигуряваща защита от насекоми. Вентилационните капаци и металната мрежа да бъдат захванати за стените на шкафа с обща болтова връзка (4 бр. М4 или М5), като болтовете, шайбите и гайките да са неръждаеми с клас А2.

За шкафовете да се предвиди и монтажна основа с демонтируем преден капак. Монтажната основа да се свързва с останалата част на шкафа чрез болтови връзки. Обвивката на основата да се изработи от ламарина с дебелина не по-малка от тази, от която е изработена основната част на шкафа. Антикорозионната обработка на основата трябва да бъде еднаква с тази на основната част. Минималната височина на основата трябва да бъде 300 mm. Конструкцията на основата трябва да гарантира отлична механична устойчивост. На монтажната основа да бъде монтиран 1 бр. вентилационен отвор. Вентилационният отвор да бъде покрит с вентилационна метална решетка.

Прикрепването към бетоновите фундаменти ще става чрез анкерни болтове, за които трябва да се предвидят отвори със съответния диаметър.

За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да образува затворено пространство (кутия). Горната повърхност трябва да отвежда атмосферните води без всякакъв остатък, като за целта може да препокрива вратата.

На шкафовете да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре. В двата края на шкафовете на късите страни да се предвидят минимум две точки за заземяване с възможност за закрепяне от външната страна на поцинкована метална шина с ширина 40mm чрез болтова връзка М10. Заземителната метална шина положена вътре в шкафа да бъде с електрическа връзка едновременно и към двата срещуположни излаза на шкафа с осигурено достатъчно сечение на свръзките. Болтовете (шпилките) и гайките трябва да бъдат поцинковани или неръждаеми клас А2.

3.2. Антикорозионна защита

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:

Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081 (или еквивалент) с минимална локална дебелина 25 μm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и бояджийското такова, както и за добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка - например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25;

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат (FePh) означение – БДС EN ISO 9717 (или еквивалент) – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие (ZnPh) означение БДС EN ISO 9717 или еквивалент) – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – да се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно- полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието - 60 μm.

Забележка: Ако КШ се изработват от неръждаема стомана, то изпълнението на първи и втори етап не е задължително.

3.3. Електрическа част

На подвижната монтажна плоча ще се разположи мнемосхемата и ще се монтират пакетни ключове, бутони за управление на съоръженията от КШ и електронни светлинни указатели за сигнализация положението на прекъсвачи и разединители (включено/изключено, съответно червен/зелен сигнал).

Мнемосхемата да се реализира с медна шина или с друг подходящ материал, боядисан червен цвят – съгласно БДС 1212:1970 (или еквивалент), с размер min 12/2 mm. Закрепването й да се извърши по начин гарантиращ сигурно и неподвижно захващане към монтажната плоча (например чрез болтове със скрити (фрезенкови) глави . При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило. Размерите на мнемосхемата да са съгласно предоставените от Възложителя чертежи.

На неподвижната монтажна плоча да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажният проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени на монтажните плочи по начин, позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Във всеки шкаф да се монтират LED осветително тяло с ключ, монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с автоматичен предпазител с номинален ток 16А и трифазен контакт, защитен с автоматичeн предпазител с номинален ток 16 А. За защита от образуване на конденз, във всеки шкаф да се монтират 2 броя нагреватели с подходяща мощност и терморегулатор управляващ тяхната работа.

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник, като краищата трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници. Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват във формат

XXX:NN;

YYY;

ZZZ:NN;

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример:   1Пр:2

101

X21:25.

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact B-Stift 0,5; Weidmuller 0,1 (или еквивалент). Не се допуска надписване с фулмастери, неотговарящи на посочените изисквания.

Цялата вторична комутация за КШ трябва да се изпълни съгласно предоставените от възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- токови и напреженови вериги – 2,5 mm2;

- вериги променлив ток 380/220V, трифазен и монофазен контакт – 2,5 mm2;

- оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в предоставените чертежи не е предвидено друго.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата, монтирана на отваряемата монтажна плоча да се изпълнят надписи от предната и задната страна. За апаратурата, монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на командния шкаф. Комутацията поместена на задната страна на подвижната плоча също се изпълнява в кабелни канали.

III. Основни изисквания към Командни табла Централна сигнализация

1. Предназначение

Командните табла централна сигнализация (ЦС)  ще се използват за монтаж на цифрови сигнални устройства, бутони, релета, автоматични предпазители (АП), клемореди, вторична комутация, пакетни превключватели, звънец 220VDC, звънец 220VAC и сирена 220VDC. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г., издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални табла от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж.

За всеки тип командно табло централна сигнализация възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на командните табла централна сигнализация  е дадена в Приложение 2.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните табла централна сигнализация са посочени в Приложение 8.

Командните табла централна сигнализация ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие с настоящите технически изисквания. За всяко доставяно табло трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командните табла ЦС трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на таблото, корпусите на комутационната апаратура и др., в таблата да се монтират заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на таблото да са свързани електрически.

На всяко командно табло да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Всяко командно табло трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Таблата да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на таблата до монтирането им.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

3. Специални изисквания

3.1. Механична част

Командните табла ЦС трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на таблата да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Таблата трябва да бъдат едностранно обслужваеми. Задната част да е изпълнена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратите да се отварят на ъгъл не по-малко от 150º. Вратата да се фиксира в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да е защитно заземена чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация монтирана от задната страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на таблото трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му да става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да са включени подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафовете да бъде светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност).

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа съгласно приложените чертежи.

3.2. Електрическа част

За всяко командно табло са предоставени чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и клеморедите в таблото, както и монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки.

В таблото да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (автоматични предпазители, сигнални клапи, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажният проводник. В командните табла да се монтират LED осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с подходящ автоматичен предпазител с номинален ток 16А.

Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Вътрешните за командното табло проводникови връзки се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник със сечение 1,5 мм2, като краищата трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници. Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN

YYY

ZZZ:NN

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример:		1Пр:2

101

X21:25

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact B-Stift 0,5; Weidmuller 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за командните табла ЦС трябва да се изпълни съгласно предоставените от възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги и вериги за сигнализация – 1,5 mm2, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбледняваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на таблото.

Ако посочените в офертата апарати са еквиваленти на посочените в количествените сметки, изпълнителят трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответствието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

IV. Основни изисквания към Командни табла СН постоянен ток

1. Предназначение

Командните табла собствени нужди (СН) постоянен ток ще се използват за монтаж на шини, проводници, автоматични предпазители, ключове, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г., издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

2. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални табла от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж.

За всеки тип командно табло СН постоянен ток възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на командните табла СН постоянен ток  е дадена в Приложение 3.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните табла СН постоянен ток са посочени в Приложение 8.

Командните табла ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие с настоящите технически изисквания. За всяко доставяно табло трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командните табла трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на таблата, корпусите на комутационната апаратура и др., в таблата да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на таблата да са свързани електрически.

На всяко командно табло да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Всяко командно табло трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Таблата да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на таблата до монтирането им.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

3. Специални изисквания

3.1. Механична част

Командните табла СН постоянен ток трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на таблата да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Командните табла СН постоянен ток са два типа и се различават по наличието на предна врата. В тази точка ще бъдат описани изискванията към двете табла, а всяко конкретно да се изпълни съгласно приложените чертежи.

За таблото с предна врата, на предната страна да се предвиди допълнителна врата осигуряваща плътно затваряне на таблото и визуален контакт върху апаратурата. Предната врата трябва да бъде с ляво отваряне, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 180°.

Задната част и на двата типа табла да е изпълнена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратите да се отварят на ъгъл не по-малък от 150º. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да са защитно заземени чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация монтирана от задната страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му да става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2 mm.

В доставката също така трябва да са включени подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на таблата да бъде светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност).

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа съгласно приложените чертежи.

3.2. Електрическа част

Изходите на всички предпазители и сигналните им контакти трябва да бъдат опроводени до клеморед.

На лицевата страна ще се монтират автоматичните предпазители и главните прекъсвачи зад лицеви панели с отвори.

В командните табла да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажният проводник. В командните табла да се монтират LED осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с подходящ автоматичен предпазител с номинален ток 16А.

Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN

YYY

ZZZ:NN

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример:		1Пр:2

101

X21:25

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact B-Stift 0,5; Weidmuller 0,1 (или еквивалент).

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Ако посочените в офертата апарати са еквиваленти на посочените в количествените сметки, изпълнителят трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответствието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

Вътрешните за командните табла проводникови връзки да се реализират с меден многожичен /гъвкав/ проводник със следните сечения:

- 25 мм2 – за връзки от и към автоматичен прекъсвач QF1;

- 10 мм2 – за силовите вериги на схемата за аварийно осветление;

- 6 мм2 – за връзки между шини постоянен ток и АП, и между АП и клеморед;

- 1.5 мм2  – за оперативни вериги и щитови уреди;

Краищата на проводниците трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници и кабелни обувки.

Медните шини да са с размер 40/4 мм, и да са окомплектовани с детайли за закрепване и изолзационни подложки. За ограничаване на достъпа да се  предвидят защитни капаци.

Проводниците със сечения 25 мм2 и 10 мм2 да са присъединени към шините с болтови връзки М8, а останалите с М6. Да се предвидят резервни отвори за болт М6, окомплектовани с възможност за присъединяване.

Всеки автоматичен прекъсвач да бъде самостоятелно захранен от шини постоянен ток.

V. Основни изисквания към Командни табла СН променлив ток

1. Предназначение

Командните табла собствени нужди (СН) променлив ток ще се използват за монтаж на шини, проводници, автоматични предпазители, ключове, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

2. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални табла от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж.

За всеки тип командно табло СН променлив ток възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на командните табла СН променлив ток  е дадена в Приложение 4.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на командните табла СН променлив ток са посочени в Приложение 8.

Командните табла ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие с настоящите технически изисквания. За всяко доставяно табло трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командните табла СН променлив ток трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на таблата, корпусите на комутационната апаратура и др., в таблата да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на таблата да са свързани електрически.

На всяко командно табло да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Всяко командно табло трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Таблата да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на таблата до монтирането им.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

3. Специални изисквания

3.1. Механична част

Командните табла трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на таблата да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Командните табла СН променлив ток са два типа и се различават по наличието на предна врата. В тази точка ще бъдат описани изискванията към двете табла, а всяко конкретно да се изпълни съгласно приложените чертежи.

За таблото с предна врата, на предната страна да се предвиди допълнителна врата осигуряваща плътно затваряне на таблото и визуален контакт върху апаратурата. Предната врата трябва да бъде с ляво отваряне, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 180°.

Задната част и на двете табла да е изпълнена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратите. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратите да се отварят на ъгъл не по-малко от 150º. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да са защитно заземени чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация монтирана от задната страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му да става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да са включени подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на таблата да бъде светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхост).

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа съгласно приложените чертежи.

3.2. Електрическа част

Изходите на всички предпазители и сигналните им контакти трябва да бъдат опроводени до клеморед.

В командните табла да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажния проводник. Във командните табла да се монтират LED осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с подходящ автоматичен предпазител с номинален ток 16А.

Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN

YYY

ZZZ:NN

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример:		1Пр:2

101

X21:25

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact B-Stift 0,5; Weidmuller 0,1 (или еквивалент).

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Да се предвиди изграждането на средства за търговско и контролно измерване на електрическата енергия. Токовите трансформатори да бъдат монтирани след главния прекъсвач Q1 на трансформатор СН в посока към шини ниско напрежение.

Монтираните токови трансформатори е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- клас на точност – 0,5 или по-висок.

- да отговарят на изискванията на Закон за измерванията, удостоверено със съответните знаци;

- към измервателните трансформатори да са приложени следните документи: Удостоверение за одобрен тип за експлоатация; Протокол за преминала първоначална метрологична проверка в оторизирана лаборатория.

Допуска се използване на един комплект токови измервателни трансформатори за търговско и техническо /контролно/ измерване, които да притежават по две отделни вторични намотки, отговарящи на описаните технически изисквания.

Ако посочените в офертата апарати са еквиваленти на посочените в количествените сметки, изпълнителят трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответствието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

Вътрешните за командните табла проводникови връзки да се реализират с меден многожичен /гъвкав/ проводник със следните сечения:

- 35 мм2 – за връзки от шини до автоматичен прекъсвач Q1 и от него до Q2;

- 6 мм2 – за връзки между шини променлив ток и АП, и между АП и клеморед;

- 4 мм2 – за токови вериги търговско и контролно мерене и щитов уред;

- 1,5 мм2  – за оперативни вериги и напреженови вериги за щитов уред;

Краищата на проводниците трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници и кабелни обувки.

Медните шини да са с размер 40/4 мм, и да са окомплектовани с детайли за закрепване и изолзационни подложки. За ограничаване на достъпа да се  предвидят защитни капаци.

Проводниците със сечения 35 мм2 да са присъединени към шините с болтови връзки М8, а останалите с М6. Да се предвидят резервни отвори за болт М6, окомплектовани с възможност за присъединяване. Всеки автоматичен прекъсвач да бъде самостоятелно захранен от шини променлив ток.

Опроводяването за всеки автоматичен прекъсвач да е по следния ред:

- за трифазен прекъсвач – три фази и последваща клема за нулев проводник свързана към нулевата шина;

- за еднофазен прекъсвач – фаза и последваща клема за нулев проводник свързана към нулевата шина.

VI. Основни изисквания към Релеен шкаф

1. Предназначение

Релейният шкаф (РШ) ще се използва за монтаж на релейни защити и прилежащата им апаратура – автоматични предпазители, ключове, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Той е предвиден за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

2. Общи изисквания

Ще се доставя неокомплектован с апаратура метален шкаф от затворен тип, стоящ, за неподвижен монтаж.

За релейния шкаф възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка е дадена в Приложение 5.

Минималните изисквания към апаратурата и материалите, използвани за окомплектоване на релейните шкафове са посочени в Приложение 8.

Релейният шкаф ще се приеме след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и на настоящите технически изисквания. При доставка за всеки шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Релейният шкаф трябва да осигурява надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41(или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и други в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 10/3 мм, комплектувана със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На релейния шкаф да се постави трайна табела съдържаща следната информация:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Релейният шкаф трябва да се достави с всички необходими за нормалната му експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания, относно условията за съхранение на шкафа до монтирането му.

На транспортната опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование/тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

3. Специални изисквания

3.1. Механична част

Релейният шкаф е с размери: ширина 800mm, дълбочина 600mm и височина 2200mm, с подвижна монтажна рамка, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система.

Релейният шкаф трябва да е изработен от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъде изработен от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация. Теглото на монтираната апаратура (релейни защити, релета, автоматични предпазители, ключове) на апаратната рамка е около 100 кг. Конструкцията на монтажната рамка и пантите трябва да позволява безпроблемното и отваряне.

Шкафът трябва да бъде  двустранно обслужваем, окомплектован с една  отваряема апаратна 19-инчова рамка, обособена като втора вътрешна врата на панти. Тя трябва да бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º.

На предната страна да се предвиди вертикална врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол на апаратурата върху цялата подвижна монтажна рамка. Вратата трябва да е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафа, осигуряваща плътно затваряне на таблото. Отварянето на предната врата да бъде според чертежите, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 180°.

Задната част на релейния шкаф да е изпълнена чрез врата с две крила прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратите да се отварят на ъгъл не по-малко от 180º.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки (за външната врата) и две (за вътрешната врата). Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device)/ и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. При напълно затворена врата (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529(или еквивалент).

На предната врата и двете крила на задната врата на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ ненарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по горе.

Вторичната комутация монтирана от задната страна на апаратната рамка да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му да става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2 мм.

В доставката също така трябва да са включени подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На страничните стени на шкафа от вътрешната страна да са монтирани по шест монтажни планки предвидени за закрепване на кабелни канали и клемореди, монтирани на DIN шина. На лявата странична стена да се монтират гъвкави (гофрирани) монтажни връзки с минимален диаметър 48 мм, осигурени с монтажни елементи за закрепване към отваряемата апаратна 19-инчова рамка. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

На горната страна на шкафа да се монтират две монтажни планки.

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа.

На 19-инчовата апаратна рамка са монтирани четири типа монтажни плочи:

- Плоча тип А да е във формата на джоб (касета). Предвидена е за монтиране на помощни релета и кабелни канали 80/30 мм. На страничните стени да са направени по шест отвора с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

- Плочите тип B да са с правоъгълна форма, като на тях ще се монтират цифрови релейни защити.

- Плочите тип D да са с правоъгълна форма за монтаж на ключове.

- Плоча тип С да е във формата на джоб (касета). Предвидена е за монтиране на два реда автоматични предпазители и кабелен канал 40/40 мм между тях. На страничните стени да се направи по един отвор с минимален диаметър 30мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. Да се предвиди затварящ капак с два прорязани канала, позволяващи включването и изключването на автоматичните предпазители. Всеки от прорязаните канали трябва да позволяват монтирането на девет двуполюсни  автоматични предпазители със сигнални контакти и един еднополюсен автоматичен предпазител.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафовете да бъде светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност).

3.2. Електрическа част

Ще бъдат предоставени чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и клеморедите в шкафа, както и монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки.

Във шкафа да се монтира LED осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с подходящ автоматичен предпазител с номинален ток 16А.

Вътрешните проводникови връзки за РШ да се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник, като краищата трябва да са кербовани /кримпвани/.

Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN

YYY

ZZZ:NN

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример:		1Пр:2

101

X21:25

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact B-Stift 0,5; Weidmuller 0,1 (или еквивалент).

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на шкафа.

Ако посочените в офертата апарати са еквиваленти на посочените в количествените сметки, Изпълнителят трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответсвието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

VII. Основни изисквания към Лицевите панели

1. Общи изисквания

Ще се доставят неокомплектовани с апаратура ламаринени лицеви панели за командни и релейни табла, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, които да заменят съществуващите.

Панелите трябва да се доставят окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие.

За всеки лицев панел възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи с размери и разположение на апаратурата.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на лицевите панели е дадена в Приложение 6 и Приложение 7.

2. Специални изисквания

2.1. Механична част

Лицевите панели трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm. Панелите да бъдат изработени от цели листи. При опасност от измятане се  допуска използването на усилващи вътрешни профили.

Преди боядисването, металната повърхност да се обработи против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Лицевите панели да бъдат прахово боядисани с цветовото оформление – светло сиво RAL 7032 (с гладка повърхност). Да се достави и 2000 ml от оригиналната боя за възстановяване на евентуални повреди по покритието и заличаване на стари надписи по старите командни табла.

Мнемосхемата да се реализира с медна шина или с друг подходящ материал, боядисан червен цвят – съгласно БДС 1212:1970 (или еквивалент), с размер min 12/2 mm. Закрепването й да се извърши по начин гарантиращ сигурно и неподвижно захващане към монтажната плоча (например чрез болтове със скрити (фрезенкови) глави . При това не се допуска използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило. Размерите на мнемосхемата да са съгласно предоставените от Възложителя чертежи.

На задната част на лицевите панели да се монтира болт за заземяване (чрез заварка), на който ще се заземяват електрическите апарати.

Към лицевите панели да се доставят монтажни елементи за всеки панел.

Лицевият панел релейно табло представлява отваряема монтажна рамка изработвена от квадратна профилна тръба и покрита със стоманена ламарина. Лицевите панели релейно табло трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Корпусът на панела да се изработи от квадратни профилни тръби 30х30х2 mm и да бъде покрит със стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm.

Теглото на монтираната апаратура (релейни защити, ключове) на лицевия панел е около 80 кг. Конструкцията на монтажната рамка и пантите трябва да позволява безпроблемното й отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º.

VIII. Основни изисквания към електромерен шкаф

1.Общи изисквания

Електромерният шкаф  за 4  електромера е само с едностранно обслужване.

Прието е, че електромерите, които се монтират в електромерния шкаф, са с максимален габарит В/Ш/Д в милиметри до 330/180/150 (по DIN 43857).

Изграден е от стоманена ламарина с дебелина от 1,5 mm до 2 mm, покрита с надеждно прахово- полимерно покритие с дебелина 60 микрона с цвят светло сиво по системата за описание и избор на цветове - RAL 7035. Покритието на шкафа да има гарантирана устойчивост 10 години;

- със стабилна конструкция с възможност за стоящ монтаж върху под без крака;

- клас на защита срещу проникване на прах и вода >1Р31 по БДС EN 60529:2001 или еквивалент;

- отворите, разположени на тавана на шкафа и в долната част на вратата следва да са прахозащитени;

- за заземяване на шкафа да се използва болт М8 със стандартно електропроводимо антикорозионно покритие, заварен в долната вътрешна част на задната стена на шкафа;

- за заземяване на монтажната плоча да се използва болт М8 и проводник с жълто - зелен цвят и сечение 16 mm2 към болта за заземяване на шкафа;

- за заземяване защитите от пренапрежение да се използва заземителен болт М6 на монтажната плочата. Използва се проводник с жълто-зелен цвят и сечение 6 mm2 и изолирани кабелни обувки с изолация от PVC.

2. Врати.

- вратите да са заземени е гъвкава връзка 4 mm2 към металната конструкция на корпуса на шкафа;

- вратите да са с прозорец от подходящ прозрачен безцветен нечуплив материал. Прозорецът да няма възможност да се демонтира при затворена врата;

- на вратата под прозореца да бъде монтирано приспособление с цел укрепване на гъвкавата кабелна връзка между монтираните на вратата сигнални устройства (НРх) и вертикален прорезен канал;

- вратите да са с ъгъл на отваряне не по-малък от 150° и с възможност за застопоряване в отворено положение;

- вратите да са със секретна брава и възможност за пломбиране на в затворено положение.

3.Елементи монтирани в шкафа

3.1 Монтажна плоча

- да е изпълнена от стомана с дебелина 2 mm, покрита е надеждно прахово-полимерно покритие с цвят светло сиво - RAL 7035;

- да има усилващ борд по краищата срещу деформация;

- да има възможност за лесно монтиране и демонтиране.

3.2 Шина TS 35/7.5 (DIN шина).

- носеща перфорирана симетрична шина от стомана с антикорозионно покритие, върху която се монтират всички видове клеми, контакти и апарати (без електромер).

3.3 Шина заземителна

- носеща нулева заземителна шина 10х3 mm с антикорозионно проводящо покритие. Същата да бъде заземена с гъвкава връзка 6 mm2 към металната конструкция на корпуса;

- на шината се монтират необходимият брой пружинни клеми с възможност за закрепване на кабели с диаметър от 10 mm - 20 mm за свързване на защитния екран на входящите в шкафа кабели.

3.4 Пружинна клема за свързване на защитния екран на кабелите.

- инсталират се на шина заземителна по т. 1.2.3;

- да позволяват лесен ръчен монтаж, демонтаж и подмяна, като за това не са необходими специални инструменти;

- пристягащата скоба напълно да компенсира промени в диаметъра на кабела чрез своята еластичност.

3.5 Прорезен кабелен канал за опроводяване.

- изпълнен от здрав PVC материал, самозагасяващ се по БДС EN 60695-11-10:2013 Метод В норма V- 0 или еквивалент;

- цвят светло сиво - RAL 7035.

4.  Клеми

- да се използват винтови клеми, отговарящи на изискванията на БДС EN 60947-7-1:2009 или еквивалент;

- да са изпълнени от материал самозагасяващ се по БДС EN 60695-1 1-10:2013 Метод В норма V-0 или еквивалент;

- да притежават устойчивост на токове на утечка CTI Group I (CTI > 600) по БДС EN 60950-1:2006 или еквивалент

- работен температурен обхват: от -60°С до +120°С;

- свързване на проводниците: с винтова връзка, гарантираща необходимата сила и повърхност на контактната зона, както и виброустойчивост;

- възможност за монтиране на шина TS 35 х 7.5 (DIN шина) по т. 1.2.2.;

4.1  Клеми за токови и напреженови вериги:

- тип-делими;

- възможност за присъединяване на гъвкав проводник със сечение до 6 mm2;

- окомплектовани с принадлежности: за разкъсване на веригата в клемата;

- окомплектовани с гнезда с диаметър на отвора 4 mm от двете страни на клемата за присъединяване на външна измервателна апаратура;

- с възможност за мостова връзка между клемите, реализирана с винтове;

- токовите клеми да имат вградена възможност за независимо шунтиране на всяка от фазите без използване на допълнителни проводници;

- с възможност за цветово маркиране на фази върху клемите или буксите;

- аксесоари: мост, разделителна пластина, крайна капачка, стопер, цифрово буквена маркировка и др.

4.2 Клеми за вериги 220VDC и 230VAC, и за сигнални и комуникационни вериги:

- тип - редови;

- възможност за присъединяване на гъвкав проводник със сечение до 2,5 mm2;

- възможност за мостова връзка между клемите, реализирана с винтове

- аксесоари: мост, разделителна пластина, крайна капачка, стопер, цифрово буквена маркировка и др.

5. Щуцери

- изпълнен от полиамид, с осигуряване на възможност за центриране, фиксиране и предотвратяване на усукване на кабела;

- цвят светло сиво - RAL 7035;

- клас на защита срещу проникване на прах и вода >1Р68 по БДС EN 60529:2001 или еквивалент;

- работен температурен диапазон от -40°С до + 90°С, за кратко време до + 140°С;

- устойчивост на горене : до 750°С

6. Проводници (само в електромерен шкаф)

- кабел тип H07V-K (ПВ-А2) за: токови и напреженови вериги; вериги за захранване от СН (DC и АС; вериги за сигнализация от защити от пренапрежение и от автоматични прекъсвачи. Да се използват изолирани накрайници (гилзи) от материал Е-Сu (електролитна мед), с покритие Sn (калай).

- минимални сечения на кабелите за измервателните вериги:

- токови вериги: 2,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 2,5/18mm за присъединяване към електромер и 2,5/12mm за всички останали присъединения;

- напреженови вериги: 1,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 1,5/18mm за присъединяване към електромер и 1,5/12mm за всички останали присъединения.

- минимално сечение на кабели за:

- захранване от СН (DC и АС): 1,5 mm2, с кабелни накрайници с размер 1,5/12mm;

- вериги за сигнализация от защити от пренапрежение и от автоматични прекъсвачи: 0,75 mm2, с кабелни накрайници с размер 0,75/10mm.

Препоръчително използване на следните цветове: жълт за фаза А, зелен за фаза В, червен за фаза С и син за неутрален проводник.

За електромерния шкаф възложителят ще предостави на избрания изпълнител конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на електромерен шкаф е дадена в Приложение 9.

IX. Изисквания към влаганата апаратура и електроматериали

1. Основните изисквания към влаганата апаратура и електроматериали са дадени в Приложение 8.

2. Когато изпълнителят предложи влагане на апаратура и електроматериали, различни от предвидените в проекта, то негово задължение е да докаже еквивалентността на предлаганите с предвидените материали.

X. Опаковка, транспорт и съхранение

Изпълнителят трябва да осигури подходяща опаковка (стреч фолио) срещу повреда по време на транспортирането им до крайната точка и съхранение на склад. Таблата и шкафовете трябва да са твърдо прихванати на дървени палети подходящи за обработване при транспорт и товарно-разтоварни дейности. Разходите по отстраняване на повредите при транспортирането  са за сметка на изпълнителя.

XI. Обем и период на доставките

Срокът за изпълнение е общо 140 календарни дни от датата на сключване на договора, разделен на 4 отделни доставки.

1. Срок за изпълнение на първа доставка – до 35 календарни дни от датата на сключване на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип В | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 6 | Командно табло ЦС тип Б | бр. | 1 |

2. Срок за изпълнение на втора доставка – до 70 календарни дни от датата на сключване на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |

3. Срок за изпълнение на трета доставка – до 105 календарни дни от датата на сключване на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 2 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип В | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 2 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип Г | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 2 |
| 6 | Командно табло ЦС тип В | бр. | 1 |
| 7 | Лицев панел командно табло тип А | бр. | 1 |
| 8 | Лицев панел командно табло тип Б | бр. | 1 |
| 9 | Лицев панел командно табло тип В | бр. | 1 |
| 10 | Лицев панел релейно табло тип А | бр. | 2 |
| 11 | Лицев панел релейно табло тип Б | бр. | 1 |
| 12 | Лицев панел релейно табло тип В | бр. | 1 |

4. Срок за изпълнение на четвърта доставка – до 140 календарни дни от датата на сключване на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 4 | Команден шкаф трансформатор | бр. | 2 |
| 5 | Команден шкаф извод | бр. | 3 |
| 6 | Релеен шкаф | бр. | 1 |
| 7 | Електромерен шкаф | бр. | 1 |

XII. Гаранционни срокове

1. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф – не по-кратък от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

2. Гаранционен срок на оборудване на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф – не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

Доставчикът ще гарантира за качеството на доставяното оборудване от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка. При поява на дефекти, те ще бъдат своевременно отстранявани, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно от Доставчика във възможния най-кратък срок. Всички гаранции на подмененото оборудване ще текат от датата на неговата подмяна.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1.

Техническа спецификация команден шкаф трансформатор;

Техническа спецификация команден шкаф извод.

Приложение 2.

Техническа спецификация командно табло ЦС тип А;

Техническа спецификация командно табло ЦС тип Б;

Техническа спецификация командно табло ЦС тип В;

Приложение 3.

Техническа спецификация командно табло СН постоянен ток тип А;

Техническа спецификация командно табло СН постоянен ток тип Б;

Техническа спецификация командно табло СН постоянен ток тип В;

Приложение 4.

Техническа спецификация командно табло СН променлив ток тип А;

Техническа спецификация командно табло СН променлив ток тип Б;

Техническа спецификация командно табло СН променлив ток тип В;

Техническа спецификация командно табло СН променлив ток тип Г;

Приложение 5.

Техническа спецификация релеен шкаф;

Приложение 6.

Техническа спецификация лицев панел командно табло тип А;

Техническа спецификация лицев панел командно табло тип Б;

Техническа спецификация лицев панел командно табло тип В;

Приложение 7.

Техническа спецификация лицев панел релейно табло тип А;

Техническа спецификация лицев панел релейно табло тип Б;

Техническа спецификация лицев панел релейно табло тип B;

Приложение 8.

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали.

Приложение 9.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка на електромерен шкаф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническа спецификация команден шкаф трансформатор

Техническа спецификация команден шкаф извод

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командни шкафове трансформатор и извод са посочени в Таблица 2.

Таблица 2

|  | КОМАНДЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР |
| --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на Команден шкаф Трансформатор, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 3 | 6 |
| 1.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 2 | 4 |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, | бр. | 3 | 6 |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО | бр. | 3 | 6 |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 | 4 |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 2 |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 2 |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 2 |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 | 2 |
| 1.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач | бр. | 3 | 6 |
| 1.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 2 |
| 1.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 | 2 |
| 1.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 | 2 |
| 1.14. | Нагревател 220V AC, 50W | бр. | 2 | 4 |
| 1.15. | Термостат 220V AC | бр. | 1 | 2 |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² | бр. | 25 | 50 |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² | бр. | 50 | 100 |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 4 | 8 |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр. | 5 | 10 |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² | бр. | 180 | 360 |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) | бр. | 36 | 72 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 9 | 18 |
| 1.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 | 80 |
| 1.18. | - Заглавна клема | бр. | 5 | 10 |
| 1.19. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 | 16 |
| 1.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm | м | 5 | 10 |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) | м | 6 | 12 |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) | м | 1 | 2 |
| 1.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 250 | 500 |
|  | - 2x1,5мм2 | бр. | 50 | 100 |
|  | - 2,5мм2 | бр. | 50 | 100 |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. | м | 1 | 2 |
| 1.25. | Кабелни щуцери: |  |  |  |
|  | - PG 29 | бр. | 23 | 46 |
|  | - PG 21 | бр. | 34 | 68 |
| 1.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 | м | 150 | 300 |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 | м | 50 | 100 |
| 1.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 200 | 400 |
| 1.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) | м | 1 | 2 |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ ИЗВОД |
| 2. | Доставка на Команден шкаф Извод, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: | бр. | 1 | 3 |
| 2.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 6 | 18 |
| 2.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 2 | 6 |
| 2.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, | бр. | 6 | 18 |
| 2.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО | бр. | 6 | 18 |
| 2.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 11 | 33 |
| 2.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 3 |
| 2.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 3 |
| 2.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 3 |
| 2.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 | 3 |
| 2.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач | бр. | 13 | 39 |
| 2.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 3 |
| 2.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 | 3 |
| 2.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 | 3 |
| 2.14. | Нагревател 220V AC, 50W | бр. | 2 | 6 |
| 2.15. | Термостат 220V AC | бр. | 1 | 3 |
| 2.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² | бр. | 50 | 150 |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² | бр. | 100 | 300 |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 10 | 30 |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр. | 5 | 15 |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 2 | 6 |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² | бр. | 180 | 540 |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) | бр. | 36 | 108 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 9 | 27 |
| 2.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 | 120 |
| 2.18. | - Заглавна клема | бр. | 5 | 15 |
| 2.19. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 | 24 |
| 2.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm | м | 5 | 15 |
| 2.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) | м | 6 | 18 |
| 2.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) | м | 1 | 3 |
| 2.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 | 900 |
|  | - 2x1,5мм2 | бр. | 50 | 150 |
|  | - 2,5мм2 | бр. | 50 | 150 |
| 2.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. | м | 1 | 3 |
| 2.25. | Кабелни щуцери: |  |  |  |
|  | - PG 29 | бр. | 23 | 69 |
|  | - PG 21 | бр. | 34 | 102 |
| 2.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 | м | 200 | 600 |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 | м | 100 | 300 |
| 2.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 300 | 900 |
| 2.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) | м | 1 | 3 |
| 2.29. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=4А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 | 3 |

Забележка: За всеки тип шкаф възложителят ще предостави конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми на Изпълнителя след сключване на договора за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Техническа спецификация  командно табло ЦС

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командно табло ЦС тип А са посочени в Таблица 3.

Таблица 3

|  | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип А |
| --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 5 |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 2 | 10 |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 3 | 15 |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 | 15 |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 | 5 |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 | 5 |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 | 5 |
| 1.7 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 2 | 10 |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 3 | 15 |
| 1.9 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 | 20 |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 11 | 55 |
| 1.11 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 | 5 |
| 1.12 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 3 | 15 |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 | 5 |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 | 5 |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 2 | 10 |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 6 mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 300 | 1500 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 600 | 3000 |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 21 | 105 |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 4 | 20 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 | 20 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 | 20 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 6 | 30 |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1000 | 5000 |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм | м. | 2 | 10 |
| 1.19 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 8 | 40 |
| 1.20 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 700 | 3500 |
| 1.21 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение 1,5mm2 | бр. | 700 | 3500 |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 5 |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 5 |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 5 |
| 1.25 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 5 | 25 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командно табло ЦС тип Б са посочени в Таблица 4.

Таблица 4

| ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип Б |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 3 | 3 |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 4 | 4 |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 | 3 |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 | 1 |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 | 1 |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 | 1 |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 8 | 8 |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 | 4 |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 14 | 14 |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 2 | 2 |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 1 | 1 |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 | 2 |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 | 1 |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 4 | 4 |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 332 | 332 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² | бр. | 664 | 664 |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 11 | 11 |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 | 4 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 11 | 11 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 | 22 |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1500 | 1500 |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм | м. | 4,4 | 4,4 |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 1000 | 1000 |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5mm2 | бр. | 600 | 600 |
|  | - 2x1,5mm2 | бр. | 300 | 300 |
| 1.21 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.22 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 3,6 | 3,6 |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командно табло ЦС тип В са посочени в Таблица 5.

Таблица 5

| ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип В |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 3 | 3 |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 4 | 4 |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 | 3 |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 | 1 |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 | 1 |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 | 1 |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 8 | 8 |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 | 4 |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 14 | 14 |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 2 | 2 |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 1 | 1 |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 | 2 |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 | 1 |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 4 | 4 |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 332 | 332 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² | бр. | 664 | 664 |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 11 | 11 |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 | 4 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 11 | 11 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 | 22 |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1500 | 1500 |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм | м. | 4,4 | 4,4 |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 1000 | 1000 |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5mm2 | бр. | 600 | 600 |
|  | - 2x1,5mm2 | бр. | 300 | 300 |
| 1.21 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 3,6 | 3,6 |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |

Забележка: За всеки тип шкаф възложителят ще предостави конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми на Изпълнителя след сключване на договора за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Техническа спецификация командно табло собствени нужди постоянен ток

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди постоянен ток тип А са посочени в Таблица 6.

Таблица 6

|  | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип А |
| --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 5 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100N4P TM63D с OF контакт или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод QF2 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 3S, еднополюсен – DF141 1P 50A 14x51mm или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN50 gG In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.7 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50MD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.8 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50P5; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.9 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.7 и поз. 1.8, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 | 10 |
| 1.10 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, СА3-КN22MD, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.11 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2,CA2 –KN22U7, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.12 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.13 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN.1S 600V DC или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.14 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM4UA33MW, 30- 300V DC или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.15 | Преобразувател за контрол на напрежението 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 | 5 |
| 1.16 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC – BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 | 16 |
| 1.17 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 | 5 |
| 1.18 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт – C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 1 | 5 |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 1 | 5 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 | 10 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 4 | 20 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 6 | 30 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 8 | 40 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 | 40 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 1 | 5 |
| 1.19 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.18, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 31 | 135 |
| 1.20 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 65 | 325 |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 130 | 650 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 31 | 155 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 5 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² | бр. | 118 | 590 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 236 | 1180 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 10 | 50 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 4 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 4 | 20 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 | 35 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 | 35 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 14 | 70 |
| 1.21 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 | 2000 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 1000 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 | 100 |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 | 200 |
| 1.22 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 70 |
| 1.23 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 300 | 1500 |
|  | - 6мм2 | м. | 300 | 1500 |
|  | - 10мм2 | м. | 200 | 1000 |
|  | - 25мм2 | м. | 10 | 50 |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 | 50 |
| 1.25 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 | 10 |
| 1.26 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 4 |
| 1.27 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 5 |
| 1.28 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 5 |
| 1.29 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 5 |
| 1.30 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 | 1500 |
|  | - 6мм2 | бр. | 200 | 1000 |
|  | - 10мм2 | бр. | 40 | 200 |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 | 50 |
| 1.31 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 | 400 |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 | 20 |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 | 20 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди постоянен ток тип Б  са посочени в Таблица 7.

Таблица 7

| ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип Б |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 | 3 |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 | 1 |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 5 | 5 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 | 7 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 8 | 8 |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 30 | 30 |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 6 | 6 |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 | 1 |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 80 | 80 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 160 | 160 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 40 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 | 140 |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 | 280 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 | 10 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 5 | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 8 | 8 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 | 22 |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 800 | 800 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 600 | 600 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 | 20 |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 | 80 |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 14 |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 | 400 |
|  | - 6мм2 | м. | 300 | 300 |
|  | - 10мм2 | м. | 40 | 40 |
|  | - 25мм2 | м. | 10 | 10 |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 14 | 14 |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 | 2 |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 0,8 |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 | 300 |
|  | - 6мм2 | бр. | 250 | 250 |
|  | - 10мм2 | бр. | 50 | 50 |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 | 10 |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 | 80 |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 | 4 |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 | 4 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди постоянен ток тип В  са посочени в Таблица 8.

Таблица 8

| ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип В |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 | 3 |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 | 1 |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 5 | 5 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 | 7 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 8 | 8 |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 30 | 30 |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 6 | 6 |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 | 1 |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 80 | 80 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 160 | 160 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 40 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 | 140 |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 | 280 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 | 10 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 5 | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 8 | 8 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 | 22 |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 800 | 800 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 600 | 600 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 | 20 |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 | 40 |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 14 |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 | 400 |
|  | - 6мм2 | м. | 300 | 300 |
|  | - 10мм2 | м. | 40 | 40 |
|  | - 25мм2 | м. | 10 | 10 |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 14 | 14 |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 | 2 |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 0,8 |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 | 300 |
|  | - 6мм2 | бр. | 250 | 250 |
|  | - 10мм2 | бр. | 50 | 50 |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 | 10 |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 | 80 |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 | 4 |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 | 4 |

Забележка: За всеки тип шкаф възложителят ще предостави конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми на Изпълнителя след сключване на договора за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Техническа спецификация командно табло собствени нужди променлив ток

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди променлив ток тип А са посочени в Таблица 9.

Таблица 9

|  | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип А |
| --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 4 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 | 4 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 | 4 |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 | 4 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 4 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 10 | 40 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 6 | 24 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 4 | 16 |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 1 | 4 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 8 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 8 | 32 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 | 32 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 2 | 8 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 | 12 |
|  | - за ном.ток 63А | бр. | 3 | 12 |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент | бр. | 49 | 196 |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А | бр. | 1 | 4 |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент | бр. | 1 | 4 |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 | 4 |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент | бр. | 9 | 36 |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² | бр. | 108 | 432 |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 | 864 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 2 | 8 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 1 | 4 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² | бр. | 1 | 4 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 48 | 196 |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 96 | 384 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 2 | 8 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 4 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 4 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - | бр. | 137 | 548 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 274 | 1096 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 8 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 3 | 12 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 | 16 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 | 16 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 | 32 |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 | 1600 |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 800 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 500 | 2000 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 800 |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 50 | 200 |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 56 |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 | 1600 |
|  | - 4мм2 | м. | 100 | 400 |
|  | - 6мм2 | м. | 700 | 2800 |
|  | - 35мм2 | м. | 12 | 48 |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 | 40 |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 | 12 |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 3,2 |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 | 1200 |
|  | - 4мм² | бр. | 50 | 200 |
|  | - 6мм² | бр. | 400 | 1600 |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 | 640 |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 18 | 72 |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. | бр. | 1 | 4 |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 1 | 4 |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 | 4 |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 4 |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 4 |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 4 |

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло собствени нужди променлив ток тип Б

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди променлив ток тип Б са посочени в Таблица 10.

Таблица 10

|  | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Б |
| --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 10 | 10 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 6 | 6 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 4 | 4 |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 1 | 1 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 8 | 8 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 | 8 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 63А | бр. | 3 | 3 |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент | бр. | 49 | 49 |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент | бр. | 9 | 9 |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² | бр. | 108 | 108 |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 | 216 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 48 | 48 |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 96 | 96 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - | бр. | 137 | 137 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 274 | 274 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 3 | 3 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 | 4 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 | 8 |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 | 400 |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 500 | 500 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 50 | 50 |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 14 |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 | 400 |
|  | - 4мм2 | м. | 100 | 100 |
|  | - 6мм2 | м. | 700 | 700 |
|  | - 35мм2 | м. | 18 | 18 |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 | 10 |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 | 3 |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 0,8 |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 | 300 |
|  | - 4мм² | бр. | 50 | 50 |
|  | - 6мм² | бр. | 400 | 400 |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 | 160 |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 24 | 24 |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло собствени нужди променлив ток тип В

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди променлив ток тип В са посочени в Таблица 11.

Таблица 11

| ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип В |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 8 | 8 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 | 7 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 6 | 6 |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 1 | 1 |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 7 | 7 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 13 | 13 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 4 | 4 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 | 3 |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 56 | 56 |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA | бр. | 9 | 9 |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент | бр. | 16 | 16 |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 32 | 32 |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова | бр. | 3 | 3 |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова | бр. | 1 | 1 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент | бр. | 180 | 180 |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 360 | 360 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 60 | 60 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 3 | 3 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 30 | 30 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 60 | 60 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 8 | 8 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 | 140 |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 | 280 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 | 10 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 4 | 4 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 18 | 18 |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 500 | 500 |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 1100 | 1100 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 100 | 100 |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 14 |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 500 | 500 |
|  | - 4мм2 | м. | 100 | 100 |
|  | - 6мм2 | м. | 800 | 800 |
|  | - 35мм2 | м. | 12 | 12 |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 | 10 |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 | 3 |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 0,8 |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 | 300 |
|  | - 4мм² | бр. | 100 | 100 |
|  | - 6мм² | бр. | 500 | 500 |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 | 160 |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 17 | 17 |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) | бр. | 2 | 2 |

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло собствени нужди променлив ток тип Г

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло собствени нужди променлив ток тип В са посочени в Таблица 12.

Таблица 12

| ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Г |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 8 | 8 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 | 3 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 | 7 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 6 | 6 |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 1 | 1 |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 7 | 7 |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 13 | 13 |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 4 | 4 |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 | 3 |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 56 | 56 |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент | бр. | 1 | 1 |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 | 1 |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA | бр. | 9 | 18 |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент | бр. | 16 | 16 |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 32 | 32 |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова | бр. | 3 | 3 |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова | бр. | 1 | 1 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент | бр. | 180 | 180 |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 360 | 360 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 60 | 60 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 3 | 3 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 30 | 30 |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 60 | 60 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 8 | 8 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 | 2 |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 | 140 |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 | 280 |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 | 10 |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 1 | 1 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 4 | 4 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 | 5 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 18 | 18 |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 500 | 500 |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 1100 | 1100 |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 | 200 |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 100 | 100 |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 | 14 |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 500 | 500 |
|  | - 4мм2 | м. | 100 | 100 |
|  | - 6мм2 | м. | 800 | 800 |
|  | - 35мм2 | м. | 12 | 12 |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 | 10 |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 | 3 |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 | 0,8 |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 | 300 |
|  | - 4мм² | бр. | 100 | 100 |
|  | - 6мм² | бр. | 500 | 500 |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 | 160 |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 17 | 17 |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 | 1 |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) | бр. | 2 | 2 |

Забележка: За всеки тип шкаф възложителят ще предостави конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми на Изпълнителя след сключване на договора за обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Техническа спецификация релеен шкаф

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на релеен шкаф са посочени в Таблица 13.

Таблица 13

| РЕЛЕЕН ШКАФ |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на релеен шкаф, стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, с подвижна монтажна рамка пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Iн=16А, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 | 1 |
| 1.3 | Контакт монофазен тип “Шуко” 16А, с възможност за монтаж на DIN-шина | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Техническа спецификация лицев панел командно табло

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел командно табло тип А са посочени в Таблица 14.

Таблица 14

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип А |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 | 30 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел командно табло тип Б са посочени в Таблица 15.

Таблица 15

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип Б |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 | 30 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел командно табло тип В са посочени в Таблица 16.

Таблица 16

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип В |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Техническа спецификация лицев панел релейно табло

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел релейно табло тип А са посочени в Таблица 17.

Таблица 17

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип А |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 2 |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 | 2 |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 | 2 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел релейно табло тип Б са посочени в Таблица 18.

Таблица 18

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип Б |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 | 1 |

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел релейно табло тип Б са посочени в Таблица 19.

Таблица 19

| ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип В |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| 1. | Доставка на лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 | 1 |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 | 1 |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

I. КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

2. Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

3. Основни изисквания към клемите

3.1 Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

3.2 Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

3.3 Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

3.4 Повишена устойчивост на чупене.

3.5 Изолационният материал да не абсорбира влага.

3.6 Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

3.7 Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

3.8 Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

3.9 Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

3.10 Възможност за монтаж на тест букси /за разкъсваеми клеми/.

3.11 Разкъсваеми клеми:

- възможност за пофазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни, фиксирани към клемата, изолирани мостове;

- възможност за едновременно поставяне на фиксирани свързващи мостове и подвижни шунтиращи мостове от една и съща страна на клемата;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- видимо разкъсване на напреженовите вериги;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата.

II. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

2. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда; (или еквивалент)

3. Основни изисквания към автоматичните предпазители

3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

3.2. Електрически характеристики:

3.2.1 Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

3.2.2 Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

III. ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

1. Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

2. Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни изисквания към пакетните ключове

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- ток Iе(AC21)=20A

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.3 А

IV. БУТОНИ

1. Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата;

- несветещ;

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

V. ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

1. Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4

3.2. Електрически характеристики:

- номинално оперативно напрежение Un=220 V DC;

- минимално напрежение на заработване: 0,5Un≤Umin≥0,8Un;

- допустимо трайно максимално напрежение: ≥1,1Un;

- консумация на бобината: ≤7 W;

- гарантиран брой комутации: ≥1x107;

- диелектричен тест: ≥2,0 kV/50 Hz/1 min;

- импулсен тест: ≥2,5 kV/1,2/50 µs;

- максимално напрежение върху контактите: ≥1,1Un;

- време на заработване на НО/НЗ контакт: ≤20 ms;

- време за възвръщане на НО/НЗ контакт: ≤40 ms;

- допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/R=40 ms при 220V DC: ≥0,14 A;

- допустим траен ток при затворен контакт: ≥10 A;

- допустим постоянен ток на включване при 220 V DC: ≥5 A.

VI. КАСЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.Предназначение

Касетата за технологична сигнализация е предназначена да индикира настъпили промени по отношение на нормалната работа на съоръженията в подстанциите на електроенергийната система. При постъпване на сигнал на някой от оперативните входове, касетата трябва да реагира с мигащо светлинно поле и да стартира предупредителна звукова сигнализация.

2. Стандарти и норми

Сигналните устройства трябва да отговарят на изискванията на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60 529 за степен на защита (IP код) (или еквивалент);

- БДС EN 61 000-4 за електромагнитна съвместимост (или еквивалент);

- Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

  - за монтаж на щит в отвор;

  - клеми за присъединяване на медни проводници със сечение до 1,5 mm2;

  - работен температурен диапазон от 0 до + 40 °С;

3.2. Електрически характеристики:

-   захранващо напрежение Uзхр. = 230 V ± 10% АС / 220 V ± 10% DC;

- оперативни входове – 6 броя;

- потенциални входове;

- възможност за избор за активиране на цифровите входове при поява или отпадане на входния сигнал;

- наличие на бутон за квитиране;

- релейни изходи – 2 броя, допустим ток при отваряне на контактите при L/R< 40 ms  при 220 V DC ≥  0.1 А;

- светлинни полета – 6 броя, LED RGB;

-   праг на нечуствителност на цифровите входове – 130 V;

- възможност за комуникация протокол MODBUS;

- възможност за квитиране през цифров вход;

- възможност за самодиагностика и наличие на изход предназначен за сигнализация при вътрешна повреда;

- възможност за синхронизиране на мигането на няколко устройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка на електромерен шкаф за четири електромера

Таблица 19

| ЕЛЕКТРОМЕРЕН ШКАФ ЕШ 4 |
| --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | К-во | Общо |
| I. | Доставка на Електромерен шкаф ЕШ 4: стоящ, за едностранно обслужване, цвят сиво - RAL 7035, изпълнен по монтажни схеми, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с размери 800/600/2200мм оборудван както следва: Брой врати: 2 броя отпред със стъкло | бр. | 1 | 1 |
| 1 | Защита от пренапрежение за токови вериги тип ISPRO 3+0 CRI 120/75 | бр. | 4 | 4 |
| 2 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO 4+0 CR 160/150 | бр. | 4 | 4 |
| 3 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO CR 80/275 | бр. | 1 | 1 |
| 4 | Автоматичен прекъсвач 2Р, 4А, 220 V DC | бр. | 1 | 1 |
| 5 | Автоматичен прекъсвач IP, 4А, крива С, 230 V АС | бр. | 1 | 1 |
| 6 | Помощен контакт NO/NC за автоматичен прекъсвач по поз. 5 | бр. | 1 | 1 |
| 7 | Контакт монофазен за DIN шина, единичен | бр. | 4 | 4 |
| 8 | LED лампа max. 10W. 4000К. 230V АС | бр. | 1 | 1 |
| 9 | Превключвател двупозиционен, 90°, 1 NO, 22mm, In=10A, 230 V АС | бр. | 1 | 1 |
| 10 | Клема неделима за оперативни вериги WDU 2.5/ZR , за проводник със сечение до 2.5mm2 | бр. | 57 | 57 |
| 11 | Крайна затваряща пластина за клема WAP 2.5-10 | бр. | 4 | 4 |
| 12 | Клема фиксираща с възможност за поставяне на надпис WEW 35/2 | бр. | 21 | 21 |
| 13 | Маркировки за клеморед SCHT 7, съгласно представен чертеж | бр. | 12 | 12 |
| 14 | Мост за клема, стационарен 2 позиционен WQV 2.5/2 | бр. | 9 | 9 |
| 15 | Мост за клема, стационарен 4 позиционен WQV 2.5/4 | бр. | 1 | 1 |
| 16 | Мост за клема, стационарен 10 позиционен WQV 2.5/10 | бр. | 3 | 3 |
| 17 | Клема заземителна WPE 2.5 | бр. | 1 | 1 |
| 18 | Маркировки за неделими клеми DEK 5/5 МС NE WS, съгласно представен чертеж | бр. | 114 | 114 |
| 19 | Разделителна пластина за клеми WAP 16+35 WTW 2.5-10 | бр. | 6 | 6 |
| 20 | Клема делима за токови вериги, с най-малко по две гнезда за мостова връзка от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2,тип WTL 6/3 | бр. | 40 | 40 |
| 21 | Мост стационарен 10 позиционен за токови клеми WQV 6/10 | бр. | 4 | 4 |
| 22 | Мост стационарен 2 позиционен за токови клеми WQV 6/2 | бр. | 12 | 12 |
| 23 | Мост 2 позиционен подвижен за шунтиране на токови вериги WKS 1/2 | бр. | 12 | 12 |
| 24 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21 .б/Ш/GE WTL6/3, 4mm2 | бр. | 20 | 20 |
| 25 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/GN WTL6/3, 4mm2 | бр. | 20 | 20 |
| 26 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/RT WTE6/3, 4mm2 | бр. | 20 | 20 |
| 27 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/SW WTE6/3, 4mm2 | бр. | 4 | 4 |
| 28 | Маркировки за токови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи | бр. | 80 | 80 |
| 29 | Клема делима за напреженови вериги с възможност за мостова връзка и измервателно гнездо и от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2, тип WTL 6/1 | бр. | 32 | 32 |
| 30 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GE | бр. | 8 | 8 |
| 31 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 1H/GN | бр. | 8 | 8 |
| 32 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/RT | бр. | 8 | 8 |
| 33 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/SW | бр. | 8 | 8 |
| 34 | Крайна затваряща пластина за напреженова клема WAP WTL6/1 | бр. | 4 | 4 |
| 35 | Пластина разделителна за напреженови клеми WTW WTE6/1 DB | бр. | 12 | 12 |
| 36 | Мост стационарен 2 полюсен за напреженови клеми QE 2 SAK6N | бр. | 16 | 16 |
| 37 | Свързваща втулка за мостова връзка VH 12/4.9/3.3 SAK6N | бр. | 32 | 32 |
| 38 | Монтажен винт за мост KISC МЗХ20.5/10 ЕК4 | бр. | 32 | 32 |
| 39 | Маркировки за напреженови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи | бр. | 64 | 64 |
| 40 | Маркировки за проводници със сечение 2.5 mm2, съгласно представени чертежи | бр. | 120 | 120 |
| 41 | Маркировки за проводници със сечение 1.5 mm2, съгласно представени чертежи | бр. | 200 | 200 |
| 42 | Шина за монтаж на клеми и апаратура TS 35X7.5 | m | 3,5 | 3,5 |
| 43 | Скоба пружинна за заземяване екран на контролни кабели с диаметър 10- 20mm, тип KLBUE 10-20 FM4 | бр. | 17 | 17 |
| 44 | PVC кабелен канал /ВхШ/-40х40 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 4 | 4 |
| 45 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х40 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 8,5 | 8,5 |
| 46 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х60 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 0.7 | 0.7 |
| 47 | Щуцер за кабел на антена | бр. | 4 | 4 |
| 48 | Шина заземителна 15/5 | m | 0.4 | 0.4 |
| 49 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/ 18mm, изолиран | бр. | 24 | 24 |
| 50 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/12mm, изолиран | бр. | 60 | 60 |
| 51 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm2/18mm, изолиран | бр. | 16 | 16 |
| 52 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1,5mm2/ 12mm, изолиран, съгласно представени чертежи | бр. | 180 | 180 |

Забележка:

- За електромерния шкаф възложителят ще предостави конструктивни чертежи, чертежи с разположение на апаратурата и монтажни схеми на Изпълнителя след сключване на договора за обществената поръчка.

- В електромерният шкаф следва да бъде предвидено опроводяване за устройство за сигнализация тип РЕС-607.

- Посочените в техническата спецификация типове апарати и материали могат да бъдат заменени с еквивалентни такива.

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в обстоятелствата, изисквани при включването им.

- След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

- Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.6. – 8.

- Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отвяряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т.14 може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 15, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

- Комисията отстранява от процедурата участник, който предложи ценово предложение с цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката, която се явява пределна.

- Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

- Ценовите предложения се класират по възходящ ред, като участникът предложил най – ниска цена се класира на първо място.

- В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всичките ѝ членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение.

РАЗДЕЛ III:УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях лица, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС. В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл. 107, т. 5 ЗОП.

- Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

- Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

- Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника или упълномощен от него представител лично или чрез пощата или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

- Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката.

- Опаковката по т.7 включва следните документи:

  - Опис на представените документи (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец.

  - Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

  - Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

- За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

- При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

- Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

- Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9.

- В случаите по т. 12 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

- До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

- Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

- Комуникация между възложителя и участниците:

  - Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

  - Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

  - Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

- Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

  - гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на оферта, в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица, се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php/, или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие на възложителя при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора.

Проектът на застрахователна полица се одобрява предварително от възложителя.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

  - Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

    - За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост.

    - За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП– удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, само в случаите когато документите не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път;

    - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

    - Декларация по чл. 42, ал. 2 т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

    - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

    - Декларация по чл. 66, ал. 2  от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

  - Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 18.2 и за посочените лица.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, както и документите по т. 18.2. за всеки член на обединението.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 18.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

  - В случаите по т. 18.5., когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

РАЗДЕЛ IV: Образци на документи, съдържащи се в офертаta

Опис на представените документи

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Tехническо предложение, съдържащо: |  |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| II. | Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |  |

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

Представляван от .............................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .....................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:..............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

Общ срок за изпълнение на поръчката: ………………(словом) (не повече от 140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано от влизане в сила на договора, разделен на 4 отделни доставки.

1. Срок за изпълнение на първа доставка - ………………(словом) (не повече от 35 (тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип В | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 6 | Командно табло ЦС тип Б | бр. | 1 |

2. Срок за изпълнение на втора доставка – ………………(словом) (не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |

3. Срок за изпълнение на трета доставка – ………………(словом) (не повече от 105 (сто и пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 2 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип В | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 2 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип Г | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 2 |
| 6 | Командно табло ЦС тип В | бр. | 1 |
| 7 | Лицев панел командно табло тип А | бр. | 1 |
| 8 | Лицев панел командно табло тип Б | бр. | 1 |
| 9 | Лицев панел командно табло тип В | бр. | 1 |
| 10 | Лицев панел релейно табло тип А | бр. | 2 |
| 11 | Лицев панел релейно табло тип Б | бр. | 1 |
| 12 | Лицев панел релейно табло тип В | бр. | 1 |

4. Срок за изпълнение на четвърта доставка – ………………(словом) (не повече от 140 (сто и четиридесет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 4 | Команден шкаф трансформатор | бр. | 2 |
| 5 | Команден шкаф извод | бр. | 3 |
| 6 | Релеен шкаф | бр. | 1 |
| 7 | Електромерен шкаф | бр. | 1 |

Гаранционен срок на доставените стоки:

- Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф – ............... (….словом….) (не по-кратък от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки);

- Гаранционен срок на оборудване на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф ............... (….словом….) (не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки).

Предлаганите от нас командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф по предмет на поръчката са подробно описани в приложената таблица към настоящото техническо предложение, относно произход /фирма, държава/ и съответните стандарти, на които отговарят.

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
| I | КОМАНДЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР |
| 1. | Команден шкаф Трансформатор, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: |  |  |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 1.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, |  |  |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, |  |  |
| 1.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач |  |  |
| 1.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.14. | Нагревател 220V AC, 50W |  |  |
| 1.15. | Термостат 220V AC |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална |  |  |
| 1.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 1.18. | - Заглавна клема |  |  |
| 1.19. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) |  |  |
| 1.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 2x1,5мм2 |  |  |
|  | - 2,5мм2 |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. |  |  |
| 1.25. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | - PG 29 |  |  |
|  | - PG 21 |  |  |
| 1.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 |  |  |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 |  |  |
| 1.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм |  |  |
| 1.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) |  |  |
| II | КОМАНДЕН ШКАФ ИЗВОД |
| 2. | Команден шкаф Извод, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: |  |  |
| 2.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 2.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 2.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, |  |  |
| 2.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО |  |  |
| 2.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, |  |  |
| 2.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач |  |  |
| 2.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 2.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 2.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 2.14. | Нагревател 220V AC, 50W |  |  |
| 2.15. | Термостат 220V AC |  |  |
| 2.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална |  |  |
| 2.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 2.18. | - Заглавна клема |  |  |
| 2.19. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 2.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm |  |  |
| 2.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) |  |  |
| 2.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) |  |  |
| 2.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 2x1,5мм2 |  |  |
|  | - 2,5мм2 |  |  |
| 2.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. |  |  |
| 2.25. | Кабелни щуцери: |  |  |
|  | - PG 29 |  |  |
|  | - PG 21 |  |  |
| 2.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 |  |  |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 |  |  |
| 2.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм |  |  |
| 2.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) |  |  |
| 2.29. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=4А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| III | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.9 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.11 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.12 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 6 mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм |  |  |
| 1.19 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.20 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 |  |  |
| 1.21 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение 1,5mm2 |  |  |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.25 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| IV | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). |  |  |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5mm2 |  |  |
|  | - 2x1,5mm2 |  |  |
| 1.21 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.22 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. |  |  |
| V | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). |  |  |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм |  |  |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5mm2 |  |  |
|  | - 2x1,5mm2 |  |  |
| 1.21 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. |  |  |
| VI | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100N4P TM63D с OF контакт или еквивалент |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод QF2 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 3S, еднополюсен – DF141 1P 50A 14x51mm или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN50 gG In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50MD; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.8 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50P5; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.7 и поз. 1.8, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, СА3-КN22MD, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2,CA2 –KN22U7, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент |  |  |
| 1.13 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN.1S 600V DC или еквивалент |  |  |
| 1.14 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM4UA33MW, 30- 300V DC или еквивалент |  |  |
| 1.15 | Преобразувател за контрол на напрежението 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент |  |  |
| 1.16 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC – BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 1.18 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт – C60H DC 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 4А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
| 1.19 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.18, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.20 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.21 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.22 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.23 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.25 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.26 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.27 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.28 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.29 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.30 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.31 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм2/M6 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 |  |  |
| VII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент |  |  |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент |  |  |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент |  |  |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент |  |  |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент |  |  |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент |  |  |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм2/M6 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 |  |  |
| VIII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент |  |  |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент |  |  |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент |  |  |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент |  |  |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент |  |  |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент |  |  |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване |  |  |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 20А |  |  |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент |  |  |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 10мм2 |  |  |
|  | - 25мм2 |  |  |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм2/M6 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 |  |  |
| IX | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
|  | - за ном.ток 50А |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
|  | - за ном.ток 63А |  |  |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 4мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 35мм2 |  |  |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм² |  |  |
|  | - 4мм² |  |  |
|  | - 6мм² |  |  |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм²/М6 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 |  |  |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. |  |  |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| X | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
|  | - за ном.ток 50А |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
|  | - за ном.ток 63А |  |  |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 4мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 35мм2 |  |  |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм² |  |  |
|  | - 4мм² |  |  |
|  | - 6мм² |  |  |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм²/М6 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 |  |  |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. |  |  |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| XI | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 4А |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA |  |  |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 4мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 35мм2 |  |  |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм² |  |  |
|  | - 4мм² |  |  |
|  | - 6мм² |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм²/М6 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 |  |  |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. |  |  |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) |  |  |
| XII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Г |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 6А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 4А |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 2А |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
|  | - за ном.ток 16А |  |  |
|  | - за ном.ток 25А |  |  |
|  | - за ном.ток 32А |  |  |
|  | - за ном.ток 40А |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |
|  | - за ном.ток 10А |  |  |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF |  |  |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA |  |  |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm |  |  |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм |  |  |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм2 |  |  |
|  | - 4мм2 |  |  |
|  | - 6мм2 |  |  |
|  | - 35мм2 |  |  |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |
|  | - 1,5мм² |  |  |
|  | - 4мм² |  |  |
|  | - 6мм² |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |
|  | - 6мм²/М6 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 |  |  |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. |  |  |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А |  |  |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” |  |  |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) |  |  |
| XIII | РЕЛЕЕН ШКАФ |
| 1. | Релеен шкаф, стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, с подвижна монтажна рамка пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Iн=16А, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |
| 1.2 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ |  |  |
| 1.3 | Контакт монофазен тип “Шуко” 16А, с възможност за монтаж на DIN-шина |  |  |
| XIV | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип А |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 |  |  |
| XV | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип Б |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 |  |  |
| XVI | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип В |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 |  |  |
| XVII | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип А |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши |  |  |
| XVIII | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип Б |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши |  |  |
| XIX | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип В |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши |  |  |
| XX | ЕЛЕКТРОМЕРЕН ШКАФ ЕШ 4 |
| 1 | Електромерен шкаф ЕШ 4: стоящ, за едностранно обслужване, цвят сиво - RAL 7035, изпълнен по монтажни схеми, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с размери 800/600/2200мм оборудван както следва: Брой врати: 2 броя отпред със стъкло |  |  |
| 2 | Защита от пренапрежение за токови вериги тип ISPRO 3+0 CRI 120/75 |  |  |
| 3 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO 4+0 CR 160/150 |  |  |
| 4 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO CR 80/275 |  |  |
| 5 | Автоматичен прекъсвач 2Р, 4А, 220 V DC |  |  |
| 6 | Автоматичен прекъсвач IP, 4А, крива С, 230 V АС |  |  |
| 7 | Помощен контакт NO/NC за автоматичен прекъсвач по поз. 5 |  |  |
| 8 | Контакт монофазен за DIN шина, единичен |  |  |
| 9 | LED лампа max. 10W. 4000К. 230V АС |  |  |
| 10 | Превключвател двупозиционен, 90°, 1 NO, 22mm, In=10A, 230 V АС |  |  |
| 11 | Клема неделима за оперативни вериги WDU 2.5/ZR , за проводник със сечение до 2.5mm2 |  |  |
| 12 | Крайна затваряща пластина за клема WAP 2.5-10 |  |  |
| 13 | Клема фиксираща с възможност за поставяне на надпис WEW 35/2 |  |  |
| 14 | Маркировки за клеморед SCHT 7, съгласно представен чертеж |  |  |
| 15 | Мост за клема, стационарен 2 позиционен WQV 2.5/2 |  |  |
| 16 | Мост за клема, стационарен 4 позиционен WQV 2.5/4 |  |  |
| 17 | Мост за клема, стационарен 10 позиционен WQV 2.5/10 |  |  |
| 18 | Клема заземителна WPE 2.5 |  |  |
| 19 | Маркировки за неделими клеми DEK 5/5 МС NE WS, съгласно представен чертеж |  |  |
| 20 | Разделителна пластина за клеми WAP 16+35 WTW 2.5-10 |  |  |
| 21 | Клема делима за токови вериги, с най-малко по две гнезда за мостова връзка от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2,тип WTL 6/3 |  |  |
| 22 | Мост стационарен 10 позиционен за токови клеми WQV 6/10 |  |  |
| 23 | Мост стационарен 2 позиционен за токови клеми WQV 6/2 |  |  |
| 24 | Мост 2 позиционен подвижен за шунтиране на токови вериги WKS 1/2 |  |  |
| 25 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21 .б/Ш/GE WTL6/3, 4mm2 |  |  |
| 26 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/GN WTL6/3, 4mm2 |  |  |
| 27 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/RT WTE6/3, 4mm2 |  |  |
| 28 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/SW WTE6/3, 4mm2 |  |  |
| 29 | Маркировки за токови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи |  |  |
| 30 | Клема делима за напреженови вериги с възможност за мостова връзка и измервателно гнездо и от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2, тип WTL 6/1 |  |  |
| 31 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GE |  |  |
| 32 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 1H/GN |  |  |
| 33 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/RT |  |  |
| 34 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/SW |  |  |
| 35 | Крайна затваряща пластина за напреженова клема WAP WTL6/1 |  |  |
| 36 | Пластина разделителна за напреженови клеми WTW WTE6/1 DB |  |  |
| 37 | Мост стационарен 2 полюсен за напреженови клеми QE 2 SAK6N |  |  |
| 38 | Свързваща втулка за мостова връзка VH 12/4.9/3.3 SAK6N |  |  |
| 39 | Монтажен винт за мост KISC МЗХ20.5/10 ЕК4 |  |  |
| 40 | Маркировки за напреженови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи |  |  |
| 41 | Маркировки за проводници със сечение 2.5 mm2, съгласно представени чертежи |  |  |
| 42 | Маркировки за проводници със сечение 1.5 mm2, съгласно представени чертежи |  |  |
| 43 | Шина за монтаж на клеми и апаратура TS 35X7.5 |  |  |
| 44 | Скоба пружинна за заземяване екран на контролни кабели с диаметър 10- 20mm, тип KLBUE 10-20 FM4 |  |  |
| 45 | PVC кабелен канал /ВхШ/-40х40 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 46 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х40 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 47 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х60 прорязан, съгласно представени чертежи |  |  |
| 48 | Щуцер за кабел на антена |  |  |
| 49 | Шина заземителна 15/5 |  |  |
| 50 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/ 18mm, изолиран, |  |  |
| 51 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/12mm, изолиран, |  |  |
| 52 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm2/18mm, изолиран, |  |  |
| 53 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1,5mm2/ 12mm, изолиран, съгласно представени чертежи |  |  |

Забележки:

1. Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.

2. Непопълването на ред/колона от таблицата в предложението за изпълнение на поръчката, води до отстраняване на участника.

Декларираме, че:

- Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.

- Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.

- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.

- При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам капацитета на трето лице и/или подизпълнител. Ненужното се зачертава!

Ще използвам ресурса на…………………….…………………..…………………………………. за………………..……………………………………………………………………………………..

В случай че съм потвърдил използването на капацитета на трето лице декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

В случай че съм потвърдил използването на подизпълнител декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ( когато е приложимо);

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата........................................................................................................................,

...............................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................................, издадена на ........................................... от ..................................................................... гр. ...............................................................................,

адрес: ...................................................................................................................................................., ...............................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ............................................................................................................................,

(посочете длъжността)

на..........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ………………………………………

...............................................................................................................................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .................................................... информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на основание......................................................................................................................................... (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					Декларатор:.........................................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

- Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на поръчката е ……………… (………………….словом………………………) лева, без ДДС.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | Количество | Ед. цена (дез ДДС) | Обща цена (без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | КОМАНДЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР |
| 1. | Команден шкаф Трансформатор, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 3 |  |  |
| 1.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 2 |  |  |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, | бр. | 3 |  |  |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО | бр. | 3 |  |  |
| 1.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 |  |  |
| 1.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |  |  |
| 1.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач | бр. | 3 |  |  |
| 1.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |  |  |
| 1.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.14. | Нагревател 220V AC, 50W | бр. | 2 |  |  |
| 1.15. | Термостат 220V AC | бр. | 1 |  |  |
| 1.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² | бр. | 25 |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² | бр. | 50 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 4 |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр. | 5 |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² | бр. | 180 |  |  |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) | бр. | 36 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 9 |  |  |
| 1.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |  |  |
| 1.18. | - Заглавна клема | бр. | 5 |  |  |
| 1.19. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 1.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm | м | 5 |  |  |
| 1.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) | м | 6 |  |  |
| 1.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) | м | 1 |  |  |
| 1.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 250 |  |  |
|  | - 2x1,5мм2 | бр. | 50 |  |  |
|  | - 2,5мм2 | бр. | 50 |  |  |
| 1.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. | м | 1 |  |  |
| 1.25. | Кабелни щуцери: |  |  |  |  |
|  | - PG 29 | бр. | 23 |  |  |
|  | - PG 21 | бр. | 34 |  |  |
| 1.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 | м | 150 |  |  |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 | м | 50 |  |  |
| 1.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 200 |  |  |
| 1.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) | м | 1 |  |  |
| Ц.1 | КОМАНДЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| I | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 2 (ДВА) КОМАНДНИ ШКАФА ТРАНСФОРМАТОР (Ц.1 х 2) |  |
| II | КОМАНДЕН ШКАФ ИЗВОД |
| 2. | Команден шкаф Извод, ламаринен, размери 1200/1600/400 мм, изпълнение IP55, изработен по предоставен чертеж, комплект с проводникови връзки и апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 2.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 6 |  |  |
| 2.2. | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (1-2); брой полюси – 4, 2НО+2НЗ; за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 2 |  |  |
| 2.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, | бр. | 6 |  |  |
| 2.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО | бр. | 6 |  |  |
| 2.5. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 11 |  |  |
| 2.6. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=10, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 2.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 2.8. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=25А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 2.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |  |  |
| 2.10. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач | бр. | 13 |  |  |
| 2.11. | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 2.12. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |  |  |
| 2.13. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 2.14. | Нагревател 220V AC, 50W | бр. | 2 |  |  |
| 2.15. | Термостат 220V AC | бр. | 1 |  |  |
| 2.16. | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова,със сечение до 10 mm² | бр. | 50 |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 10 mm² | бр. | 100 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 10 |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр. | 5 |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² | бр. | 180 |  |  |
|  | - Надпис за клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6 mm² (по 10бр.) | бр. | 36 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 9 |  |  |
| 2.17. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |  |  |
| 2.18. | - Заглавна клема | бр. | 5 |  |  |
| 2.19. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 2.20. | EURO-DIN шина 35x7,5 mm | м | 5 |  |  |
| 2.21. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60 мм (дълбок/широк) | м | 6 |  |  |
| 2.22. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80 мм (дълбок/широк) | м | 1 |  |  |
| 2.23. | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 |  |  |
|  | - 2x1,5мм2 | бр. | 50 |  |  |
|  | - 2,5мм2 | бр. | 50 |  |  |
| 2.24. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 44бр. | м | 1 |  |  |
| 2.25. | Кабелни щуцери: |  |  |  |  |
|  | - PG 29 | бр. | 23 |  |  |
|  | - PG 21 | бр. | 34 |  |  |
| 2.26. | Проводник с гъвкави медни жила |  |  |  |  |
|  | - ПВ А2-1,5мм2 | м | 200 |  |  |
|  | - ПВ А2-2,5мм2 | м | 100 |  |  |
| 2.27. | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (Бананки) - II-ри размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 300 |  |  |
| 2.28. | Шина за изработка на мнемосхема (съгласно предоставен четеж) | м | 1 |  |  |
| 2.29. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=4А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| Ц.2 | КОМАНДЕН ШКАФ ИЗВОД - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| II | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 3 (ТРИ) КОМАНДНИ ШКАФА ИЗВОД (Ц.2 х 3) |  |
| III | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 2 |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 3 |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 2 |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 3 |  |  |
| 1.9 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 11 |  |  |
| 1.11 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 3 |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 2 |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 6 mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 300 |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 600 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 21 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 4 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 6 |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1000 |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм | м. | 2 |  |  |
| 1.19 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 8 |  |  |
| 1.20 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 700 |  |  |
| 1.21 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение 1,5mm2 | бр. | 700 |  |  |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 5 |  |  |
| Ц.3 | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип А - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| III | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 5 (ПЕТ) ТАБЛА ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип А (Ц.3 х 5) |  |
| IV | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 3 |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 4 |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 8 |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 |  |  |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 14 |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 2 |  |  |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 1 |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 4 |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 332 |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² | бр. | 664 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 11 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 11 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1500 |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм | м. | 4,4 |  |  |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 1000 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5mm2 | бр. | 600 |  |  |
|  | - 2x1,5mm2 | бр. | 300 |  |  |
| 1.21 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.22 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 3,6 |  |  |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| IV | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип Б |  |
| V | ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 3 |  |  |
| 1.2 | Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт | бр. | 4 |  |  |
| 1.3 | Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт | бр. | 3 |  |  |
| 1.4 | Електронен звънец-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Електронен звънец-220V AC | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Електронна сирена-220V DC | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 8 |  |  |
| 1.8 | Реле помощно с 3 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 4 |  |  |
| 1.9 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VDC, Uзахр. 220VDC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 14 |  |  |
| 1.10 | Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали – Uвх. 220VAC, Uзахр. 220VАC - LSB 6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 2 |  |  |
| 1.12 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло 20А (90°). | бр. | 1 |  |  |
| 1.13 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, 220VDC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |  |  |
| 1.14 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 230/400VАC, крива на изключване “С”, с възможност за монтаж на сигнален контакт | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач към позиции 1.13 и 1.14. | бр. | 4 |  |  |
| 1.16 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен), и с възможност за винтово присъединяване на мост – UK 5 N или еквивалент | бр. | 332 |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4mm² | бр. | 664 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за оперативни клеми | бр. | 11 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина | бр. | 4 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен | бр. | 11 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 |  |  |
| 1.17 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели – II размер 2,5мм2 L=20мм | бр. | 1500 |  |  |
| 1.18 | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/80мм | м. | 4,4 |  |  |
| 1.19 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение 1,5mm2 | м. | 1000 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5mm2 | бр. | 600 |  |  |
|  | - 2x1,5mm2 | бр. | 300 |  |  |
| 1.21 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 3,6 |  |  |
| 1.22 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | Пакетен превключвател двупозиционен (1-2), осемполюсен, за монтаж на табло (60°) Merz A105/15 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| V | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛО ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ тип В |  |
| VI | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100N4P TM63D с OF контакт или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод QF2 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 3S, еднополюсен – DF141 1P 50A 14x51mm или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN50 gG In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50MD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50P5; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.9 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.7 и поз. 1.8, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.10 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, СА3-КN22MD, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2,CA2 –KN22U7, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Реле за време с време закъснение при заработване t 0,1s – 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.13 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN.1S 600V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.14 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM4UA33MW, 30- 300V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Преобразувател за контрол на напрежението 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.16 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC – BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 |  |  |
| 1.17 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 |  |  |
| 1.18 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт – C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 4 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 6 |  |  |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 1 |  |  |
| 1.19 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.18, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 31 |  |  |
| 1.20 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 65 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 130 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 31 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² | бр. | 118 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 236 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 10 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 4 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 4 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 14 |  |  |
| 1.21 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 |  |  |
| 1.22 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.23 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 300 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 300 |  |  |
|  | - 10мм2 | м. | 200 |  |  |
|  | - 25мм2 | м. | 10 |  |  |
| 1.24 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 |  |  |
| 1.25 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 |  |  |
| 1.26 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.27 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.28 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.29 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.30 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 |  |  |
|  | - 6мм2 | бр. | 200 |  |  |
|  | - 10мм2 | бр. | 40 |  |  |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 |  |  |
| 1.31 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
| Ц.6 | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип А - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| VI | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 5 (ПЕТ) ТАБЛА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип А (Ц.6 х 5) |  |
| VII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 |  |  |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 |  |  |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 5 |  |  |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 8 |  |  |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 30 |  |  |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 6 |  |  |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 |  |  |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 80 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 160 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 40 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 5 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 8 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 |  |  |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 800 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 600 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 |  |  |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 300 |  |  |
|  | - 10мм2 | м. | 40 |  |  |
|  | - 25мм2 | м. | 10 |  |  |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 14 |  |  |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 |  |  |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 |  |  |
|  | - 6мм2 | бр. | 250 |  |  |
|  | - 10мм2 | бр. | 50 |  |  |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 |  |  |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
| VII | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛO СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип Б |  |
| VIII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, с двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач QF1, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM80DC 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач QF2, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100 DC F 4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Товаров прекъсвач QS1, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач QS2, четириполюсен, Interpact 4P - INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Разединител със стопяем предпазител 1S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.6 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.5, DF3 FN100 gG In=100A или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.7 | Разединител със стопяем предпазител 2S, двуполюсен - DF222 2P 125A 22x58mm или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Предпазител за разединител със стопяем предпазител към поз. 1.7, DF3 FN63 gG In=63A или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.9 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D50AMD; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Контактор 2К, 220VAC, боб. 220VAC, LC1D50AP7; In=50A или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Спомагателен контактен блок към поз. 1.9 и поз. 1.10, LADN22 2NO+2NC, 220V AC/DC или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.12 | Реле помощно с три превключващи контакта KL1, R15-2013-23-1220-WT, 220V DC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.13 | Реле помощно с три превключващи контакта KL2, R15-2012-23-5230-UT, 220V AC окомплектовано с основа или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.14 | Реле за време с време закъснение при заработване КТ1 t=0,1s - 100h; 240V AC/DC - RE17LAMW или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.15 | Реле за контрол на изолацията СМ, CM-IWN-DC 24…240V DC или еквивалент | бр. | 2 |  |  |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение и с два превключващи контакта РН, RM22UA33MR, 15- 500V DC, 0,1 - 30s или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.17 | Преобразувател за контрол на напрежението P20H, 0…250Vdc, MODBUS RTU - P20H-74100E0 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.18 | Волтметър магнитоелектричен V, 0-250V DC - BC96 250V (M1173B), CIRCUTOR или еквивалент | бр. | 3 |  |  |
| 1.19 | Ключ пакетен Un=220DC; Номинален работен ток Ie(DC220V)=0,3A (Iе(AC21)=20A); брой положения - 2 (0-1); брой полюси – 2, 1НО+1НЗ ;(90°); за монтаж на врата; черна ръкохватка, винтово закрепване | бр. | 1 |  |  |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 5 |  |  |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 8 |  |  |
| 1.21 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.20, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 30 |  |  |
| 1.22 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380 VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Автоматичен прекъсвач, четириполюсен, раб. напрежение 380 VАC/450 VDC, динам. утойчивост 15kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60H 4P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 20А | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.22 и 1.23, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 6 |  |  |
| 1.25 | Бутон FB1 несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 |  |  |
| 1.26 | Сигнална лампа L1 с жълт цвят 220V DC - XB4BV65 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.27 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова - за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 80 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 160 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 40 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 5 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 8 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 22 |  |  |
| 1.28 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 800 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 600 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 20 |  |  |
|  | - за сечение 25 mm², дължина 20mm | бр. | 40 |  |  |
| 1.29 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.30 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 300 |  |  |
|  | - 10мм2 | м. | 40 |  |  |
|  | - 25мм2 | м. | 10 |  |  |
| 1.31 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 14 |  |  |
| 1.32 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 |  |  |
| 1.33 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.34 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.35 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.36 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.37 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | бр. | 300 |  |  |
|  | - 6мм2 | бр. | 250 |  |  |
|  | - 10мм2 | бр. | 50 |  |  |
|  | - 25мм2 | бр. | 10 |  |  |
| 1.38 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм2/M6 | бр. | 80 |  |  |
|  | - 10мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
|  | - 25мм2/M8 | бр. | 4 |  |  |
| VIII | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛO СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПОСТОЯНЕН ТОК тип В |  |
| IX | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип А |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 10 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 6 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 4 |  |  |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 63А | бр. | 3 |  |  |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент | бр. | 49 |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент | бр. | 9 |  |  |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² | бр. | 108 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 48 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 96 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - | бр. | 137 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 274 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 3 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 500 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 50 |  |  |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 |  |  |
|  | - 4мм2 | м. | 100 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 700 |  |  |
|  | - 35мм2 | м. | 12 |  |  |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 |  |  |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 |  |  |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 |  |  |
|  | - 4мм² | бр. | 50 |  |  |
|  | - 6мм² | бр. | 400 |  |  |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 18 |  |  |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| Ц.9 | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип А - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| IX | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 4 (ЧЕТИРИ) ТАБЛА СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип А (Ц.9 х 4) |  |
| X | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Б |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 2 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 10 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 6 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 4 |  |  |
|  | - за ном.ток 50А | бр. | 1 |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 63А | бр. | 3 |  |  |
| 1.6 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.4 и 1.5, 220VDC, 1НОК+1НЗК - Acti9 или еквивалент | бр. | 49 |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250VDC, динам. устойчивост 10kA, с възможност за монтаж на сигнален контакт за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК - CAH или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.9 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU02, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 или еквивалент | бр. | 9 |  |  |
| 1.11 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 16mm² | бр. | 108 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 16mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 16mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² | бр. | 48 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 96 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² - | бр. | 137 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 274 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 3 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 4 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 1.12 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 400 |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 500 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 50 |  |  |
| 1.13 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.14 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 400 |  |  |
|  | - 4мм2 | м. | 100 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 700 |  |  |
|  | - 35мм2 | м. | 18 |  |  |
| 1.15 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 |  |  |
| 1.16 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 |  |  |
| 1.17 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.18 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 |  |  |
|  | - 4мм² | бр. | 50 |  |  |
|  | - 6мм² | бр. | 400 |  |  |
| 1.19 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 24 |  |  |
| 1.20 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” – LP202 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.21 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.22 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| X | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛO СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Б |  |
| XI | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип В |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 6 |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 7 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 13 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 4 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 56 |  |  |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA | бр. | 9 |  |  |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент | бр. | 16 |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 32 |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова | бр. | 3 |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент | бр. | 180 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 360 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 60 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 3 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 30 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 60 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 8 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 4 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 18 |  |  |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 500 |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 1100 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 100 |  |  |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 500 |  |  |
|  | - 4мм2 | м. | 100 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 800 |  |  |
|  | - 35мм2 | м. | 12 |  |  |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 |  |  |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 |  |  |
|  | - 4мм² | бр. | 100 |  |  |
|  | - 6мм² | бр. | 500 |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 17 |  |  |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) | бр. | 2 |  |  |
| XI | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛO СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип В |  |
| XII | ТАБЛО СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Г |
| 1. | Табло стоящо, ламаринена конструкция 800/2050/600мм, двукрила задна метална врата, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, триполюсен, с моторно задвижване (220V DC) - Compact NSX160B 3P,TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина (220V DC) и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод - Compact NSX100B 3P,TM63D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя превключващи допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, ACPM 02 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 6А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 8 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 3 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 7 |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “B”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 4А | бр. | 6 |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 2P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 1 |  |  |
| 1.7 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |  |
|  | - за ном.ток 2А | бр. | 2 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 16А | бр. | 7 |  |  |
|  | - за ном.ток 25А | бр. | 13 |  |  |
|  | - за ном.ток 32А | бр. | 4 |  |  |
|  | - за ном.ток 40А | бр. | 3 |  |  |
| 1.8 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.5, 1.6 и поз. 1.7, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 56 |  |  |
| 1.9 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 250 VDC, динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - C60H DC 2P или еквиалент | бр. | 1 |  |  |
|  | - за ном.ток 10А | бр. | 1 |  |  |
| 1.10 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач поз. 1.9, 220VDC, 1C/O, OF | бр. | 1 |  |  |
| 1.11 | Реле минимално напреженово PH, трифазно, 380… 480VAC - RM22TU23 или еквивалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Токов трансформатор 100/5A, кл. на точност 0,5 , мощност на намотката ≥ 2,5VA | бр. | 9 |  |  |
| 1.13 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
|  | - Клема разделяема токова за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - URTK/SP или еквивалент | бр. | 16 |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 32 |  |  |
|  | - Подвижен шунтиращ мост четириполюсен за клема разделяема токова | бр. | 3 |  |  |
|  | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема токова | бр. | 1 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 10mm² (многожичен) - UK 10 N или еквивалент | бр. | 180 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 360 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 60 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 10mm² | бр. | 3 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 6mm² (многожичен) - UK 6 N или еквивалент | бр. | 30 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 60 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 8 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 6mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 2 |  |  |
|  | - Клема винтова редова-за оперативни вериги, за проводник със сечение до 4mm² (многожичен) - UK 5 N или еквивалент | бр. | 140 |  |  |
|  | - Надпис за клема редова до 4mm² | бр. | 280 |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 10 |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за клема редова до 4mm² | бр. | 1 |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 4mm² | бр. | 4 |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 18 |  |  |
| 1.14 | Маркировъчни пръстени за кабелни жила (бананки), бели с размери: |  |  |  |  |
|  | - за сечение 2,5 mm², дължина 20mm | бр. | 500 |  |  |
|  | - за сечение 4 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 6 mm², дължина 20mm | бр. | 1100 |  |  |
|  | - за сечение 10 mm², дължина 20mm | бр. | 200 |  |  |
|  | - за сечение 35 mm², дължина 20mm | бр. | 100 |  |  |
| 1.15 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм | м. | 14 |  |  |
| 1.16 | Проводник меден многожичен(гъвкав) с PVC изолация със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм2 | м. | 500 |  |  |
|  | - 4мм2 | м. | 100 |  |  |
|  | - 6мм2 | м. | 800 |  |  |
|  | - 35мм2 | м. | 12 |  |  |
| 1.17 | EURO-DIN шина 35x7,5мм за монтаж на апаратурата | м. | 10 |  |  |
| 1.18 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м. | 0,8 |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник с изолация за кербоване на проводник със сечение: |  |  |  |  |
|  | - 1,5мм² | бр. | 300 |  |  |
|  | - 4мм² | бр. | 100 |  |  |
|  | - 6мм² | бр. | 500 |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за проводник със сечение/отвор: |  |  |  |  |
|  | - 6мм²/М6 | бр. | 160 |  |  |
|  | - 35мм²/М8 | бр. | 17 |  |  |
| 1.22 | Светлинен индикатор за 220 VDC, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” - LP202 или еквивалент. | бр. | 1 |  |  |
| 1.23 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ с червена капачка н.о. и н.з. | бр. | 1 |  |  |
| 1.25 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.26 | Контакт монофазен за монтаж DIN шина тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.27 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230/400VАC, крива на изключване “С” | бр. | 1 |  |  |
| 1.28 | Кутия за монтаж на автоматични прекъсвачи - кутия от негорим материал с IP51, с прозрачен капак, с възможност за пломбиране, с минимални размери 150/140/100мм (д/ш/в) | бр. | 2 |  |  |
| XII | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ТАБЛO СОБСТВЕНИ НУЖДИ ПРОМЕНЛИВ ТОК тип Г |  |
| XIII | РЕЛЕЕН ШКАФ |
| 1. | Релеен шкаф, стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна метална врата, с подвижна монтажна рамка пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система, декоративни закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработено по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Iн=16А, 220 VAC , динам. утойчивост 10kA, крива на изключване “C”, с възможност за монтаж на сигнален контакт - iC60N 1P или еквиалент | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Осветително тяло LED лампа 220V AC, 8W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.3 | Контакт монофазен тип “Шуко” 16А, с възможност за монтаж на DIN-шина | бр. | 1 |  |  |
| XIII | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА РЕЛЕЕН ШКАФ |  |
| XIV | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип А |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 |  |  |
| XIV | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип А |  |
| XV | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип Б |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 |  |  |
| XV | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип Б |  |
| XVI | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип В |
| 1. | Лицев панел, ламаринен 590/1990мм, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Винт самопробивен DIN7504T с вградена шайба 4,2х16 | бр. | 30 |  |  |
| XVI | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ КОМАНДНО ТАБЛО тип В |  |
| XVII | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип А |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 |  |  |
| Ц.17 | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип А - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| IX | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА 2 (ДВА) ЛИЦЕВИ ПАНЕЛА РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип А (Ц.17 х 2) |  |
| XVIII | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип Б |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 |  |  |
| XVIII | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип Б |  |
| XIX | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип В |
| 1. | Лицев панел с размери 980/1210мм, отваряем, рамка от стоманена квадратна профилна тръба, покрита със стоманена ламарина, изработен по приложен чертеж | бр. | 1 |  |  |
| 1.1 | Болт с шестостенна глава, метрична цяла резба стомана М8х50мм | бр. | 1 |  |  |
| 1.2 | Гайка крилчата лята, заобл. големи уши | бр. | 1 |  |  |
| XIX | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЛИЦЕВ ПАНЕЛ РЕЛЕЙНО ТАБЛО тип В |  |
| XX | ЕЛЕКТРОМЕРЕН ШКАФ ЕШ 4 |
| 1 | Електромерен шкаф ЕШ 4: стоящ, за едностранно обслужване, цвят сиво - RAL 7035, изпълнен по монтажни схеми, комплект с редови клеми (мостчета, марки, фиксатори), апарати и пакети от проводници, с размери 800/600/2200мм оборудван както следва: Брой врати: 2 броя отпред със стъкло | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Защита от пренапрежение за токови вериги тип ISPRO 3+0 CRI 120/75 | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO 4+0 CR 160/150 | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Защита от пренапрежение за напреженови вериги тип ISPRO CR 80/275 | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Автоматичен прекъсвач 2Р, 4А, 220 V DC | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Автоматичен прекъсвач IP, 4А, крива С, 230 V АС | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Помощен контакт NO/NC за автоматичен прекъсвач по поз. 5 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Контакт монофазен за DIN шина, единичен | бр. | 4 |  |  |
| 9 | LED лампа max. 10W. 4000К. 230V АС | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Превключвател двупозиционен, 90°, 1 NO, 22mm, In=10A, 230 V АС | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Клема неделима за оперативни вериги WDU 2.5/ZR , за проводник със сечение до 2.5mm2 | бр. | 57 |  |  |
| 12 | Крайна затваряща пластина за клема WAP 2.5-10 | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Клема фиксираща с възможност за поставяне на надпис WEW 35/2 | бр. | 21 |  |  |
| 14 | Маркировки за клеморед SCHT 7, съгласно представен чертеж | бр. | 12 |  |  |
| 15 | Мост за клема, стационарен 2 позиционен WQV 2.5/2 | бр. | 9 |  |  |
| 16 | Мост за клема, стационарен 4 позиционен WQV 2.5/4 | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Мост за клема, стационарен 10 позиционен WQV 2.5/10 | бр. | 3 |  |  |
| 18 | Клема заземителна WPE 2.5 | бр. | 1 |  |  |
| 19 | Маркировки за неделими клеми DEK 5/5 МС NE WS, съгласно представен чертеж | бр. | 114 |  |  |
| 20 | Разделителна пластина за клеми WAP 16+35 WTW 2.5-10 | бр. | 6 |  |  |
| 21 | Клема делима за токови вериги, с най-малко по две гнезда за мостова връзка от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2,тип WTL 6/3 | бр. | 40 |  |  |
| 22 | Мост стационарен 10 позиционен за токови клеми WQV 6/10 | бр. | 4 |  |  |
| 23 | Мост стационарен 2 позиционен за токови клеми WQV 6/2 | бр. | 12 |  |  |
| 24 | Мост 2 позиционен подвижен за шунтиране на токови вериги WKS 1/2 | бр. | 12 |  |  |
| 25 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21 .б/Ш/GE WTL6/3, 4mm2 | бр. | 20 |  |  |
| 26 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/GN WTL6/3, 4mm2 | бр. | 20 |  |  |
| 27 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21.6/IH/RT WTE6/3, 4mm2 | бр. | 20 |  |  |
| 28 | Гнездо измервателно за токови клеми STB 21,6/IH/SW WTE6/3, 4mm2 | бр. | 4 |  |  |
| 29 | Маркировки за токови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи | бр. | 80 |  |  |
| 30 | Клема делима за напреженови вериги с възможност за мостова връзка и измервателно гнездо и от двете страни на деленето, за проводник със сечение до 6mm2, тип WTL 6/1 | бр. | 32 |  |  |
| 31 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/GE | бр. | 8 |  |  |
| 32 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 1H/GN | бр. | 8 |  |  |
| 33 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/RT | бр. | 8 |  |  |
| 34 | Гнездо измервателно за напреженови клеми STB 25 IH/SW | бр. | 8 |  |  |
| 35 | Крайна затваряща пластина за напреженова клема WAP WTL6/1 | бр. | 4 |  |  |
| 36 | Пластина разделителна за напреженови клеми WTW WTE6/1 DB | бр. | 12 |  |  |
| 37 | Мост стационарен 2 полюсен за напреженови клеми QE 2 SAK6N | бр. | 16 |  |  |
| 38 | Свързваща втулка за мостова връзка VH 12/4.9/3.3 SAK6N | бр. | 32 |  |  |
| 39 | Монтажен винт за мост KISC МЗХ20.5/10 ЕК4 | бр. | 32 |  |  |
| 40 | Маркировки за напреженови клеми DEK 5/8 МС NE WS, съгласно представени чертежи | бр. | 64 |  |  |
| 41 | Маркировки за проводници със сечение 2.5 mm2, съгласно представени чертежи | бр. | 120 |  |  |
| 42 | Маркировки за проводници със сечение 1.5 mm2, съгласно представени чертежи | бр. | 200 |  |  |
| 43 | Шина за монтаж на клеми и апаратура TS 35X7.5 | m | 3,5 |  |  |
| 44 | Скоба пружинна за заземяване екран на контролни кабели с диаметър 10- 20mm, тип KLBUE 10-20 FM4 | бр. | 17 |  |  |
| 45 | PVC кабелен канал /ВхШ/-40х40 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 4 |  |  |
| 46 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х40 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 8,5 |  |  |
| 47 | PVC кабелен канал /ВхШ/-60х60 прорязан, съгласно представени чертежи | m | 0.7 |  |  |
| 48 | Щуцер за кабел на антена | бр. | 4 |  |  |
| 49 | Шина заземителна 15/5 | m | 0.4 |  |  |
| 50 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/ 18mm, изолиран, | бр. | 24 |  |  |
| 51 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 2.5mm2/12mm, изолиран, | бр. | 60 |  |  |
| 52 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1.5mm2/18mm, изолиран, | бр. | 16 |  |  |
| 53 | Накрайник за кримпване на проводници със сечение 1,5mm2/ 12mm, изолиран, съгласно представени чертежи | бр. | 180 |  |  |
| XX | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРОМЕРЕН ШКАФ ЕШ 4 |  |
|  | ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX) |  |

при несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел V: Проект на договор

Д О Г О В О Р

№ МЕР-ГО-ДОГ-................/...................2020 г.

Днес, ………………….. г. в гр. Горна Оряховица се сключи настоящият договор между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, съгласно Решение по т. 2 от заседание на Управителния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г. и Решение от заседание на Надзорния съвет на ЕСО ЕАД от 06.02.2018 г., с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464/2018 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ...................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …..................................., представляван/а/о от ..........................................................., в качеството на .............................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“.

На основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Решение № ................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“, чрез използване на създадената Квалификационна система с предмет: „Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи”, открита с решение №104 от 31.01.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под №01379-2017-0002 на 03.02.2017 г, се сключи този Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да изпълни обществена поръчка за доставка в изпълнение на договор с предмет: „Доставка на релеен шкаф, електромерен шкаф, командни шкафове, лицеви панели, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица“, като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описаните в чл.1.2. командни шкафове, командни табла, релейни шкафове и лицеви панели, наричани по-надолу общо „стока” или „стоки“, съгласно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения № 1, 2 и 3 неразделна част от договора, в срокове и при условията, определени в този договор.

1.2.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките предмет на настоящия договор, както следва:

| 1.2.1 | Команден шкаф трансформатор | - | 2 | бр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Команден шкаф извод | - | 3 | бр. |
| 1.2.3 | Командно табло Централна сигнализация тип А | - | 5 | бр. |
| 1.2.4 | Командно табло Централна сигнализация тип Б | - | 1 | бр. |
| 1.2.5 | Командно табло Централна сигнализация тип В | - | 1 | бр. |
| 1.2.6 | Командно табло СН постоянен ток тип А | - | 5 | бр. |
| 1.2.7 | Командно табло СН постоянен ток тип Б | - | 1 | бр. |
| 1.2.8 | Командно табло СН постоянен ток тип В | - | 1 | бр. |
| 1.2.9 | Командно табло СН променлив ток тип А | - | 4 | бр. |
| 1.2.10 | Командно табло СН променлив ток тип Б | - | 1 | бр. |
| 1.2.11 | Командно табло СН променлив ток тип В | - | 1 | бр. |
| 1.2.12 | Командно табло СН променлив ток тип Г | - | 1 | бр. |
| 1.2.13 | Релеен шкаф | - | 1 | бр. |
| 1.2.14 | Лицев панел командно табло тип А | - | 1 | бр. |
| 1.2.15 | Лицев панел командно табло тип Б | - | 1 | бр. |
| 1.2.16 | Лицев панел командно табло тип В | - | 1 | бр. |
| 1.2.17 | Лицев панел релейно табло тип А | - | 2 | бр. |
| 1.2.18 | Лицев панел релейно табло тип Б | - | 1 | бр. |
| 1.2.19 | Лицев панел релейно табло тип В | - | 1 | бр. |
| 1.2.20 | Електромерен шкаф | - | 1 | бр. |

2. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнението на всички поети от страните задължения по договора.

2.2. Общият срок за доставка на стоката, предмет на настоящия договор, е до ................ (словом)  календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора, разделен на 4 отделни доставки.

2.2.1 Срок за изпълнение на първа доставка – ………………(словом) календарни дни считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип В | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 6 | Командно табло ЦС тип Б | бр. | 1 |

2.2.2 Срок за изпълнение на втора доставка – ………………(словом) календарни дни считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |

2.2.3. Срок за изпълнение на трета доставка – ………………(словом) календарни дни считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 2 |
| 2 | Командно табло СН постоянен ток тип В | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло СН променлив ток тип А | бр. | 2 |
| 4 | Командно табло СН променлив ток тип Г | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 2 |
| 6 | Командно табло ЦС тип В | бр. | 1 |
| 7 | Лицев панел командно табло тип А | бр. | 1 |
| 8 | Лицев панел командно табло тип Б | бр. | 1 |
| 9 | Лицев панел командно табло тип В | бр. | 1 |
| 10 | Лицев панел релейно табло тип А | бр. | 2 |
| 11 | Лицев панел релейно табло тип Б | бр. | 1 |
| 12 | Лицев панел релейно табло тип В | бр. | 1 |

2.2.4. Срок за изпълнение на четвърта доставка – ………………(словом) календарни дни считано от датата на влизане в сила на договора.

| № | Oписание материал | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно табло СН постоянен ток тип А | бр. | 1 |
| 2 | Командно табло СН променлив ток тип Б | бр. | 1 |
| 3 | Командно табло ЦС тип А | бр. | 1 |
| 4 | Команден шкаф трансформатор | бр. | 2 |
| 5 | Команден шкаф извод | бр. | 3 |
| 6 | Релеен шкаф | бр. | 1 |
| 7 | Електромерен шкаф | бр. | 1 |

2.3. За дата на изпълнение на доставката ще се счита датата на приемо-предавателния протокол по чл. 6.4., подписан без забележки в мястото за доставка.

2.4. Не се включва в определените по чл. 2.2. срокове времето за престой, когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички доставки или на определена доставка или на част от такава доставка. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.5. Място за изпълнение:

2.5.1. Място на доставка: Склад на МЕР Горна Оряховица – адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение № 151.

## 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

## 3.1. Общата стойност на договора е в размер на ……..  (......словом.........)лв., без ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

## 3.2. Цената по чл. 3.1., включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи, каквито и да е други разходи и/или разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива за своя сметка.

## 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените стоки по всяка отделна доставка, в размер на 100 % (сто процента), чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) календарни дни и след представяне на следните документи:

## (а) Оригинална фактура включваща общата стойност на приетата стока, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка съгласно буква „б”. Оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриерска поща, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е съгласил да получава електронна фактура; и

## (б) Оригинален приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 6.4, за извършена доставка до мястото на доставка по чл. 2.5.1.

## 3.5. Фактурите по чл. 3.4. задължително съдържат, номер и наименованието в SAP на всяка отделна стока, съгласно списъка от приложение № 4, единичните цени и количества на доставените стоки, както и всички останали законови реквизити.

## 3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 3.7. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## Банка:…………………………….

## BIC:…………………………….

## IBAN:	……………………………..

## 3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.7 в срок от 2 (два) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок.

## 3.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл. 66, ал. 7- ал. 10 от ЗОП.

## 4. ГАРАНЦИЯ,  ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

4.1. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на ..................... (..........словом........) лева, представляващи 5% ( (пет) процента) от стойността по чл. 3.1.

## 4.2. Посочената в чл. 4.1 гаранция обезпечава изпълнението на всички задължения по доставка на стоките или услугите в срок, както и всички други задължения по договора и е със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, и се представя в една от следните форми:

## парична сума внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена на https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); или

## неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която отговаря на изискванията на чл. 4.5 от договора; или

## застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без самоучастие, която се одобрява предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена и са настъпили условията за влизането й в сила, когато има такива.

## 4.3. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

## 4.4. Действията за привеждане на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следното:

## 4.4.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

## 4.4.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.5 от договора; или

## 4.4.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.7 от договора.

## 4.5. Когато като гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.5.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

## 4.5.2. да бъде със срок на валидност, обезпечаващ изпълнението на всички задължения по договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок от 30 дни преди изтичане на срока на валидност на издадената гаранция.

## 4.6. Всички банкови разходи (такси, комисионни, куриерски услуги и други) по издаването и поддържането на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, под формата на банкова гаранция, както и при пълно или частично усвояване на банковата гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или освобождаване на банковата гаранция преди изтичане на срока на валидност, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.7. Когато като гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора се представя застраховка, съгласно чл. 4.2.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на изискванията посочени в чл. 4.2.3.

## 4.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или предсрочното прекратяване на застрахователния договор, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, на етапи и при условия, както следва:

4.9.1. частично освобождаване на 80 % (осемдесет процента) от стойността на гаранцията, определена по чл. 4.1, след приключване и приемане по реда на този договор на последната доставка, посочена в чл. 2.2., удостоверено чрез съставянето на приемо-предавателен протокол по чл. 6.4. за приемане без забележки на съответната доставка;

4.9.2. окончателното освобождаване на остатъчната сума по гаранцията при липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) дни от изтичане на гаранционния срок на последното доставено оборудване по договора и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора.

## 4.10. Частичното освобождаване на гаранцията се извършва, както следва:

## 4.10.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора;

## 4.10.2. когато е във формата на банкова гаранция – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да редуцира сумата по предоставената банкова гаранция при условията на чл. 4.9, като предостави документ за изменение към банковата гаранция или нова при условията на чл. 4.9;

## 4.10.3. когато гаранцията е във формата на застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да редуцира сумата по застрахователното покритие при условията на чл. 4.9.

## 4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или в пълен размер сумата  от гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.12. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил частично или в пълен размер гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, и/или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора да бъде в размер, съответстващ на оставащия етап от изпълнението на договора.

## 4.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора са престояли при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката в подходяща опаковка (стреч фолио) срещу повреда по време на транспортирането ѝ до крайната точка и съхранение на склад. Командните табла трябва да са твърдо прихванати на дървени палети подходящи за обработване при транспорт и товарно- разтоварни дейности. Стоката се придружава от документите, посочени в Техническите спецификации, неразделна част от този договор.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоката ще бъде доставена. В писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни и други (ако има такива, като копие от протоколи от изпитвания и сертификати) документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в мястото/местата на доставка по чл. 2.5.1. В уведомлението задължително се посочва номер и наименованието в SAP на всяка отделна стока, съгласно списъка от приложение № 4, и количества на доставените стоки.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва след получаване на писмено уведомление по чл. 5.3 на определеното за това място/места на доставка, съгласно чл. 2.5.1. и изискванията в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи приложение към този договор, като в мястото на доставка се съставя и подписва приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 6.4., от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При доставка стоката ще бъде придружавана от опаковъчен лист/спецификация на доставяната стока и от останалите документи, посочени в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и този договор.

## 6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да планира пристигането на доставката в мястото/местата на доставка само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

## 6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация за деня на доставка, с цел осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.

6.4. Доставяните стоки се приемат с приемо-предавателен протокол (в съответствие с чл. 6.1.), подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада - в мястото на доставка. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.4.1. В случай че в деня на приемане на стоката в мястото за доставка по чл. 2.5.1. не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателният протокол се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и два оригинални екземпляра се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител за подписване на приемо-предавателен протокол се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола.

## 6.5. В случай че по време на разтоварване на стоките се констатират недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване, изтекъл срок на годност, несъответствие с техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други несъответствия или дефекти или недостатъци, включително липса на придружаващ/и документ/и) по опаковките на доставените стоки или по отношение на самите стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра подписани от представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответстващи на изискванията (включително относно разпределението по места на доставка) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки с приемо-предавателен протокол по реда на чл.6.4. Дефектните такива, или с други несъответствия (или не съгласно уговореното, включително не съгласно уговореното в Техническите спецификации относно придружаващите документи за стоката) не се приемат и се считат недоставени. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира неустойка, в размера посочен в чл. 10.1. от този договор, за всеки ден от забавата, считано от изтичането на сроковете определени в чл. 2.2. до датата, на която стоките бъдат доставени/заменени с нови и качествени такива.

## 6.5.1. В случай че в деня на приемане на стоката в мястото на доставка по чл. 2.5.1. не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или когато последният откаже да положи подписа си,  констативният протокол по чл.6.5. се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един оригинален екземпляр се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител или отказът от полагане на подпис се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола. Отказът от полагане на подпис се отразява в протокола.

## 6.6. В случай че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.4. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

## 6.7. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в или относно необходимите документи, придружаващи стоката или закъснение в сроковете определени в чл. 2.2., ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 6.8. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6.4. в мястото на доставка.

## 7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неупотребявани, не са спрени от производство, стоките са с качество, отговарящо на условията на този договор, на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Техническите спецификации и на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, доставени по този договор, нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие, или пропуск на производителя, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще действа добросъвестно с максималната дължима грижа за изпълнение на този договор.

7.4. Гаранционният срок на стоките, предмет на настоящия договор е:

    - Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа) на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф – ............... (…словом…) години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол по чл.6.4, подписан без забележки).

    - Гаранционен срок на оборудване на на командни шкафове, табла СН и централна сигнализация, релейни шкафове, лицеви панели и електромерен шкаф – ............... (…словом…) месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол по чл.6.4, подписан без забележки).

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, подменя/заменя за своя сметка всички стоки, за които се установят недостатъци/ дефекти/ несъответствия, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### 7.6. Гаранционният срок на подменените/заменените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки, в случаите по чл. 7.5., е съгласно чл. 7.4. от този договор, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за подмяната/замяната при условията на чл. 6.4. от настоящия договор.

### 7.7. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл. 7.5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира правата си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ годност за ползването по предназначение на стоките в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гаранционния срок.

## 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

## 8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

## 8.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

## 8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. да получи цената за доставка на стоките при условията и по реда на този договор.

8.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.2.2.1. да достави стоките, предмет на настоящия договор, както и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към този договор;

8.2.2.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.2.3. да изпълнява всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор;

8.2.2.4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.3. от договора;

8.2.2.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата му, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;

8.2.2.6. да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата му и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

8.2.2.7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП (ако е приложимо);

8.2.2.8. да изпълнява договора в пълно съответствие с всички предварително обявени условия по обществената поръчка.

8.2.2.9. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ годност за ползването по предназначение на стоките в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гаранционния срок.

8.3. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

## 8.3.1.1. да получи изпълнението по договора в уговорените срокове, количества и с уговореното качество;

## 8.3.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да изисква и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора;

## 8.3.1.3. да прави рекламации при условията и по реда на чл. 9;

## 8.3.1.4. да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка и без подписване на двустранен протокол за прихващане при спазване на разпоредбите на договора, ЗЗД и действащото законодателство.

## 8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

## 8.3.2.1. да приеме доставените стоки, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

## 8.3.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

## 8.3.2.3. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.3. от договора;

## 8.3.2.5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този договор;

## 8.3.2.5. да усвои гаранцията за изпълнение при неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по този договор.

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка на доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.5.

9.2. Стоката, за която при доставката се констатира, че не е в съответствие с уговореното количество и/или качество, и/или при която се констатира друго несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или с условията на договора, трябва бъде доставена допълнително и/или подменена/заменена с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща или подменена стока.

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър търговец при изпълнение на този договор.

9.5.Рекламациите за качество и/или скрити недостатъци, и/или каквото и да е несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или с условията на договора, установени след приемането на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се правят с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък и/или несъответствието.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и/или несъответствия, след установяването им в съответствие с чл. 9.5., като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по чл. 7.5. за своя сметка да направи доставка на нова стока без недостатъци и несъответствия.

9.7. Рисковете и разходите, свързани с предявяването на рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително транспортирането на липсващата, дефектната или заменена стока и/или извършване на всякакви други необходими дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на срока по чл. 7.4., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.8. Гаранционният срок на подменена/заменена стока е съгласно чл. 7.4., считано от датата на приемането ѝ с протокол, съгласно чл. 6.4.

## 10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

## 10.1. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на сроковете по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху общата цена на недоставените количества стоки за конкретната доставка в сроковете за доставка, уговорени в настоящия договор, чиято цена е определена по единични цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 40% (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на срока по чл. 7.5., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху стойността на стоката, подлежаща на замяна, за всеки ден от забавата, но не повече от 40% (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши замяната на стоката.

## 10.3. Сумата на неустойките се заплаща от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след изтичане на този срок да я усвои частично или в пълен размер от гаранцията за изпълнение, или да бъде прихваната от следващата дължима сума за плащане по фактура.

## 10.4. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

## 10.5. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в сроковете, определени в този договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

## 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

## 11.1. Този договор се прекратява:

## 11.1.1. с изтичане на срока на договора по чл. 2.1 и при изпълнението на всички задължения на страните по него;

## 11.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

## 11.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

## 11.2. Договорът може да бъде прекратен:

## 11.2.1.	по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

## 11.2.2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.

## 11.2.3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 12.8 от този договор, ако след представяне на доказателства за настъпването й времетраенето на непреодолимата сила е било повече от 15 (петнадесет)  дни или доказателствата от БТПП не са представени в указания срок.

## 11.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. За незначителна се счита част по–малка от 5% от обема на цялостното изпълнение на отделна доставка, а в случай на доставка на многокомпонентна стока, такава част от нея, която не препятства нормалното самостоятелно функциониране на доставената стока или част от нея.

## 11.4. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

## 11.4.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стока, предмет на този договор, за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря;

## 11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отклонение от условията за изпълнение на обществената поръчка/Техническите спецификации и/или Техническото предложение.

## 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 12.12.1. от този договор.

11.11. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

11.11.1. да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.11.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

## 11.11.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

## 11.12. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

12.1.2.1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

12.1.2.2. Разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

## 12.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

## 12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл. 12.3.3., конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

## 12.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор, от която и да е от страните; или

## 12.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; или

## 12.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да изпълни такова изискване;

12.3.3.4. В случаите по чл. 12.3.3.2 или чл. 12.3.3.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 12.3.4. Задълженията за конфиденциалност се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него дружества и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

## 12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

## 12.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на този договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

## 12.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

## 12.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с и/или по повод изпълнението на предмета на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано.

12.5. Авторски права. Патентни права

12.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и писмени материали, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

12.5.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

12.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

12.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

12.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

12.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

12.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски (или техни сродни) права на трети лица.

12.5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и на всяка и всички части от нея.

12.5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на стоката, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на този договор.

12.5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1.Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

## 12.8.5.1. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

## 12.8.5.2. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

## 12.8.5.3. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

## 12.8.5.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните може да прекрати договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие до другата страна. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления (включително отделните поръчки за доставки) между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този договор данните на страните са, както следва:

12.10.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение“ №151

Тел.: 0618 61305

Факс: 0618 64232

e-mail: i.bonchev@go.eso.bg

Лице за контакт: Илия Бончев

12.10.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: …………………………….

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

12.10.3.1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

12.10.3.2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

12.10.3.3.  Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

12.10.3.3. Датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането – при изпращане по факс;

12.10.3.4. Датата на изпращането – при изпращане по електронна поща.

12.3.4. При промяна на посочените адреси, телефони или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

12.13. Под изпълнена доставка по този договор следва да се разбира цялото доставено количество съгласно чл.1.2.

12.14. Екземпляри

12.14.1. Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

12.15. Приложения, представляващи неразделна част от договора:

12.15.1. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на стоките по SAP номер, съгласно Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – предоставя се само на участника определен за изпълнител;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Раздел VI: образци на документи, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от поканата) от прогнозната стойност на поръчката, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ……………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  допълнително 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата: ........................................................, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ..............................................., постоянен адрес: ............................................................, гражданство/а: .............................................................., документ за самоличност: ...................................................., ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП . Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

_________ (1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                              Декларатор...........................                .......................

(подпис)