#### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### РЕФ. № МЕР-РС/2020/011

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с  предмет: “Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе“

Русе, 2020 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І:	Технически спецификации

Раздел ІI:	Правила за провеждане на процедурата

Раздел ІII:	Указания към участниците

Раздел IV:	Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

Раздел V:	Образци на документи

Раздел VI:	Проект на договор

Раздел VII:	Образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Обем на поръчката

Предвижда се изработка и доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за нуждите на п/ст Латекс, п/ст Две могили, п/ст Борово, п/ст Тутракан, п/ст Алфатар, п/ст Дулово и п/ст Разград към МЕР Русе.

Типовете шкафове и лицеви панели, и количествата за доставка са посочени в следните таблици:

Таблица 1а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Две могили | бр. | 2 |
| 2 | Командно-релеен шкаф Секционер 110 кV Две могили | бр. | 1 |
| 3 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Две могили и Борово | бр. | 5 |
| 4 | Командно-релеен шкаф Куплунг 110 кV и ЦС Борово | бр. | 1 |

Таблица 2а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Борово | бр. | 2 |

Таблица 3а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Релеен шкаф Трансформатор 110/20/6,3 кV Латекс | бр. | 2 |

Таблица 4а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицев панел Извод 110 кV Латекс | бр. | 2 |
| 2 | Лицев панел Секционер 110 кV Латекс | бр. | 1 |
| 3 | Лицев панел Трансформатор страна 110 кV Латекс | бр. | 2 |
| 4 | Лицев панел за Централна сигнализация Латекс и Две могили | бр. | 2 |
| 5 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Латекс | бр. | 1 |
| 6 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Борово | бр. | 1 |
| 7 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Две могили | бр. | 1 |
| 8 | Лицев панел за табло СН пром. напрежение Две могили | бр. | 1 |

Таблица 5а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Тутракан | бр. | 2 |
| 2 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Тутракан | бр. | 2 |
| 3 | Командно-релеен шкаф Секциониране 110 кV Тутракан | бр. | 1 |

Таблица 6а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Алфатар | бр. | 2 |
| 2 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Алфатар | бр. | 2 |
| 3 | Командно-релеен шкаф Секциониране 110 кV Алфатар | бр. | 1 |
| 4 | Командно табло СН прав ток Алфатар | бр. | 1 |
| 5 | Командно табло СН променлив ток Алфатар | бр. | 1 |
| 6 | Командно табло Централна сигнализация Алфатар | бр. | 1 |

Таблица 7а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Дулово | бр. | 2 |
| 2 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Дулово | бр. | 3 |
| 3 | Командно-релеен шкаф Секциониране, Мерене и ВО 110 кV Дулово | бр. | 1 |

Таблица 8а

| № | Oписание материал | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команден шкаф СН прав ток Разград | бр. | 1 |
| 2 | Команден шкаф СН променлив ток Разград | бр. | 1 |
| 3 | Команден шкаф ЦС Разград | бр. | 1 |
| 4 | Панели за монтаж на апаратура: |  |  |
| 4.1 | Панел тип 1 Разград | бр. | 4 |
| 4.2 | Панел тип 2 Разград | бр. | 1 |
| 4.3 | Панел тип 3 Разград | бр. | 1 |
| 4.4 | Панел тип 4 Разград | бр. | 32 |
| 4.5 | Панел тип 5 Разград | бр. | 16 |

2. Място на доставка

2.1. Шкафовете и лицевите панели по Таблици 1а, 2а, 3а и 4а се доставят в МЕР Русе, адрес: гр. Русе, ул. “Юндола“ №“1А.

2.2. Командните шкафове и табла по Таблица 5а да се доставят в МЕПР Силистра – адрес: гр. Тутракан, ул. “Александър Стамболийски“ № 1а.

2.3. Командните шкафове и табла по Таблица 6а да се доставят в МЕПР Силистра – адрес: гр. Алфатар ул. „Захари Стоянова“ №27.

2.4. Командните шкафове по Таблица 7а да се доставят в МЕПР Силистра на адрес: – адрес: гр. Дулово област Силистра, п.к. 7650, ул. “Розова долина” № 39.

2.5. Командните шкафове и панелите по Таблица 8а  да се доставят в МЕПР Разград –

адрес: гр. Разград, бул. “Княз Борис“ № 101 – подстанция „Разград“.

А. Основни изисквания към командно-релейни (релейни) шкафове и лицеви панели за присъединения 110 кV, табла собствени нужди и централна сигнализация за подстанции „Две могили“, „Латекс“ и „Борово“

Предназначение

Kомандно-релейни шкафове за присъединения 110 кV ще се използват за монтаж на релейни защити, контролери, уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна-релейна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Изискванията към окомплектовката на командно-релейните шкафове са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 до ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура, ще се предоставят след сключване на договор за изпълнение.

Лицеви панели за командни табла 110 kV, табла собствени нужди и централна сигнализация.

Лицевите панели са предназначени да заменят панелите на съществуващите командни табла в подстанция “Латекс” 110/20/6,3 kV, подстанция “Борово“ 110/20 kV и подстанция „Две могили“ 110/20kV..

Ще се изпозват за монтаж на контролери, уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, ключове пакетни и клемореди за вторична комутация.

От Възложителя са представени конструктивни чертежи за различните типове лицеви панели и необходимата електроапаратура за оборудването им съгласно Таблица 4а. Изискванията към конструктивното изпълнение, размерите и окомплектовката на лицевите панели са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ 8 до ПРИЛОЖЕНИЕ 15.

Стандарти и норми

Kомандно-релейни шкафове обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Kомандно-релейни шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж съгласно ПРИЛОЖЕНИЯТА.

Шкафовете ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Шкафовете за присъединения 110 кV трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания към командно-релйните шкафове от Таблица №1а и Таблица №2а

Механична част.

Kомандно-релейните шкафове са двустранно обслужваеми с размери: ширина 800 mm или 700 mm, височина 2200 mm  или 2100 mm и дълбочина 600 mm, с подвижна монтажна рамка, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 4, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 и ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на монтажната рамка и на пантите й трябва да позволява безпроблемното й отваряне и устойчивост в отворено положение.

Шкафовете ще бъдат  двустранно обслужваеми, окомплектовани с предна прозрачна врата, една  отваряема апаратна 19” рамка (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците, обособена като втора вътрешна врата на панти) и плътни задни врати. Тя ще бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º

Към основната конструкция посредством панти се прикрепва една метална предна врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол върху цялата подвижна монтажна рамка. Вратата е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафът. Вратата трябва да се отваря отляво надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529.

Цветовото оформление на таблата да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по-горе.

На лявата и дясната страна на шкафовете от вътрешната страна се монтира плътна неподвижна  монтажна плоча, предвидена за закрепване на кабелни канали и клемореди, помощни релета, предпазители и други уреди, монтирани на DIN шина. Те трябва да бъдат механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило. Проводниковите връзки между задната монтажна плоча и подвижната 19-инчова монтажна рамка да се осъществява чрез подходящи системи и скоби за укрепване и да бъдат обвити с подходящ спираловиден шлаух. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

19- инчовата апаратна рамка е носеща конструкция за три типа монтажни плочи.

Плоча тип А е във формата на джоб (касета) и е предвидена за вграждане на помощни релета или  и кабелни канали 40/40 мм. Страничните стени са с отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

Плоча тип B е с  правоъгълна форма и ще служи за монтиране на  цифровите релейни защити, локални контролери, сигнални касети и други уреди за монтаж „на врата“.

Плоча тип С е във формата на джоб (касета). Ще служи за монтаж на автоматични предпазители и кабелни канали 40/40 мм. На страничните стени да има отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. След монтажа на DIN шината, кабелните канали и необходимите автоматични предпазители да се предвиди затварящ капак с прорязан канал, позволяваш включването и изключването на автоматичните предпазители.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Шкафовете да бъдат снабдени с по 4 бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф. Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 години.

Електрическа част.

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура, ще се предоставят след сключване на договор за изпълнение.

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с многожилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за токови и напреженови вериги, както и веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение  2,5 mm2 . Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за КРШ  трябва да се изпълни, съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандартите и настоящите технически изисквания .

Да се предвидят всички необходими приспособления за аранжировка на проводниците и тяхното укрепване. За монтираната апаратура да се изпълнят надписи от предната и задната страна на панела.

Всяко жило от двата края трябва да бъде кербовано със съответният кабелен накрайник, като се има на предвид клемореда на апаратурата.

Специални изисквания към релйните шкафове от Таблица №3а

Механична част

Релейните шкафове са едностранно обслужваеми с размери: ширина 800 mm, височина 2200 mm и дълбочина 600 mm, с подвижна монтажна рамка, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 7.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на монтажната рамка и на пантите й трябва да позволява безпроблемното й отваряне и устойчивост в отворено положение.

Шкафовете ще бъдат  едностранно обслужваеми, окомплектовани с предна прозрачна врата, една  отваряема апаратна 19” рамка (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците, обособена като втора вътрешна врата на панти). Тя ще бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º

Към основната конструкция посредством панти се прикрепва една метална предна врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол върху цялата подвижна монтажна рамка. Вратата е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафът. Вратата трябва да се отваря отляво надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529.

Цветовото оформление на таблата да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по-горе.

На задната страна на шкафовете от вътрешната страна се монтира плътна неподвижна  монтажна плоча, предвидена за закрепване на кабелни канали и клемореди, помощни релета, предпазители и други уреди, монтирани на DIN шина. Те трябва да бъдат механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило. Проводниковите връзки между задната монтажна плоча и подвижната 19-инчова монтажна рамка да се осъществява чрез подходящи системи и скоби за укрепване и да бъдат обвити с подходящ спираловиден шлаух. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

19 - инчовата апаратна рамка е носеща конструкция за три типа монтажни плочи.

Плоча тип А е във формата на джоб (касета) и е предвидена за вграждане на помощни релета или  и кабелни канали 40/40 мм. Страничните стени са с отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

Плоча тип B е с  правоъгълна форма и ще служи за монтиране на  цифровите релейни защити, сигнални касети и други уреди за монтаж „на врата“.

Плоча тип С е във формата на джоб (касета). Ще служи за монтаж на автоматични предпазители и кабелни канали 40/40 мм. На страничните стени да има отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. След монтажа на DIN шината, кабелните канали и необходимите автоматични предпазители да се предвиди затварящ капак с прорязан канал, позволяваш включването и изключването на автоматичните предпазители.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Шкафовете да бъдат снабдени с по 4 бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф. Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 години.

Електрическа част

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура, ще се предоставят след сключване на договор за изпълнение.

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с многожилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за токови и напреженови вериги, както и веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение  2,5 mm2 . Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за КРШ  трябва да се изпълни, съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандартите и настоящите технически изисквания.

Да се предвидят всички необходими приспособления за аранжировка на проводниците и тяхното укрепване. За монтираната апаратура да се изпълнят надписи от предната и задната страна на панела.

Всяко жило от двата края трябва да бъде кербовано със съответният кабелен накрайник, като се има на предвид клемореда на апаратурата.

Специални изисквания към лицевите панели от Таблица №4а

Механична част.

Лицевите панели и монтажните плочи трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от цели листи стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm. При опасност от измятане се  допуска използването на усилващи вътрешни профили.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Цветовото оформление да бъде светло сиво – RAL 7032. Поръчката предвижда и доставка на 1500 ml от оригиналната боя за възстановяване на евентуални повреди по покритието и заличаване на стари надписи по старите КТ

Минималният проектен живот на панелите да бъде не по-малко от 25 години.

Електрическа част

Чертежи за разположение на апаратурата за всеки вид лицев панел и конкретни размери са посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 8 до ПРИЛОЖЕНИЕ 15.

Ако посочените в офертата материали са еквиваленти на посочените в спецификация на материалите и апаратурата към лицеви панели в Приложенията, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя документация на предложените от него материали, доказваща съответствието им.

На част от лицевите панели ще се разположи мнемосхема, около отвори за електронни светлинни указатели за сигнализация положението на прекъсвачи и разединители (”включен”- червен сигнал; ”изключен”- зелен сигнал).

Мнемосхемата да се изпълни с медна шина, цвят „червен” за уредба 110кV, цвят „жълт” за уредба 20 кV, цвят „черен” за уредба 10 кV, цвят „син” за уредба 6,3 кV - съгласно БДС 1212:1970 (или еквивалент), с размери съответно:

- за шинната система – 20 mm

- за еднолинейната схема – 12 mm.

Закрепването на шината към монтажната плоча да се извърши с винт самопробивен със скрита глава с d=3,5mm,  DIN 7504P.

Срокове за изпълнение.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Две могили и п/ст Латекс,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Борово,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Б. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за подстанции „Две могили“, „Латекс“ и „Борово“

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

I. КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

2. Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

3. Основни изисквания към клемите

3.1 Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

3.2 Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

3.3 Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

3.4 Повишена устойчивост на чупене.

3.5 Изолационният материал да не абсорбира влага.

3.6 Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

3.7 Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

3.8 Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

3.9 Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

- по-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата.

.

II. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

2. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда; (или еквивалент)

3. Основни изисквания към автоматичните предпазители

3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

3.2. Електрически характеристики:

3.2.1 Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

3.2.2 Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

III. ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

1. Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

2. Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни изисквания към пакетните ключове

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

IV. БУТОНИ

1. Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата;

- не светещ;

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

VI. ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

1. Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на

посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4

3.2. Електрически характеристики:

- номинално оперативно напрежение Un=220 V DC;

- минимално напрежение на заработване: 0,5Un≤Umin≥0,8Un;

- допустимо трайно максимално напрежение: ≥1,1Un;

- консумация на бобината: ≤7 W;

- гарантиран брой комутации: ≥1x107;

- диелектричен тест: ≥2,0 kV/50 Hz/1 min;

- импулсен тест: ≥2,5 kV/1,2/50 µs;

- максимално напрежение върху контактите: ≥1,1Un;

- време на заработване на НО/НЗ контакт: ≤20 ms;

- време за възвръщане на НО/НЗ контакт: ≤40 ms;

- допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/R=40 ms при 220V DC: ≥0,14 A;

- допустим траен ток при затворен контакт: ≥10 A;

- допустим постоянен ток на включване при 220 V DC: ≥0,3 A

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV Две могили

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 2.

Таблица 2

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV Две могили | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1,6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 25 | 50 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 8 | 16 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 3 | 6 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 90 | 180 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 9 | 18 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 415 | 830 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 830 | 1660 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 35 | 70 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 14 | 28 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 15 | 30 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 6 | 12 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 2 | 4 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 1600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 70 | 140 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 1800 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 75 | 150 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.35. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 4 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Резервна земна защита за активно съпротивление към неутрала Ср.Н на силови трансформатори, опер. напрежение 220V DC – 7SJ661(housing size 1/3) SIEMENS | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4. Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Две могили“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 3 .

Таблица 3

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ Секциониране 110 KV Две могили | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 1 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 6 | 6 |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.2. и 2.3. СА Н или еквивалент | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1,6 |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден | м. | 2 | 2 |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 7 | 7 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 198 | 198 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 396 | 396 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 20 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 5 | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 7 | 7 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 | 7 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 | 7 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 12 | 12 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 600 | 600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 5 |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 | 900 |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 | 40 |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 | 1000 |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 | 80 |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 100 | 100 |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 20 | 20 |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 6 | 6 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV за п-ст Две могили и п-ст Борово

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 4

Таблица 4

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 5 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 5 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 11 | 55 |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 30 |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 4 | 20 |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.4. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 13 | 65 |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. | бр. | 2 | 10 |
|  | 2.6. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 20 |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 15 |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.10. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.6.,2.7.,2.8, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 40 |
|  | 2.11.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.12. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.13. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 15 |
|  | 2.14. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 4,0 |
|  | 2.15. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.16. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 15 |
|  | 2.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 100 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 5 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 20 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 5 | 25 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 30 | 150 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 5 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 1 | 5 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 100 | 500 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 7 | 35 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 6 | 30 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 7 | 35 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 5 | 25 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 150 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 300 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 50 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 2 | 10 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 386 | 1930 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 772 | 3860 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 20 | 100 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 8 | 40 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 14 | 70 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 10 | 50 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 10 | 50 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 13 | 75 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 5000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 25 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 6 | 30 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 1 | 5 |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 4000 |
|  | 2.19. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 80 | 400 |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 4500 |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 | 400 |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 450 |
|  | 2.23. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 50 |
|  | 2.24. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 40 |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 2 | 10 |
|  | 2.26. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 5 |
|  | 2.27. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 10 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 5 |
|  | 3.11. Дистанционна защита за електропровод 110 kV, опер. напрежение 220V DC – P443 MICOM | бр. | 2 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Куплунг и Централна сигнализация 110 кV п/ст Борово

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командно-релеен шкаф са посочени в Таблица 5

Таблица 5

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ Куплунг 110 kV и ЦС | Мярка | Коли- чество / ед. / | Общо за 2бр. КШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.2. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.3. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.4. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.5. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.6. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.7. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 7 | 7 |
|  | 2.8. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.9. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.10. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.11. Контактор ,1K, 220VDC, AL 16-30-10 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.12. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 6 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. | бр. | 7 | 7 |
|  | 2.14. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 0,8 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 2 | 2 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 7 | 7 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 1 | 1 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 378 | 378 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 756 | 756 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 44 | 44 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 11 | 11 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 15 | 15 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 11 | 11 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 11 | 11 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 14 | 14 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 800 | 800 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 5 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 | 900 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 | 40 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 | 1000 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 30 | 30 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 120 | 120 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 5 | 5 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 5 | 5 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.34. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.35. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC РЕС 607 или еквивалент. | бр. | 11 | 11 |
|  | 2.36. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC РЕС 607 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – | бр. | 1 | 1 |
|  | 3.2. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC РЕС 607. | бр. | 11 | 11 |
|  | 3.3. Максималнотокова защита за Куплунг страна 110кV , опер. напрежение 220V DC - P14D | бр. | 1 | 1 |
|  | 3.4. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC РЕС 607. | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Борово“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 6

Таблица 6

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 700/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 12 | 24 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1,6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 80 | 160 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 415 | 830 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 830 | 1660 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 81 | 162 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 23 | 46 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 24 | 48 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 1600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 70 | 140 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 1800 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 75 | 150 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Основна диференциална защита за силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P643 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Резервна максималнотокова защита за страна 110кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P14D | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4. Резервна земна защита за активно съпротивление към неутрала Ср.Н на силови трансформатори, опер. напрежение 220V DC - | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5.Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.6.Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.7. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.8. Термометър комплект със сонда – 1005Н - Precimeasure | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110/20/6,3 кV п/ст „Латекс“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 7

Таблица 7

| № | РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, едностранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 12 | 24 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1,6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 80 | 160 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 415 | 830 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 830 | 1660 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 81 | 162 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 23 | 46 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 24 | 48 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 1600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 70 | 140 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 1800 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 75 | 150 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Основна диференциална защита за силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P643 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Резервна максималнотокова защита за страна 110кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P14D | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Резервна максималнотокова защита за страна 6,3кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4. Резервна земна защита за активно съпротивление към неутрала Ср.Н на силови трансформатори, опер. напрежение 220V DC - | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5.Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.6.Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.7. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.8. Термометър комплект със сонда – 1005Н - Precimeasure | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи на лицев панел  Извод 110 кV п/ст „Латекс“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 8

Таблица 8

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ИЗВОД 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за ИЗВОД, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е или еквивалентен. | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи на лицев панел  Секционер 110 кV п/ст „Латекс“

Техническата спецификация на лицев панел са посочени в Таблица 9.

Таблица 9

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ СЕКЦИОНЕР 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 1 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за СЕКЦИОНЕР, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Латекс“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 10.

Таблица 10

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТРАНСФОРМАТОР 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за ТРАНСФОРМАТОР, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е PLUS или еквивалентен. | бр. | 2 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел табло Централна сигнализация п/ст „Латекс“ и „Две могили“

Техническата спецификация на лицев панел са посочени в Таблица 11.

Таблица 11

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Латекс“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 12.

Таблица 12

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 1 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Борово“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 13.

Таблица 13

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 1 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 800/2100/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, еднополюсен, In=160A, 1вх. 10-70мм2, 1изх. 6-16мм2 , 4 изх. 2,5-16мм2 , монтаж - DIN шина, UDJ-160 или еквивалент | бр. | 4 | 4 |
|  | 2.3. Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.4. Амперметър, стрелкови M11430, 60mV, BC 96 или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.5. Скала за амперметър M114X9, 50A/60mV, BC 96 или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.6. Шунт M71233, 50A/60 mV или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.7. Товаров прекъсвач, 4S Interpact 4P INS125 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Две могили“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 14.

Таблица 14

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 1 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, еднополюсен, In=160A, 1вх. 10-70мм2, 1изх. 6-16мм2 , 4 изх. 2,5-16мм2 , монтаж - DIN шина, UDJ-160 или еквивалент | бр. | 4 | 4 |
|  | 2.3. Разединител с предпазители, триполюсен, за предпазители с размер 00, 160A, тунелни клеми | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.4. Стопяем предпазител размер 00, номинален ток - 100A, крива – gg, напрежение 690V | бр. | 12 | 12 |
|  | 2.5. Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.6. Амперметър, стрелкови M11430, 60mV, BC 96 или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.7. Скала за амперметър M114X9, 50A/60mV, BC 96 или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.8. Шунт M71233, 50A/60 mV или еквивалентен | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.9. Товаров прекъсвач, 4S Interpact 4P INS125 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка, и чертежи

на лицев панел табло Собствени нужди променлив ток п/ст „Две могили“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицев панел са посочени в Таблица 15.

Таблица 15

| № | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди променлив ток | М-ка | К-во /ед./ | Общо за 2 бр. ЛП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди променлив ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е или еквивалентен. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, четириполюсен, In=160A, 1вх. 10-50мм2, 3изх. 10-35мм2, 7 изх. 2,5-16мм2, 1 изх. 2,5-6мм2, монтаж - DIN шина, TD -160A или еквивалент | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.3 Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.4 Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с ръчно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.5. АВР за два автоматични прекъсвача Compact NSX160B с моторно задвижване,OF и SD помощни контакти,защитен блок TM-100D, ел. Блокировка IVE,контролер BA инсталирана на обща монтажна плоча осигуряваща механична блокировка по между им. | бр. | 1 | 1 |
|  | 2.6. Разединител с предпазители, триполюсен, за предпазители с размер 00, 160A, тунелни клеми | бр. | 3 | 3 |
|  | 2.7. Стопяем предпазител размер 00, номинален ток - 160A, крива – gg, напрежение 690V | бр. | 12 | 12 |

В. Основни изисквания към командно-релейни (релейни) шкафове за присъединения 110 кV, табла собствени нужди и централна сигнализация за подстанции „Тутракан“ и „Алфатар“

Предназначение

Kомандно-релейни шкафове за присъединения 110 кV ще се използват за монтаж на релейни защити, контролери, уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация,. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна-релейна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Стандарти и норми

Kомандно-релейни шкафове обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Kомандно-релейни шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини.

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

Основни изисквания към клемите

- Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

- Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

- Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

- Повишена устойчивост на чупене.

- Изолационният материал да не абсорбира влага.

- Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

- Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

- Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

- Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

- по-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия а околната среда; (или еквивалент)

Основни изисквания към автоматичните предпазители

Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

Електрически характеристики:

Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни изисквания към пакетните ключове

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

БУТОНИ

Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата;

- не светещ;

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4

Електрически характеристики:

- номинално оперативно напрежение Un=220 V DC;

- минимално напрежение на заработване: 0,5Un≤Umin≥0,8Un;

- допустимо трайно максимално напрежение: ≥1,1Un;

- консумация на бобината: ≤7 W;

- гарантиран брой комутации: ≥1x107;

- диелектричен тест: ≥2,0 kV/50 Hz/1 min;

- импулсен тест: ≥2,5 kV/1,2/50 µs;

- максимално напрежение върху контактите: ≥1,1Un;

- време на заработване на НО/НЗ контакт: ≤20 ms;

- време за възвръщане на НО/НЗ контакт: ≤40 ms;

- допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/R=40 ms при 220V DC: ≥0,14 A;

- допустим траен ток при затворен контакт: ≥10 A;

- допустим постоянен ток на включване при 220 V DC: ≥5 A

Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура металени шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж, чиито конкретни параметри са описани в приложения от Приложение №16 до Приложение №24 в раздел Г. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове за подстанции „Тутракан“ и „Алфатар“.

Kомандно-релейни шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Kомандно-релейни шкафове за присъединения 110 кV трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания.

Механична част.

Kомандно-релейните шкафове са с размери: ширина 600 или 700 mm, дълбочина 600 mm и височина 2200 mm, с подвижна монтажна рамка, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на монтажната рамка и на пантите й трябва да позволява безпроблемното й отваряне и устойчивост в отворено положение.

Шкафовете ще бъдат  едностранно обслужваеми, окомплектовани с една  отваряема апаратна 19” рамка (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците, обособена като втора вътрешна врата на панти). Тя ще бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º

Към основната конструкция посредством панти се прикрепва една метална предна врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол върху цялата подвижна монтажна рамка. Вратата е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафът. Вратата трябва да се отваря отляво надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529.

Цветовото оформление на таблата да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по-горе.

На задната страна на шкафовете от вътрешната страна се монтира плътна неподвижна  монтажна плоча, предвидена за закрепване на кабелни канали и клемореди, помощни релета, предпазители и други уреди, монтирани на DIN шина. Те трябва да бъдат механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило Проводниковите връзки между задната монтажна плоча и подвижната19-инчова монтажна рамка да се осъществява чрез подходящи системи и скоби за укрепване и да бъдат обвити с подходящ спираловиден шлаух. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа.

19 инчовата апаратна рамка е носеща конструкция за три типа монтажни плочи.

Плоча тип А е във формата на джоб (касета) и е предвидена за вграждане на помощни релета или  и кабелни канали 40/40 мм. Страничните стени са с отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

Плоча тип B е с  правоъгълна форма и ще служи за монтиране на  цифровите релейни защити, локални контролери, сигнални касети и други уреди за монтаж „на врата“.

Плоча тип С е във формата на джоб (касета). Ще служи за монтаж на автоматични предпазители и кабелни канали 40/40 мм. На страничните стени да има отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. След монтажа на DIN шината, кабелните канали и необходимите автоматични предпазители да се предвиди затварящ капак с прорязан канал, позволяваш включването и изключването на автоматичните предпазители.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Шкафовете да бъдат снабдени с по 4бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф. Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 години.

Електрическа част.

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура са даден в проекта вторична комутация .

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с едножилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за токови и напреженови вериги, както и веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение  2,5 mm2 . Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за КРШ  трябва да се изпълни, съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандартите и настоящите технически изисквания .

Да се предвидят всички необходими приспособления за аранжировка на проводниците и тяхното укрепване. За монтираната апаратура да се изпълнят надписи от предната и задната страна на панела.

Всяко жило от двата края трябва да бъде кербовано със съответният кабелен накрайник, като се има на предвид клемореда на апаратурата.

Срокове за изпълнение.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Тутракан,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Алфатар,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Г. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове за подстанции „Тутракан“ и „Алфатар“

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Тутракан“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 16.

Таблица 16

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 12 | 24 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1.6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 80 | 160 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 415 | 830 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 830 | 1660 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 81 | 162 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 23 | 46 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 24 | 48 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 1600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 70 | 140 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 1800 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 75 | 150 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Основна диференциална защита за силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P643 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Резервна максималнотокова защита за страна 110кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P14D | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4. Резервна земна защита за активно съпротивление към неутрала Ср.Н на силови трансформатори, опер. напрежение 220V DC - | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5.Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.6.Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.7. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.8. Термометър комплект със сонда – 1005Н - Precimeasure | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Тутракан“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 17.

Таблица 17

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 11 | 22 |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 13 | 26 |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1.6 |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 30 | 60 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 100 | 200 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 386 | 772 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 772 | 1542 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 57 | 114 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 8 | 16 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 20 | 40 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 800 | 1600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 600 | 1200 |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 80 | 160 |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 800 | 1600 |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 | 160 |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 4 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Дистанционна защита за електропровод 110 kV, опер. напрежение 220V DC – P443 MICOM | бр. | 2 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Тутракан“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 18.

Таблица 18

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ СЕКЦИОНИРАНЕ 110 KV | М-ка | К-во /ед./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 6 |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 2 |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 2 |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден | м. | 2 |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 7 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 198 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 396 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 7 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 12 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 100 |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 20 |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 6 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 19

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 19.

Таблица 19

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 12 | 24 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1.6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 2 | 4 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 80 | 160 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 415 | 830 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 830 | 1660 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 81 | 162 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 23 | 46 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 12 | 24 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 24 | 48 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 800 | 1600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 70 | 140 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 900 | 1800 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 75 | 150 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Основна диференциална защита за силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P643 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Резервна максималнотокова защита за страна 110кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC - P14D | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4. Резервна земна защита за активно съпротивление към неутрала Ср.Н на силови трансформатори, опер. напрежение 220V DC - | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5.Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.6.Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.7. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.8. Термометър комплект със сонда – 1005Н - Precimeasure | бр. | 1 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 20.

Таблица 20

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 11 | 22 |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 12 |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 13 | 26 |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1.6 |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 30 | 60 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 100 | 200 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 12 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 386 | 772 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 772 | 1542 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 57 | 114 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 8 | 16 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 10 | 20 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 20 | 40 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 800 | 1600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 600 | 1200 |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 80 | 160 |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 800 | 1600 |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 | 160 |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 180 |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 4 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Дистанционна защита за електропровод 110 kV, опер. напрежение 220V DC – P443 MICOM | бр. | 2 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 21 .

Таблица 21

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ СЕКЦИОНИРАНЕ 110 KV | М-ка | К-во /ед./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 6 |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 2 |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 2 |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден | м. | 2 |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 7 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 198 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 396 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 7 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 12 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 100 |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 20 |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 6 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло Собствени нужди прав ток п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло са посочени в Таблица 22.

Таблица 22

|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | Компл. | 1 | 1 |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Ключ с предпазител 1P,2P ABB OS63 DC63A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.2 | Ключ с предпазител 1P,2P ABB OS100 DC100A или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.3 | Ключ с предпазител 5P ABB OS32 DC32A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач 1F,2F четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100B TM50D 250V DC63А или еквивалент, с OF контакт. | бр. | 2 | 2 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач 3F четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100B TM50D 250V DC32А или еквивалент, , с OF контакт. | бр. | 1 | 1 |
| 1.5.1 | Клема за два проводника 35 mm² към позиция 1.4 или еквивалент | бр. | 4 | 4 |
| 1.6 | Разединител-предпазител еднополюсен 1S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.7 | Пакетен ключ 0/1, 1-6КП, К50B002AP, 220V DC/20A или еквивалент | бр. | 6 | 6 |
| 1.8 | F21-1,F21-2,Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.9 | Предпазител, кръгъл gG In=80A;22x58 mm или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.10 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.11 | Реле помощно, KL, CA2-KN22U7, 220V AC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.12 | Контактор, 2К, 220VАC, боб. 220VAC, LC1D65Р5;In=40A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.12.1 | Контакт помощен към позиция 1.12, LADN22 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.13 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D65MD;In=40A или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.14 | Преобразувател на напрежение 220VDC, P20H, 220V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.15 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM4UA33MW, 30-300V DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.16 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент | бр. | 3 | 3 |
| 1.17 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.18 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM | бр. | 1 | 1 |
| 1.19 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 500VDC, динам. устойчивост 10kA, iC60H- DC 2P или еквивалент |  |  |  |
| 1.20 | за ном.ток 2А | бр. | 2 | 2 |
| 1.21 | за ном.ток 4А | бр. | 3 | 3 |
| 1.22 | за ном.ток 6А | бр. | 7 | 7 |
| 1.23 | за ном.ток 10А | бр. | 3 | 3 |
| 1.24 | за ном.ток 16А | бр. | 4 | 4 |
| 1.25 | за ном.ток 25А | бр. | 5 | 5 |
| 1.26 | за ном.ток 40А | бр. | 3 | 3 |
| 1.27 | за ном.ток 50А | бр. | 3 | 3 |
| 1.28 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 400VАC, динам. устойчивост 10kA, iC60N - 2P или еквивалент |  |  |  |
| 1.29 | за ном.ток 4А | бр. | 1 | 1 |
| 1.30 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF | бр. | 31 | 31 |
| 1.31 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
| 1.32 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² | бр. | 71 | 71 |
| 1.33 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² | бр. | 120 | 120 |
| 1.34 | Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 141 | 141 |
| 1.35 | Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 240 | 240 |
| 1.36 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.31 | бр. | 31 | 31 |
|  | Секционна разделителна пластина към позиция 1.32 | бр. | 10 | 10 |
| 1.37 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.31 | бр. | 3 | 3 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.32 | бр. | 4 | 4 |
| 1.38 | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.31 | бр. | 1 | 1 |
|  | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.32 | бр. | 8 | 8 |
| 1.39 | Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 | 7 |
| 1.40 | Етикет към клема заглавна | бр. | 7 | 7 |
| 1.41 | Фиксатор за клемореди | бр. | 14 | 14 |
| 1.42 | Бананки 2.5 | бр. | 240 | 240 |
| 1.43 | Бананки 6 | бр. | 120 | 120 |
| 1.44 | Бананки 16 | бр. | 60 | 60 |
| 1.45 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) | м. | 8 | 8 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) | м. | 6 | 6 |
| 1.46 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 | 200 |
| 1.47 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 | 200 |
| 1.48 | Проводник Cu,PVC изолация-10mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 | 200 |
| 1.49 | Проводник Cu,PVC изолация-16mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 10 | 10 |
| 1.50 | Проводник Cu,PVC изолация-25mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 10 | 10 |
| 1.51 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 8 |
| 1.52 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 | 2 |
| 1.53 | Предпазен капак за шината система | бр. | 2 | 2 |
| 1.54 | Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,6 | 0,6 |
| 1.55 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |  |
| 1.56 | 1,5мм² | бр. | 200 | 200 |
| 1.57 | 6мм² | бр. | 120 | 120 |
| 1.58 | 10мм² | бр. | 28 | 28 |
| 1.59 | 16мм² | бр. | 12 | 12 |
| 1.60 | 25мм² | бр. | 10 | 10 |
| 1.61 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |  |
| 1.62 | 6мм²/М6 | бр. | 62 | 62 |
| 1.63 | 10мм²/М6 | бр. | 4 | 4 |
| 1.64 | 16мм²/М8 | бр. | 1 | 1 |
| 1.65 | 25мм²/М8 | бр. | 2 | 2 |
| 1.66 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 20 | 20 |
| 1.67 | Бутон В с червен цвят HB4 metal и Н.З. контакт XB4BА42 или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.68 | Лампа сигнална ЛС червен цвят HB4 metal , XB4BV65 и BA 9s, 230V или еквивалент | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло Собствени нужди променлив ток п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло са посочени в Таблица 23.

Таблица 23

|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | Компл. | 1 | 1 |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1,Q5, триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 2 | 2 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2,Q3 триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM32D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 2 | 2 |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, iC60N 1P или еквиалент |  |  |  |
| 1.4.1 | за ном.ток 2А | бр. | 16 | 16 |
| 1.4.2 | за ном.ток 6А | бр. | 3 | 3 |
| 1.4.3 | за ном.ток 16А | бр. | 1 | 1 |
| 1.4.4 | за ном.ток 25А | бр. | 8 | 8 |
| 1.4.5 | за ном.ток 50А | бр. | 3 | 3 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, iC60N 3P или еквиалент |  |  |  |
| 1.5.1 | за ном.ток 2А | бр. | 4 | 4 |
| 1.5.2 | за ном.ток 6А | бр. | 1 | 1 |
| 1.5.3 | за ном.ток 16А | бр. | 4 | 4 |
| 1.5.4 | за ном.ток 25А | бр. | 6 | 6 |
| 1.5.5 | за ном.ток 32А | бр. | 5 | 5 |
| 1.5.6 | за ном.ток 50А | бр. | 3 | 3 |
| 1.5.7 | за ном.ток 63А | бр. | 3 | 3 |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, C120 3P или еквиалент |  |  |  |
| 1.6.1 | за ном.ток 100А | бр. | 5 | 5 |
| 1.7 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF | бр. | 56 | 56 |
| 1.8 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 | 1 |
| 1.9 | Токов трансформатор 200/5A, кл. на точност 0,5 | бр. | 9 | 9 |
| 1.10 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
| 1.10.1 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 16mm² | бр. | 108 | 108 |
| 1. 10.2 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² | бр. | 152 | 152 |
| 1. 10.3 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² | бр. | 48 | 48 |
| 1. 10.4 | Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 | 216 |
| 1. 10.5 | Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 304 | 304 |
| 1. 10.6 | Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 96 | 96 |
| 1. 10.7 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.10.2 | бр. | 9 | 9 |
| 1. 10.8 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.1 | бр. | 2 | 2 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.2 | бр. | 4 | 4 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.3 | бр. | 1 | 1 |
| 1. 10.9 | мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 13 | 13 |
| 1. 10.10 | Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 | 5 |
| 1. 10.11 | Етикет към клема заглавна | бр. | 5 | 5 |
| 1. 10.12 | Фиксатор за клеморед | бр. | 12 | 12 |
| 1. 10.13 | Бананки 2.5 | бр. | 300 | 300 |
| 1. 10.14 | Бананки 4 | бр. | 200 | 200 |
| 1. 10.15 | Бананки 6 | бр. | 350 | 350 |
| 1. 10.16 | Комплект аксесоари за пломбиране на клемореди К11,К12 и предпазители | бр. | 2 | 2 |
| 1.11 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм (ш/в) | м. | 2 | 2 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) | м. | 3 | 3 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) | м. | 10 | 10 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (ш/в) | м. | 2 | 2 |
| 1.12 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 300 | 300 |
| 1.13 | Проводник Cu,PVC изолация-4mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 50 | 50 |
| 1.14 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 600 | 600 |
| 1.15 | Проводник Cu,PVC изолация-35mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 10 | 10 |
| 1.16 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 11 | 11 |
| 1.17 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3 | 3 |
| 1.18 | Предпазен капак за шинната система | бр. | 2 | 2 |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,6 | 0,6 |
| 1.20 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |  |
| 1.20.1 | 1,5мм² | бр. | 300 | 300 |
| 1.20.2 | 4мм² | бр. | 80 | 80 |
| 1.20.3 | 6мм² | бр. | 400 | 400 |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за кабел със сечение: |  |  |  |
| 1.21.1 | 6мм²/М6 | бр. | 180 | 180 |
| 1.21.2 | 35мм²/М8 | бр. | 27 | 27 |
| 1.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 20 | 20 |
| 1.23 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” LP202 или еквивалент. | бр. | 1 | 1 |
| 1.24 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 1 | 1 |
| 1.25 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 1 | 1 |
| 1.26 | Лампа | бр. | 1 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 24

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло Централна сигнализация п/ст „Алфатар“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командното табло са посочени в Таблица 24.

Таблица 24

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ЦС МЕРЕНЕ И ВО 110 KV | М-ка | К-во /ед./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 900/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.2. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 |
|  | 2.3. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 |
|  | 2.4. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.5. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.6. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.7. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 7 |
|  | 2.8. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.9. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.10. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.11. Контактор ,1K, 220VDC, AL 16-30-10 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. | бр. | 7 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.16. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 2 |
|  | 2.17.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 |
|  | 2.18. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 |
|  | 2.19. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 2 |
|  | 2.20. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 |
|  | 2.21. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 |
|  | 2.22. Шлаух спираливиден | м. | 2 |
|  | 2.23. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 7 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 378 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 756 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 44 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 11 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 15 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 11 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 11 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 14 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 800 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 30 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 120 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 5 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 5 |
|  | 2.33. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC РЕС 607. | бр. | 11 |
|  | 2.34. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC РЕС 607. | бр. | 1 |

Д. Основни изисквания към командно-релейни (релейни) шкафове за присъединения 110 кV за подстанция „Дулово“

Предназначение

Kомандно-релейни шкафове за присъединения 110 кV ще се използват за монтаж на релейни защити, контролери, уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация,. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна-релейна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Стандарти и норми

Kомандно-релейни шкафове обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Kомандно-релейни шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

Основни изисквания към клемите

Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

Повишена устойчивост на чупене.

Изолационният материал да не абсорбира влага.

Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

- по-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия а околната среда; (или еквивалент)

Основни изисквания към автоматичните предпазители

Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

Електрически характеристики:

Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни изисквания към пакетните ключове

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

БУТОНИ

Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата;

- не светещ;

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на

посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4

Електрически характеристики:

- номинално оперативно напрежение Un=220 V DC;

- минимално напрежение на заработване: 0,5Un≤Umin≥0,8Un;

- допустимо трайно максимално напрежение: ≥1,1Un;

- консумация на бобината: ≤7 W;

- гарантиран брой комутации: ≥1x107;

- диелектричен тест: ≥2,0 kV/50 Hz/1 min;

- импулсен тест: ≥2,5 kV/1,2/50 µs;

- максимално напрежение върху контактите: ≥1,1Un;

- време на заработване на НО/НЗ контакт: ≤20 ms;

- време за възвръщане на НО/НЗ контакт: ≤40 ms;

- допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/R=40 ms при 220V DC:≥0,14 A;

- допустим траен ток при затворен контакт: ≥10 A;

- допустим постоянен ток на включване при 220 V DC: ≥5 A

Ще се доставят окомплектован с апаратура металени шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж, чиито конкретни параметри са описани в приложения от Приложение №25 до Приложение №27 в раздел Е. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове за подстанция „Дулово“.

Kомандно-релейни шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Kомандно-релейни шкафове за присъединения 110 кV трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания.

Механична част.

Kомандно-релейните шкафове са с размери: ширина 600 или 700 mm, дълбочина 600 mm и височина 2200 mm, с подвижна монтажна рамка, пригодена за монтиране на апаратура по стандартна 19-инчова система.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на монтажната рамка и на пантите й трябва да позволява безпроблемното й отваряне и устойчивост в отворено положение.

Шкафовете ще бъдат  едностранно обслужваеми, окомплектовани с една  отваряема апаратна 19” рамка (оразмерена да издържи натоварването от апаратурата и проводниците, обособена като втора вътрешна врата на панти). Тя ще бъде изработена от стоманена ламарина със същата дебелина както обвивката на шкафа и монтирана на панти с възможност за отваряне отдясно наляво на ъгъл не по-малко от 150º

Към основната конструкция посредством панти се прикрепва една метална предна врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол върху цялата подвижна монтажна рамка. Вратата е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафът. Вратата трябва да се отваря отляво надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529.

Цветовото оформление на таблата да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ не нарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по-горе.

На задната страна на шкафовете от вътрешната страна се монтира плътна неподвижна  монтажна плоча, предвидена за закрепване на кабелни канали и клемореди, помощни релета, предпазители и други уреди, монтирани на DIN шина. Те трябва да бъдат механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило Проводниковите връзки между задната монтажна плоча и подвижната19-инчова монтажна рамка да се осъществява чрез подходящи системи и скоби за укрепване и да бъдат обвити с подходящ спираловиден шлаух. Дължината на връзките да позволява безпроблемно отваряне и затваряне на апаратната рамка.

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа.

19 инчовата апаратна рамка е носеща конструкция за три типа монтажни плочи.

Плоча тип А е във формата на джоб (касета) и е предвидена за вграждане на помощни релета или  и кабелни канали 40/40 мм. Страничните стени са с отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване.

Плоча тип B е с  правоъгълна форма и ще служи за монтиране на  цифровите релейни защити, локални контролери, сигнални касети и други уреди за монтаж „на врата“.

Плоча тип С е във формата на джоб (касета). Ще служи за монтаж на автоматични предпазители и кабелни канали 40/40 мм. На страничните стени да има отвори с минимален диаметър 30 мм за преминаване на монтажен проводник. Отворите да са защитени с гумено уплътнение за предпазване от нараняване. След монтажа на DIN шината, кабелните канали и необходимите автоматични предпазители да се предвиди затварящ капак с прорязан канал, позволяваш включването и изключването на автоматичните предпазители.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Шкафовете да бъдат снабдени с по 4бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на всеки шкаф. Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 години.

3.4.2. Електрическа част.

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура са даден в проекта вторична комутация .

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с едножилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за токови и напреженови вериги, както и веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение  2,5 mm2 . Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за КРШ  трябва да се изпълни, съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандартите и настоящите технически изисквания .

Да се предвидят всички необходими приспособления за аранжировка на проводниците и тяхното укрепване. За монтираната апаратура да се изпълнят надписи от предната и задната страна на панела.

Всяко жило от двата края трябва да бъде кербовано със съответният кабелен накрайник, като се има на предвид клемореда на апаратурата.

Срокове за изпълнение.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Дулово,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Е. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове за подстанция „Дулово“

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Дулово“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 25.

Таблица 25

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 2 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 2 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 20 | 22 |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 2 | 4 |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 8 | 16 |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 5 | 10 |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 9 | 18 |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 6 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 1.6 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 6 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 8 |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема | бр. | 0 | 0 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 5 | 10 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 25 | 50 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 2 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 8 | 16 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 3 | 6 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 90 | 180 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 7 | 14 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 7 | 14 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 7 | 14 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 7 | 14 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 60 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 120 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 2 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 6 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 445 | 990 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 990 | 1980 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 38 | 76 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 11 | 22 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 25 | 50 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 13 | 26 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 13 | 26 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 26 | 52 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 1200 | 2400 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 10 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 6 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 1000 | 2000 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 100 | 200 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 | 2000 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 100 | 200 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 100 | 200 |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 20 |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 16 |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 4 | 8 |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 2 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1. Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.2. Основна диференциална защита за силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC -7UT6131 Siemens | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.3. Резервна максималнотокова защита за страна 110кV на силови трансформатори 110 kV/Ср.Н., опер. напрежение 220V DC – 7SJ6115 Siemens | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.4.Индикатор за температурата на маслото на силовия трансформатор, 4-20mA изход, 2245Н, Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.5.Стъпален индикатор за стъпален регулатор с BCD изход - мSI 02, Електрум | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.6. Автоматичен регулатор на напрежение, АРН 16-D, Елтомс | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.7. Термометър комплект със сонда – 1005Н - Precimeasure | бр. | 1 | 2 |
|  | 3.8. Контролер за управление на ПБ – Trench EFC50 | бр. | 1 | 2 |

Забележка: Основните защити 7UT6131 и резервните защити 7SJ6115 ще се монтират от възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Дулово“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 26.

Таблица 26

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV | М-ка | К-во /ед./ | Общо За 3 бр. КРШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 | 3 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. | бр. | 11 | 33 |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 6 | 18 |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. | бр. | 4 | 12 |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. | бр. | 3 | 9 |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. | бр. | 13 | 39 |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. | бр. | 2 | 6 |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 4 | 12 |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 3 | 9 |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент | бр. | 8 | 24 |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 3 | 9 |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 | 2.4 |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден | м. | 3 | 9 |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 | 60 |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема | бр. | 1 | 3 |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема | бр. | 4 | 12 |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема | бр. | 5 | 15 |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 30 | 90 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 | 3 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 4 | 12 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема | бр. | 1 | 3 |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² | бр. | 100 | 300 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема | бр. | 6 | 18 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема | бр. | 5 | 15 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема | бр. | 6 | 18 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема | бр. | 5 | 15 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 30 | 90 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² | бр. | 60 | 180 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 10 | 30 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² | бр. | 1 | 3 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² | бр. | 3 | 9 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 386 | 1158 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 772 | 2316 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 57 | 171 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² | бр. | 8 | 24 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² | бр. | 20 | 60 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 10 | 30 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 10 | 30 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 20 | 60 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 800 | 2400 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 | 9 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 | 15 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 1 | 3 |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 600 | 1800 |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 80 | 240 |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 800 | 2400 |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 | 240 |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 90 | 270 |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 10 | 30 |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 | 24 |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE | бр. | 2 | 6 |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE | бр. | 1 | 3 |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE | бр. | 2 | 6 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |  |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 | 3 |
|  | 3.2. Дистанционна защита за електропровод 110 kV, опер. напрежение 220V DC – P443 MICOM | бр. | 2 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране и Мерене 110 кV п/ст „Дулово“

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 27 .

Таблица 27

| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ЦС МЕРЕНЕ И ВО 110 KV | М-ка | К-во /ед./ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 8 |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент | бр. | 2 |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби | бр. | 2 |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 1 |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден | м. | 2 |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² | бр. | 20 |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² | бр. | 40 |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема | бр. | 1 |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема | бр. | 8 |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема | бр. | 2 |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 203 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 406 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 20 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 5 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 7 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 7 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 12 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 600 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 5 |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 900 |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 40 |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 80 |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 100 |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 | бр. | 20 |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 6 |
| 3. | Монтаж на следната апаратура и материали ( доставка от Възложителя): |
|  | 3.1 Локален контролер за 110 kV – тип C264 MICOM | бр. | 1 |

Ж. Основни изисквания към командно-релейни (релейни) шкафове и лицеви панели за присъединения 110 кV, табла собствени нужди и централна сигнализация за подстанции „Разград“

Предназначение

Командният шкаф собствени нужди прaв ток ще се използва за монтаж на уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация. Предвиден е за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Стандарти и норми

Командния шкаф обект на доставка трябва да бъде изработен в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Командния шкаф трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

Общи изисквания

Ще се достави окомплектован с апаратура метален шкаф от затворен тип, стоящ, за неподвижен монтаж.

Техническата спецификация на апаратурата и материалите за окомплектовка са описани в приложенията.

Командния шкаф ще се приеме след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командния шкаф  трябва да осигуря надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания

Механична част

Командния шкаф трябва да е с размери: ширина 600 mm, дълбочина 600 mm и височина 2200 mm, изработен от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъде изработен от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафът да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Шкафът трябва да бъде двустранно обслужваем, като на предната страна се предвиди допълнителна врата осигуряваща плътно затваряне на таблото и визуален контакт върху апаратурата. Предната врата трябва да бъде с ляво отваряне, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 150°.Задната част да е изпълнена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да са защитно заземени чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на таблата да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:

Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото

покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081(или еквивалент) с

минимална локална дебелина 25 μm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и

бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка

- например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното

покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието – 60 μm.

Забележка: Ако КШ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи етап не е задължително.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда. Шкафът да бъдe снабден с 4 бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на  шкафa.

Електрическа част

Изходите на всички предпазители и сигналните им контакти трябва да бъдат опроводени до клеморед по приложените монтажни схеми в Приложенията.

В шкафа да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Медните шини да са с размер 20/5, да са разпробити с отвори за присъединяване с диаметър 6мм, като е оставен 5 % резерв от отвори. Да са окомплектовани с детайли за закрепване и изолзационни подложки. За ограничаване на достъпа да се  предвидят защитни капаци.

Вътрешните проводникови връзки за КТ се реализират с меден многожичен /гъвкав/ проводник със сечение 1.5 мм2(за оперативни вериги и щитов уред(волтметър 3 бр.)), 6 мм2(за захранване на АП и до клеморед), 10мм2 за захранване на автоматите за аварийно осветление и комутация, 25 мм2(за връзки между и от шинки до 1F и 2F, 1S и 4S, 1Р и 2Р), като краищата трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници и кабелни обувки.

Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бяла бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN;

YYY;

ZZZ:NN;

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример: 	1Пр:2

101

X21:25

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги, вериги за сигнализация и напреженови вериги до щитов уред – 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от и към автоматичните предпазители – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги на аварийно осветление  – 10 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от главен автомат 1F, 1S, 2F, 4S, 1Р и 2Р до шини и между тях – 25 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Изпълнителя трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответствието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

Основни изиквания към команден шкаф СН променлив ток.

Предназначение

Командният шкаф собствени нужди променлив ток ще се използва за монтаж на автиматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация,. Те са предвидени за неподвижно монтиране в командна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Стандарти и норми

Командния шакф обект на доставка трябва да бъде изработен в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Командния шкафо трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура металени шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж, чиито конкретни параметри са описани в приложения от Приложение 28 до Приложение №30 в раздел З. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за присъединения 110 кV, табла собствени нужди и централна сигнализация за подстанции „Разград“

Техническиге спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка са описани в Приложенията.

Командния шкаф ще се приеме след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командния шкаф AC трябва да осигуря надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания

Механична част

Командния шкаф трябва да е с размери: ширина 900 mm, дълбочина 600 mm и височина 2200 mm, изработен от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъде изработен от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафът да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Шкафът трябва да бъде двустранно обслужваем, като на предната страна се предвиди допълнителна врата осигуряваща плътно затваряне на таблото и визуален контакт върху апаратурата. Предната врата трябва да бъде с ляво отваряне, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 150°. Задната част да е изпълненена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да са защитно заземени чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация монтирана от задната страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:

Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото

покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081(или еквивалент) с

минимална локална дебелина 25 μm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и

бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка

- например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното

покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието – 60 μm.

Забележка: Ако КТ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи етап не е задължително.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафа да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора. Шкафът да бъдe снабден с  4бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на шкафa.

Електрическа част

Изходите на всички предпазители и сигналните им контакти трябва да бъдат опроводени до клеморед по приложените монтажни схеми в Приложенията.

В шкафа да се монтират клеморедите и комутационната апаратура (уреди, автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Медните шини да са с размер 40/4, да са разпробити с отвори за присъединяване с диаметър 6мм, като е оставен 5 % резерв от отвори. Да са окомплектовани с детайли за закрепване и изолзационни подложки. За ограничаване на достъпа да се  предвидят защитни капаци.

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с меден многожичен /гъвкав/ проводник със сечение 1.5 мм2 (за оперативни вериги и напреженови вериги за щитов уред), 4 мм2(за токови вериги щитов уред), 6 мм2(за захранване на АП и до клеморед), 35 мм2(за връзки от шинки до Q1, Q2, Q3, Q4), като краищата трябва да са кербовани (кримпвани) чрез изолирани кабелни накрайници и кабелни обувки.

Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством надписана бананка. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Бананките се надписват във формат

XXX:NN;

YYY;

ZZZ:NN;

където:

XXX – е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника, съдържа букви и/или цифри,

но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася, например 133 (сигнал за изключване), съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника, съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

със символът “NN” (само цифри) e означен номерът на клемата на апаратурата.

Пример: 	1Пр:2

101

X21:25.

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация трябва да се изпълни съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

- оперативни вериги, вериги за сигнализация и напреженови вериги до щитов уред – 1,5 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от и към автоматичните предпазители – 6 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- токови вериги от токови трансформатори до клеморед и щитов уред– 4 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

- силови вериги от главен автомат Q1, Q2, Q3, Q4 до шини – 35 mm2 меден многожичен /гъвкав/, освен ако в приложените чертежи не е предвидено друго.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата да се изпълнят надписи от предната и задната страна. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Да се предвиди изграждането на средства за търговско и контролно измерване на електрическата енергия. Токовите трансформатори да бъдат монтирани между захранващите прекъсвачи Q1 и Q4 и  шините СН.

Клеморедите К11, К12 и автоматичните предпазители към тях да бъдат оборудвани с необходимите аксесоари за пломбиране.

Монтираните токови трансформатори е необходимо да отговарят на следните изисквания:

- клас на точност – 0.5 или по-висок.

- да отговарят на изискванията на «Закон за измерванията», удостоверено със съответните знаци;

- към измервателните трансформатори да са приложени следните документи: «Удостоверение за одобрен тип за експлоатация»; Протокол за преминала първоначална метрологична проверка в оторизирана лаборатория.

Допуска се използване на един комплект токови измервателни трансформатори за търговско и техническо/контролно / измерване, които да притежават по две отделни вторични намотки,

отговарящи на описаните технически изисквания.

Ако посочените в офертата апарати са еквиваленти на посочените в количествените сметки изпълнителя трябва да предостави на възложителя документация на предложените от него апарати доказваща съответсвието им с характеристиките на посочените в количествените сметки апарати.

Основни изисквания към команден шкаф Централна сигнализация.

Предназначение

Командният шкаф Централна сигнализация ще се използва за монтаж на сигнални касети, уреди, автоматични предпазители, бутони, релета, клемореди и вторична комутация,. Той е предвиден за неподвижно монтиране в командна-релейна зала, при нормални климатични условия и среда с нормална пожарна опасност съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар.

Стандарти и норми

Командният шкаф обект на доставка трябва да бъде изработен в съответствие с изискванията на БДС ЕN 61439-1 и БДС ЕN 61439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Командният шкаф трябва да осигурява надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент).

Стандартите, на които следва да отговарят изработените командни шкафове са както следва:

БДС HD 60364-4-41:2007 (или еквивалент) - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защитa за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени)

БДС EN ISO 12944-1:2003 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:1998)

БДС EN ISO 12944-5:2008 (или еквивалент) - Бои и лакове. Корозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 5: Защитни лаковобояджийски системи (ISO 12944-5:2007)

БДС EN 60529:1991/A1:2004 (или еквивалент) - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

БДС EN 61439-1:2011 (или еквивалент) - Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 61439-1:2011)

БДС EN 61439-2:2011 (или еквивалент) -Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения (IEC 61439-2:2011)

БДС EN ISO 9717:2013 (или еквивалент) - Метални и други неорганични покрития. Фосфатно конверсионно покритие върху метали (ISO 9717:2010)

БДС 1212:1970 (или еквивалент) - Оцветявания отличителни за голи проводници и шини. Технически изисквания

Общи изисквания

Ще се достави окомплектован с апаратура метален шкаф от затворен тип, стоящ, за неподвижен монтаж.

Техническите спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка са описани в приложенията.

Kомандния шкаф ще се приеме след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 61439-1 (или еквивалент) и в съответствие на настоящите технически изисквания. За всеки доставян шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Kомандния шкаф за Централна сигнализация трябва да осигурява надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с БДС HD 60364-4-41 (или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафа, корпусите на комутационната апаратура и др., в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 mm, комплектована със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител

Тип

Степен на защита

Размери

Маса

Шкафът трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.

Шкафът да се достави изпитан и окомплектован със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща го сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да предостави указания относно условията за съхранение на шкафът до монтирането му.

На всяка транспортна опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование /тип

Габаритни размери

Маса

Места за прикачване

Условия за съхранение

Специални изисквания.

Механична част.

Командния шкаф трябва да е с размери: ширина 800 mm, дълбочина 600 mm и височина 2200 mm, изработен от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъде изработен от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 mm – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафът да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите е необходимо използването на усилващи вътрешни профили. Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Шкафът трябва да бъде двустранно обслужваем, като на предната страна се предвиди допълнителна врата осигуряваща плътно затваряне на таблото и визуален контакт върху апаратурата. Предната врата трябва да бъде с ляво отваряне, като пантите да осигуряват отваряне на вратата минимум на ъгъл 150°. Задната част да е изпълненена с две плътни врати прикрепени към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионно-устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ корозионно защитен механизъм, да са защитно заземени чрез гъвкав жълто/зелен изолиран проводник.

Вторичната комутация монтирана от задната страна да бъде положена в перфорирани кабелни PVC канали, механично закрепени. При това не се допускат използването на двойно лепящи лепенки или монтажно лепило.

На дъното на шкафа трябва да се изпълни отвор за преминаване на входящите и изходящи кабели. Затварянето на отвора и уплътняването му ще става чрез стоманена кабелна уплътнителна плоча /плочи/, с дебелина на ламарината не по-малко от 2 mm.

В доставката също така трябва да включва подходящи крепежни детайли /рейки и принадлежности/ за фиксиране на кабелите над уплътнителната плоча, с оглед входящите кабели да се подредят прегледно.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:

Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото

покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081(или еквивалент) с

минимална локална дебелина 25 μm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и

бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка

- например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното

покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието – 60 μm.

Забележка: Ако КТ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи етап не е задължително.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафа да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.      Шкафът да бъдe снабден с  4бр. транспортни уши монтирани в четирите горни ъгъла на шкафa.

Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 години.

Електрическа част.

Конкретните размери и разположение на монтажните плочи, както и разположението на вторичната комутационна апаратура са дадени в проекта вторична комутация .

Всички проводникови връзки между апаратурата и към клеморедите се изпълняват с едножилен гъвкав проводник със сечение 1,5 mm2 за оперативни вериги, за веригите от клеморед до монофазния контакт и осветителното тяло със сечение  2,5 mm2 . Всяко от жилата трябва да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката трябва да бъде изпълнена с неизбледняващ устойчив надпис и да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края. Маркировъчните пръстени (бананките) се надписват се във формат

XXX:NN; YYY; ZZZ:NN;

където:

XXX е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура (устройство, клеморед и пр.), към което отива проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

YYY е сигналът, който се пренася. Съдържа букви и/или цифри, но никога само букви.

ZZZ е условното монтажно означение (а не фирмения тип) на отделна апаратура от което тръгва проводника. Съдържа букви и/или цифри, но никога само цифри.

NN e означението на номерът на клемата на апаратурата. Съдържа само цифри.

Пример: F01:2

101.1

X31:1

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив фулмастер тип Phoenix Contact 0,5; Weidmueler 0,1 (или еквивалент).

Цялата вторична комутация за КШ  трябва да се изпълни, съгласно предоставените от Възложителя схеми в съответствие с изискванията на стандартите и настоящите технически изисквания .

Да се предвидят всички необходими приспособления за аранжировка на проводниците и тяхното укрепване. За монтираната апаратура да се изпълнят надписи от предната и задната страна на панела.

Всяко жило от двата края трябва да бъде кербовано със съответният кабелен накрайник, като се има на предвид клемореда на апаратурата.

Основни изисквания към панели за монтаж на апаратура:

Общи изисквания

Изпълнителят трябва да достави неокомплектовани с апаратура ламаринени панели, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, чиито конкретни параметри са описани в приложения от Приложение №31 в раздел З. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за присъединения 110 кV, табла собствени нужди и централна сигнализация за подстанции „Разград“

Панелите трябва да се доставят окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие.

Специални изисквания

Механична част

Панелите за монтаж на апаратура трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина 2 mm. Панелите да бъдат изработени от цели листи.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Антикорозионната защита трябва да се изпълни в два основни етапа:

Първи етап – осъществяване на необходимата корозионна защита и адхезия на следващото

покритие. Допуска се да се изпълни по два начина:

- чрез галванично цинково покритие в съответствие с БДС EN ISO 2081(или еквивалент) с

минимална локална дебелина 25 μm. За осигуряване на добра адхезия между цинковото покритие и

бояджийското такова, както и добър външен вид на изделията да се приложи алтернативна обработка

- например фосфатиране. Класификационен код на галваничното цинково покритие - Fe/Zn25

- чрез фосфатно конверсионно покритие – железен фосфат /FePh/ означение – БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/FePh/r/1/Т2/T1. Маса на единица площ на железното фосфатното

покритие от 0,1 до ≤ 1g/m². Или цинково-фосфатно покритие /Znph/ означение БДС EN 12476(или еквивалент) – Fe/ZnPh/r/3/Т2/T1, маса на единица площ на цинковото фосфатно покритие - ≥ 3g/m².

Втори етап – ще се изпълни чрез нанасяне на бояджийско покритие върху външните и вътрешните стоманени повърхности на обвивката на шкафа, основата и подвижната монтажна плоча, изпълнено чрез електростатично прахово нанасяне с епоксидно-полиестерно свързващо вещество и последващ полимеризационен процес в сушилна камера. Минимална дебелина на покритието – 60 μm.

Забележка: Ако КТ се изработва от неръждаема стомана, то изпълнението на първи етап не е задължително.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на околната среда.

Цветовото оформление на шкафа да бъдат светло сиво RAL 7032 шагрен портокалова кора.

Срокове за изпълнение.

За доставка на командно-релейни шкафове за п/ст Разград,  срокът за изпълнение на поръчката да е не повече от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

Основни изисквания към клемите

Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

Повишена устойчивост на чупене.

Изолационният материал да не абсорбира влага.

Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

- по-фазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата.

.

АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда; (или еквивалент)

Основни изисквания към автоматичните предпазители

Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

Електрически характеристики:

Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване C.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни изисквания към пакетните ключове

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

БУТОНИ

Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата;

- не светещ;

Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

ПОМОЩНИ РЕЛЕТА

Предназначение

Помощните релета са предназначени за използване във веригите за управление на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират в командните шкафове и табла в ел. подстанции.

Стандарти и норми

Всички помощни релета обект на доставка трябва да отговарят на

посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

Основни технически характеристики

Конструктивни характеристики:

- тип клеми: винтови, за проводник със сечение от 1,0÷2x2,5 mm2;

- разположение на клемите: в основата;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 45 °С;

- термична устойчивост в заработило състояние: да;

- степен на защита на корпуса: ≥IP40;

- степен на защита на клемореда: ≥IP20;

- брой превключващи контакти: 4

Електрически характеристики:

- номинално оперативно напрежение Un=220 V DC;

- минимално напрежение на заработване: 0,5Un≤Umin≥0,8Un;

- допустимо трайно максимално напрежение: ≥1,1Un;

- консумация на бобината: ≤7 W;

- гарантиран брой комутации: ≥1x107;

- диелектричен тест: ≥2,0 kV/50 Hz/1 min;

- импулсен тест: ≥2,5 kV/1,2/50 µs;

- максимално напрежение върху контактите: ≥1,1Un;

- време на заработване на НО/НЗ контакт: ≤20 ms;

- време за възвръщане на НО/НЗ контакт: ≤40 ms;

- допустим постоянен ток за изключване от контактите при L/R=40 ms при 220V DC: ≥0,14 A;

- допустим траен ток при затворен контакт: ≥10 A;

- допустим постоянен ток на включване при 220 V DC: ≥5 A

З. Приложения към Технически спецификации на апаратурата и материалите за окомплектовка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за подстанция „Разград“

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командия шкаф СН 220DC п/ст Разград

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 28.

Таблица 28

|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC | Мярка | Коли- чество / ед. / |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Товаров прекъсвач 1S, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. | бр. | 1 |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод F21 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.4 | Товаров прекъсвач 2S,4S Interpact 4P INS63 DC22A 250V DC или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод 2F Compact NSХ100N4P TM25D 250V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.6 | Ключ с предпазители 1Р,2Р OS 100 GB или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.6.1 | Предпазител към позиция 1.6, In=100A или еквивалент | бр. | 6 |
| 1.6.2 | Клема за два проводника 25 mm² към позиция 1.6 или еквивалент | бр. | 4 |
| 1.7 | Разединител-предпазител еднополюсен 3S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.7.1 | Предпазител към позиция 1.7, кръгъл gG In=50A;14x51 mm или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.8 | Пакетен ключ 0/1, 1-6KП, K50B002АР, 220V DC/20A или еквивалент | бр. | 6 |
| 1.9 | F21-1,F21-2,Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.10 | Предпазител, кръгъл gG In=80A;22x58 mm или еквивалент | бр. | 2 |
| 1.11 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.12 | Реле помощно, KL, CA2-KN22U7, 220V AC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.13 | Контактор, 2К, 220VАC, боб. 220VAC, LC1D65Р5;In=65A или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.13.1 | Контакт помощен към позиция 1.12, LADN22 или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.14 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D65MD;In=65A или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.15 | Преобразувател на напрежение 220VDC, P20H, 220V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM35UA13MW, 30-300V DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.17 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент | бр. | 3 |
| 1.18 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.19 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 500VDC, динам. устойчивост 10kA, iC60H- DC 2P или еквивалент |  |  |
| 1.21 | за ном.ток 2А | бр. | 1 |
| 1.22 | за ном.ток 4А | бр. | 1 |
| 1.23 | за ном.ток 6А | бр. | 8 |
| 1.24 | за ном.ток 10А | бр. | 7 |
| 1.25 | за ном.ток 16А | бр. | 4 |
| 1.26 | за ном.ток 20А | бр. | 2 |
| 1.27 | за ном.ток 25А | бр. | 7 |
| 1.28 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 400VАC, динам. устойчивост 10kA, iC60N - 2P или еквивалент за ном.ток 4А | бр. | 1 |
| 1.29 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF | бр. | 31 |
| 1.30 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.31 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² | бр. | 71 |
| 1.32 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² | бр. | 120 |
| 1.33 | Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 141 |
| 1.34 | Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 240 |
| 1.35 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.31 | бр. | 31 |
|  | Секционна разделителна пластина към позиция 1.32 | бр. | 10 |
| 1.36 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.31 | бр. | 3 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.32 | бр. | 4 |
| 1.37 | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.31 | бр. | 1 |
|  | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.32 | бр. | 8 |
| 1.38 | Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 7 |
| 1.39 | Етикет към клема заглавна | бр. | 7 |
| 1.40 | Фиксатор за клемореди | бр. | 14 |
| 1.41 | Бананки 2.5 | бр. | 240 |
| 1.42 | Бананки 6 | бр. | 120 |
| 1.43 | Бананки 16 | бр. | 60 |
| 1.44 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) | м. | 8 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) | м. | 6 |
| 1.45 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 |
| 1.46 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 |
| 1.47 | Проводник Cu,PVC изолация-10mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 200 |
| 1.48 | Проводник Cu,PVC изолация-16mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 10 |
| 1.49 | Проводник Cu,PVC изолация-25mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 12 |
| 1.50 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 8 |
| 1.51 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 2 |
| 1.52 | Предпазен капак за шината система | бр. | 2 |
| 1.53 | Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,6 |
| 1.54 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.55 | 1,5мм² | бр. | 200 |
| 1.56 | 6мм² | бр. | 120 |
| 1.57 | 10мм² | бр. | 28 |
| 1.58 | 16мм² | бр. | 12 |
| 1.59 | 25мм² | бр. | 16 |
| 1.60 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.61 | 6мм²/М6 | бр. | 62 |
| 1.62 | 10мм²/М6 | бр. | 4 |
| 1.63 | 16мм²/М8 | бр. | 1 |
| 1.64 | 25мм²/М8 | бр. | 10 |
| 1.65 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 20 |
| 1.66 | Бутон В с червен цвят HB4 metal и Н.З. контакт XB4BА42 или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.67 | Лампа сигнална ЛС червен цвят HB4 metal , XB4BV65 и BA 9s, 230V или еквивалент | бр. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на командия шкаф СН 380/220V AC п/ст Разград

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 29.

Таблица 29

|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC | Мярка | Коли- чество / ед. / |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 900/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, Q4 триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P, TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина, 3 броя допълнителни OF и 1 брой SD помощни сигнални контакти или еквивалент. | бр. | 2 |
| 1.1.1 | Обща монтажна плоча към поз.1.1, осигуряваща механична блокировка между автоматични прекъсвачи Q1, Q4. | бр. | 1 |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM40D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач Q3, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM32D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.4 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.=5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, iC60N 1P или еквиалент |  |  |
| 1.5.1 | за ном.ток 2А | бр. | 6 |
| 1.5.2 | за ном.ток 6А | бр. | 3 |
| 1.5.3 | за ном.ток 16А | бр. | 7 |
| 1.5.4 | за ном.ток 25А | бр. | 10 |
| 1.5.5 | за ном.ток 32А | бр. | 2 |
| 1.5.5 | за ном.ток 40А | бр. | 2 |
| 1.5.6 | за ном.ток 50А | бр. | 2 |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, iC60N 3P или еквиалент |  |  |
| 1.6.1 | за ном.ток 2А | бр. | 2 |
| 1.6.2 | за ном.ток 16А | бр. | 8 |
| 1.6.3 | за ном.ток 25А | бр. | 9 |
| 1.6.4 | за ном.ток 32А | бр. | 2 |
| 1.6.5 | за ном.ток 40А | бр. | 4 |
| 1.6.6 | за ном.ток 50А | бр. | 2 |
| 1.7 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF | бр. | 59 |
| 1.8 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU, 400VAC или еквивалент | бр. | 1 |
| 1.9 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 | бр. | 9 |
| 1.10 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.10.1 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 16mm² | бр. | 108 |
| 1.10.2 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² | бр. | 162 |
| 1.10.3 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² | бр. | 52 |
| 1.10.4 | Надпис за клема редова до 16mm² | бр. | 216 |
| 1.10.5 | Надпис за клема редова до 6mm² | бр. | 332 |
| 1.10.6 | Надпис за клема редова до 10mm² | бр. | 104 |
| 1.10.7 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.9.2 | бр. | 9 |
| 1.10.8 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.1 | бр. | 2 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.2 | бр. | 4 |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.3 | бр. | 1 |
| 1.10.9 | мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² | бр. | 15 |
| 1.10.10 | Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 5 |
| 1.10.11 | Етикет към клема заглавна | бр. | 5 |
| 1.10.12 | Фиксатор за клеморед | бр. | 12 |
| 1.10.13 | Бананки 2.5 | бр. | 300 |
| 1.10.14 | Бананки 4 | бр. | 200 |
| 1.10.15 | Бананки 6 | бр. | 350 |
| 1.10.16 | Комплект аксесоари за пломбиране на клемореди К11,К12 и предпазители | бр. | 2 |
| 1.11 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм (ш/в) | м. | 1 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) | м. | 2 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) | м. | 10 |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (ш/в) | м. | 2 |
| 1.12 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 300 |
| 1.13 | Проводник Cu,PVC изолация-4mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 50 |
| 1.14 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 600 |
| 1.15 | Проводник Cu,PVC изолация-35mm2 меден многожичен /гъвкав/ | м. | 12 |
| 1.16 | DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 10 |
| 1.17 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки | м. | 3,2 |
| 1.18 | Предпазен капак за шинната система | бр. | 2 |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,6 |
| 1.20 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | 1,5мм² | бр. | 300 |
| 1.20.2 | 4мм² | бр. | 80 |
| 1.20.3 | 6мм² | бр. | 400 |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | 6мм²/М6 | бр. | 180 |
| 1.21.2 | 35мм²/М8 | бр. | 33 |
| 1.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. | бр. | 20 |
| 1.23 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” LP202 или еквивалент. | бр. | 2 |
| 1.24 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. | бр. | 2 |
| 1.25 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з | бр. | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 30

Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка

на команден шкаф  ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ п/ст Разград

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на командния шкаф са посочени в Таблица 30.

Таблица 30

| № | КОМАНДЕН ШКАФ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ | Мярка | Коли- чество / ед. / |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: | бр. | 1 |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.3. Модул времеви към позиция 2.2., MTMF0W00 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ P9B10VN или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.5. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 |
|  | 2.6. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. | бр. | 3 |
|  | 2.7. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.8. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.9. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.10. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. | бр. | 7 |
|  | 2.11. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.12. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.13. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.14. Контактор ,1K, 220VDC, 16 А, LC1D16MD или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.15. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. | бр. | 7 |
|  | 2.16. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=25А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.18. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. | бр. | 2 |
|  | 2.19. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. | бр. | 1 |
|  | 2.20.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа | бр. | 1 |
|  | 2.21. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А | бр. | 1 |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm | м. | 0,8 |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели | бр. | 2 |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден | м. | 2 |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост | бр. | 236 |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² | бр. | 472 |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 28 |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми | бр. | 6 |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми | бр. | 8 |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна | бр. | 6 |
|  | - Етикет към клема заглавна | бр. | 6 |
|  | - Фиксатор за клеморед | бр. | 12 |
|  | - Бананки 2,5 | бр. | 900 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм, (ш/в) | м. | 8 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) | м. | 6 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) | м. | 3 |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 | м. | 600 |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 | м. | 1 |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 | бр. | 1000 |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 | бр. | 20 |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 | бр. | 150 |
|  | 2.31. DIN шина за монтаж на апаратурата | м. | 5 |
|  | 2.32. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали и MODBUS комуникация, Uзахр. 220VDC LSB6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 14 |
|  | 2.33. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали и MODBUS комуникация, Uзахр. 220VАC LSB6 RGB RSE или еквивалент. | бр. | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 31

Техническа спецификация на на Панели за монтаж на апаратура п/ст Разград

Техническата спецификация и количествата на апаратурата и материалите за оборудване на лицевите панели за п/ст Разград са посочени в Таблица 31.

Таблица 31

| № | ПАНЕЛИ ЗА МОНТАЖ НА АПАРАТУРА | Мярка | Коли- чество / ед. / |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на Панел тип 1, ламаринен, размери 540/640/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан, изработени по приложени чертежи. | бр. | 4 |
| 2. | Доставка на Панел тип 2, ламаринен, размери 540/640/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан, изработени по приложени чертежи. | бр. | 1 |
| 1. | Доставка на Панел тип 3, ламаринен, размери 540/540/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан, изработени по приложени чертежи. | бр. | 1 |
| 1. | Доставка на Панел тип 4, ламаринен, размери 300/300/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан, изработени по приложени чертежи. | бр. | 32 |
| 1. | Доставка на Панел тип 5, ламаринен, размери 200/210/2мм, прахово боядисан, изработени по приложени чертежи. | бр. | 16 |

Забележка: Чертежи към описаните в Приложение 31, Таблица 31 лицеви панели са неразделна част от настоящата документация с наименование: „Конструктивни чертежи Панели за монтаж на апаратура за п/ст Разград“

Гаранционен срок и отстраняване на повреди.

Гаранционен срок

Гаранционият срок на доставените стоки - да е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършване на доставката или не по-малко от даденият от производителя.

Срок за отстраняване на възникнали повреди в гаранционния срок

При поява на дефекти, те да бъдат отстранявани в срок до 7 (седем) календарни дни от уведомлението, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно с ново в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на уведомлението. Възложителят е задължен да уведоми Изпълнителя за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектната стока по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на Изпълнителя. Гаранционите срокове на извършените подмени при отсраняване на дефектите и на подмененото оборудване ще текат от датата на изпълнението им.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник. За всички стандарти, цитирани в тази документация се приемат последните действащи издания.

При оборудване на шкафовете с апаратура (помощни релета, предпазители, пакетни ключове, бутони и др.), различна от тази в монтажните схеми на Възложителя,  да се направят съответните промени в монтажните схеми и надписите на маркировачните пръстени на кабелните жила и се предоставят на Възложителя в цифров вид.

След изработване на 1 бр. шкаф от тип изпълнителят да информира възложителя и покани писменно негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на възложителя на пропуски от страна на изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По-нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на възложителя.

РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

- След изтичане на срока за получаване на оферти възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- В случай че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

- Провеждането на преговори е съществен и задължителен елемент от процедурата на договаряне с предварителна покана за участие. Подадените първоначални оферти имат предварителен характер и представляват база, която подлежи на допълнително развитие и допълване в процеса на преговорите. Класирането на участниците се извършва въз основа на окончателните договорености, постигнати с всеки от тях, а не по техните първоначалните оферти. Поради тази причина се счита, че явяването на участниците на определените в поканата дата и място за провеждане на преговорите и личното им участие в тях е задължително. Неявяването на участника възпрепятства провеждането на преговори и същият не може да участва в окончателното класиране. Посоченото представлява и предварително обявено условие на възложителя по настоящата процедура, като неспазването му е основание за отстраняване.

- Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

- Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

- Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

- Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници, освен с негово изрично съгласие.

- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

- Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

- Когато предложение в офертата на някой от участниците, свързано с цена или разходи, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т. 13 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 14, на които се позовава участникът. При необходимост, от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

- Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

- След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

Ценовите предложения се класират по възходящ ред, като участникът, предложил най – ниска цена, се класира на първо място.

- В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация за утвърждаване.

# РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

    - Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

    - Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

    - Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

    - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания, и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

    - Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

    - Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

    - Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката.

- Опаковката по т. 7 включва следните документи:

  - Техническо предложение, съдържащо:

- Опис на документите (оригинал) - изготвя се по приложения в документацията образец;

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) - изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

  - Ценово предложение (оригинал) - изготвя се по приложения в документацията образец.

- За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

- При получаване на офертата върху опаковката по т. 7 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

- Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

12. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9.

- В случаите по т. 12 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

- До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Когато участник в процедурата е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

- Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез  заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

- Комуникация между възложителя и участниците:

17.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства.

17.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

17.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

18. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

РАЗДЕЛ IV. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

При подписване на договора определеният за изпълнител представя следните документи:

1. Гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Русе на адрес: гр. Русе, ул. "Борисова" № 27 или по следната банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Русе:

БАНКА: „Юробанк България“ АД

BIC: BPBIBGSF

IBAN:	BG 48 BPBI 7921 10 46208301

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя, са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и Общите условия към нея, се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

2. Документите съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община) и на участника (само в случаите когато документите не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път);

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. декларация по чл. 42, ал. 2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/; декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

4. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 2 и 3 и за посочените лица.

5. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено (представя се, когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

6. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

7. В случаите по т. 6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

8. Окончателно ценово предложение, съдържащо договорените цени.

При противоречие  между предварително обявените условия на Възложителя по настоящата процедура и  условията по квалификационната система (КС), въз основа на която се провежда тя, имат сила условията по КС.

РАЗДЕЛ V. Образци на документи

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе“

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| 3. | Ценово предложение |  |

Дата:	.................			    		Подпис и печат: ..........................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

ЕСО ЕАД – МЕР Русе

гр. Русе

ул. Борисова №27

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе“

от .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ......................................................................

.............................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

# IBAN: .......................................................................................;

# BIC:...........................................................................................;

# Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Предлаганите от нас срокове при изпълнение на поръчката са както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката:

1.1. Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за п-ст Две могили и п/ст Латекс (Таблици: 1а, 3а и 4а от Техническите спецификации) ……………………(……………..) календарни дни (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила;

1.2. Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за п/ст Борово (Таблици: 1а, 2а и 4а от Техническите спецификации)  - ……………………(……………..) календарни дни (не повече от 90 (деветдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила;

1.3. Доставка на командни и командно-релейни шкафове за п-ст Тутракан (Таблица 5а от Техническите спецификации) - ………………………(……………) календарни дни (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила;

1.4. Доставка на командни и командно-релейни шкафове за п-ст Алфатар и п/ст Дулово (Таблица 6а и Таблица 7а от Техническите спецификации) - ………………………(……………) календарни дни (не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила;

1.5. Доставка на командни и командно-релейни шкафове и лицеви панели за п-ст Разград (Таблица 8а от Техническите спецификации) - ………………………(……………) календарни дни (не повече от 60 (шестдесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2. Гаранционен срок на вложените изделия и материали …………………… месеца (не по – малък от 24 месеца), считано от датата на приемо – предавателния протокол за извършване на доставката.

3. Срок за отстраняване на дефекти: …………………. календарни дни (не повече от 7 календарни дни), считано от датата на получаване на уведомлението.

4. Срок за подмяна на повредено оборудване (при невъзможност за отстраняване на възникнали повреди): …………………. календарни дни (не повече от 30 календарни дни), считано от датата на получаване на уведомлението.

ІІ. Относно изискванията за изпълнение на доставката:

Предлаганите от нас командни шкафове и лицеви панели по предмета на поръчката са подробно описани в  следните таблици относно производител /фирма, държава/ и съответните стандарти, на които отговарят:

Таблица 1б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV Две могили

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV Две могили |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |
|  | 2.35. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |

Таблица 2б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Две могили“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ Секциониране 110 KV Две могили |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.2. и 2.3. СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |

Таблица 3б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV за п/ст Две могили и п/ст Борово

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.6.,2.7.,2.8, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.11.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.12. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.13. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.14. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.15. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.16. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.17. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.19. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.23. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.24. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.26. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |
|  | 2.27. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |

Таблица 4б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Куплунг и Централна сигнализация 110 кV п/ст Борово

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ Куплунг 110 kV и ЦС |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Контактор ,1K, 220VDC, AL 16-30-10 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |
|  | 2.35. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC РЕС 607 или еквивалент. |  |  |

Таблица 5б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Борово“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, двустранно отваряем, ламаринена конструкция 700/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |

Таблица 6б Апаратура и материали за окомплектовка

на релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110/20/6,3 кV п/ст „Латекс“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, едностранно отваряем, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |

Таблица 7б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел  Извод 110 кV п/ст „Латекс“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ИЗВОД 110 KV |
| 1. | Доставка на лицев панел за ИЗВОД, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е или еквивалентен. |  |  |

Таблица 8б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел Секционер 110 кV п/ст „Латекс“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ СЕКЦИОНЕР 110 KV |
| 1. | Доставка на лицев панел за СЕКЦИОНЕР, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |

Таблица 9б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Латекс“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТРАНСФОРМАТОР 110 KV |
| 1. | Доставка на лицев панел за ТРАНСФОРМАТОР, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е PLUS или еквивалентен. |  |  |

Таблица 10б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел табло Централна сигнализация п/ст „Латекс“ и „Две могили“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| 1. | Доставка на лицев панел за ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |

Таблица 11б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Латекс“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент |  |  |

Таблица 12б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Борово“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 800/2100/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент |  |  |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, еднополюсен, In=160A, 1вх. 10-70мм2, 1изх. 6-16мм2 , 4 изх. 2,5-16мм2 , монтаж - DIN шина, UDJ-160 или еквивалент |  |  |
|  | 2.3. Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент |  |  |
|  | 2.4. Амперметър, стрелкови M11430, 60mV, BC 96 или еквивалентен |  |  |
|  | 2.5. Скала за амперметър M114X9, 50A/60mV, BC 96 или еквивалентен |  |  |
|  | 2.6. Шунт M71233, 50A/60 mV или еквивалентен |  |  |
|  | 2.7. Товаров прекъсвач, 4S Interpact 4P INS125 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. |  |  |

Таблица 13б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел табло Собствени нужди постоянен ток п/ст „Две могили“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди постоянен ток |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди постоянен ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Преобразувател на напрежение Input:0-250 VDC, Output 0-20 mA; Supply: 90-300V DC (85-253 V AC); Ro< 500Ω , P20H или еквивалент |  |  |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, еднополюсен, In=160A, 1вх. 10-70мм2, 1изх. 6-16мм2 , 4 изх. 2,5-16мм2 , монтаж - DIN шина, UDJ-160 или еквивалент |  |  |
|  | 2.3. Разединител с предпазители, триполюсен, за предпазители с размер 00, 160A, тунелни клеми |  |  |
|  | 2.4. Стопяем предпазител размер 00, номинален ток - 100A, крива – gg, напрежение 690V |  |  |
|  | 2.5. Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент |  |  |
|  | 2.6. Амперметър, стрелкови M11430, 60mV, BC 96 или еквивалентен |  |  |
|  | 2.7. Скала за амперметър M114X9, 50A/60mV, BC 96 или еквивалентен |  |  |
|  | 2.8. Шунт M71233, 50A/60 mV или еквивалентен |  |  |
|  | 2.9. Товаров прекъсвач, 4S Interpact 4P INS125 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. |  |  |

Таблица 14б Апаратура и материали за окомплектовка

на лицев панел табло Собствени нужди променлив ток п/ст „Две могили“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Собствени нужди променлив ток |
| 1. | Доставка на лицев панел за Собствени нужди променлив ток, метален, размери 600/1990/2мм, изработен по приложен чертеж, цвят RAL 7032 (или еквивалентен) |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Мултифункционален измервателен уред, три токови входа 5А (токов трансформатор), три напреженови входа, оперативно захранване 120/230V AC/DC, RS 485 communication ports, РМ 130Е или еквивалентен. |  |  |
|  | 2.2. Токоразпределителен клемен блок, четириполюсен, In=160A, 1вх. 10-50мм2, 3изх. 10-35мм2, 7 изх. 2,5-16мм2, 1 изх. 2,5-6мм2, монтаж - DIN шина, TD -160A или еквивалент |  |  |
|  | 2.3 Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4 Автоматичен прекъсвач, триполюсен, с ръчно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. АВР за два автоматични прекъсвача Compact NSX160B с моторно задвижване,OF и SD помощни контакти,защитен блок TM-100D, ел. Блокировка IVE,контролер BA инсталирана на обща монтажна плоча осигуряваща механична блокировка по между им. |  |  |
|  | 2.6. Разединител с предпазители, триполюсен, за предпазители с размер 00, 160A, тунелни клеми |  |  |
|  | 2.7. Стопяем предпазител размер 00, номинален ток - 160A, крива – gg, напрежение 690V |  |  |

Таблица 15б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Тутракан“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |

Таблица 16б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Тутракан“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |

Таблица 17б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Тутракан“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ СЕКЦИОНИРАНЕ 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |

Таблица 18б Апаратура и материали за окомплектовка на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |

Таблица 19б Апаратура и материали за окомплектовка на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |

Таблица 20б Апаратура и материали за окомплектовка на командно-релеен шкаф  Секциониране 110 кV п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ СЕКЦИОНИРАНЕ 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |

Таблица 21б Апаратура и материали за окомплектовка на командно табло Собствени нужди прав ток п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC |  |  |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Ключ с предпазител 1P,2P ABB OS63 DC63A или еквивалент |  |  |
| 1.2 | Ключ с предпазител 1P,2P ABB OS100 DC100A или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Ключ с предпазител 5P ABB OS32 DC32A или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач 1F,2F четириполюсен, ръчен привод Compact NSХ100B TM50D 250V DC63А или еквивалент, с OF контакт. |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач 3F четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100B TM50D 250V DC32А или еквивалент, , с OF контакт. |  |  |
| 1.5.1 | Клема за два проводника 35 mm² към позиция 1.4 или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Разединител-предпазител еднополюсен 1S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Пакетен ключ 0/1, 1-6КП, К50B002AP, 220V DC/20A или еквивалент |  |  |
| 1.8 | F21-1,F21-2,Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Предпазител, кръгъл gG In=80A;22x58 mm или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Реле помощно, KL, CA2-KN22U7, 220V AC или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Контактор, 2К, 220VАC, боб. 220VAC, LC1D65Р5;In=40A или еквивалент |  |  |
| 1.12.1 | Контакт помощен към позиция 1.12, LADN22 или еквивалент |  |  |
| 1.13 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D65MD;In=40A или еквивалент |  |  |
| 1.14 | Преобразувател на напрежение 220VDC, P20H, 220V DC или еквивалент |  |  |
| 1.15 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM4UA33MW, 30-300V DC или еквивалент |  |  |
| 1.16 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент |  |  |
| 1.18 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM |  |  |
| 1.19 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 500VDC, динам. устойчивост 10kA, iC60H- DC 2P или еквивалент |  |  |
| 1.20 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.21 | за ном.ток 4А |  |  |
| 1.22 | за ном.ток 6А |  |  |
| 1.23 | за ном.ток 10А |  |  |
| 1.24 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.25 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.26 | за ном.ток 40А |  |  |
| 1.27 | за ном.ток 50А |  |  |
| 1.28 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 400VАC, динам. устойчивост 10kA, iC60N - 2P или еквивалент |  |  |
| 1.29 | за ном.ток 4А |  |  |
| 1.30 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF |  |  |
| 1.31 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.32 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.33 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.34 | Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
| 1.35 | Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1.36 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.31 |  |  |
|  | Секционна разделителна пластина към позиция 1.32 |  |  |
| 1.37 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.31 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.32 |  |  |
| 1.38 | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.31 |  |  |
|  | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.32 |  |  |
| 1.39 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.40 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.41 | Фиксатор за клемореди |  |  |
| 1.42 | Бананки 2.5 |  |  |
| 1.43 | Бананки 6 |  |  |
| 1.44 | Бананки 16 |  |  |
| 1.45 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) |  |  |
| 1.46 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.47 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.48 | Проводник Cu,PVC изолация-10mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.49 | Проводник Cu,PVC изолация-16mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.50 | Проводник Cu,PVC изолация-25mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.51 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.52 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.53 | Предпазен капак за шината система |  |  |
| 1.54 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 1.55 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.56 | 1,5мм² |  |  |
| 1.57 | 6мм² |  |  |
| 1.58 | 10мм² |  |  |
| 1.59 | 16мм² |  |  |
| 1.60 | 25мм² |  |  |
| 1.61 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.62 | 6мм²/М6 |  |  |
| 1.63 | 10мм²/М6 |  |  |
| 1.64 | 16мм²/М8 |  |  |
| 1.65 | 25мм²/М8 |  |  |
| 1.66 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 1.67 | Бутон В с червен цвят HB4 metal и Н.З. контакт XB4BА42 или еквивалент |  |  |
| 1.68 | Лампа сигнална ЛС червен цвят HB4 metal , XB4BV65 и BA 9s, 230V или еквивалент |  |  |

Таблица 22б Апаратура и материали за окомплектовка на командно табло Собствени нужди променлив ток п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC |  |  |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1,Q5, триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P,TM100D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2,Q3 триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM32D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.= 5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, iC60N 1P или еквиалент |  |  |
| 1.4.1 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.4.2 | за ном.ток 6А |  |  |
| 1.4.3 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.4.4 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.4.5 | за ном.ток 50А |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, iC60N 3P или еквиалент |  |  |
| 1.5.1 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.5.2 | за ном.ток 6А |  |  |
| 1.5.3 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5.4 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5.5 | за ном.ток 32А |  |  |
| 1.5.6 | за ном.ток 50А |  |  |
| 1.5.7 | за ном.ток 63А |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, C120 3P или еквиалент |  |  |
| 1.6.1 | за ном.ток 100А |  |  |
| 1.7 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF |  |  |
| 1.8 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU, 400VAC или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Токов трансформатор 200/5A, кл. на точност 0,5 |  |  |
| 1.10 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.10.1 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 16mm² |  |  |
| 1. 10.2 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1. 10.3 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1. 10.4 | Надпис за клема редова до 16mm² |  |  |
| 1. 10.5 | Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1. 10.6 | Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
| 1. 10.7 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.10.2 |  |  |
| 1. 10.8 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.1 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.2 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.10.3 |  |  |
| 1. 10.9 | мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1. 10.10 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1. 10.11 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1. 10.12 | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1. 10.13 | Бананки 2.5 |  |  |
| 1. 10.14 | Бананки 4 |  |  |
| 1. 10.15 | Бананки 6 |  |  |
| 1. 10.16 | Комплект аксесоари за пломбиране на клемореди К11,К12 и предпазители |  |  |
| 1.11 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (ш/в) |  |  |
| 1.12 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.13 | Проводник Cu,PVC изолация-4mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.14 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.15 | Проводник Cu,PVC изолация-35mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.16 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.17 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.18 | Предпазен капак за шинната система |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | 1,5мм² |  |  |
| 1.20.2 | 4мм² |  |  |
| 1.20.3 | 6мм² |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | 6мм²/М6 |  |  |
| 1.21.2 | 35мм²/М8 |  |  |
| 1.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 1.23 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. |  |  |
| 1.25 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |
| 1.26 | Лампа |  |  |

Таблица 23б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно табло Централна сигнализация п/ст „Алфатар“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
| № | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ЦС МЕРЕНЕ И ВО 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 900/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Контактор ,1K, 220VDC, AL 16-30-10 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.17.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.18. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.19. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.20. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.21. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.22. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.23. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VDC РЕС 607. |  |  |
|  | 2.34. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали, Uзахр. 220VАC РЕС 607. |  |  |

Таблица 24б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Трансформатор стрaна 110 кV п/ст „Дулово“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ТРАНСФОРМАТОР СТРАНА 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно с 4 превключващи контакта и забавяне при отпадане 0,4 сек., 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RUT4 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VAC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Модул времеви към позиция 2.5., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNNG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.о контакт-P9MPNRG+ P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Лампа сигнална червена, 230V AC-P9MLD53611 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/232.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.14.,2.15.,2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.19.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.20. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.21. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен двупозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.32. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.33. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.34. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |

Таблица 25б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Извод 110 кV п/ст „Дулово“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ИЗВОД 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажна рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина –RF4R или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл YMR78700, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Реле помощно двупозиционно RHK412M с 4C/O конт. и цокъл RHZ-21 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с 2 бр. н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ 2 бр. P9B20VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 1-2, Z105/231.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Пакетен превключвател двупозиционен, шестполюсен, 1-2, Z105/30.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.7.,2.8.,2.9, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.10.Осветително тяло с ключ в комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.11. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.12. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.13. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.14. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.15. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.16. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, токова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за токова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за токова клема |  |  |
|  | - Мост подвижен четирипозиционен за токова клема |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Надпис за разделяема клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за разделяема клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за разделяема клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 6mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 6 mm² |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер. клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.17. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.19. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.20. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.21. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.22. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.23. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.24. Контакт помощен H.O + H.З - P9B11VN - GE |  |  |
|  | 2.25. Контакт помощен H.O + H.О - P9B20VN - GE |  |  |
|  | 2.26. Сигнален контакт за автоматичен предпазител СА Н - GE |  |  |

Таблица 26б Апаратура и материали за окомплектовка

на командно-релеен шкаф  Секциониране и Мерене 110 кV п/ст „Дулово“

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДНО-РЕЛЕЕН ШКАФ ЦС МЕРЕНЕ И ВО 110 KV |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата отваряне на дясно, средна врата - 19 инчова стандартна монтажка рамка, с монтирана апаратура, отваряне на ляво, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Сигнален контакт за автоматичен предпазител към поз. 2.16, СА Н или еквивалент |  |  |
|  | 2.5.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.6. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.7. Система за укрепване на кабели в комплект със скоби |  |  |
|  | 2.8. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.9. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.10. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.11. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Клема, напреженова, разделяема за кабел със сечение до 10 mm² |  |  |
|  | - Надпис за напреженова клема до 10 mm² |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за напреженова клема |  |  |
|  | - Мост неподвижен двупозиционен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят жълт за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят зелен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят червен за напреженова клема |  |  |
|  | - Тест букса изолирана цвят черен за напреженова клема |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.12. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.13. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.14. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.15. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.16. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.17. Кабелен накрайник-2x2,5mm2 |  |  |
|  | 2.18. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |

Таблица 27б Апаратура и материали за окомплектовка

на командия шкаф СН 220DC п/ст Разград

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 220V DC |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 600/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Товаров прекъсвач 1S, четириполюсен, Interpact 4P - INV100 DC22A или еквивалент |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач 1F, четириполюсен , ръчен привод Compact NSХ100N4Р TM63D или еквивалент, с OF контакт. |  |  |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод F21 Compact NSХ100N4P TM50D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Товаров прекъсвач 2S,4S Interpact 4P INS63 DC22A 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач ръчен привод 2F Compact NSХ100N4P TM25D 250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.6 | Ключ с предпазители 1Р,2Р OS 100 GB или еквивалент |  |  |
| 1.6.1 | Предпазител към позиция 1.6, In=100A или еквивалент |  |  |
| 1.6.2 | Клема за два проводника 25 mm² към позиция 1.6 или еквивалент |  |  |
| 1.7 | Разединител-предпазител еднополюсен 3S, DF141 1P-50A; 14x51, 220V AC или еквивалент |  |  |
| 1.7.1 | Предпазител към позиция 1.7, кръгъл gG In=50A;14x51 mm или еквивалент |  |  |
| 1.8 | Пакетен ключ 0/1, 1-6KП, K50B002АР, 220V DC/20A или еквивалент |  |  |
| 1.9 | F21-1,F21-2,Разединител 1P 125A за предпазител 22x58mm DF22 1-1P или еквивалент |  |  |
| 1.10 | Предпазител, кръгъл gG In=80A;22x58 mm или еквивалент |  |  |
| 1.11 | Реле за време с изменение на R, КТ1, RE17LAMW, 220V DC или еквивалент |  |  |
| 1.12 | Реле помощно, KL, CA2-KN22U7, 220V AC или еквивалент |  |  |
| 1.13 | Контактор, 2К, 220VАC, боб. 220VAC, LC1D65Р5;In=65A или еквивалент |  |  |
| 1.13.1 | Контакт помощен към позиция 1.12, LADN22 или еквивалент |  |  |
| 1.14 | Контактор 1К, 220VDC, боб. 220VDC, LC1D65MD;In=65A или еквивалент |  |  |
| 1.15 | Преобразувател на напрежение 220VDC, P20H, 220V DC или еквивалент |  |  |
| 1.16 | Реле минимално-напреженово с времезакъснение, РН, RM35UA13MW, 30-300V DC или еквивалент |  |  |
| 1.17 | Волтметър магнитоелектричен, V, 0-250V DC или еквивалент |  |  |
| 1.18 | Реле за контрол на изолацията, СМ, CM-IWN-DC или еквивалент |  |  |
| 1.19 | Ограничител на пренапрежение, VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM или еквивалент |  |  |
| 1.20 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 500VDC, динам. устойчивост 10kA, iC60H- DC 2P или еквивалент |  |  |
| 1.21 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.22 | за ном.ток 4А |  |  |
| 1.23 | за ном.ток 6А |  |  |
| 1.24 | за ном.ток 10А |  |  |
| 1.25 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.26 | за ном.ток 20А |  |  |
| 1.27 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.28 | Автоматичен прекъсвач, двуполюсен, раб. напрежение 400VАC, динам. устойчивост 10kA, iC60N - 2P или еквивалент за ном.ток 4А |  |  |
| 1.29 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF |  |  |
| 1.30 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.31 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.32 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.33 | Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
| 1.34 | Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1.35 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.31 |  |  |
|  | Секционна разделителна пластина към позиция 1.32 |  |  |
| 1.36 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.31 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.32 |  |  |
| 1.37 | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.31 |  |  |
|  | мост неподвижен десет позиционен към позиция 1.32 |  |  |
| 1.38 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.39 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.40 | Фиксатор за клемореди |  |  |
| 1.41 | Бананки 2.5 |  |  |
| 1.42 | Бананки 6 |  |  |
| 1.43 | Бананки 16 |  |  |
| 1.44 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) |  |  |
| 1.45 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.46 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.47 | Проводник Cu,PVC изолация-10mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.48 | Проводник Cu,PVC изолация-16mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.49 | Проводник Cu,PVC изолация-25mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.50 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.51 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.52 | Предпазен капак за шината система |  |  |
| 1.53 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 1.54 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.55 | 1,5мм² |  |  |
| 1.56 | 6мм² |  |  |
| 1.57 | 10мм² |  |  |
| 1.58 | 16мм² |  |  |
| 1.59 | 25мм² |  |  |
| 1.60 | Кабелна обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.61 | 6мм²/М6 |  |  |
| 1.62 | 10мм²/М6 |  |  |
| 1.63 | 16мм²/М8 |  |  |
| 1.64 | 25мм²/М8 |  |  |
| 1.65 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 1.66 | Бутон В с червен цвят HB4 metal и Н.З. контакт XB4BА42 или еквивалент |  |  |
| 1.67 | Лампа сигнална ЛС червен цвят HB4 metal , XB4BV65 и BA 9s, 230V или еквивалент |  |  |

Таблица 28б Апаратура и материали за окомплектовка

на командия шкаф СН 380/220V AC п/ст Разград

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ СОБСТВЕНИ НУЖДИ 380/220V AC |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 900/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| Доставка и монтаж на следните апаратура и материали: |
| 1.1 | Автоматичен прекъсвач Q1, Q4 триполюсен, с моторно задвижване- Compact NSX160B 3P, TM160D, Uн 380V AC, Iн=160А, с вкл. и изкл. бобина, 3 броя допълнителни OF и 1 брой SD помощни сигнални контакти или еквивалент. |  |  |
| 1.1.1 | Обща монтажна плоча към поз.1.1, осигуряваща механична блокировка между автоматични прекъсвачи Q1, Q4. |  |  |
| 1.2 | Автоматичен прекъсвач Q2, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM40D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.3 | Автоматичен прекъсвач Q3, триполюсен, ръчен привод Compact NSX100B 3P,TM32D, Uн 380V AC, Iн=100А и 2 броя допълнителни сигнални контакти или еквивалент |  |  |
| 1.4 | Мултифункционален цифров измерителен уред, Ін.=5А, четирипроводниково директно свързване, напрежение 0-500VAC, захр. напрежение 220V АC, клас на точност 0,5 , комплект с модул с 4 аналогови изходи 0-20mA, PM 130Е или еквивалент |  |  |
| 1.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, 220VAC , динам. утойчивост 10kA, iC60N 1P или еквиалент |  |  |
| 1.5.1 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.5.2 | за ном.ток 6А |  |  |
| 1.5.3 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.5.4 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.5.5 | за ном.ток 32А |  |  |
| 1.5.5 | за ном.ток 40А |  |  |
| 1.5.6 | за ном.ток 50А |  |  |
| 1.6 | Автоматичен прекъсвач, триполюсен, раб. напрежение 380VAC, динам. утойчивост 10kA, iC60N 3P или еквиалент |  |  |
| 1.6.1 | за ном.ток 2А |  |  |
| 1.6.2 | за ном.ток 16А |  |  |
| 1.6.3 | за ном.ток 25А |  |  |
| 1.6.4 | за ном.ток 32А |  |  |
| 1.6.5 | за ном.ток 40А |  |  |
| 1.6.6 | за ном.ток 50А |  |  |
| 1.7 | Сигнален контакт за автоматичен предпазител, OF |  |  |
| 1.8 | Реле минимално напреженово, трифазно, - RM4-TU, 400VAC или еквивалент |  |  |
| 1.9 | Токов трансформатор 150/5A, кл. на точност 0,5 |  |  |
| 1.10 | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.10.1 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 16mm² |  |  |
| 1.10.2 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.10.3 | Клема универсална-за оперативни вериги, за кабел със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.10.4 | Надпис за клема редова до 16mm² |  |  |
| 1.10.5 | Надпис за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1.10.6 | Надпис за клема редова до 10mm² |  |  |
| 1.10.7 | Секционна разделителна пластина към позиция 1.9.2 |  |  |
| 1.10.8 | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.1 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.2 |  |  |
|  | Крайна затваряща пластина към позиция 1.9.3 |  |  |
| 1.10.9 | мост неподвижен десетпозиционен за клема редова до 6mm² |  |  |
| 1.10.10 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.10.11 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.10.12 | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.10.13 | Бананки 2.5 |  |  |
| 1.10.14 | Бананки 4 |  |  |
| 1.10.15 | Бананки 6 |  |  |
| 1.10.16 | Комплект аксесоари за пломбиране на клемореди К11,К12 и предпазители |  |  |
| 1.11 | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм (ш/в) |  |  |
|  | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (ш/в) |  |  |
| 1.12 | Проводник Cu,PVC изолация-1,5mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.13 | Проводник Cu,PVC изолация-4mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.14 | Проводник Cu,PVC изолация-6mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.15 | Проводник Cu,PVC изолация-35mm2 меден многожичен /гъвкав/ |  |  |
| 1.16 | DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
| 1.17 | Медна шина 40/4mm, комплект със детайли за закрепване и изолационни подложки |  |  |
| 1.18 | Предпазен капак за шинната система |  |  |
| 1.19 | Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
| 1.20 | Кабелен накрайник за кербоване на кабел със сечение: |  |  |
| 1.20.1 | 1,5мм² |  |  |
| 1.20.2 | 4мм² |  |  |
| 1.20.3 | 6мм² |  |  |
| 1.21 | Кабелена обувка медна за кабел със сечение: |  |  |
| 1.21.1 | 6мм²/М6 |  |  |
| 1.21.2 | 35мм²/М8 |  |  |
| 1.22 | Направа на проводникови пакети със средна дължина 2м. |  |  |
| 1.23 | Светлинен индикатор за 220 V=, четирипроводен, цвят на светлинното поле „червен” и ”зелен” LP202 или еквивалент. |  |  |
| 1.24 | Бутон несветещ със зелена капачка н.о и н.з. |  |  |
| 1.25 | Бутон несветещ с червена капачка н.о и н.з |  |  |

Таблица 29б Апаратура и материали за окомплектовка

на команден шкаф  ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ п/ст Разград

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ ЦЕНТРАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ |
| 1. | Доставка на шкаф стоящ, ламаринена конструкция 800/2200/600мм, с предна прозрачна врата, двукрила задна плътна метална врата, закриващи панели за монтаж на апаратурата, изработен по приложен чертеж, комплект с клемореди, проводникови връзки и следната апаратура: |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж на следната апаратура и материали: |  |  |
|  | 2.1. Реле за време с време закъснение при заработване t 0,05 - 30s; 220VDC - RE17LAMW или еквивалент. |  |  |
|  | 2.2. Реле помощно PT321220 с 3C/O конт. и цокъл MT78740, 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.3. Модул времеви към позиция 2.2., MTMF0W00 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.4. Бутон несветещ със черна капачка с н.о и н.о. контакт-P9MPNNG+ P9B10VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.5. Бутон несветещ със зелена капачка с н.о и н.з. контакт-P9MPNVG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.6. Бутон несветещ с червена капачка с н.о и н.з контакт-P9MPNRG+ P9B11VN или еквивалент. |  |  |
|  | 2.7. Електронен звънец-220V DC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.8. Електронен звънец-220V AC, EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.9. Електронна сирена-220V DC , EСЦ или еквивалент. |  |  |
|  | 2.10. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина -R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.11. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 110V DC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.12. Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220VAC, комплект с цокъл за монтаж на DIN шина R15 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.13. Реле помощно С562.20 с забавяне при отпадане 0,4 сек., 220VDC, или еквивалент. |  |  |
|  | 2.14. Контактор ,1K, 220VDC, 16 А, LC1D16MD или еквивалент. |  |  |
|  | 2.15. Пакетен превключвател двупозиционен, триполюсен, 0-1, А105/3.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.16. Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, 0-1, А105/4.0200 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.17. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=25А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.18. Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6А, 220VDC, крива на изключване “С”, Eр100UC или еквивалент. |  |  |
|  | 2.19. Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 230VАC, крива на изключване “С”, G60 или еквивалент. |  |  |
|  | 2.20.Осветително тяло с ключ комплект с луминисцентна/лед лампа |  |  |
|  | 2.21. Контакт монофазен, тип шуко, за монтаж DIN шина, 16А |  |  |
|  | 2.22. Медна заземителна шина 20/3mm |  |  |
|  | 2.23. Рейка в комплект с принадлежности за закрепване на кабели |  |  |
|  | 2.24. Шлаух спираливиден |  |  |
|  | 2.25. Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
|  | - Винтова клема универсална, за кабел със сечение до 4mm², и с възможност за винтово присъединяване на мост |  |  |
|  | - Надпис за оперативна клема до 4 mm² |  |  |
|  | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Крайна затваряща пластина за опер.клеми |  |  |
|  | - Мост неподвижен десетпозиционен за опер.клеми |  |  |
|  | - Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
|  | - Етикет към клема заглавна |  |  |
|  | - Фиксатор за клеморед |  |  |
|  | - Бананки 2,5 |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 80/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм, (ш/в) |  |  |
|  | - Пластмасов перфориран кабелен канал 40/40мм, (ш/в) |  |  |
|  | 2.26. Проводник Cu, гъвкав-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.27. Проводник Cu, гъвкав-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.28. Кабелен накрайник-1,5mm2 |  |  |
|  | 2.29. Кабелен накрайник-2,5mm2 |  |  |
|  | 2.30. Кабелен накрайник-2x1,5mm2 |  |  |
|  | 2.31. DIN шина за монтаж на апаратурата |  |  |
|  | 2.32. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали и MODBUS комуникация, Uзахр. 220VDC LSB6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |
|  | 2.33. Цифрово сигнално устройство с 6 бр. потенциални входни сигнали и MODBUS комуникация, Uзахр. 220VАC LSB6 RGB RSE или еквивалент. |  |  |

Таблица 30б Апаратура и материали за окомплектовка

на Панели за монтаж на апаратура п/ст Разград

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | Стандарт |
|  | ПАНЕЛИ ЗА МОНТАЖ НА АПАРАТУРА |
| 1. | Доставка на Панел тип 1, ламаринен, размери 540/640/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан, |  |  |
| 2. | Доставка на Панел тип 2, ламаринен, размери 540/640/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан. |  |  |
| 3. | Доставка на Панел тип 3, ламаринен, размери 540/540/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан. |  |  |
| 4. | Доставка на Панел тип 4, ламаринен, размери 300/300/2мм, с изрязани технологични отвори за монтаж на апаратура, прахово боядисан. |  |  |
| 5. | Доставка на Панел тип 5, ламаринен, размери 200/210/2мм, прахово боядисан. |  |  |

Забележки: 1. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

3. Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

4. Всички представени от участника копия на документи трябва да бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

III. Декларираме, че:

1. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на включването ни в квалификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.

2. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“, както и в документацията за участие като цяло.

3. с подаването на офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договора.

4. в състояние сме да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложение: Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:	.................					Подпис и печат: .............................................

................................................................

(име и фамилия)

................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се, когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице .

ДО

ЕСО ЕАД – МЕР Русе

гр. Русе

ул. Борисова №27

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе“

От  ..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ....................... (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. В единичните и общите цени са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на поръчката, и са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена (лв. без ДДС) | Обща цена (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Две могили | Бр. | 22 |  |  |
| 2 | Командно-релеен шкаф Секционер 110 кV Две могили | Бр. | 1 |  |  |
| 3 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Две могили и Борово | Бр. | 15 |  |  |
| 4 | Командно-релеен шкаф Куплунг 110 кV и ЦС Борово | Бр. | 1 |  |  |
| 5 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Борово | Бр. | 2 |  |  |
| 6 | Релеен шкаф Трансформатор 110/20/6,3 кV Латекс | Бр. | 2 |  |  |
| 7 | Лицев панел Извод 110 кV Латекс | Бр. | 2 |  |  |
| 8 | Лицев панел Секционер 110 кV Латекс | Бр. | 1 |  |  |
| 9 | Лицев панел Трансформатор страна 110 кV Латекс | Бр. | 2 |  |  |
| 10 | Лицев панел за Централна сигнализация Латекс и Две могили | Бр. | 2 |  |  |
| 11 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Латекс | Бр. | 1 |  |  |
| 12 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Борово | Бр. | 1 |  |  |
| 13 | Лицев панел за табло СН пост. напрежение Две могили | Бр. | 1 |  |  |
| 14 | Лицев панел за табло СН пром. напрежение Две могили | Бр. | 1 |  |  |
| 15 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Тутракан | Бр. | 2 |  |  |
| 16 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Тутракан | Бр. | 2 |  |  |
| 17 | Командно-релеен шкаф Секциониране 110 кV Тутракан | Бр. | 1 |  |  |
| 18 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Алфатар | Бр. | 2 |  |  |
| 19 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Алфатар | Бр. | 2 |  |  |
| 20 | Командно-релеен шкаф Секциониране 110 кV Алфатар | Бр. | 1 |  |  |
| 21 | Командно табло СН прав ток Алфатар | Бр. | 1 |  |  |
| 22 | Командно табло СН променлив ток Алфатар | Бр. | 1 |  |  |
| 23 | Командно табло Централна сигнализация Алфатар | Бр. | 1 |  |  |
| 24 | Командно-релеен шкаф Трансформатор стрaна 110 кV Дулово | Бр. | 2 |  |  |
| 25 | Командно-релеен шкаф Извод 110 кV Дулово | Бр. | 3 |  |  |
| 26 | Командно-релеен шкаф Секциониране, Мерене и ВО 110 кV Дулово | Бр. | 1 |  |  |
| 27 | Команден шкаф СН прав ток Разград | Бр. | 1 |  |  |
| 28 | Команден шкаф СН променлив ток Разград | Бр. | 1 |  |  |
| 29 | Команден шкаф ЦС Разград | Бр. | 1 |  |  |
| 30 | Лицев панел тип 1 Разград | Бр. | 4 |  |  |
| 31 | Лицев панел тип 2 Разград | Бр. | 1 |  |  |
| 32 | Лицев панел тип 3 Разград | Бр. | 1 |  |  |
| 33 | Лицев панел тип 4 Разград | Бр. | 32 |  |  |
| 34 | Лицев панел тип 5 Разград | Бр. | 16 |  |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /лв без ДДС/: |  |

Забележки:

1. при несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# 2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел VI: Проект на договор

Д О Г О В О Р

№МЕР-РС-ДОГ- ……………/……………2020 г.

Днес, ....................2020 г., в гр. Русе, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. "Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, идентификационен номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Емил Пенев Костадинов – Ръководител МЕР Русе, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно №1468/18.04.2018 г. с рег. №2976/17.04.2018 г. на нотариус с рег. № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

...................................................., с адрес:/със седалище и адрес на управление: .......................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер ….....................,представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно ........................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Решение № ................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе”, проведена чрез използване на създадената Квалификационна система /КС/ с предмет „Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи”, открита с решение № 104 от 31.01.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 01379-2017-0002 на 03.02.2017 г. се сключи този Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изпълни обществена поръчка за доставка в изпълнение на договор с предмет: “Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за МЕР Русе“, като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ командни и релейни шкафове, наричани по-надолу общо „стока” или „стоки“, съгласно изискванията и в съответствие с Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения № 1, 2 и 3, неразделна част от договора, в срокове и при условията, определени в този договор.

2. СРОК НА ДОГОВОРА.  СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която дата се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до изпълнението на всички поети от страните задължения по договора.

2.2. Срокът за доставка на стоката, предмет на настоящия договор, е както следва:

2.2.1. Доставка на командно-релейни шкафове и лицеви панели за п-ст Две могили и п/ст Латекс (Таблици: 1а, 3а и 4а от Техническите спецификации)  - …….. (словом) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2.2. Доставка на командни и командно-релейни шкафове за п/ст Борово (Таблици: 1а, 2а и 4а от Техническите спецификации)  - …….. (словом) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2.3. Доставка на командни и командно-релейни шкафове за п-ст Тутракан (Таблица 5а от Техническите спецификации) - …….. (словом) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2.4. Доставка на командни и командно-релейни шкафове за п-ст Алфатар и п/ст Дулово (Таблица 6а и Таблица 7а от Техническите спецификации) - …….. (словом) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2.5. Доставка на командни и командно-релейни шкафове и лицеви панели за п-ст Разград (Таблица 8а от Техническите спецификации) - …….. (словом) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.3. За дата на изпълнение на доставката ще се счита датата на приемо-предавателния протокол по чл. 6.5.

2.4. Не се включва в определения по чл. 2.2. срок времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката по причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено известие за доставката по реда и съгласно условията на чл. 5.3 от настоящия договор.

2.6. Място на изпълнение – стоките, предмет на настоящия договор, да бъдат доставени както следва:

2.6.1. Шкафовете и лицевите панели по Таблици 1а, 2а, 3а и 4а се доставят в МЕР Русе, адрес: гр. Русе, ул. “Юндола“ №“1А.

2.6.2.  Командните шкафове и табла по Таблица 5а да се доставят в МЕПР Силистра – адрес: гр. Тутракан, ул. “Александър Стамболийски“ № 1а.

2.6.3. Командните шкафове и табла по Таблица 6а да се доставят в МЕПР Силистра – адрес: гр. Алфатар ул. „Захари Стоянова“ №27.

2.6.4. Командните шкафове по Таблица 7а да се доставят в МЕПР Силистра на адрес: – адрес: гр. Дулово област Силистра, п.к. 7650, ул. “Розова долина” № 39.

2.6.5. Командните шкафове и панелите по Таблица 8а  да се доставят в МЕПР Разград на адрес: гр. Разград, бул. “Княз Борис“ № 101 – подстанция „Разград“.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

## 3.1.За извършената доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) лева, без ДДС  или …… (…………) лева с ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на поръчката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквито и да са други разходи и/или разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива.

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените стоки в размер на 100 % (сто процента),  чрез банков превод, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката и след представяне на следните документи:

## а) Оригинален приемо-предавателен протокол съгласно чл. 6.5 за извършената доставка до мястото на доставка по чл. 2.6 и

## б) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто процента) от стойността на приетата стока,  издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемо-предавателния протокол за извършената доставка съгласно буква „а”. Оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка или по куриерска поща, освен в случаите когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е съгласил да получава електронна фактура.

## 3.5. Срокът за плащане започва да тече, считано от датата на подписване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде фактура по договора в срок не по-късно от 5 (пет) календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол по чл. 6.5. и да я представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 3.8. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## Банка:…………………………….

## BIC:…………………………….

## IBAN:	……………………………..

## 3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.8 в срок от 2 (два) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП.

## 4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

## 4.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС, а именно ……… (……словом……) лева („Гаранцията за изпълнение“). Посочената гаранция за изпълнение обезпечава изпълнението на всички задължения по доставка на стоките, включително и гаранционния срок на стоките, както и всички други задължения по договора, и е със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, като се представя в една от следните форми:

## 4.1.1. парична сума, внесена в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. Русе, ул. „Борисова” № 27 или внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена на https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); или

## 4.1.2. неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която отговаря на изискванията на чл. 4.4 от договора;  или

## 4.1.3. застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без самоучастие, която се одобрява предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена и са настъпили условията за влизането й в сила, когато има такива.

## 4.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

## 4.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следното:

## 4.3.1.  внасяне на допълнителна парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

## 4.3.2.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.4 от договора; или

## 4.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.6 от договора.

## 4.4. Когато като гаранция за изпълнение на договора се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.4.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

## 4.4.2. да бъде със срок на валидност, обезпечаващ изпълнението на всички задължения по договора и гаранционния срок на стоките, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок от 30 дни преди изтичане на срока на валидност на издадената гаранция.

## 4.5. Всички банкови разходи (такси, комисионни, куриерски услуги и други) по издаването и поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и при пълно или частично усвояване на банковата гаранция от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или освобождаване на банковата гаранция преди изтичане на срока на валидност, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.6. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, съгласно 4.1.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на изискванията, посочени в чл. 4.1.3.

## 4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или предсрочното  прекратяване на застрахователния договор, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора на етапи и при условия, както следва

4.8.1. частично освобождаване на 80 % (осемдесет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение, определена по чл. 4.1, след приключване и приемане по реда на този договор на последната доставка, посочена в чл. 2.2., удостоверено чрез съставянето на приемо-предавателен протокол по чл. 6.5. за приемане без забележки на съответната доставка;

4.8.2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията при липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва в срок от 30 (тридесет) дни от изтичане на гаранционния срок на стоките по договора и при условие че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора.

## 4.9. Частичното освобождаване на гаранцията се извършва, както следва:

## 4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора;

## 4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да редуцира сумата по предоставената банкова гаранция при условията на чл. 4.8, като предостави документ за изменение към банковата гаранция или нова при условията на чл. 4.8;

## 4.9.3. когато гаранцията е във формата на застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да редуцира сумата по застрахователното покритие при условията на чл. 4.8.

## 4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или в пълен размер сумата от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, включително задълженията в гаранционния срок, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.11. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил частично или в пълен размер гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни от уведомяването за усвояване да актуализира гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция и/или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора и съответния гаранционен срок размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в размер, съответстващ на оставащият етап от изпълнението на договора, респективно на гаранционния срок на стоките.

## 4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

## 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката в стандартна опаковка, подходяща да я предпази от повреди по време на транспорта, товаренето, разтоварването и при нейното съхранение на склад. Опаковката трябва да отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Техническите спецификации. Стоката се придружава от документите, посочени в Техническите спецификации, неразделна част от този договор.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на доставката не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоката ще бъде доставена.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

6.1. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва след получаване на писменото уведомление по чл. 5.3. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в мястото на доставка по чл. 2.6.

6.2. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва на определеното за това място, съгласно чл. 2.6. и изискванията в Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи приложение към този договор, като за доставката се съставя и подписва приемо-предавателен протокол съгласно чл. 6.5. от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да планира пристигането на доставката в мястото на доставка само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден. Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването, преброяването и огледът на стоките.

## 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация за деня на доставка с цел осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.

6.5. Доставяните стоки се приемат с приемо-предавателен протокол (в съответствие с чл. 6.2.), подписан в три еднообразни екземпляра от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материалноотговорното лице на склада – в мястото на доставка. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемо-предавателният протокол се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по образец, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сключване на договора и преди изпълнението му.

6.5.1. В случай че в деня на приемане на стоката в мястото за доставка, посочено в настоящия договор, не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приемо-предавателният протокол се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като два оригинални екземпляра се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител за подписване на приемо-предавателен протокол се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола.

## 6.6. В случай че по време на разтоварване на стоките се констатират явни недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване или други несъответствия/дефекти или недостатъци) по опаковките на доставените стоки или по отношение на самите стоки, или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответстващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки. Дефектните такива или с други  несъответствия (или не съгласно уговореното) не се приемат и се считат за недоставени.

## ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира неустойка в размера, посочен в чл. 10.1. от този договор, за всеки ден от забавата, считано от изтичането на срока, определен в чл. 2.2., до датата, на която стоките бъдат доставени/заменени с нови и качествени такива.

## 6.6.1. В случай че в деня на приемане на стоката в мястото на доставка, посочено в настоящия договор, не се яви представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или когато последният откаже да положи подписа си,  констативният протокол по чл. 6.6. се изготвя и подписва от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като един оригинален екземпляр се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неявяването на упълномощен представител или отказът от полагане на подпис се счита за мълчаливо съгласие с текста на протокола. Отказът от полагане на подпис се отразява в протокола.

## 6.7. В случай че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.5. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

## 6.8. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в необходимите документи, придружаващи стоката или закъснение в срока, определен в чл. 2.2., ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 6.9. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6.5. в мястото на доставка.

## 7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неупотребявани, не са спрени от производство, стоките са с качество, отговарящо на условията на този договор и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническите спецификации и в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, доставени по този договор, нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на производителя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба.

7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще действа добросъвестно с максималната дължима грижа за изпълнение на този договор.

7.4. Гаранционният срок на стоките, предмет на договора,  е .............. (… словом ….) месеца, считано от датата на протокола за извършена доставка по чл. 6.5.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ремонтира или подменя за своя сметка всички повредени по време на гаранционния срок стоки. Срокът за отстраняване на възникнали повреди в гаранционния срок е - …………/…словом / календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно с ново в срок до ..…./..словом…/  календарни дни от датата на получаване на уведомлението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите дефекти писмено. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектната стока по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.6. Предаването на отремонтираната или подменената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

### 7.7. Гаранционният срок на подменените/ремонтираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки, в случаите по чл. 7.5., е съгласно чл. 7.4. от този договор, считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за подмяната/ремонта.

### 7.8. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл. 7.5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира  правата си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

## 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

## 8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

## 8.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

## 8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената доставка при условията и по реда на този договор;

8.2.1.2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и има готовност за това.

8.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.2.2.1. да достави стоката, предмет на настоящия договор, както и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към този договор;

8.2.2.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.2.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка и по повод изпълнението на настоящия договор;

8.2.2.4. да пази поверителната конфиденциална информация, в съответствие с уговореното в договора;

8.2.2.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;

8.2.2.6. да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата му, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

8.2.2.7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66,  ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване (ако е приложимо);

8.2.2.8. След изработване на 1 бр. команден шкаф ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пропуски от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По-нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предоставената мостра;

8.2.2.9. да изпълнява договора в пълно съответствие с всички предварително обявени условия по обществената поръчка.

8.3. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

## 8.3.1.1. да получи изпълнението по договора в уговорените срокове, количества и с уговореното качество;

## 8.3.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да изисква  и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора;

## 8.3.1.3. да прави рекламации при условията и по реда на Раздел 9;

## 8.3.1.4. да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок не заплати съответната стойност на начислената неустойка, без подписване на двустранен протокол за прихващане, при спазване на разпоредбите на договора, ЗЗД и действащото законодателство.

## 8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

## 8.3.2.1. да приеме доставените стоки, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

## 8.3.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

## 8.3.2.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за изпълнението на предмета на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения, съгласно приложимото право;

## 8.3.2.4. да пази поверителната конфиденциална информация в съответствие с уговореното в договора;

## 8.3.2.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възможност за това;

## 8.3.2.6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този договор;

## 8.3.2.7. да усвои гаранцията за изпълнение при неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по този договор.

## 8.3.2.8. да изпрати поръчка за доставка на стоките, посочени в настоящия договор, на посочената в настоящия договор електронна поща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като едновременно с това го уведоми и на посочения телефон за контакти.

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка на доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.6.

9.2. Стоката, за която при доставката се констатира, че не е в съответствие с уговореното количество и/или качество, и/или при която се констатира друго несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, трябва бъде доставена допълнително и/или подменена с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща/поправена или подменена стока.

9.4. Рекламациите за качество и/или скрити недостатъци и/или каквото и да е несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се доказват с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката (при възможност и партиден номер), за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък и/или несъответствието.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и/или несъответствия, след установяването им, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по 7.5. за своя сметка да ги отстрани и/или да направи доставка на нова стока без недостатъци и несъответствия.

9.6. Рисковете и разходите, свързани с предявяването на рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително транспортирането на липсващата, дефектната и заменена/поправена стока и/или извършване на всякакви други необходими дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНИНЕ

## 10.1. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) на ден върху общата цена на недоставените количества стоки  в срока за доставка, уговорен в настоящия договор, чиято цена е определена по единични цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на срока по чл. 7.5., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден върху стойността на стоката, подлежаща на ремонт/замяна, за всеки ден от забавата, но не повече от  40 % (четиридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да извърши ремонта/замяната на стоката.

10.3. Сумата на неустойките се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право след изтичане на този срок да я усвои частично или в пълен размер от гаранцията за изпълнение или да бъде прихваната от следващата дължима сума за плащане по фактура.

## 10.4. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

## 10.5. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в срокове, определени в този договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода на закъснение в размер на законната лихва.

## 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

## 11.1. Този договор се прекратява:

## 11.1.1. с изтичане на срока на договора по чл. 2.1 и при изпълнението на всички задължения на страните по него;

## 11.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

## 11.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

## 11.2. Договорът може да бъде прекратен:

## 11.2.1.	по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

## 11.2.2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните;

## 11.2.3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 12.8 от този договор, ако след представяне на доказателства за настъпването й времетраенето на непреодолимата сила е било повече от 15 (петнадесет)  дни или доказателствата от БТПП не са представени в указания срок.

## 11.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна. За незначителна се счита част по–малка от 5% от обема на цялостното изпълнение на доставката, а в случай на доставка на многокомпонентна стока, такава част от нея, която не препятства нормалното самостоятелно функциониране на доставената стока или част от нея.

## 11.4. За целите на този договор страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

## 11.4.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави заявената стока за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря.

## 11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката/Техническите спецификации и/или Техническото предложение.

## 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен, при условие че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

11.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 12.12.1. от този договор.

11.11. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

11.11.1. да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.11.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора, до датата на прекратяването; и

## 11.11.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

## 11.12. При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

12.1.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

12.1.2.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

## 12.3.1. Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

## 12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл. 12.3.3., конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

## 12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

## 12.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните; или

## 12.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

## 12.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по чл. 12.3.3.2 или чл. 12.3.3.3 страната, която следва да предостави информацията, е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

## 12.3.4. Задълженията за конфиденциалност се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови  поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

## 12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

## 12.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

## 12.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

## 12.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с и/или по повод изпълнението на предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

12.5. Авторски права. Патентни права

12.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

12.5.2. В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

12.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

12.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

12.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

12.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

12.5.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

12.5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

12.5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на стоката, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на този договор.

12.5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1.Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1.Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удоставеряващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

## 12.8.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

## 12.8.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

## 12.8.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

## 12.8.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

12.10.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

12.10.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

12.10.3.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

12.10.3.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

12.10.3.3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

12.10.3.4. датата на изпращаннето – при изпращане по факс;

12.10.3.5. датата на изпращаннето – при изпращане по електронна поща.

12.10.4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

12.13. Екземпляри

12.13.1. Този договор се състои от …………… (словом) страници и е изготвен и подписан в  2 (два)  еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

12.14. Приложения:

12.14.1. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Раздел VII: образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата: ........................................................, (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ..............................................., постоянен адрес: ............................................................, гражданство/а: .............................................................., документ за самоличност: ...................................................., ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП . Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

_________ (1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

ДО

ЕСО ЕАД – МЕР Русе

гр. Русе

ул. Борисова №27

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, идентификационен номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Емил Пенев Костадинов – Ръководител МЕР Русе, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно №1468/18.04.2018 г. с рег. №2976/17.04.2018 г. на нотариус с рег. № 320 на Нотариалната камара при РС София

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от Обявлението) от стойността на договора, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ……………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.