ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ –  МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН  ”Стара Загора”

6000 Стара Загора    ул. “Отец Паисий “  № 89;  тел.(042)600-424 ;  факс( 042)602-957;   e-mail:eso@sz.eso.bg

#### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### РЕФ. № МЕР-СТЗ/2018/031

ЗА УЧАСТИЕ В процедура на договаряне с предварителна покана за участие ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет:

“Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

Стара Загора 2018 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І:	Технически спецификации

# Раздел ІІ:	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ:	Указания към участниците

# Раздел ІV:	Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Раздел V:	Проект на договор

Раздел VІ: 	Образец на Банкова Гаранция

РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

- Пълно описание на поръчката

Пълното описание на обекта на настоящата обществена поръчка подробно е дадено в документацията на създадената квалификационна система за подбор на изпълнители с предмет „Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”.

- Обем и Място на изпълнение на поръчката

Обществената поръчка включва доставки на описаните по видове в Таблици 1 – 4  от техническата спецификация инсталационни материали, лампи и осветителни тела.

Мястото на изпълнение е както следва:

- Доставката да се изпълни в склад на ЕСО ЕАД - гр. София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа" № 2 (централен склад Запад) за Завод (МЕР) 0400, 0401, 0402, 0403 и 0471 (ТДУ Запад); съгласно техническата спецификация – Таблица 1. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- Доставката да се изпълни в склад на ЕСО ЕАД - гр. Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул. „Сторгозия" 28 (централен склад Север) за Завод (МЕР) 0404, 0405, 0406 и 0472 (ТДУ Север); съгласно техническата спецификация – Таблица 2. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- Доставката да се изпълни в склад на ЕСО ЕАД - гр. Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север” (централен склад Изток) за Завод (МЕР) 0407, 0408, 0409 и 0473 (ТДУ Изток); съгласно техническата спецификация – Таблица 3. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- Доставката да се изпълни в склад на ЕСО ЕАД -  гр. Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона (централен склад Юг) за Завод (МЕР) 0410, 0411, 0412, 0413 и 0474 (ТДУ Юг); съгласно техническата спецификация – Таблица 4. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

І.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Осветителните тела, лампите за осветление и инсталационните материали /ключове, контакти, щепсели, фасунги, инсталационни кутии/ ще се използват за изграждане на нови и ремонт на съществуващи инсталации в открити и закрити уредби, административни сгради, складови и други помещения на подстанциите от електроенергийната система.

1. Ключове

1.1 Стандарти и норми

Всички ключове за осветление обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60669-1 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания;

- БДС EN 50428 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради;

1.2 Технически характеристики

1.2.1 номинално напрежение - 220 V AC, 50 Hz

1.2.2 номинален ток – 10 А, при 220 V AC

1.2.3 начин на монтаж:

- открит

- скрит

- полускрит

- влагозащитен

- на DIN шина с размери 35х7.5 mm

1.2.4 схема на свързване

- схема 1 /обикновен/

- схема 5 /сериен/

- схема 6 /девиаторен/

- схема 8 /стълбищен/

- схема 9 /звънчев/

2. Контакти

2.1 Стандарти и норми

Всички контакти обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- IЕС 60884-1 – Щепсели и контактни гнезда за битови и подобни цели. Част 1. Основни изисквания;

2.2 Технически характеристики

2.2.1 номинално напрежение - 220 или 380 V AC

2.2.2 номинален ток – 10; 16 или 25 А

2.2.3 начин на монтаж:

- открит

- скрит

- полускрит

- влагозащитен

- на DIN шина с размери 35х7.5 mm

2.2.4 тип

- монофазен тип „шуко”

- трифазен

3. Щепсели

3.1 Стандарти и норми

Всички щепсели обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60320-1 – Уредни щепселни съединения за битови и подобни цели. Част 1: Общи изисквания;

- IЕС 60884-1 – Щепсели и контактни гнезда за битови и подобни цели. Част 1. Основни изисквания;

3.2 Технически характеристики

3.2.1 номинално напрежение - 220 или 380 V AC

3.2.2 номинален ток – 10; 16 или 25 А

3.2.3 тип

- монофазен тип „шуко”

- трифазен

4. Лампи за осветление

4.1 Стандарти и норми

Всички осветителни лампи обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60432-1 – Лампи с нажежаема жичка. Технически изисквания за безопасност. Част 1: Лампи с волфрамова спирала за битови и подобни приложения за общо осветление;

- БДС EN 60630 – Максимални външни размери на лампи с нажежаема жичка;

- БДС EN 60901 – Едноцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към работните характеристики;

- БДС EN 60081 – Двуцокълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики;

- БДС EN 61195 – Двуцокълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност;

- БДС EN 60662 – Натриеви лампи с високо налягане;

- БДС EN 60188 – Живачни лампи с високо налягане;

- БДС EN 60357 – Нажежаеми халогенни лампи. Технически изисквания за работните характеристики;

- БДС EN 62612:2013 – Лампи от светодиоди с вградени баласти за общо осветление  със захранващо напрежение > 50 V. Изисквания към работните характеристики (IEC 62612:2013)

4.2 Технически характеристики

4.2.1 номинално напрежение – 12; 24; 36; 220 V AC

4.2.2 тип

- с нажежаема жичка

- енергоспестяваща

- луминесцентна

- натриева

- живачна

- халогенна

- светодиодна

4.2.3 тип на цокъла

- Е14; Е27; Е40; G4; G5.3; G6; G6,35; G9; G12; G13; G24; 2GX13; GU10; R7s-78; R7s-118; R7s-245; T4; T5; T8

4.2.4 мощност - oт 5W до 1000W

5. Фасунги

5.1 Стандарти и норми

Всички фасунги обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60238:2006 – Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004);

- БДС EN 60838-1:2006 – Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60838-1:2004);

5.2 Технически характеристики

5.2.1 вид по конструкция

- висяща

- стенна права

- стенна крива

- ринг

5.2.2 материал

- пластмаса

- порцелан

5.2.3 размер

- Е14; Е27; Е40

6. Инсталационни кутии

6.1 Стандарти и норми

Всички инсталационни кутии обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60670-1:2006 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60670-1:2002);

- БДС EN 60670-21:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, снабдени със средства за окачване (IEC 60670-21:2004);

- БДС EN 60670-22:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли (IEC 60670-22:2003);

6.2 Технически характеристики

6.2.1 тип

- конзолна

- разклонителна

- за предпазители

6.2.2 начин на монтаж

- открит

- скрит

- влагозащитен

7. Осветителни тела

7.1 Стандарти и норми

Всички осветителни тела обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60598-1:2008 – Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2008);

- БДС EN 60598-2-1:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987);

- БДС EN 60598-2-2:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители за вграждане (IEC 60598-2-2:1996);

- БДС EN 60598-2-5:2002 – Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори (IEC 60598-2-5:1998);

7.2 Технически характеристики

7.2.1 вид по конструкция

- плафон

- аплик

- абажур

- парково

- влагозащитено

- взривозащитено

- луминесцентно

- прожектор

- улично

7.2.2 брой лампи – 1 ÷ 9

8. Опаковка, транспорт и съхранение

Опаковката на доставяните стоки е задължение на Изпълнителя. Тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Изпълнителят трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния кандидат.

Инсталационните материали, лампи и осветителни тела трябва да са нови и да отговарят по параметри на заложените спецификации от завода производител. Техническите спецификации по складове за доставка, са описани в Таблици от 1 до 4.

А. Техническа спецификация на електроинсталационни материали за доставка в склад на ЕСО ЕАД - гр. София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа" № 2 (централен склад Запад) за Завод заявител (МЕР) 0400, 0401, 0402, 0403 и 0471

Таблица 1

| № | SAP № | Материал | Описание | Завод заявител | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод заявител - 0400 |
| 1 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | 0400 | БР | 4 |
| 2 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0400 | БР | 10 |
| 3 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0400 | БР | 6 |
| 4 | 225189 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W | 0400 | БР | 9 |
| 5 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0400 | БР | 86 |
| 6 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0400 | БР | 80 |
| 7 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0400 | БР | 6 |
| 8 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0400 | БР | 10 |
| 9 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | 0400 | БР | 75 |
| 10 | 226644 | ЛАМПА ОСВ 220/25/нажежаема жичка/E14 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | 0400 | БР | 20 |
| 11 | 227578 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/T8 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | 0400 | БР | 60 |
| 12 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0400 | БР | 75 |
| 13 | 227812 | ФАСУНГА стенна права/порцелан/E27 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | 0400 | БР | 10 |
| 14 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0400 | БР | 20 |
| 15 | 228688 | ЛАМПА ОСВ 220/250/халогенна/R7s-118 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | 0400 | БР | 2 |
| 16 | 230240 | ЛАМПА ОСВ 12/20/халогенна/GU5.3 | Халогенна лампа, 12V, 20 W, цокъл GU5.3 | 0400 | БР | 20 |
| 17 | 230648 | ЛАМПА ОСВ 220/18/енергоспест/G24 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла | 0400 | БР | 30 |
| 18 | 231251 | ЛАМПА ОСВ 220/40/нажежаема жичка/E14 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | 0400 | БР | 10 |
| 19 | 231712 | ЛАМПА ОСВ 220/100/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 100 W | 0400 | БР | 30 |
| 20 | 238099 | ТЯЛО ОСВ LED панел/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло | 0400 | БР | 4 |
| 21 | 238820 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G24 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. | 0400 | БР | 20 |
| 22 | 246774 | ЛАМПА ОСВ 220/105/енергоспест/E27 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 105 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0400 | БР | 20 |
| 23 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. | 0400 | БР | 1 |
| 24 | 248927 | ЛАМПА ОСВ 220/130/халогенна/R7s-118 | Лампа осветителна халогенна, мощност 130W, номинално напрежение 220V, цокъл R7s-118 | 0400 | БР | 2 |
| 25 | 249781 | ЛАМПА ОСВ 220/25/енергоспест/G24d | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d | 0400 | БР | 40 |
| 26 | 249862 | ЛАМПА ОСВ 220/7/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 7W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0400 | БР | 20 |
| 27 | 250816 | ЛАМПА ОСВ 220/40/светодиодна/G9 | Лампа светодиодна 220V, 40W, цокъл G9 | 0400 | БР | 40 |
| 28 | 250817 | ЛАМПА ОСВ 220/50/светодиодна/GU10 | Лампа светодиодна 220V, 50W, цокъл GU10 | 0400 | БР | 60 |
| 29 | 250818 | ЛАМПА ОСВ 220/26/луминисцентна/G24 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, цокъл G24 | 0400 | БР | 30 |
| 30 | 250819 | ЛАМПА ОСВ 220/14/луминисцентна/T5 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, тип Т5 | 0400 | БР | 100 |
| 31 | 250820 | ФАСУНГА ринг/пластмаса/GU10 | фасунга, цокъл GU10 | 0400 | БР | 45 |
| 32 | 251166 | ЛАМПА ОСВ 220/3/светодиодна/G9 | Лампа светодиодна 220V, 3W, цокъл G9 | 0400 | БР | 10 |
| Завод заявител - 0401 |
| 1 | 225183 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | 0401 | БР | 139 |
| 2 | 225192 | ЛАМПА ОСВ 220/250/натриева/E40 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0401 | БР | 10 |
| 3 | 225197 | ЛАМПА ОСВ 220/150/натриева/E40 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 150 W; тип цокъл Е40 | 0401 | БР | 5 |
| 4 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0401 | БР | 400 |
| 5 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0401 | БР | 105 |
| 6 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 | 0401 | БР | 60 |
| 7 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | 0401 | БР | 50 |
| 8 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0401 | БР | 30 |
| 9 | 227387 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/E27 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0401 | БР | 120 |
| 10 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0401 | БР | 155 |
| 11 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | 0401 | БР | 91 |
| 12 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0401 | БР | 80 |
| 13 | 243073 | ЛАМПА ОСВ 220/25/луминисцентна/2G11 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл 2G11 | 0401 | БР | 5 |
| 14 | 246685 | ЛАМПА ОСВ 220/14/енергоспест/E27 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0401 | БР | 215 |
| 15 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0401 | БР | 425 |
| 16 | 248454 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/22 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 22w | 0401 | БР | 15 |
| Завод заявител - 0402 |
| 1 | 225166 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | 0402 | БР | 22 |
| 2 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | 0402 | БР | 36 |
| 3 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0402 | БР | 53 |
| 4 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0402 | БР | 27 |
| 5 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0402 | БР | 28 |
| 6 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | 0402 | БР | 10 |
| 7 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0402 | БР | 33 |
| 8 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0402 | БР | 14 |
| 9 | 225183 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | 0402 | БР | 480 |
| 10 | 225186 | ЛАМПА ОСВ 220/250/живачна/E40 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0402 | БР | 35 |
| 11 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0402 | БР | 128 |
| 12 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0402 | БР | 321 |
| 13 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0402 | БР | 403 |
| 14 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове гумиран | 0402 | БР | 16 |
| 15 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0402 | БР | 49 |
| 16 | 225210 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/70 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 | 0402 | БР | 5 |
| 17 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | 0402 | БР | 29 |
| 18 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | 0402 | БР | 228 |
| 19 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 | 0402 | БР | 20 |
| 20 | 226632 | ЛАМПА ОСВ 220/75/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0402 | БР | 110 |
| 21 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0402 | БР | 194 |
| 22 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | 0402 | БР | 56 |
| 23 | 226997 | ТЯЛО ОСВ прожектор/халогенна/1 | Прожектор с корпус от лят алуминий. Разсейвател: темперирано стъкло. IP65. Фасонка Rx7s, 150W МХЛ (метал-халогенна лампа). | 0402 | БР | 32 |
| 24 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | ТАБЛО ТИП К2;Номинална мощност: 1kW - Номинален ток: 35А - Максимално сечение на кабела: 35mm² - Тип на кутията: К2 - Материал: алуминий - Габаритен размер: L:280/W:125/H:55 | 0402 | БР | 55 |
| 25 | 227318 | ЛАМПА ОСВ 220/18/енергоспест/E27 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0402 | БР | 10 |
| 26 | 227387 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/E27 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0402 | БР | 65 |
| 27 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0402 | БР | 77 |
| 28 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | 0402 | БР | 19 |
| 29 | 227812 | ФАСУНГА стенна права/порцелан/E27 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | 0402 | БР | 40 |
| 30 | 228176 | ДРОСЕЛ ЛАМПА живачна/125 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | 0402 | БР | 2 |
| 31 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0402 | БР | 20 |
| 32 | 229093 | ТЯЛО ОСВ плафон/нажежаема жичка/1 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | 0402 | БР | 26 |
| 33 | 230235 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/G23 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W | 0402 | БР | 30 |
| 34 | 231256 | ЛАМПА ОСВ 220/250/халогенна/E40 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 | 0402 | БР | 10 |
| 35 | 232780 | ЛАМПА ОСВ 220/32/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W | 0402 | БР | 14 |
| 36 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | 0402 | БР | 20 |
| 37 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0402 | БР | 5 |
| 38 | 235983 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V | РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 100Х100Х50mm ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP55 , С ОТВОРИ | 0402 | БР | 137 |
| 39 | 244136 | ТЯЛО ОСВ парково/енергоспестяваща/1 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с фасунга Е27 да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки | 0402 | БР | 19 |
| 40 | 244729 | ТЯЛО ОСВ парково/енергоспестяваща/2 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с две фасунги Е27, да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки | 0402 | БР | 15 |
| 41 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0402 | БР | 127 |
| 42 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED прожектор за външен монтаж с: * Размери 290х240х170 * Експлоатация /до 100 000 часа/ * Цвят 6000К /бяла светлина - код 860/ * Тип LED Диод Epistar * ЕНЕРГИЕН КЛАС - А * Консумация - 50kWh/1000h * Работно напрежение 220 Волта | 0402 | БР | 10 |
| 43 | 247809 | ФАСУНГА за лум. тръба/пластмаса/G13 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | 0402 | БР | 50 |
| 44 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0402 | БР | 50 |
| 45 | 250374 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/25/до 250 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит | 0402 | БР | 8 |
| 46 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Ъгъл на светене >2000; Цветна темп. - 4000÷4200К; от 30÷40W | 0402 | БР | 23 |
| Завод заявител - 0403 |
| 1 | 225167 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/18 | Дросел за луминисцентна лампа TL-D 18W | 0403 | БР | 134 |
| 2 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz TL-D | 0403 | БР | 2 |
| 3 | 225173 | ФАСУНГА висяща/пластмаса/E27 | ФАСУНГА стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0403 | БР | 2 |
| 4 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0403 | БР | 3 |
| 5 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0403 | БР | 7 |
| 6 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0403 | БР | 12 |
| 7 | 225183 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | 0403 | БР | 286 |
| 8 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0403 | БР | 39 |
| 9 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0403 | БР | 139 |
| 10 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0403 | БР | 29 |
| 11 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | 0403 | БР | 26 |
| 12 | 226632 | ЛАМПА ОСВ 220/75/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0403 | БР | 26 |
| 13 | 229496 | ЛАМПА ОСВ 220/400/халогенна/E40 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 | 0403 | БР | 2 |
| 14 | 249480 | ЛАМПА ОСВ 220/300/халогенна/E40 | Лампа осветителна халогенна, мощност 300W, номинално напрежение 220V, цокъл E40 | 0403 | БР | 1 |
| Завод заявител - 0471 |
| 1 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Единичен контакт за скрит монтаж с капак Шуко. Номинален ток 16А, номинално напрежение 250 V, степен на защита IP 20, изработен от качествена пластмаса. | 0471 | БР | 3 |
| 2 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0471 | БР | 250 |
| 3 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0471 | БР | 10 |
| 4 | 225210 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/70 | Стартер, serie, 220V/4-22W | 0471 | БР | 50 |
| 5 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер, single, 220V/4-65W | 0471 | БР | 50 |
| 6 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 500х600х300 мм. Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм; монтаж - повърхностен; с мин 21 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта | 0471 | БР | 3 |
| 7 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 800х600х300 мм; Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм;монтаж - повърхностен; с мин 40 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта. | 0471 | БР | 1 |
| 8 | 232633 | ЛАМПА ОСВ 220/230/халогенна/R7s-114 | Лампа халогенна, цокъл R7s,220V/200W, размер 114 мм | 0471 | БР | 16 |
| 9 | 233904 | ЛАМПА ОСВ 220/14/луминисцентна/G5 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/14W, дължина 55 см. | 0471 | БР | 12 |
| 10 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт с възможност за монтаж на DIN шина, тип ШУКО, 16 А,220 V | 0471 | БР | 11 |
| 11 | 235219 | ЛАМПА ОСВ 220/35/луминисцентна/G5 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/35W, дължина 146 см. | 0471 | БР | 20 |
| 12 | 235785 | ЛАМПА ОСВ 220/28/луминисцентна/G5 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/28W, дължина 116 см. | 0471 | БР | 10 |
| 13 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х36W | 0471 | БР | 3 |
| 14 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х58W | 0471 | БР | 3 |
| 15 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 4х18W | 0471 | БР | 10 |
| 16 | 245499 | ЛАМПА ОСВ 220/58/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. | 0471 | БР | 26 |
| 17 | 247712 | ЛАМПА ОСВ 220/14/енергоспест/E14 | Лампа енергоспестяваща 14 W, с цокъл Е14 | 0471 | БР | 4 |
| 18 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 50 W, размери 290х240х170 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят 6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. | 0471 | БР | 2 |
| 19 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 10 W, размери 115х90х90 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят от 4000-6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. | 0471 | БР | 1 |

Б. Техническа спецификация на електроинсталационни материали за доставка в склад на ЕСО ЕАД - гр. Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул. „Сторгозия" 28 (централен склад Север) за Завод заявител (МЕР) 0404, 0405, 0406 и 0472

Таблица 2

| № | SAP № | Материал | Описание | Завод заявител | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод заявител - 0404 |
| 1 | 225166 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | 0404 | БР | 3 |
| 2 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL | 0404 | БР | 15 |
| 3 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | 0404 | БР | 10 |
| 4 | 225172 | ФАСУНГА стенна крива/порцелан/E27 | фасунга стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0404 | БР | 20 |
| 5 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0404 | БР | 14 |
| 6 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0404 | БР | 21 |
| 7 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0404 | БР | 1 |
| 8 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | контакт единичен монофазен тип "шуко" за открит монтаж, 16 А, ~250V | 0404 | БР | 11 |
| 9 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | 0404 | БР | 18 |
| 10 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0404 | БР | 8 |
| 11 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0404 | БР | 26 |
| 12 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0404 | БР | 4 |
| 13 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0404 | БР | 74 |
| 14 | 225198 | ЛАМПА ОСВ 220/8/луминисцентна/T5 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K | 0404 | БР | 11 |
| 15 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 2700K | 0404 | БР | 346 |
| 16 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 2700K | 0404 | БР | 255 |
| 17 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | осветително тяло за луминисцентна лампа 18W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | 0404 | БР | 21 |
| 18 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | осветително тяло за луминисцентна лампа 36W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | 0404 | БР | 4 |
| 19 | 225207 | ТЯЛО ОСВ улично/луминисцентна/1 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | 0404 | БР | 7 |
| 20 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | 0404 | БР | 48 |
| 21 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | 0404 | БР | 17 |
| 22 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | 0404 | БР | 52 |
| 23 | 227045 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/девиаторен | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V | 0404 | БР | 2 |
| 24 | 227433 | ЛАМПА ОСВ 220/125/натриева/E27 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 | 0404 | БР | 11 |
| 25 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0404 | БР | 59 |
| 26 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0404 | БР | 18 |
| 27 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | 0404 | БР | 2 |
| 28 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0404 | БР | 20 |
| 29 | 229092 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | 0404 | БР | 10 |
| 30 | 229093 | ТЯЛО ОСВ плафон/нажежаема жичка/1 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | 0404 | БР | 3 |
| 31 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | 0404 |  | 14 |
| 32 | 229496 | ЛАМПА ОСВ 220/400/халогенна/E40 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 | 0404 | БР | 1 |
| 33 | 230298 | ЛАМПА ОСВ 220/150/халогенна/RX7s-114 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм | 0404 | БР | 3 |
| 34 | 231858 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/150 | ДРОСЕЛ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W | 0404 | БР | 7 |
| 35 | 232384 | ЛАМПА ОСВ 220/25/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W | 0404 | БР | 2 |
| 36 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | 0404 | БР | 20 |
| 37 | 234066 | ЛАМПА ОСВ 12/35/халогенна/GU4 | Халогенна лампа 12 V, 35 W цокъл GU4 | 0404 | БР | 10 |
| 38 | 234072 | ЛАМПА ОСВ 220/20/халогенна/GU10 | Халогенна лампа 220 V, 20 W цокъл GU10 | 0404 | БР | 10 |
| 39 | 234074 | ЛАМПА ОСВ 220/50/халогенна/GU10 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 | 0404 | БР | 20 |
| 40 | 234863 | ТЯЛО ОСВ плафон/луминисцентна/1 | Тяло осветително влагозащитено, за таван за една луминисцентна лампа 220V, T5 1x28W | 0404 | БР | 1 |
| 41 | 235307 | ТЯЛО ОСВ луна/халогенна/1 | Тяло осветително тип луна с Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5.3 | 0404 | БР | 20 |
| 42 | 236386 | ЛАМПА ОСВ 220/14/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0404 | БР | 85 |
| 43 | 236849 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/58 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | 0404 | БР | 70 |
| 44 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | SMD LED прожектор със светодиод , 30W, 220V, за монтаж на открито | 0404 | БР | 13 |
| 45 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0404 | БР | 120 |
| 46 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0404 | БР | 460 |
| 47 | 247802 | ТЯЛО ОСВ евакуационно/луминисцентна/1 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор | 0404 | БР | 12 |
| 48 | 247809 | ФАСУНГА за лум. тръба/пластмаса/G13 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | 0404 | БР | 6 |
| 49 | 247867 | ЛАМПА ОСВ 220/110/натриева/E27 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0404 | БР | 8 |
| 50 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | 0404 | БР | 60 |
| Завод заявител - 0405 |
| 1 | 215981 | СФЕРА ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | Аплик за основа Тип: "Буркан"кръгъл Материал: стъкло Цвят: бял Габаритни размери на външно тяло: Ф170 с резба 85х8 mm | 0405 | БР | 10 |
| 2 | 225166 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | 0405 | БР | 25 |
| 3 | 225168 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/40 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC | 0405 | БР | 5 |
| 4 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0405 | БР | 10 |
| 5 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0405 | БР | 5 |
| 6 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0405 | БР | 55 |
| 7 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0405 | БР | 6 |
| 8 | 225179 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен | 0405 | БР | 2 |
| 9 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0405 | БР | 2 |
| 10 | 225198 | ЛАМПА ОСВ 220/8/луминисцентна/T5 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K | 0405 | БР | 5 |
| 11 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0405 | БР | 141 |
| 12 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0405 | БР | 115 |
| 13 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0405 | БР | 6 |
| 14 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0405 | БР | 19 |
| 15 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | 0405 | БР | 6 |
| 16 | 225207 | ТЯЛО ОСВ улично/луминисцентна/1 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | 0405 | БР | 1 |
| 17 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | 0405 | БР | 30 |
| 18 | 226644 | ЛАМПА ОСВ 220/25/нажежаема жичка/E14 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | 0405 | БР | 4 |
| 19 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло за бойлер открит монтаж 25А | 0405 | БР | 2 |
| 20 | 227318 | ЛАМПА ОСВ 220/18/енергоспест/E27 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0405 | БР | 7 |
| 21 | 227578 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/T8 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | 0405 | БР | 9 |
| 22 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | 0405 | БР | 16 |
| 23 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ с размери 1270x110mm | 0405 | БР | 7 |
| 24 | 228992 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/58 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W | 0405 | БР | 5 |
| 25 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3X18W , 3 бр. LED пури Т8 | 0405 | БР | 4 |
| 26 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3x36 W с размери 1270x110mm | 0405 | БР | 2 |
| 27 | 229092 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | 0405 | БР | 10 |
| 28 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | 0405 | БР | 5 |
| 29 | 229495 | ЛАМПА ОСВ 220/55/луминисцентна/2G11 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 | 0405 | БР | 27 |
| 30 | 230235 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/G23 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W | 0405 | БР | 126 |
| 31 | 230876 | ЛАМПА ОСВ 220/15/луминисцентна/G13 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | 0405 | БР | 6 |
| 32 | 231251 | ЛАМПА ОСВ 220/40/нажежаема жичка/E14 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | 0405 | БР | 4 |
| 33 | 231828 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/250 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W | 0405 | БР | 5 |
| 34 | 232780 | ЛАМПА ОСВ 220/32/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W | 0405 | БР | 21 |
| 35 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0405 | БР | 7 |
| 36 | 233904 | ЛАМПА ОСВ 220/14/луминисцентна/G5 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 | 0405 | БР | 50 |
| 37 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | 0405 | БР | 8 |
| 38 | 234073 | ЛАМПА ОСВ 220/35/халогенна/GU10 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU10 | 0405 |  | 4 |
| 39 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 55W 2G11 | 0405 | БР | 2 |
| 40 | 236386 | ЛАМПА ОСВ 220/14/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0405 | БР | 12 |
| 41 | 236849 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/58 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | 0405 | БР | 14 |
| 42 | 238098 | ЛАМПА ОСВ 220/20/светодиодна/T8 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | 0405 | БР | 32 |
| 43 | 238124 | ТЯЛО ОСВ светодиодна пура/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | 0405 | БР | 1 |
| 44 | 245312 | ЛАМПА ОСВ 220/25/светодиодна/G13 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | 0405 | БР | 12 |
| 45 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | SMD LED прожектор със светодиод , 50W, 220V, за монтаж на открито | 0405 | БР | 4 |
| 46 | 245499 | ЛАМПА ОСВ 220/58/луминисцентна/G13 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | 0405 | БР | 5 |
| 47 | 245807 | ЛАМПА ОСВ 220/11/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 | 0405 | БР | 8 |
| 48 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0405 | БР | 322 |
| 49 | 246839 | ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/1 | Влагоустойчиво осветително тяло с размер Ф28см, мощност 1 х 15W, цокъл 1 х E27 и защита IP54 | 0405 | БР | 6 |
| 50 | 247555 | ЛАМПА ОСВ 220/85/енергоспест/E40 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е40; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 85 W | 0405 | БР | 16 |
| 51 | 247809 | ФАСУНГА за лум. тръба/пластмаса/G13 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | 0405 | БР | 20 |
| 52 | 248924 | ЛАМПА ОСВ 220/20/халогенна/E14 | Лампа осветителна халогенна, мощност 20W, номинално напрежение 220V, цокъл E14 | 0405 | БР | 1 |
| 53 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0405 | БР | 8 |
| 54 | 250257 | ЛАМПА ОСВ 12/4/светодиодна/GU5.3 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 4W, номинално напрежение 12V, цокъл GU 5.3 | 0405 | БР | 12 |
| 55 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | 0405 | БР | 30 |
| 56 | 250451 | ТЯЛО ОСВ улично/светодиодна/1 | За 1 брой лампа. Напрежение: 220-240V. Фасонка: 1хЕ27, макс. 50W. Тялото се монтира на тръба с ф.48-60 мм. | 0405 | БР | 15 |
| 57 | 250508 | ЛАМПА ОСВ 220/4/светодиодна/E14 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 4 W | 0405 | БР | 4 |
| 58 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | 0405 | БР | 17 |
| Завод заявител - 0406 |
| 1 | 225166 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | 0406 | БР | 2 |
| 2 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0406 | БР | 5 |
| 3 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0406 | БР | 6 |
| 4 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт инсталационен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0406 | БР | 4 |
| 5 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0406 | БР | 3 |
| 6 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | 0406 | БР | 1 |
| 7 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0406 | БР | 5 |
| 8 | 225179 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен | 0406 | БР | 1 |
| 9 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0406 | БР | 6 |
| 10 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0406 | БР | 4 |
| 11 | 225186 | ЛАМПА ОСВ 220/250/живачна/E40 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0406 | БР | 4 |
| 12 | 225192 | ЛАМПА ОСВ 220/250/натриева/E40 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0406 | БР | 7 |
| 13 | 225193 | ЛАМПА ОСВ 36/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | 0406 | БР | 7 |
| 14 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0406 | БР | 35 |
| 15 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0406 | БР | 42 |
| 16 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0406 | БР | 1 |
| 17 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0406 | БР | 8 |
| 18 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | Луминесцентно осветително тяло 1x18 W, G13, 230 V AC, открито, 700 mm | 0406 | БР | 9 |
| 19 | 225210 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/70 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 | 0406 | БР | 2 |
| 20 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | 0406 | БР | 10 |
| 21 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 36W | 0406 | БР | 13 |
| 22 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0406 | БР | 6 |
| 23 | 227387 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/E27 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0406 | БР | 4 |
| 24 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | Тяло осветително СФЕРА, за 2 броя луминисцентни лампи | 0406 | БР | 1 |
| 25 | 227812 | ФАСУНГА стенна права/порцелан/E27 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | 0406 | БР | 2 |
| 26 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0406 | БР | 7 |
| 27 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | 0406 | БР | 3 |
| 28 | 231247 | ФАСУНГА стенна крива/текстолит/E27 | Фасунга стенна крива, текстолит, цокъл Е27 | 0406 | БР | 1 |
| 29 | 231256 | ЛАМПА ОСВ 220/250/халогенна/E40 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 | 0406 | БР | 3 |
| 30 | 231745 | ЩЕПСЕЛ трифазен/32/до 400 V | Щепсел трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25А, номинално напрежение до 400V | 0406 | БР | 1 |
| 31 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0406 | БР | 5 |
| 32 | 236849 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/58 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W S10 | 0406 | БР | 10 |
| 33 | 237701 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/T8 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 10W, номинално напрежение 220V, цокъл Т8 | 0406 | БР | 3 |
| 34 | 237702 | ТЯЛО ОСВ LED шина/светодиодна/2 | LED шина, светодиодна 2xL=1200 мм | 0406 | БР | 10 |
| 35 | 238260 | ЩЕПСЕЛ монофазен/32/до 250 V | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | 0406 | БР | 1 |
| 36 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 50W | 0406 | БР | 7 |
| 37 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 20W | 0406 | БР | 4 |
| 38 | 245499 | ЛАМПА ОСВ 220/58/луминисцентна/G13 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | 0406 | БР | 3 |
| 39 | 245807 | ЛАМПА ОСВ 220/11/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 | 0406 | БР | 17 |
| 40 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0406 | БР | 8 |
| 41 | 246072 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/32/до 400 V | Контакт инсталационен за открит монтаж, трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25 А, номинално напрежение до 400 V | 0406 | БР | 3 |
| 42 | 247132 | ТЯЛО ОСВ влагозащитено/луминисцентна/1 | Тяло осветително влагозащитено IP44 за луминисцентна лампа 1х18W, Т8 | 0406 | БР | 2 |
| 43 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0406 | БР | 3 |
| 44 | 249779 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/Rx7s-24 | Лампа осветителна натриева, мощност 70W, номинално напрежение 220V, цокъл Rx7s-24 | 0406 | БР | 5 |
| 45 | 249781 | ЛАМПА ОСВ 220/25/енергоспест/G24d | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d | 0406 | БР | 8 |
| 46 | 249862 | ЛАМПА ОСВ 220/7/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 7W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0406 | БР | 8 |
| 47 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0406 | БР | 81 |
| 48 | 250151 | ЛАМПА ОСВ 220/42/луминисцентна/G24 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 42W, номинално напрежение 220V, цокъл G24 | 0406 | БР | 2 |
| 49 | 250335 | ЛАМПА ОСВ 220/36/енергоспест/E40 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 36W, номинално напрежение 220V, цокъл Е40 | 0406 | БР | 4 |
| 50 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | 0406 | БР | 60 |
| 51 | 250443 | ЛАМПА ОСВ 220/9/светодиодна/G13 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 9W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | 0406 | БР | 61 |
| Завод заявител - 0472 |
| 1 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичин, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж 16А, 230V | 0472 | БР | 2 |
| 2 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0472 | БР | 2 |
| 3 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0472 | БР | 30 |
| 4 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0472 | БР | 20 |
| 5 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0472 | БР | 6 |
| 6 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0472 | БР | 5 |
| 7 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер за луминисц.лампа, 36W, стартер S10 | 0472 | БР | 10 |
| 8 | 226644 | ЛАМПА ОСВ 220/25/нажежаема жичка/E14 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | 0472 | БР | 5 |
| 9 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | 0472 | БР | 30 |
| 10 | 233904 | ЛАМПА ОСВ 220/14/луминисцентна/G5 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 | 0472 | БР | 5 |

В. Техническа спецификация на електроинсталационни материали за доставка в склад на ЕСО ЕАД - гр. Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север” (централен склад Изток) за Завод заявител (МЕР) 0407, 0408, 0409 и 0473

Таблица 3

| № | SAP № | Материал | Описание | Завод заявител | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод заявител - 0407 |
| 1 | 215981 | СФЕРА ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм | 0407 | БР | 10 |
| 2 | 216219 | ГНЕЗДО ЗА СТАРТЕР | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V | 0407 | БР | 10 |
| 3 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Монофазен контакт за скрит монтаж, 16А, 250V | 0407 | БР | 14 |
| 4 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0407 | БР | 2 |
| 5 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Монофазен контакт за открит монтаж, 16А, 250V | 0407 | БР | 24 |
| 6 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0407 | БР | 4 |
| 7 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен обикновен, открит монтаж, 10А, 230V | 0407 | БР | 3 |
| 8 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0407 | БР | 15 |
| 9 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0407 | БР | 20 |
| 10 | 225183 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | 0407 | БР | 160 |
| 11 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0407 | БР | 8 |
| 12 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0407 | БР | 28 |
| 13 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0407 | БР | 290 |
| 14 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0407 | БР | 125 |
| 15 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0407 | БР | 6 |
| 16 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 или Т5 - 1х18W, 220V. Тяло осветително с луминисцентна лампа 18 W, с вграден ключ. Степен на защита IP20. | 0407 | БР | 25 |
| 17 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX | 0407 | БР | 1 |
| 18 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | 0407 | БР | 117 |
| 19 | 226632 | ЛАМПА ОСВ 220/75/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0407 | БР | 30 |
| 20 | 226644 | ЛАМПА ОСВ 220/25/нажежаема жичка/E14 | рефлекторна лампа 220V NR50 25W E14 | 0407 | БР | 20 |
| 21 | 226644 | ЛАМПА ОСВ 220/25/нажежаема жичка/E14 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | 0407 | БР | 30 |
| 22 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0407 | БР | 80 |
| 23 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | 0407 | БР | 6 |
| 24 | 227045 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/девиаторен | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V | 0407 | БР | 4 |
| 25 | 227128 | ЩЕКЕР монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазан "шуко";16А ;220V ;максимално сечение на проводника - 2.5 mm2;корпус - прав;материал на корпуса - гумиран;материал на щифтове - месинг; габаритни размери - 66 х 33 mm; нечуплив с уребрен гумен маншон. | 0407 | БР | 9 |
| 26 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло за бойлер открит монтаж 25А | 0407 | БР | 1 |
| 27 | 227387 | ЛАМПА ОСВ 220/11/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща ,луминисцентна , Е27, 220V, 11W | 0407 | БР | 10 |
| 28 | 227578 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/T8 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | 0407 | БР | 10 |
| 29 | 227579 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/T8 | Луминисцентна лампа тип Т8, 36 W, 230 V, G13 | 0407 | БР | 10 |
| 30 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | 0407 | БР | 47 |
| 31 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V | 0407 | БР | 10 |
| 32 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0407 | БР | 55 |
| 33 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 - 3х36W.Пусковорегулираща апаратура - електромагнитен или електронен баласт.Корпус - листова стомана, прахово боядисан- цвят бял . Рефлектор - двойнопараболичен от огледален алуминий. Степен на защита IP20. | 0407 | БР | 7 |
| 34 | 230255 | ЛАМПА ОСВ 220/70/халогенна/RX7s-114 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм | 0407 | БР | 1 |
| 35 | 231251 | ЛАМПА ОСВ 220/40/нажежаема жичка/E14 | Лампа рефлекторна, 220V, 40W, E14 , рефлектор R50 | 0407 | БР | 15 |
| 36 | 231501 | ЛАМПА ОСВ 220/100/халогенна/R7s-78 | Халогенна пура 220V, 100 W, цокъл R7s-78мм | 0407 | БР | 5 |
| 37 | 231745 | ЩЕПСЕЛ трифазен/32/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0, 25А , 380V, с плоски щифтове | 0407 | БР | 2 |
| 38 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0407 | БР | 5 |
| 39 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | 0407 | БР | 95 |
| 40 | 234065 | ЛАМПА ОСВ 12/20/халогенна/GU4 | Халогенна лампа 12 V, 20 W цокъл GU4 | 0407 | БР | 10 |
| 41 | 234068 | ЛАМПА ОСВ 12/35/халогенна/GU5.3 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5,3 | 0407 | БР | 16 |
| 42 | 234074 | ЛАМПА ОСВ 220/50/халогенна/GU10 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 | 0407 | БР | 15 |
| 43 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0407 | БР | 25 |
| 44 | 238212 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна с клем | Разпределителен блок 4P, тип TD 160A, 1 вход/11 изхода | 0407 | БР | 2 |
| 45 | 238820 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G24 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. | 0407 | БР | 130 |
| 46 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | 0407 | БР | 3 |
| 47 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED прожектор 50W, 220VAC, IP65, влагозащитен | 0407 | БР | 2 |
| 48 | 248757 | ЩЕПСЕЛ монофазен/10/до 250 V | Щепсел монофазан "шуко"; бакелит ;16А ; 220V | 0407 | БР | 8 |
| 49 | 249862 | ЛАМПА ОСВ 220/7/светодиодна/E27 | LED лампа 7W, E27, 220VAC | 0407 | БР | 52 |
| 50 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | LED лампа 10W, E27, 220VAC | 0407 | БР | 130 |
| 51 | 250451 | ТЯЛО ОСВ улично/светодиодна/1 | LED ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 220V 60W 6000К IP66 | 0407 | БР | 6 |
| Завод заявител - 0408 |
| 1 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | 0408 | БР | 25 |
| 2 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт единичен тип "шуко"; 16А ; 230V; за открит монтаж | 0408 | БР | 7 |
| 3 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0408 | БР | 9 |
| 4 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | 0408 | БР | 18 |
| 5 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0408 | БР | 4 |
| 6 | 225189 | ЛАМПА ОСВ 220/60/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W | 0408 | БР | 30 |
| 7 | 225207 | ТЯЛО ОСВ улично/луминисцентна/1 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | 0408 | БР | 1 |
| 8 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0408 | БР | 90 |
| 9 | 227578 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/T8 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | 0408 | БР | 30 |
| 10 | 229093 | ТЯЛО ОСВ плафон/нажежаема жичка/1 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | 0408 | БР | 1 |
| 11 | 234071 | ЛАМПА ОСВ 220/50/халогенна/GU5.3 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU5,3 | 0408 | БР | 10 |
| 12 | 235983 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V | Кутия инсталационна разклонителна за външен монтаж 116x116/IP55/с гумени уплътнения/с винтове/сива | 0408 | БР | 20 |
| 13 | 236386 | ЛАМПА ОСВ 220/14/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0408 | БР | 5 |
| 14 | 237701 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/T8 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 | 0408 | БР | 6 |
| 15 | 238098 | ЛАМПА ОСВ 220/20/светодиодна/T8 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | 0408 | БР | 8 |
| 16 | 238099 | ТЯЛО ОСВ LED панел/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло | 0408 | БР | 28 |
| 17 | 238124 | ТЯЛО ОСВ светодиодна пура/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | 0408 | БР | 6 |
| 18 | 239252 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за предпазители/V | Кутия за открит монтаж с IP65 от материал с ударо и топлинна устойчивост с размери: Вис./Шир./Дълб.:: 280/210/130 | 0408 | БР | 6 |
| 19 | 239253 | ЛАМПА ОСВ 220/75/енергоспест/E27 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 75W, цокъл Е27 | 0408 | БР | 30 |
| 20 | 240040 | ЛАМПА ОСВ 220/60/енергоспест/E27 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 60W, цокъл Е27 | 0408 | БР | 5 |
| 21 | 244729 | ТЯЛО ОСВ парково/енергоспестяваща/2 | Тяло осветително парково сфера ф400, цвят бял, присъединителен отвор f 60 с основа за 2 бр. енергоспестяващи лампи min 20W, 230V с цокъл E27 и принадлежности за закрепване | 0408 | БР | 15 |
| 22 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0408 | БР | 10 |
| 23 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х50W | 0408 | БР | 12 |
| 24 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х20W | 0408 | БР | 16 |
| 25 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х10W | 0408 | БР | 2 |
| 26 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | 0408 | БР | 10 |
| 27 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | 0408 | БР | 260 |
| Завод заявител - 0409 |
| 1 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0409 | БР | 15 |
| 2 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0409 | БР | 8 |
| 3 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. | 0409 | БР | 8 |
| 4 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0409 | БР | 7 |
| 5 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0409 | БР | 6 |
| 6 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0409 | БР | 20 |
| 7 | 225193 | ЛАМПА ОСВ 36/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | 0409 | БР | 2 |
| 8 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0409 | БР | 36 |
| 9 | 225195 | ЛАМПА ОСВ 220/400/живачна/E40 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 400 W; тип цокъл Е40 | 0409 | БР | 20 |
| 10 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0409 | БР | 31 |
| 11 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | 0409 | БР | 25 |
| 12 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | 0409 | БР | 4 |
| 13 | 226631 | ЛАМПА ОСВ 220/100/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0409 | БР | 15 |
| 14 | 226632 | ЛАМПА ОСВ 220/75/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0409 | БР | 30 |
| 15 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Ел. табло за бойлер полускрит монтаж с 2бр. Ключа и 1бр. Контакт; Напрежение 250VAC/50Hz; Ток 16А | 0409 | БР | 5 |
| 16 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Метално табло за външен монтаж с предно отваряне; Размери 800/600/250mm; Комплект с ключалка, плоча за монтаж на апаратура, капак за входно-изходни кабели и заземителна шпилка; Степен на защита IP65 | 0409 | БР | 2 |
| 17 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | 0409 | БР | 31 |
| 18 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | 0409 | БР | 3 |
| 19 | 228459 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/трифазен/25/до | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен | 0409 | БР | 3 |
| 20 | 232405 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/стълбищен | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC | 0409 | БР | 2 |
| 21 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | 0409 | БР | 6 |
| 22 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0409 | БР | 49 |
| 23 | 238124 | ТЯЛО ОСВ светодиодна пура/светодиодна/1 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | 0409 | БР | 89 |
| 24 | 238260 | ЩЕПСЕЛ монофазен/32/до 250 V | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | 0409 | БР | 3 |
| 25 | 239252 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за предпазители/V | Разклонителна кутия за открит монтаж с прозрачен капак; Размери 157/116/98mm; 2бр. входа; комплект с гумени щуцери; Степен на защита IP55 | 0409 | БР | 1 |
| 26 | 239252 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за предпазители/V | Компактно разпределително табло, 1 клеморед, 4 модулни единици, защита клас II, степен на защита IP 40, отговаря на изискванията на EN62208/03. Комплектът включва: разпределително табло, врата прозрачна / бяла, DIN-шина, клеми за проводниците за нулата и заземяването, с възможност за пломбиране. | 0409 | БР | 3 |
| 27 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. | 0409 | БР | 4 |
| 28 | 247827 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА метална разклонителн | Разклонителна кутия за открит монтаж метална; Размери 119/119mm; 4бр. Входа; комплект с щуцери; Степен на защита IP54 | 0409 | БР | 22 |
| 29 | 250256 | ТЯЛО ОСВ парково/светодиодна/1 | LED осветително тяло парково за монтаж на стълб; Напрежение 230VAC/50Hz; Цокъл за лампа Е27; Степен на защита IP66. | 0409 | БР | 22 |
| 30 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | LED тръба Т8; Дължина 1500mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 6500К; Светлинен поток ≥2400Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 | 0409 | БР | 120 |
| 31 | 250443 | ЛАМПА ОСВ 220/9/светодиодна/G13 | LED тръба Т8; Дължина 600mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 4000К; Светлинен поток ≥800Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 | 0409 | БР | 116 |
| 32 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | LED лампа тип Korn; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност ≥30W; Цветна температура 4500К; Светлинен поток ≥3000Lm; Цокъл Е27; Степен на защита IP20 | 0409 | БР | 22 |
| 33 | 251150 | ТЯЛО ОСВ светодиодна пура/светодиодна/4 | LED осветително тяло с корпус от ламарина бяла за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP20; Брой лампи 4бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | 0409 | БР | 14 |
| 34 | 251151 | ТЯЛО ОСВ светодиодна пура/светодиодна/2 | LED осветително тяло за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 1500mm; Степен на защита IP21; Брой лампи 2бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | 0409 | БР | 60 |
| Завод заявител - 0473 |
| 1 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0473 | БР | 84 |
| 2 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0473 | БР | 20 |
| 3 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0473 | БР | 14 |
| 4 | 229092 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | 0473 | БР | 16 |
| 5 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | Електронна ПРА за Луминисцентни лампи 72W | 0473 | БР | 22 |

Г. Техническа спецификация на електроинсталационни материали за доставка в склад на ЕСО ЕАД - гр. Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона (централен склад Юг) за Завод заявител (МЕР) 0410, 0411, 0412, 0413 и 0474

Таблица 4

| № | SAP № | Материал | Описание | Завод заявител | Мерна единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод заявител - 0410 |
| 1 | 225166 | ДРОСЕЛ ЛАМПА натриева/70 | ДРОСЕЛ за натриева лампа 70W 230V 50Hz | 0410 | БР | 5 |
| 2 | 225168 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/40 | ДРОСЕЛ L36/L2X18 за луминесцентни лампи с възможност за захранване 1x36 W и 2x18 W. | 0410 | БР | 3 |
| 3 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | 0410 | БР | 25 |
| 4 | 225172 | ФАСУНГА стенна крива/порцелан/E27 | фасунга стенна КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 2 |
| 5 | 225173 | ФАСУНГА висяща/пластмаса/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 2 |
| 6 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | КОНТАКТ шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – скрит | 0410 | БР | 25 |
| 7 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит | 0410 | БР | 25 |
| 8 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0410 | БР | 1 |
| 9 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0410 | БР | 8 |
| 10 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. | 0410 | БР | 5 |
| 11 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0410 | БР | 5 |
| 12 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0410 | БР | 27 |
| 13 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0410 | БР | 22 |
| 14 | 225186 | ЛАМПА ОСВ 220/250/живачна/E40 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0410 | БР | 6 |
| 15 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0410 | БР | 8 |
| 16 | 225193 | ЛАМПА ОСВ 36/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | 0410 | БР | 2 |
| 17 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0410 | БР | 26 |
| 18 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0410 | БР | 152 |
| 19 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0410 | БР | 280 |
| 20 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0410 | БР | 14 |
| 21 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0410 | БР | 7 |
| 22 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0410 | БР | 34 |
| 23 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0410 | БР | 1 |
| 24 | 225206 | ТЯЛО ОСВ улично/натриева/1 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | 0410 | БР | 2 |
| 25 | 225210 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/70 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -22 W, S2 сериен | 0410 | БР | 25 |
| 26 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 70 W SN57 | 0410 | БР | 7 |
| 27 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -65 W, S10 сингъл | 0410 | БР | 55 |
| 28 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | 0410 | БР | 25 |
| 29 | 226631 | ЛАМПА ОСВ 220/100/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 30 |
| 30 | 226632 | ЛАМПА ОСВ 220/75/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 10 |
| 31 | 226793 | ЛАМПА ОСВ 220/150/халогенна/E27 | лампа - халогенна Номинална мощност - 150 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 5 |
| 32 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0410 | БР | 75 |
| 33 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа 5 г.гаранция | 0410 | БР | 2 |
| 34 | 227045 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/девиаторен | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC | 0410 | БР | 7 |
| 35 | 227128 | ЩЕКЕР монофазен/16/до 250 V | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | 0410 | БР | 1 |
| 36 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло електрическо. устойчивост: химични агенти, слаби киселини, алкални соли, масла, и др. Номинално напрежение: до 690V Работна температура: -35 ° C + 65 ° C Материал: ABS IP код: IP65 Цвят: RAL7035 сив С вътрешна регулируема монтажна плоча Начин на монтаж: Вертикално върху равна повърхност. Размери: ВхШхД - 300х200х150 mm. С възможност за заключване и пломбиране. | 0410 | БР | 2 |
| 37 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W | 0410 | БР | 5 |
| 38 | 227607 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/O | Кутия, инсталационна разклонителна за открит монтаж 100x100x50 мм, IP55 | 0410 | БР | 4 |
| 39 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | Луминесцентно тяло 2X36W Материали: Алуминии Размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | 0410 | БР | 28 |
| 40 | 227812 | ФАСУНГА стенна права/порцелан/E27 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 9 |
| 41 | 228176 | ДРОСЕЛ ЛАМПА живачна/125 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | 0410 | БР | 2 |
| 42 | 228176 | ДРОСЕЛ ЛАМПА живачна/125 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | 0410 | БР | 1 |
| 43 | 228288 | ЛАМПА ОСВ 220/15/енергоспест/E27 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | 0410 | БР | 25 |
| 44 | 228459 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/трифазен/25/до | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен | 0410 | БР | 1 |
| 45 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | Луминесцентно тяло 2X36W Материал: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | 0410 | БР | 13 |
| 46 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | Луминесцентно тяло 3X36W Материали: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | 0410 | БР | 20 |
| 47 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща бакелит, 4А; 250V; цокъл E27 | 0410 | БР | 2 |
| 48 | 229307 | ЛАМПА ОСВ 220/40/нажежаема жичка/E27 | Максимална мощност до 40 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 20 |
| 49 | 230667 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ влагозащитен/обикновен | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC | 0410 | БР | 5 |
| 50 | 231004 | ЛАМПА ОСВ 220/70/халогенна/E27 | лампа халогенна Номинална мощност - 70 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 5 |
| 51 | 231246 | ФАСУНГА висяща/текстолит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 2 |
| 52 | 231745 | ЩЕПСЕЛ трифазен/32/до 400 V | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 400 VAC | 0410 | БР | 1 |
| 53 | 232405 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/стълбищен | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC | 0410 | БР | 2 |
| 54 | 232536 | ЛАМПА ОСВ 220/36/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 5 |
| 55 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | 0410 | БР | 4 |
| 56 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 8 |
| 57 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0410 | БР | 56 |
| 58 | 234804 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/стълбищен | Ключ за осветление Стълбищен-открит монтаж 250 VAC | 0410 | БР | 2 |
| 59 | 236081 | КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16/до 25 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | 0410 | БР | 6 |
| 60 | 236081 | КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16/до 25 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Материал - гумиран | 0410 | БР | 2 |
| 61 | 236386 | ЛАМПА ОСВ 220/14/светодиодна/E27 | лампа светодиодна Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 11 |
| 62 | 236849 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/58 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | 0410 | БР | 10 |
| 63 | 237199 | ФАСУНГА стенна крива/пластмаса/E27 | фасунга стена КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 1 |
| 64 | 237248 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО MH/400 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 400 W | 0410 | БР | 5 |
| 65 | 237701 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/T8 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 | 0410 | БР | 8 |
| 66 | 238123 | ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светодиодна/1 | Взривозащитено LED тяло 20W за зона 2 Захранване: 230V | 0410 | БР | 1 |
| 67 | 239252 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за предпазители/V | Тип апартаментно табло за предпазители 12 бр. За открит монтаж. С възможност за пломбиране. | 0410 | БР | 2 |
| 68 | 240040 | ЛАМПА ОСВ 220/60/енергоспест/E27 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 60 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 5 |
| 69 | 245499 | ЛАМПА ОСВ 220/58/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. | 0410 | БР | 25 |
| 70 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0410 | БР | 95 |
| 71 | 246072 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/32/до 400 V | контакт трифазен Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит Материал - бакелит | 0410 | БР | 3 |
| 72 | 246300 | ЩЕПСЕЛ трифазен/16/до 400 V | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 400 VAC | 0410 | БР | 1 |
| 73 | 246685 | ЛАМПА ОСВ 220/14/енергоспест/E27 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 15 |
| 74 | 247110 | ФАСУНГА стенна права/бакелит/E27 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0410 | БР | 2 |
| 75 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0410 | БР | 9 |
| 76 | 250256 | ТЯЛО ОСВ парково/светодиодна/1 | тяло парково с коносовидна форма и метална горна част за LED лампа (светодиодна) с цокъл Е27, корпус: алуминий, стомана, IP 65 | 0410 | БР | 12 |
| 77 | 250374 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/25/до 250 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит | 0410 | БР | 2 |
| 78 | 250451 | ТЯЛО ОСВ улично/светодиодна/1 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа | 0410 | БР | 6 |
| 79 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | лампа светодиодна Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0410 | БР | 1 |
| Завод заявител - 0411 |
| 1 | 225167 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/18 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-LL 18W | 0411 | БР | 5 |
| 2 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | 0411 | БР | 24 |
| 3 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | 0411 | БР | 9 |
| 4 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0411 | БР | 4 |
| 5 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | 0411 | БР | 18 |
| 6 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0411 | БР | 13 |
| 7 | 225181 | ЛАМПА ОСВ 220/125/живачна/E27 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | 0411 | БР | 5 |
| 8 | 225186 | ЛАМПА ОСВ 220/250/живачна/E40 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0411 | БР | 4 |
| 9 | 225192 | ЛАМПА ОСВ 220/250/натриева/E40 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0411 | БР | 10 |
| 10 | 225193 | ЛАМПА ОСВ 36/60/нажежаема жичка/E27 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | 0411 | БР | 5 |
| 11 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0411 | БР | 25 |
| 12 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0411 | БР | 25 |
| 13 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0411 | БР | 3 |
| 14 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0411 | БР | 2 |
| 15 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ЕВРО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0411 | БР | 10 |
| 16 | 225206 | ТЯЛО ОСВ улично/натриева/1 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | 0411 | БР | 1 |
| 17 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | 0411 | БР | 20 |
| 18 | 225213 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/400 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА ПАТРИЕВА ЛАМПА 400W | 0411 | БР | 20 |
| 19 | 226631 | ЛАМПА ОСВ 220/100/нажежаема жичка/E27 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0411 | БР | 8 |
| 20 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; конусен тип с метален капак; | 0411 | БР | 4 |
| 21 | 227128 | ЩЕКЕР монофазен/16/до 250 V | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | 0411 | БР | 1 |
| 22 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ST 151 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 40 |
| 23 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО S-10 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 50 |
| 24 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 1x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 25 |
| 25 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 2x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 53 |
| 26 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 4x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 2 |
| 27 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО HF-S 3/418/ ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | 0411 | БР | 12 |
| 28 | 227812 | ФАСУНГА стенна права/порцелан/E27 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | 0411 | БР | 4 |
| 29 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 36W; дължина на лампата = 1220mm | 0411 | БР | 4 |
| 30 | 230757 | ТЯЛО ОСВ взривозащитено/нажежаема жичка/ | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка | 0411 | БР | 2 |
| 31 | 231251 | ЛАМПА ОСВ 220/40/нажежаема жичка/E14 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | 0411 | БР | 10 |
| 32 | 231253 | ЛАМПА ОСВ 220/5/луминисцентна/E14 | Лампа луминисцентна, 220V, 5W, E14 | 0411 | БР | 2 |
| 33 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт шуко, монофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | 0411 | БР | 12 |
| 34 | 233102 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E27 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | 0411 | БР | 5 |
| 35 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | 0411 | БР | 33 |
| 36 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0411 | БР | 30 |
| 37 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 1х18W | 0411 | БР | 5 |
| 38 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2хTL-D 36W | 0411 | БР | 5 |
| 39 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | 0411 | БР | 5 |
| 40 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0411 | БР | 3 |
| 41 | 247826 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА метална за ул.осветл | Разклонителна кутия алуминиева, алуминиев капак и един предпазител | 0411 | БР | 12 |
| 42 | 247867 | ЛАМПА ОСВ 220/110/натриева/E27 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | 0411 | БР | 20 |
| 43 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | 0411 | БР | 45 |
| Завод заявител - 0412 |
| 1 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V | 0412 | БР | 12 |
| 2 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0412 | БР | 1 |
| 3 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0412 | БР | 5 |
| 4 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0412 | БР | 16 |
| 5 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0412 | БР | 40 |
| 6 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0412 | БР | 60 |
| 7 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0412 | БР | 115 |
| 8 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0412 | БР | 1 |
| 9 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0412 | БР | 13 |
| 10 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | 0412 | БР | 1 |
| 11 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W | 0412 | БР | 40 |
| 12 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт | 0412 | БР | 2 |
| 13 | 228688 | ЛАМПА ОСВ 220/250/халогенна/R7s-118 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | 0412 | БР | 5 |
| 14 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | 0412 | БР | 5 |
| 15 | 230876 | ЛАМПА ОСВ 220/15/луминисцентна/G13 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | 0412 | БР | 3 |
| 16 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко | 0412 | БР | 19 |
| 17 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | 0412 | БР | 60 |
| 18 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0412 | БР | 17 |
| 19 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | 0412 | БР | 10 |
| 20 | 236081 | КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16/до 25 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V | 0412 | БР | 7 |
| 21 | 238260 | ЩЕПСЕЛ монофазен/32/до 250 V | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | 0412 | БР | 1 |
| 22 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | 0412 | БР | 13 |
| 23 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 | 0412 | БР | 4 |
| 24 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | 0412 | БР | 123 |
| 25 | 250256 | ТЯЛО ОСВ парково/светодиодна/1 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W | 0412 | БР | 16 |
| 26 | 250374 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/25/до 250 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко | 0412 | БР | 1 |
| 27 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | 0412 | БР | 8 |
| 28 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 | 0412 | БР | 14 |
| 29 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V | 0412 | БР | 12 |
| 30 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0412 | БР | 1 |
| 31 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0412 | БР | 5 |
| 32 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0412 | БР | 16 |
| 33 | 225187 | ЛАМПА ОСВ 220/15/нажежаема жичка/E14 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | 0412 | БР | 40 |
| 34 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0412 | БР | 60 |
| 35 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0412 | БР | 115 |
| 36 | 225203 | ЩЕПСЕЛ трифазен/25/до 400 V | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | 0412 | БР | 1 |
| 37 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0412 | БР | 13 |
| 38 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | 0412 | БР | 1 |
| 39 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W | 0412 | БР | 40 |
| 40 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт | 0412 | БР | 2 |
| 41 | 228688 | ЛАМПА ОСВ 220/250/халогенна/R7s-118 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | 0412 | БР | 5 |
| 42 | 229279 | ФАСУНГА висяща/порцелан/E27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | 0412 | БР | 5 |
| 43 | 230876 | ЛАМПА ОСВ 220/15/луминисцентна/G13 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | 0412 | БР | 3 |
| 44 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко | 0412 | БР | 19 |
| 45 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | 0412 | БР | 60 |
| 46 | 234367 | КОНТАКТ ИНСТ на DIN шина/монофазен/16/до | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | 0412 | БР | 17 |
| 47 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | 0412 | БР | 10 |
| 48 | 236081 | КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16/до 25 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V | 0412 | БР | 7 |
| 49 | 238260 | ЩЕПСЕЛ монофазен/32/до 250 V | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | 0412 | БР | 1 |
| 50 | 245440 | ТЯЛО ОСВ прожектор/LED/1 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | 0412 | БР | 13 |
| 51 | 247774 | ТЯЛО ОСВ прожектор/светодиодна/1 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 | 0412 | БР | 4 |
| 52 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | 0412 | БР | 123 |
| 53 | 250256 | ТЯЛО ОСВ парково/светодиодна/1 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W | 0412 | БР | 16 |
| 54 | 250374 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/25/до 250 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко | 0412 | БР | 1 |
| 55 | 250442 | ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна/G13 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | 0412 | БР | 8 |
| 56 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 | 0412 | БР | 14 |
| Завод заявител - 0413 |
| 1 | 215981 | СФЕРА ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм | 0413 | БР | 3 |
| 2 | 216219 | ГНЕЗДО ЗА СТАРТЕР | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V | 0413 | БР | 37 |
| 3 | 225167 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/18 | Дросел за луминисцентна лампа TL- D18W | 0413 | БР | 10 |
| 4 | 225168 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/40 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC | 0413 | БР | 5 |
| 5 | 225171 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/36 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL | 0413 | БР | 7 |
| 6 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж | 0413 | БР | 18 |
| 7 | 225174 | КОНТАКТ ИНСТ скрит/монофазен/16/до 250 V | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж | 0413 | БР | 1 |
| 8 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; открит монтаж | 0413 | БР | 75 |
| 9 | 225176 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/25/до 400 V | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | 0413 | БР | 1 |
| 10 | 225177 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен | Ключ обикновен открит монтаж противовлажен | 0413 | БР | 3 |
| 11 | 225178 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/сериен | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0413 | БР | 2 |
| 12 | 225180 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/обикновен | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | 0413 | БР | 8 |
| 13 | 225192 | ЛАМПА ОСВ 220/250/натриева/E40 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | 0413 | БР | 10 |
| 14 | 225194 | ЛАМПА ОСВ 220/70/натриева/E27 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | 0413 | БР | 8 |
| 15 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0413 | БР | 178 |
| 16 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0413 | БР | 90 |
| 17 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0413 | БР | 8 |
| 18 | 225205 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1 | Тяло луминисцетно за 1бр. Лампа 36 W ;дължина 1200mm | 0413 | БР | 55 |
| 19 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Устройство запалително за натриева лампа S10; мощност 70W | 0413 | БР | 5 |
| 20 | 225211 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО Na/70 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX | 0413 | БР | 5 |
| 21 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | за 4 бр. Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W | 0413 | БР | 12 |
| 22 | 225212 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/36 | Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W | 0413 | БР | 18 |
| 23 | 226803 | ЛАМПА ОСВ 220/20/енергоспест/E27 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | 0413 | БР | 107 |
| 24 | 226996 | ТЯЛО ОСВ парково/натриева/1 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; тип глобус; | 0413 | БР | 9 |
| 25 | 227045 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ скрит/девиаторен | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC | 0413 | БР | 1 |
| 26 | 227128 | ЩЕКЕР монофазен/16/до 250 V | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | 0413 | БР | 2 |
| 27 | 227149 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА за предпазители/O | кутия инсталационна материал PVC, прозрачен отваряем капак, размери 310/220/180 мм, клас IP 55 | 0413 | БР | 4 |
| 28 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | 0413 | БР | 1 |
| 29 | 227433 | ЛАМПА ОСВ 220/125/натриева/E27 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 | 0413 | БР | 2 |
| 30 | 227578 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/T8 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 600мм | 0413 | БР | 30 |
| 31 | 227579 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/T8 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 1200 мм | 0413 | БР | 65 |
| 32 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | 0413 | БР | 46 |
| 33 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V | 0413 | БР | 10 |
| 34 | 227607 | КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/O | Кутия, инсталационна за открит монтаж с прозрачен капак с прибл. размери 320x220x180 мм, IP55 | 0413 | БР | 4 |
| 35 | 227657 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/2 | луминисцентни тела; за 2бр. Луминисцетни лампи 18 W; Дължина на лампите 600 mm | 0413 | БР | 33 |
| 36 | 228462 | ЛАМПА ОСВ 220/40/луминисцентна/G13 | Лампа луминисцентна; мощност 40W; цокъл G13 | 0413 | БР | 10 |
| 37 | 228992 | ДРОСЕЛ ЛАМПА луминисцентна/58 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W | 0413 | БР | 3 |
| 38 | 229001 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/E27 | Лампа луминисцентна цокъл Е27;18W | 0413 | БР | 10 |
| 39 | 229091 | ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 18W; дължина на лампата = 600mm | 0413 | БР | 16 |
| 40 | 229093 | ТЯЛО ОСВ плафон/нажежаема жичка/1 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | 0413 | БР | 5 |
| 41 | 229495 | ЛАМПА ОСВ 220/55/луминисцентна/2G11 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 | 0413 | БР | 6 |
| 42 | 230667 | КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ влагозащитен/обикновен | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC | 0413 | БР | 5 |
| 43 | 230757 | ТЯЛО ОСВ взривозащитено/нажежаема жичка/ | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка | 0413 | БР | 6 |
| 44 | 231745 | ЩЕПСЕЛ трифазен/32/до 400 V | Щепсел трифазен; номинален ток 32А; номинално напрежение до 400 V | 0413 | БР | 10 |
| 45 | 232384 | ЛАМПА ОСВ 220/25/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W | 0413 | БР | 25 |
| 46 | 232433 | ФАСУНГА стенна права/текстолит/E27 | Фасунга права текстолит Е27 | 0413 | БР | 6 |
| 47 | 232536 | ЛАМПА ОСВ 220/36/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | 0413 | БР | 5 |
| 48 | 232990 | КОНТАКТ ИНСТ влагозащитен/монофазен/16/д | Контакт монофазен; влагозащитен; монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V | 0413 | БР | 5 |
| 49 | 234057 | ЛАМПА ОСВ 220/7/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 7 W | 0413 | БР | 6 |
| 50 | 234063 | ЛАМПА ОСВ 220/13/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 13 W | 0413 | БР | 20 |
| 51 | 234064 | ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 23 W | 0413 | БР | 54 |
| 52 | 234078 | ЛАМПА ОСВ 220/42/халогенна/E27 | Лампа халогенна; мощност 42 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл Е27 | 0413 | БР | 5 |
| 53 | 234277 | ЛАМПА ОСВ 220/120/халогенна/R7s-118 | Лампа халогенна тип R7s-118 | 0413 | БР | 1 |
| 54 | 234772 | ТЯЛО ОСВ плафон/нажежаема жичка/2 | Тяло осветително за таван прахозащитено за две лампи Е27 | 0413 | БР | 2 |
| 55 | 235789 | БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНЕН | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2х58W | 0413 | БР | 5 |
| 56 | 236386 | ЛАМПА ОСВ 220/14/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W | 0413 | БР | 50 |
| 57 | 236822 | ФАСУНГА висяща/бакелит/E14 | Фасунга висяща Е14 за скрит монтаж | 0413 | БР | 3 |
| 58 | 236830 | ЛАМПА ОСВ 220/300/халогенна/R7s-118 | Лампа халогенна; мощност 300 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл R7s-118 | 0413 | БР | 10 |
| 59 | 238260 | ЩЕПСЕЛ монофазен/32/до 250 V | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | 0413 | БР | 17 |
| 60 | 240040 | ЛАМПА ОСВ 220/60/енергоспест/E27 | Лампи за паркови тела | 0413 | БР | 10 |
| 61 | 245808 | ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | 0413 | БР | 100 |
| 62 | 246072 | КОНТАКТ ИНСТ открит/трифазен/32/до 400 V | Контакт трифазен открит монтаж 3х25+0 | 0413 | БР | 2 |
| 63 | 246685 | ЛАМПА ОСВ 220/14/енергоспест/E27 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | 0413 | БР | 20 |
| 64 | 247181 | ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | 0413 | БР | 66 |
| 65 | 247405 | ТЯЛО ОСВ 14/халогенна/1 | Тяло за монтаж на таван; тип плафон; цокъл Е27 | 0413 | БР | 1 |
| 66 | 247712 | ЛАМПА ОСВ 220/14/енергоспест/E14 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W | 0413 | БР | 10 |
| 67 | 247802 | ТЯЛО ОСВ евакуационно/луминисцентна/1 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор | 0413 | БР | 3 |
| 68 | 249861 | ЛАМПА ОСВ 220/6/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 6 W | 0413 | БР | 12 |
| 69 | 249863 | ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 10 W | 0413 | БР | 6 |
| 70 | 250256 | ТЯЛО ОСВ парково/светодиодна/1 | Тяло осветително парково с една светодиодна лампа | 0413 | БР | 11 |
| 71 | 250509 | ЛАМПА ОСВ 220/36/светодиодна/E27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W За парково тяло | 0413 | БР | 29 |
| 72 | 251176 | ЛАМПА ОСВ 220/7/нажежаема жичка/BA15s | Байонетна лампа модел DL 1BEM; Тип на лампата: Байонетна с нажежаема жичка 230V; 7W; Диаметър на балона (mm): Ф16; Дължина на балона (mm): 24-28 мм; Тип стъклен балон: Цилиндричен, безцветен, без леща. | 0413 | БР | 70 |
| Завод заявител - 0474 |
| 1 | 225175 | КОНТАКТ ИНСТ открит/монофазен/16/до 250 | Контакт с 2 гнезда, монофазен, за открит монтаж, 16А, до 250V, със защитно зануляване | 0474 | БР | 2 |
| 2 | 225200 | ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | 0474 | БР | 25 |
| 3 | 225201 | ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | 0474 | БР | 25 |
| 4 | 225204 | ЩЕПСЕЛ монофазен/16/до 250 V | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | 0474 | БР | 2 |
| 5 | 227229 | ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО | Табло за външен /открит/ монтаж, триредово, по 24 позиции на ред, с прозрачна врата, окомплектовано с DIN шини, нулева шина, капаци, прикриващи комутацията и клемореди, подход на кабелите отдолу и отгоре | 0474 | БР | 2 |
| 6 | 227601 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО LM/18 | Устройство запалително 18W-стартер за лампа луминисцентна 220/18 W, с цокъл G13 | 0474 | БР | 25 |
| 7 | 230648 | ЛАМПА ОСВ 220/18/енергоспест/G24 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла | 0474 | БР | 10 |
| 8 | 236081 | КОНТАКТ ИНСТ подвижни/монофазен/16/до 25 | Разклонител за монтаж в 19" шкаф в комплект с крепежи, с 8 гнезда без ключ,със защитно зануляване | 0474 | БР | 14 |

# РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

4. Комисията започва работа след получаване на представените първоначални оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

5. В случай че, за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват поканените участници или техни упълномощени представители.

Председателят на комисията предварително подготвя непрозрачни пликове, съответстващи на броя на подадените първоначални оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица, председателят на комисията поставя във всеки един плик по един билет с пореден номер започващ от № 1 до № n (n – брой оферти). Председателят на комисията кани участниците да разбъркат пликовете. По реда на входящите номера на офертите, всеки от присъстващите участници избира по един плик. След изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък, като посочва номера на изтегления билет и се подписва. За всеки от неприсъстващите участници председателят на комисията изтегля плик и оповестява номера на съдържащия се в него билет, като вписва в списъка номера на изтегления билет и се подписва.

В зависимост от изтеглените билети, поредността за провеждане на преговори се определя по следния начин – участник с изтеглен билет № 1 е първият участник, с когото ще бъде проведено договаряне. Участникът изтеглил билет с последния пореден номер, съответстващ на броя на подадените оферти, е последният участник, с когото ще бъде проведено договаряне.

Присъстващите на заседанието лица следва да са поканените участници или техни упълномощени представители, като представят съответното пълномощно.

6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, по реда определен в т.5, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника.

8. Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

9. Комисията за провеждане на процедурата не оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници.

10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

11. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

12. Когато  предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите и свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

13. Обосновка по т.12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема предложение на участник, постигнато при преговори, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема предложение на участник, постигнато в резултат на преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. След провеждане на преговорите, комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

18. В случай че, цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всичките ѝ членове, след което се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ участниците

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

6. Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

7. Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

- Опаковката по т. 7 включва следните документи:

8.1. Опис на документите (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

8.2. Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя;

- Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

8.3. Ценово предложение (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.

9. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т.8, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

10. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7 за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценовите предложения с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

11. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

12. При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

14. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 11.

15. В случаите по т. 14 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

16. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

19. В преговорите могат да участват поканените участници или техни упълномощени представители. В случай че, участник или упълномощен негов представител не се яви на преговори на посочената дата и час, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

20. Комуникация между възложителя и участниците:

20.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

20.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

20.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

21. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

21.1. гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на първоначална оферта, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на МЕР Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89, ет.5, или по банковата сметка на МЕР Стара Загора. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции  (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, конкретно по договора за обществена поръчка с възложителя, със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

21.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

21.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

21.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община) и на участника, избран за изпълнител;

21.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

21.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 21.2 и за посочените лица.

21.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държаватa, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

21.5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 21.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

21.6. В случаите по т. 21.5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

21.7. Окончателно ценово предложение, съдържащо постигнатите в резултат на преговорите цени, на хартиен носител и в електронен вид, на файл съвместим с Microsoft Excel.

РАЗДЕЛ IV. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| 3. | документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо). |  |
| Ценово предложение |

Дата:	.................			    		Подпис и печат: ..........................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

от .......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представлявано от ...........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ......................................................................

.............................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

# IBAN: .......................................................................................;

# BIC:...........................................................................................;

# Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1. Срок за изпълнение на поръчката: …………………. календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2. Гаранционен срок на вложените изделия и материали …………………… месеца, (не по – малък от 12 месеца), считано от датата на протокола за извършена доставка.

ІІ. Относно изискванията за изпълнение на доставката:

Предлаганите от нас инсталационни материали, лампи и осветителни тела по предмета на поръчката са подробно описани в таблицата по - долу, относно произход /фирма, държава/ и съответните стандарти, на които отговарят:

Таблица

| № | Описание на изделието | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | стандарт |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0400 |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz |  |  |
| 2 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 3 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 4 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W |  |  |
| 5 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 6 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 7 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 8 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 9 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 |  |  |
| 10 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 |  |  |
| 11 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 |  |  |
| 12 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 13 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 |  |  |
| 14 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 15 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 |  |  |
| 16 | Халогенна лампа, 12V, 20 W, цокъл GU5.3 |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла |  |  |
| 18 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 |  |  |
| 19 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 100 W |  |  |
| 20 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло |  |  |
| 21 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. |  |  |
| 22 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 105 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 23 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. |  |  |
| 24 | Лампа осветителна халогенна, мощност 130W, номинално напрежение 220V, цокъл R7s-118 |  |  |
| 25 | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d |  |  |
| 26 | Лампа светодиодна, 7W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна 220V, 40W, цокъл G9 |  |  |
| 28 | Лампа светодиодна 220V, 50W, цокъл GU10 |  |  |
| 29 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, цокъл G24 |  |  |
| 30 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, тип Т5 |  |  |
| 31 | фасунга, цокъл GU10 |  |  |
| 32 | Лампа светодиодна 220V, 3W, цокъл G9 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0401 |  |  |
| 1 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W |  |  |
| 2 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 3 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 150 W; тип цокъл Е40 |  |  |
| 4 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 5 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 6 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 |  |  |
| 7 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 |  |  |
| 8 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 9 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 10 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 11 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ |  |  |
| 12 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 13 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл 2G11 |  |  |
| 14 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 15 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 16 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 22w |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0402 |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz |  |  |
| 3 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 5 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 6 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V |  |  |
| 7 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 8 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 9 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W |  |  |
| 10 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 11 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 14 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове гумиран |  |  |
| 15 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 16 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 |  |  |
| 17 | Устройство запалително за натриева лампа 70W |  |  |
| 18 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 |  |  |
| 19 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 |  |  |
| 20 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 21 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 22 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване |  |  |
| 23 | Прожектор с корпус от лят алуминий. Разсейвател: темперирано стъкло. IP65. Фасонка Rx7s, 150W МХЛ (метал-халогенна лампа). |  |  |
| 24 | ТАБЛО ТИП К2;Номинална мощност: 1kW - Номинален ток: 35А - Максимално сечение на кабела: 35mm² - Тип на кутията: К2 - Материал: алуминий - Габаритен размер: L:280/W:125/H:55 |  |  |
| 25 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 26 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 27 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 28 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ |  |  |
| 29 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 |  |  |
| 30 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz |  |  |
| 31 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 32 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 |  |  |
| 33 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W |  |  |
| 34 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W |  |  |
| 36 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен |  |  |
| 37 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 38 | РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 100Х100Х50mm ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP55 , С ОТВОРИ |  |  |
| 39 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с фасунга Е27 да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки |  |  |
| 40 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с две фасунги Е27, да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки |  |  |
| 41 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 42 | LED прожектор за външен монтаж с: * Размери 290х240х170 * Експлоатация /до 100 000 часа/ * Цвят 6000К /бяла светлина - код 860/ * Тип LED Диод Epistar * ЕНЕРГИЕН КЛАС - А * Консумация - 50kWh/1000h * Работно напрежение 220 Волта |  |  |
| 43 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 |  |  |
| 44 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 45 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит |  |  |
| 46 | Ъгъл на светене >2000; Цветна темп. - 4000÷4200К; от 30÷40W |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0403 |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа TL-D 18W |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz TL-D |  |  |
| 3 | ФАСУНГА стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 5 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 6 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 7 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W |  |  |
| 8 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 9 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 11 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. |  |  |
| 12 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 13 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 |  |  |
| 14 | Лампа осветителна халогенна, мощност 300W, номинално напрежение 220V, цокъл E40 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0471 |  |  |
| 1 | Единичен контакт за скрит монтаж с капак Шуко. Номинален ток 16А, номинално напрежение 250 V, степен на защита IP 20, изработен от качествена пластмаса. |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 4 | Стартер, serie, 220V/4-22W |  |  |
| 5 | Стартер, single, 220V/4-65W |  |  |
| 6 | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 500х600х300 мм. Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм; монтаж - повърхностен; с мин 21 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта |  |  |
| 7 | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 800х600х300 мм; Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм;монтаж - повърхностен; с мин 40 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта. |  |  |
| 8 | Лампа халогенна, цокъл R7s,220V/200W, размер 114 мм |  |  |
| 9 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/14W, дължина 55 см. |  |  |
| 10 | Контакт с възможност за монтаж на DIN шина, тип ШУКО, 16 А,220 V |  |  |
| 11 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/35W, дължина 146 см. |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/28W, дължина 116 см. |  |  |
| 13 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х36W |  |  |
| 14 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х58W |  |  |
| 15 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 4х18W |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща 14 W, с цокъл Е14 |  |  |
| 18 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 50 W, размери 290х240х170 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят 6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. |  |  |
| 19 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 10 W, размери 115х90х90 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят от 4000-6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0404 |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz |  |  |
| 4 | фасунга стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 5 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 6 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 7 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 8 | контакт единичен монофазен тип "шуко" за открит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 9 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V |  |  |
| 10 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 12 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 13 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 2700K |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 2700K |  |  |
| 17 | осветително тяло за луминисцентна лампа 18W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа |  |  |
| 18 | осветително тяло за луминисцентна лампа 36W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа |  |  |
| 19 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм |  |  |
| 20 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. |  |  |
| 21 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 |  |  |
| 22 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване |  |  |
| 23 | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V |  |  |
| 24 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 |  |  |
| 25 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 26 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 27 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ |  |  |
| 28 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 29 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж |  |  |
| 30 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 |  |  |
| 31 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 32 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 |  |  |
| 33 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм |  |  |
| 34 | ДРОСЕЛ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W |  |  |
| 36 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен |  |  |
| 37 | Халогенна лампа 12 V, 35 W цокъл GU4 |  |  |
| 38 | Халогенна лампа 220 V, 20 W цокъл GU10 |  |  |
| 39 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 |  |  |
| 40 | Тяло осветително влагозащитено, за таван за една луминисцентна лампа 220V, T5 1x28W |  |  |
| 41 | Тяло осветително тип луна с Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5.3 |  |  |
| 42 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 43 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W |  |  |
| 44 | SMD LED прожектор със светодиод , 30W, 220V, за монтаж на открито |  |  |
| 45 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 46 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 47 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор |  |  |
| 48 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 |  |  |
| 49 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 50 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0405 |  |  |
| 1 | Аплик за основа Тип: "Буркан"кръгъл Материал: стъкло Цвят: бял Габаритни размери на външно тяло: Ф170 с резба 85х8 mm |  |  |
| 2 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC |  |  |
| 4 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 5 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 6 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 7 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 8 | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен |  |  |
| 9 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K |  |  |
| 11 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 13 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 14 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 15 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа |  |  |
| 16 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм |  |  |
| 17 | Устройство запалително за натриева лампа 70W |  |  |
| 18 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 |  |  |
| 19 | Табло за бойлер открит монтаж 25А |  |  |
| 20 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 21 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 |  |  |
| 22 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 |  |  |
| 23 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ с размери 1270x110mm |  |  |
| 24 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W |  |  |
| 25 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3X18W , 3 бр. LED пури Т8 |  |  |
| 26 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3x36 W с размери 1270x110mm |  |  |
| 27 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж |  |  |
| 28 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 29 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 |  |  |
| 30 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W |  |  |
| 31 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К |  |  |
| 32 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 |  |  |
| 33 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W |  |  |
| 34 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W |  |  |
| 35 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 36 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 |  |  |
| 37 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K |  |  |
| 38 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU10 |  |  |
| 39 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 55W 2G11 |  |  |
| 40 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 41 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W |  |  |
| 42 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К |  |  |
| 43 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К |  |  |
| 44 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 |  |  |
| 45 | SMD LED прожектор със светодиод , 50W, 220V, за монтаж на открито |  |  |
| 46 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 |  |  |
| 47 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 |  |  |
| 48 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 49 | Влагоустойчиво осветително тяло с размер Ф28см, мощност 1 х 15W, цокъл 1 х E27 и защита IP54 |  |  |
| 50 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е40; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 85 W |  |  |
| 51 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 |  |  |
| 52 | Лампа осветителна халогенна, мощност 20W, номинално напрежение 220V, цокъл E14 |  |  |
| 53 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 54 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 4W, номинално напрежение 12V, цокъл GU 5.3 |  |  |
| 55 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K |  |  |
| 56 | За 1 брой лампа. Напрежение: 220-240V. Фасонка: 1хЕ27, макс. 50W. Тялото се монтира на тръба с ф.48-60 мм. |  |  |
| 57 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 4 W |  |  |
| 58 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0406 |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz |  |  |
| 2 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 3 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 5 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 6 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V |  |  |
| 7 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 8 | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен |  |  |
| 9 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 10 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 11 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 12 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 13 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 16 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 17 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 18 | Луминесцентно осветително тяло 1x18 W, G13, 230 V AC, открито, 700 mm |  |  |
| 19 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 |  |  |
| 20 | Устройство запалително за натриева лампа 70W |  |  |
| 21 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 36W |  |  |
| 22 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 23 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 24 | Тяло осветително СФЕРА, за 2 броя луминисцентни лампи |  |  |
| 25 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 |  |  |
| 26 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 28 | Фасунга стенна крива, текстолит, цокъл Е27 |  |  |
| 29 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 |  |  |
| 30 | Щепсел трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25А, номинално напрежение до 400V |  |  |
| 31 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 32 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W S10 |  |  |
| 33 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 10W, номинално напрежение 220V, цокъл Т8 |  |  |
| 34 | LED шина, светодиодна 2xL=1200 мм |  |  |
| 35 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A |  |  |
| 36 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 50W |  |  |
| 37 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 20W |  |  |
| 38 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 |  |  |
| 39 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 |  |  |
| 40 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 41 | Контакт инсталационен за открит монтаж, трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25 А, номинално напрежение до 400 V |  |  |
| 42 | Тяло осветително влагозащитено IP44 за луминисцентна лампа 1х18W, Т8 |  |  |
| 43 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 44 | Лампа осветителна натриева, мощност 70W, номинално напрежение 220V, цокъл Rx7s-24 |  |  |
| 45 | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d |  |  |
| 46 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 7W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 47 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 48 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 42W, номинално напрежение 220V, цокъл G24 |  |  |
| 49 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 36W, номинално напрежение 220V, цокъл Е40 |  |  |
| 50 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K |  |  |
| 51 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 9W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0472 |  |  |
| 1 | Контакт единичин, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж 16А, 230V |  |  |
| 2 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 4 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 5 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 6 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 7 | Стартер за луминисц.лампа, 36W, стартер S10 |  |  |
| 8 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 |  |  |
| 9 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V |  |  |
| 10 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0407 |  |  |
| 1 | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм |  |  |
| 2 | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V |  |  |
| 3 | Монофазен контакт за скрит монтаж, 16А, 250V |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 5 | Монофазен контакт за открит монтаж, 16А, 250V |  |  |
| 6 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 7 | Ключ еднополюсен обикновен, открит монтаж, 10А, 230V |  |  |
| 8 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 9 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 10 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W |  |  |
| 11 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 12 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 15 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 16 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 или Т5 - 1х18W, 220V. Тяло осветително с луминисцентна лампа 18 W, с вграден ключ. Степен на защита IP20. |  |  |
| 17 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX |  |  |
| 18 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 |  |  |
| 19 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 20 | рефлекторна лампа 220V NR50 25W E14 |  |  |
| 21 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 |  |  |
| 22 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 23 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване |  |  |
| 24 | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V |  |  |
| 25 | Щепсел монофазан "шуко";16А ;220V ;максимално сечение на проводника - 2.5 mm2;корпус - прав;материал на корпуса - гумиран;материал на щифтове - месинг; габаритни размери - 66 х 33 mm; нечуплив с уребрен гумен маншон. |  |  |
| 26 | Табло за бойлер открит монтаж 25А |  |  |
| 27 | Лампа енергоспестяваща ,луминисцентна , Е27, 220V, 11W |  |  |
| 28 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 |  |  |
| 29 | Луминисцентна лампа тип Т8, 36 W, 230 V, G13 |  |  |
| 30 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V |  |  |
| 31 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V |  |  |
| 32 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 33 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 - 3х36W.Пусковорегулираща апаратура - електромагнитен или електронен баласт.Корпус - листова стомана, прахово боядисан- цвят бял . Рефлектор - двойнопараболичен от огледален алуминий. Степен на защита IP20. |  |  |
| 34 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм |  |  |
| 35 | Лампа рефлекторна, 220V, 40W, E14 , рефлектор R50 |  |  |
| 36 | Халогенна пура 220V, 100 W, цокъл R7s-78мм |  |  |
| 37 | Щепсел трифазен 3х25+0, 25А , 380V, с плоски щифтове |  |  |
| 38 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 39 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K |  |  |
| 40 | Халогенна лампа 12 V, 20 W цокъл GU4 |  |  |
| 41 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5,3 |  |  |
| 42 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 |  |  |
| 43 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 44 | Разпределителен блок 4P, тип TD 160A, 1 вход/11 изхода |  |  |
| 45 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. |  |  |
| 46 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен |  |  |
| 47 | LED прожектор 50W, 220VAC, IP65, влагозащитен |  |  |
| 48 | Щепсел монофазан "шуко"; бакелит ;16А ; 220V |  |  |
| 49 | LED лампа 7W, E27, 220VAC |  |  |
| 50 | LED лампа 10W, E27, 220VAC |  |  |
| 51 | LED ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 220V 60W 6000К IP66 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0408 |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz |  |  |
| 2 | Контакт единичен тип "шуко"; 16А ; 230V; за открит монтаж |  |  |
| 3 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 4 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V |  |  |
| 5 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 6 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W |  |  |
| 7 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм |  |  |
| 8 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 9 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 |  |  |
| 10 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 |  |  |
| 11 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU5,3 |  |  |
| 12 | Кутия инсталационна разклонителна за външен монтаж 116x116/IP55/с гумени уплътнения/с винтове/сива |  |  |
| 13 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 14 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 |  |  |
| 15 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К |  |  |
| 16 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло |  |  |
| 17 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К |  |  |
| 18 | Кутия за открит монтаж с IP65 от материал с ударо и топлинна устойчивост с размери: Вис./Шир./Дълб.:: 280/210/130 |  |  |
| 19 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 75W, цокъл Е27 |  |  |
| 20 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 60W, цокъл Е27 |  |  |
| 21 | Тяло осветително парково сфера ф400, цвят бял, присъединителен отвор f 60 с основа за 2 бр. енергоспестяващи лампи min 20W, 230V с цокъл E27 и принадлежности за закрепване |  |  |
| 22 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 23 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х50W |  |  |
| 24 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х20W |  |  |
| 25 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х10W |  |  |
| 26 | Лампа светодиодна, 10W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0409 |  |  |
| 1 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 2 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 3 | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. |  |  |
| 4 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 5 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 6 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 7 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 |  |  |
| 8 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 9 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 400 W; тип цокъл Е40 |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 11 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа |  |  |
| 12 | Устройство запалително за натриева лампа 70W |  |  |
| 13 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 14 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 15 | Ел. табло за бойлер полускрит монтаж с 2бр. Ключа и 1бр. Контакт; Напрежение 250VAC/50Hz; Ток 16А |  |  |
| 16 | Метално табло за външен монтаж с предно отваряне; Размери 800/600/250mm; Комплект с ключалка, плоча за монтаж на апаратура, капак за входно-изходни кабели и заземителна шпилка; Степен на защита IP65 |  |  |
| 17 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V |  |  |
| 18 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. |  |  |
| 19 | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен |  |  |
| 20 | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC |  |  |
| 21 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен |  |  |
| 22 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 23 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. |  |  |
| 24 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A |  |  |
| 25 | Разклонителна кутия за открит монтаж с прозрачен капак; Размери 157/116/98mm; 2бр. входа; комплект с гумени щуцери; Степен на защита IP55 |  |  |
| 26 | Компактно разпределително табло, 1 клеморед, 4 модулни единици, защита клас II, степен на защита IP 40, отговаря на изискванията на EN62208/03. Комплектът включва: разпределително табло, врата прозрачна / бяла, DIN-шина, клеми за проводниците за нулата и заземяването, с възможност за пломбиране. |  |  |
| 27 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. |  |  |
| 28 | Разклонителна кутия за открит монтаж метална; Размери 119/119mm; 4бр. Входа; комплект с щуцери; Степен на защита IP54 |  |  |
| 29 | LED осветително тяло парково за монтаж на стълб; Напрежение 230VAC/50Hz; Цокъл за лампа Е27; Степен на защита IP66. |  |  |
| 30 | LED тръба Т8; Дължина 1500mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 6500К; Светлинен поток ≥2400Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 |  |  |
| 31 | LED тръба Т8; Дължина 600mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 4000К; Светлинен поток ≥800Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 |  |  |
| 32 | LED лампа тип Korn; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност ≥30W; Цветна температура 4500К; Светлинен поток ≥3000Lm; Цокъл Е27; Степен на защита IP20 |  |  |
| 33 | LED осветително тяло с корпус от ламарина бяла за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP20; Брой лампи 4бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. |  |  |
| 34 | LED осветително тяло за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 1500mm; Степен на защита IP21; Брой лампи 2бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0473 |  |  |
| 1 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 3 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 4 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж |  |  |
| 5 | Електронна ПРА за Луминисцентни лампи 72W |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0410 |  |  |
| 1 | ДРОСЕЛ за натриева лампа 70W 230V 50Hz |  |  |
| 2 | ДРОСЕЛ L36/L2X18 за луминесцентни лампи с възможност за захранване 1x36 W и 2x18 W. |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz |  |  |
| 4 | фасунга стенна КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 5 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 6 | КОНТАКТ шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – скрит |  |  |
| 7 | контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит |  |  |
| 8 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 9 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 10 | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 12 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 13 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 14 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 15 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 16 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 |  |  |
| 17 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 18 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 19 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 20 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 21 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 22 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 23 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 24 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване |  |  |
| 25 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -22 W, S2 сериен |  |  |
| 26 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 70 W SN57 |  |  |
| 27 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -65 W, S10 сингъл |  |  |
| 28 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. |  |  |
| 29 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 30 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 31 | лампа - халогенна Номинална мощност - 150 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 32 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 33 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа 5 г.гаранция |  |  |
| 34 | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC |  |  |
| 35 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC |  |  |
| 36 | Табло електрическо. устойчивост: химични агенти, слаби киселини, алкални соли, масла, и др. Номинално напрежение: до 690V Работна температура: -35 ° C + 65 ° C Материал: ABS IP код: IP65 Цвят: RAL7035 сив С вътрешна регулируема монтажна плоча Начин на монтаж: Вертикално върху равна повърхност. Размери: ВхШхД - 300х200х150 mm. С възможност за заключване и пломбиране. |  |  |
| 37 | Стартер за луминисцентна лампа 18W |  |  |
| 38 | Кутия, инсталационна разклонителна за открит монтаж 100x100x50 мм, IP55 |  |  |
| 39 | Луминесцентно тяло 2X36W Материали: Алуминии Размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял |  |  |
| 40 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 41 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz |  |  |
| 42 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz |  |  |
| 43 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 |  |  |
| 44 | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен |  |  |
| 45 | Луминесцентно тяло 2X36W Материал: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял |  |  |
| 46 | Луминесцентно тяло 3X36W Материали: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял |  |  |
| 47 | Фасунга висяща бакелит, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 48 | Максимална мощност до 40 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 49 | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC |  |  |
| 50 | лампа халогенна Номинална мощност - 70 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 51 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 52 | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 400 VAC |  |  |
| 53 | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC |  |  |
| 54 | ЛАМПА енергоспестяваща Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 55 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен |  |  |
| 56 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 57 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 58 | Ключ за осветление Стълбищен-открит монтаж 250 VAC |  |  |
| 59 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC |  |  |
| 60 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Материал - гумиран |  |  |
| 61 | лампа светодиодна Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 62 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W |  |  |
| 63 | фасунга стена КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 64 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 400 W |  |  |
| 65 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 |  |  |
| 66 | Взривозащитено LED тяло 20W за зона 2 Захранване: 230V |  |  |
| 67 | Тип апартаментно табло за предпазители 12 бр. За открит монтаж. С възможност за пломбиране. |  |  |
| 68 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 60 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 69 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. |  |  |
| 70 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 71 | контакт трифазен Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит Материал - бакелит |  |  |
| 72 | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 400 VAC |  |  |
| 73 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 74 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 75 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 76 | тяло парково с коносовидна форма и метална горна част за LED лампа (светодиодна) с цокъл Е27, корпус: алуминий, стомана, IP 65 |  |  |
| 77 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит |  |  |
| 78 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа |  |  |
| 79 | лампа светодиодна Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0411 |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-LL 18W |  |  |
| 2 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V |  |  |
| 3 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 4 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 5 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V |  |  |
| 6 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 7 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 |  |  |
| 8 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 9 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 10 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 |  |  |
| 11 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 13 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 14 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 15 | Щепсел монофазен; ЕВРО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 16 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване |  |  |
| 17 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 |  |  |
| 18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА ПАТРИЕВА ЛАМПА 400W |  |  |
| 19 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 20 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; конусен тип с метален капак; |  |  |
| 21 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC |  |  |
| 22 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ST 151 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 23 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО S-10 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 24 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 1x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 25 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 2x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 26 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 4x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО HF-S 3/418/ ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W |  |  |
| 28 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 |  |  |
| 29 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 36W; дължина на лампата = 1220mm |  |  |
| 30 | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка |  |  |
| 31 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 |  |  |
| 32 | Лампа луминисцентна, 220V, 5W, E14 |  |  |
| 33 | Контакт шуко, монофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен |  |  |
| 34 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K |  |  |
| 36 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 37 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 1х18W |  |  |
| 38 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2хTL-D 36W |  |  |
| 39 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W |  |  |
| 40 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 41 | Разклонителна кутия алуминиева, алуминиев капак и един предпазител |  |  |
| 42 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 |  |  |
| 43 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0412 |  |  |
| 1 | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V |  |  |
| 2 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 3 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 4 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 5 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 6 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 7 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 8 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 9 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 10 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. |  |  |
| 11 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W |  |  |
| 12 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт |  |  |
| 13 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 |  |  |
| 14 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 15 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К |  |  |
| 16 | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K |  |  |
| 18 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 19 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W |  |  |
| 20 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V |  |  |
| 21 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A |  |  |
| 22 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен |  |  |
| 23 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 |  |  |
| 24 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К |  |  |
| 25 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W |  |  |
| 26 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K |  |  |
| 28 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 |  |  |
| 29 | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V |  |  |
| 30 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 31 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 32 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 33 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W |  |  |
| 34 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 35 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 36 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове |  |  |
| 37 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 38 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. |  |  |
| 39 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W |  |  |
| 40 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт |  |  |
| 41 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 |  |  |
| 42 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  |  |
| 43 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К |  |  |
| 44 | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко |  |  |
| 45 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K |  |  |
| 46 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V |  |  |
| 47 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W |  |  |
| 48 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V |  |  |
| 49 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A |  |  |
| 50 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен |  |  |
| 51 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 |  |  |
| 52 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К |  |  |
| 53 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W |  |  |
| 54 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко |  |  |
| 55 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K |  |  |
| 56 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0413 |  |  |
| 1 | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм |  |  |
| 2 | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа TL- D18W |  |  |
| 4 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC |  |  |
| 5 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL |  |  |
| 6 | Контакт монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж |  |  |
| 7 | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж |  |  |
| 8 | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; открит монтаж |  |  |
| 9 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове |  |  |
| 10 | Ключ обикновен открит монтаж противовлажен |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 12 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 |  |  |
| 13 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 |  |  |
| 14 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 17 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 18 | Тяло луминисцетно за 1бр. Лампа 36 W ;дължина 1200mm |  |  |
| 19 | Устройство запалително за натриева лампа S10; мощност 70W |  |  |
| 20 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX |  |  |
| 21 | за 4 бр. Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W |  |  |
| 22 | Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W |  |  |
| 23 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K |  |  |
| 24 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; тип глобус; |  |  |
| 25 | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC |  |  |
| 26 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC |  |  |
| 27 | кутия инсталационна материал PVC, прозрачен отваряем капак, размери 310/220/180 мм, клас IP 55 |  |  |
| 28 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. |  |  |
| 29 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 |  |  |
| 30 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 600мм |  |  |
| 31 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 1200 мм |  |  |
| 32 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V |  |  |
| 33 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V |  |  |
| 34 | Кутия, инсталационна за открит монтаж с прозрачен капак с прибл. размери 320x220x180 мм, IP55 |  |  |
| 35 | луминисцентни тела; за 2бр. Луминисцетни лампи 18 W; Дължина на лампите 600 mm |  |  |
| 36 | Лампа луминисцентна; мощност 40W; цокъл G13 |  |  |
| 37 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W |  |  |
| 38 | Лампа луминисцентна цокъл Е27;18W |  |  |
| 39 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 18W; дължина на лампата = 600mm |  |  |
| 40 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 |  |  |
| 41 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 |  |  |
| 42 | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC |  |  |
| 43 | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка |  |  |
| 44 | Щепсел трифазен; номинален ток 32А; номинално напрежение до 400 V |  |  |
| 45 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W |  |  |
| 46 | Фасунга права текстолит Е27 |  |  |
| 47 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W |  |  |
| 48 | Контакт монофазен; влагозащитен; монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V |  |  |
| 49 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 7 W |  |  |
| 50 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 13 W |  |  |
| 51 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 23 W |  |  |
| 52 | Лампа халогенна; мощност 42 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл Е27 |  |  |
| 53 | Лампа халогенна тип R7s-118 |  |  |
| 54 | Тяло осветително за таван прахозащитено за две лампи Е27 |  |  |
| 55 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2х58W |  |  |
| 56 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W |  |  |
| 57 | Фасунга висяща Е14 за скрит монтаж |  |  |
| 58 | Лампа халогенна; мощност 300 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл R7s-118 |  |  |
| 59 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A |  |  |
| 60 | Лампи за паркови тела |  |  |
| 61 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) |  |  |
| 62 | Контакт трифазен открит монтаж 3х25+0 |  |  |
| 63 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 |  |  |
| 64 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К |  |  |
| 65 | Тяло за монтаж на таван; тип плафон; цокъл Е27 |  |  |
| 66 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W |  |  |
| 67 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор |  |  |
| 68 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 6 W |  |  |
| 69 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 10 W |  |  |
| 70 | Тяло осветително парково с една светодиодна лампа |  |  |
| 71 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W За парково тяло |  |  |
| 72 | Байонетна лампа модел DL 1BEM; Тип на лампата: Байонетна с нажежаема жичка 230V; 7W; Диаметър на балона (mm): Ф16; Дължина на балона (mm): 24-28 мм; Тип стъклен балон: Цилиндричен, безцветен, без леща. |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0474 |  |  |
| 1 | Контакт с 2 гнезда, монофазен, за открит монтаж, 16А, до 250V, със защитно зануляване |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K |  |  |
| 4 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A |  |  |
| 5 | Табло за външен /открит/ монтаж, триредово, по 24 позиции на ред, с прозрачна врата, окомплектовано с DIN шини, нулева шина, капаци, прикриващи комутацията и клемореди, подход на кабелите отдолу и отгоре |  |  |
| 6 | Устройство запалително 18W-стартер за лампа луминисцентна 220/18 W, с цокъл G13 |  |  |
| 7 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла |  |  |
| 8 | Разклонител за монтаж в 19" шкаф в комплект с крепежи, с 8 гнезда без ключ,със защитно зануляване |  |  |

Забележка:

1. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

ІІІ. Декларираме, че:

1. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

2. не е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда (КТ) или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган;

3. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

4. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

5. Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

6. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 21 „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора“ на Раздел ІІІ. „УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ”.

Приложения:

1.	 Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:	.................					Подпис и печат: .............................................

................................................................

(име и фамилия)

................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

(дата на издаване)

от МВР - гр. .............................................., адрес:..........................................................................,

(място на издаване)                                                                                       (постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:

„.......................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..................................   (посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация  (технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

На основание ......................................................................................................................................                                                                                                                                                                    (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална) и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:...........................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св. Отец Паисий”, №89

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела”

От  ..............................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ....................... (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. В единичните и общите цени, са включени всички преки и непреки разходи, свързани с изпълнението на поръчката и са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на доставката | мярка | количество | ед. цена (лв. без ДДС) | обща цена (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0400 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | БР | 4 |  |  |
| 2 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 10 |  |  |
| 3 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 6 |  |  |
| 4 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W | БР | 9 |  |  |
| 5 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 86 |  |  |
| 6 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 80 |  |  |
| 7 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 6 |  |  |
| 8 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 10 |  |  |
| 9 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | БР | 75 |  |  |
| 10 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | БР | 20 |  |  |
| 11 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | БР | 60 |  |  |
| 12 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 75 |  |  |
| 13 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | БР | 10 |  |  |
| 14 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 20 |  |  |
| 15 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | БР | 2 |  |  |
| 16 | Халогенна лампа, 12V, 20 W, цокъл GU5.3 | БР | 20 |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла | БР | 30 |  |  |
| 18 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | БР | 10 |  |  |
| 19 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 100 W | БР | 30 |  |  |
| 20 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло | БР | 4 |  |  |
| 21 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. | БР | 20 |  |  |
| 22 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 105 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 20 |  |  |
| 23 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. | БР | 1 |  |  |
| 24 | Лампа осветителна халогенна, мощност 130W, номинално напрежение 220V, цокъл R7s-118 | БР | 2 |  |  |
| 25 | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d | БР | 40 |  |  |
| 26 | Лампа светодиодна, 7W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 20 |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна 220V, 40W, цокъл G9 | БР | 40 |  |  |
| 28 | Лампа светодиодна 220V, 50W, цокъл GU10 | БР | 60 |  |  |
| 29 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, цокъл G24 | БР | 30 |  |  |
| 30 | Лампа луминисцентна 220V, 50W, тип Т5 | БР | 100 |  |  |
| 31 | фасунга, цокъл GU10 | БР | 45 |  |  |
| 32 | Лампа светодиодна 220V, 3W, цокъл G9 | БР | 10 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0401 |  |  |  |  |
| 1 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | БР | 139 |  |  |
| 2 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 10 |  |  |
| 3 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 150 W; тип цокъл Е40 | БР | 5 |  |  |
| 4 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 400 |  |  |
| 5 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 105 |  |  |
| 6 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 | БР | 60 |  |  |
| 7 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | БР | 50 |  |  |
| 8 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 30 |  |  |
| 9 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 120 |  |  |
| 10 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 155 |  |  |
| 11 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | БР | 91 |  |  |
| 12 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 80 |  |  |
| 13 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл 2G11 | БР | 5 |  |  |
| 14 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 215 |  |  |
| 15 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 425 |  |  |
| 16 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 22w | БР | 15 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0402 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | БР | 22 |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | БР | 36 |  |  |
| 3 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 53 |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 27 |  |  |
| 5 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 28 |  |  |
| 6 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | БР | 10 |  |  |
| 7 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 33 |  |  |
| 8 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 14 |  |  |
| 9 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | БР | 480 |  |  |
| 10 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 35 |  |  |
| 11 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 128 |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 321 |  |  |
| 13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 403 |  |  |
| 14 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове гумиран | БР | 16 |  |  |
| 15 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 49 |  |  |
| 16 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 | БР | 5 |  |  |
| 17 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | БР | 29 |  |  |
| 18 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S10 | БР | 228 |  |  |
| 19 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 36W, S2 | БР | 20 |  |  |
| 20 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 110 |  |  |
| 21 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 194 |  |  |
| 22 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | БР | 56 |  |  |
| 23 | Прожектор с корпус от лят алуминий. Разсейвател: темперирано стъкло. IP65. Фасонка Rx7s, 150W МХЛ (метал-халогенна лампа). | БР | 32 |  |  |
| 24 | ТАБЛО ТИП К2;Номинална мощност: 1kW - Номинален ток: 35А - Максимално сечение на кабела: 35mm² - Тип на кутията: К2 - Материал: алуминий - Габаритен размер: L:280/W:125/H:55 | БР | 55 |  |  |
| 25 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 10 |  |  |
| 26 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 65 |  |  |
| 27 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 77 |  |  |
| 28 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | БР | 19 |  |  |
| 29 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | БР | 40 |  |  |
| 30 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | БР | 2 |  |  |
| 31 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 20 |  |  |
| 32 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | БР | 26 |  |  |
| 33 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W | БР | 30 |  |  |
| 34 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 | БР | 10 |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестяваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W | БР | 14 |  |  |
| 36 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | БР | 20 |  |  |
| 37 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 38 | РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ 100Х100Х50mm ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP55 , С ОТВОРИ | БР | 137 |  |  |
| 39 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с фасунга Е27 да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки | БР | 19 |  |  |
| 40 | Осветително тяло за Парково Осветление ф400 комплектовано с две фасунги Е27, да е подходящо за използването с широка гама енергоспестяващи крушки | БР | 15 |  |  |
| 41 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 127 |  |  |
| 42 | LED прожектор за външен монтаж с: * Размери 290х240х170 * Експлоатация /до 100 000 часа/ * Цвят 6000К /бяла светлина - код 860/ * Тип LED Диод Epistar * ЕНЕРГИЕН КЛАС - А * Консумация - 50kWh/1000h * Работно напрежение 220 Волта | БР | 10 |  |  |
| 43 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | БР | 50 |  |  |
| 44 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 50 |  |  |
| 45 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит | БР | 8 |  |  |
| 46 | Ъгъл на светене >2000; Цветна темп. - 4000÷4200К; от 30÷40W | БР | 23 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0403 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа TL-D 18W | БР | 134 |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz TL-D | БР | 2 |  |  |
| 3 | ФАСУНГА стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 3 |  |  |
| 5 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 7 |  |  |
| 6 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 12 |  |  |
| 7 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | БР | 286 |  |  |
| 8 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 39 |  |  |
| 9 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 139 |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 29 |  |  |
| 11 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | БР | 26 |  |  |
| 12 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 26 |  |  |
| 13 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 | БР | 2 |  |  |
| 14 | Лампа осветителна халогенна, мощност 300W, номинално напрежение 220V, цокъл E40 | БР | 1 |  |  |
|  | материали от Таблица 1 от ТС - Завод заявител 0471 |  |  |  |  |
| 1 | Единичен контакт за скрит монтаж с капак Шуко. Номинален ток 16А, номинално напрежение 250 V, степен на защита IP 20, изработен от качествена пластмаса. | БР | 3 |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 250 |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 10 |  |  |
| 4 | Стартер, serie, 220V/4-22W | БР | 50 |  |  |
| 5 | Стартер, single, 220V/4-65W | БР | 50 |  |  |
| 6 | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 500х600х300 мм. Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм; монтаж - повърхностен; с мин 21 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта | БР | 3 |  |  |
| 7 | Табло електрическо, разпределително, метално с отвори за кабелите позиционирани от долната страна. Размери (ШхВхД) 800х600х300 мм; Работно напрежение: 230VCA/380VAC, номинален ток 250А, степен на защита IP30, IP43 за кутия; дебелина на ламарината мин.1,2 мм;монтаж - повърхностен; с мин 40 отвора с щуцери PG 25; С лицево отваряне, непрозрачна врата на панти, със заключване и ключ в комплекта. | БР | 1 |  |  |
| 8 | Лампа халогенна, цокъл R7s,220V/200W, размер 114 мм | БР | 16 |  |  |
| 9 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/14W, дължина 55 см. | БР | 12 |  |  |
| 10 | Контакт с възможност за монтаж на DIN шина, тип ШУКО, 16 А,220 V | БР | 11 |  |  |
| 11 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/35W, дължина 146 см. | БР | 20 |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна, цокъл 840НЕ/G5, 220V/28W, дължина 116 см. | БР | 10 |  |  |
| 13 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х36W | БР | 3 |  |  |
| 14 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 1х58W | БР | 3 |  |  |
| 15 | СТАНДАРТЕН ЕЛЕКТРОНЕН БАЛАСТ БЕЗ УПРАВЛЕНИЕ 220V 4х18W | БР | 10 |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. | БР | 26 |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща 14 W, с цокъл Е14 | БР | 4 |  |  |
| 18 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 50 W, размери 290х240х170 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят 6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. | БР | 2 |  |  |
| 19 | Светлодиоден LED прожектор, захранващо напрежение 240 V, мощност 10 W, размери 115х90х90 мм, влагозащитен IP65, за експлоатация на открито, експлоатация до 100 000 часа, цвят от 4000-6000К/индекс на цветопредаване над 80/, енергиен клас А или по-висок, алуминиев корпус, работна темепература от -40 до +50 С, повърхностен монтаж. | БР | 1 |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0404 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | БР | 3 |  |  |
| 2 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL | БР | 15 |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | БР | 10 |  |  |
| 4 | фасунга стенна КРИВА, ПОРЦЕЛАН Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 20 |  |  |
| 5 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 14 |  |  |
| 6 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 21 |  |  |
| 7 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 1 |  |  |
| 8 | контакт единичен монофазен тип "шуко" за открит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 11 |  |  |
| 9 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | БР | 18 |  |  |
| 10 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 8 |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 26 |  |  |
| 12 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 4 |  |  |
| 13 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 74 |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K | БР | 11 |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 2700K | БР | 346 |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 2700K | БР | 255 |  |  |
| 17 | осветително тяло за луминисцентна лампа 18W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | БР | 21 |  |  |
| 18 | осветително тяло за луминисцентна лампа 36W, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | БР | 4 |  |  |
| 19 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | БР | 7 |  |  |
| 20 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | БР | 48 |  |  |
| 21 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | БР | 17 |  |  |
| 22 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | БР | 52 |  |  |
| 23 | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V | БР | 2 |  |  |
| 24 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 | БР | 11 |  |  |
| 25 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 59 |  |  |
| 26 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 18 |  |  |
| 27 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ | БР | 2 |  |  |
| 28 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 20 |  |  |
| 29 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | БР | 10 |  |  |
| 30 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | БР | 3 |  |  |
| 31 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 |  | 14 |  |  |
| 32 | Лампа халогенна; мощност 400W; номинално напрежение 220 V; цокъл Е40 | БР | 1 |  |  |
| 33 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм | БР | 3 |  |  |
| 34 | ДРОСЕЛ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W | БР | 7 |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W | БР | 2 |  |  |
| 36 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | БР | 20 |  |  |
| 37 | Халогенна лампа 12 V, 35 W цокъл GU4 | БР | 10 |  |  |
| 38 | Халогенна лампа 220 V, 20 W цокъл GU10 | БР | 10 |  |  |
| 39 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 | БР | 20 |  |  |
| 40 | Тяло осветително влагозащитено, за таван за една луминисцентна лампа 220V, T5 1x28W | БР | 1 |  |  |
| 41 | Тяло осветително тип луна с Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5.3 | БР | 20 |  |  |
| 42 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 85 |  |  |
| 43 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | БР | 70 |  |  |
| 44 | SMD LED прожектор със светодиод , 30W, 220V, за монтаж на открито | БР | 13 |  |  |
| 45 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 120 |  |  |
| 46 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 460 |  |  |
| 47 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор | БР | 12 |  |  |
| 48 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | БР | 6 |  |  |
| 49 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 8 |  |  |
| 50 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | БР | 60 |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0405 |  |  |  |  |
| 1 | Аплик за основа Тип: "Буркан"кръгъл Материал: стъкло Цвят: бял Габаритни размери на външно тяло: Ф170 с резба 85х8 mm | БР | 10 |  |  |
| 2 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | БР | 25 |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC | БР | 5 |  |  |
| 4 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 10 |  |  |
| 5 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 5 |  |  |
| 6 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 55 |  |  |
| 7 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 6 |  |  |
| 8 | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен | БР | 2 |  |  |
| 9 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 2 |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т5, ~220V/8W; ≈ 2700K | БР | 5 |  |  |
| 11 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 141 |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 115 |  |  |
| 13 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 6 |  |  |
| 14 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 19 |  |  |
| 15 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | БР | 6 |  |  |
| 16 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | БР | 1 |  |  |
| 17 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | БР | 30 |  |  |
| 18 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | БР | 4 |  |  |
| 19 | Табло за бойлер открит монтаж 25А | БР | 2 |  |  |
| 20 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 18W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 7 |  |  |
| 21 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | БР | 9 |  |  |
| 22 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 18W G13 | БР | 16 |  |  |
| 23 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 2х36W С МЕТАЛЕН КОРПУС, ПРОЗРАЧЕН PC РАЗСЕЙВАТЕЛ И КАПАК ОТ ПОЛИКАРБОНАТ с размери 1270x110mm | БР | 7 |  |  |
| 24 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W | БР | 5 |  |  |
| 25 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3X18W , 3 бр. LED пури Т8 | БР | 4 |  |  |
| 26 | ТЯЛО ЛУМИНИСЦЕНТНО 3x36 W с размери 1270x110mm | БР | 2 |  |  |
| 27 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | БР | 10 |  |  |
| 28 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | БР | 5 |  |  |
| 29 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 | БР | 27 |  |  |
| 30 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл G23; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 11 W | БР | 126 |  |  |
| 31 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | БР | 6 |  |  |
| 32 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | БР | 4 |  |  |
| 33 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА НАТРИЕВА ЛАМПА 250W | БР | 5 |  |  |
| 34 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 32 W | БР | 21 |  |  |
| 35 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 7 |  |  |
| 36 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 | БР | 50 |  |  |
| 37 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | БР | 8 |  |  |
| 38 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU10 |  | 4 |  |  |
| 39 | Устройство запалително за 1 бр. луминисцентна лампа 55W 2G11 | БР | 2 |  |  |
| 40 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 12 |  |  |
| 41 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | БР | 14 |  |  |
| 42 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | БР | 32 |  |  |
| 43 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | БР | 1 |  |  |
| 44 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | БР | 12 |  |  |
| 45 | SMD LED прожектор със светодиод , 50W, 220V, за монтаж на открито | БР | 4 |  |  |
| 46 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | БР | 5 |  |  |
| 47 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 | БР | 8 |  |  |
| 48 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 322 |  |  |
| 49 | Влагоустойчиво осветително тяло с размер Ф28см, мощност 1 х 15W, цокъл 1 х E27 и защита IP54 | БР | 6 |  |  |
| 50 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е40; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 85 W | БР | 16 |  |  |
| 51 | ФАСУНГА за лум. Тръба пластмасова цокъл G13 | БР | 20 |  |  |
| 52 | Лампа осветителна халогенна, мощност 20W, номинално напрежение 220V, цокъл E14 | БР | 1 |  |  |
| 53 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 8 |  |  |
| 54 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 4W, номинално напрежение 12V, цокъл GU 5.3 | БР | 12 |  |  |
| 55 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | БР | 30 |  |  |
| 56 | За 1 брой лампа. Напрежение: 220-240V. Фасонка: 1хЕ27, макс. 50W. Тялото се монтира на тръба с ф.48-60 мм. | БР | 15 |  |  |
| 57 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 4 W | БР | 4 |  |  |
| 58 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | БР | 17 |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0406 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за натриева лампа 70W 230V 50Hz | БР | 2 |  |  |
| 2 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 5 |  |  |
| 3 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 6 |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 4 |  |  |
| 5 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 3 |  |  |
| 6 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | БР | 1 |  |  |
| 7 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 5 |  |  |
| 8 | Ключ за осветление за открит монтаж, сериен | БР | 1 |  |  |
| 9 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 6 |  |  |
| 10 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 4 |  |  |
| 11 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 4 |  |  |
| 12 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 7 |  |  |
| 13 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | БР | 7 |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 35 |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 42 |  |  |
| 16 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 17 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 8 |  |  |
| 18 | Луминесцентно осветително тяло 1x18 W, G13, 230 V AC, открито, 700 mm | БР | 9 |  |  |
| 19 | Устройство запалително за луминисцентна лампа с мощност 70W, S10 | БР | 2 |  |  |
| 20 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | БР | 10 |  |  |
| 21 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 36W | БР | 13 |  |  |
| 22 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 6 |  |  |
| 23 | Лампа осветителна, енергоспестяваща, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 4 |  |  |
| 24 | Тяло осветително СФЕРА, за 2 броя луминисцентни лампи | БР | 1 |  |  |
| 25 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | БР | 2 |  |  |
| 26 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 7 |  |  |
| 27 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | БР | 3 |  |  |
| 28 | Фасунга стенна крива, текстолит, цокъл Е27 | БР | 1 |  |  |
| 29 | Лампа металхалогенна ~220V/250W с цокъл Е 40 | БР | 3 |  |  |
| 30 | Щепсел трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25А, номинално напрежение до 400V | БР | 1 |  |  |
| 31 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 32 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W S10 | БР | 10 |  |  |
| 33 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 10W, номинално напрежение 220V, цокъл Т8 | БР | 3 |  |  |
| 34 | LED шина, светодиодна 2xL=1200 мм | БР | 10 |  |  |
| 35 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | БР | 1 |  |  |
| 36 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 50W | БР | 7 |  |  |
| 37 | LED прожектори за външен монтаж IP65 - 20W | БР | 4 |  |  |
| 38 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 58W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | БР | 3 |  |  |
| 39 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 11W, номинално напрежение 220V, цокъл E27 | БР | 17 |  |  |
| 40 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 8 |  |  |
| 41 | Контакт инсталационен за открит монтаж, трифазен ОБИКНОВЕН, номинален ток 25 А, номинално напрежение до 400 V | БР | 3 |  |  |
| 42 | Тяло осветително влагозащитено IP44 за луминисцентна лампа 1х18W, Т8 | БР | 2 |  |  |
| 43 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 3 |  |  |
| 44 | Лампа осветителна натриева, мощност 70W, номинално напрежение 220V, цокъл Rx7s-24 | БР | 5 |  |  |
| 45 | Лампа осветителна енергоспецтяваща, мощност 25W, номинално напрежение 220V, цокъл G24d | БР | 8 |  |  |
| 46 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 7W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 8 |  |  |
| 47 | Лампа светодиодна, 10W, ~220V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 81 |  |  |
| 48 | Лампа осветителна луминисцентна, мощност 42W, номинално напрежение 220V, цокъл G24 | БР | 2 |  |  |
| 49 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 36W, номинално напрежение 220V, цокъл Е40 | БР | 4 |  |  |
| 50 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | БР | 60 |  |  |
| 51 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 9W, номинално напрежение 220V, цокъл G13 | БР | 61 |  |  |
|  | материали от Таблица 2 от ТС - Завод заявител 0472 |  |  |  |  |
| 1 | Контакт единичин, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж 16А, 230V | БР | 2 |  |  |
| 2 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 2 |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 30 |  |  |
| 4 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 20 |  |  |
| 5 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 6 |  |  |
| 6 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 5 |  |  |
| 7 | Стартер за луминисц.лампа, 36W, стартер S10 | БР | 10 |  |  |
| 8 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | БР | 5 |  |  |
| 9 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | БР | 30 |  |  |
| 10 | Лампа Луминисцентна, 220V, 14W/840 , за цокъл G5 | БР | 5 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0407 |  |  |  |  |
| 1 | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм | БР | 10 |  |  |
| 2 | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V | БР | 10 |  |  |
| 3 | Монофазен контакт за скрит монтаж, 16А, 250V | БР | 14 |  |  |
| 4 | Контакт инсталационен двоен за скрит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 2 |  |  |
| 5 | Монофазен контакт за открит монтаж, 16А, 250V | БР | 24 |  |  |
| 6 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 4 |  |  |
| 7 | Ключ еднополюсен обикновен, открит монтаж, 10А, 230V | БР | 3 |  |  |
| 8 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 15 |  |  |
| 9 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 20 |  |  |
| 10 | Лампа нажежаема жичка Е27, 220V, 60W | БР | 160 |  |  |
| 11 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 8 |  |  |
| 12 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 28 |  |  |
| 13 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 290 |  |  |
| 14 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 125 |  |  |
| 15 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 6 |  |  |
| 16 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 или Т5 - 1х18W, 220V. Тяло осветително с луминисцентна лампа 18 W, с вграден ключ. Степен на защита IP20. | БР | 25 |  |  |
| 17 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX | БР | 1 |  |  |
| 18 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | БР | 117 |  |  |
| 19 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 30 |  |  |
| 20 | рефлекторна лампа 220V NR50 25W E14 | БР | 20 |  |  |
| 21 | Лампа 220V, 25W нажеж.жичка/ цокъл Е14 | БР | 30 |  |  |
| 22 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 80 |  |  |
| 23 | тяло осветително парково, сфера ф400 с присъединителен отвор ф-60 и основа за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | БР | 6 |  |  |
| 24 | Ключ девиаторен , скрит монтаж ,10А ,230V | БР | 4 |  |  |
| 25 | Щепсел монофазан "шуко";16А ;220V ;максимално сечение на проводника - 2.5 mm2;корпус - прав;материал на корпуса - гумиран;материал на щифтове - месинг; габаритни размери - 66 х 33 mm; нечуплив с уребрен гумен маншон. | БР | 9 |  |  |
| 26 | Табло за бойлер открит монтаж 25А | БР | 1 |  |  |
| 27 | Лампа енергоспестяваща ,луминисцентна , Е27, 220V, 11W | БР | 10 |  |  |
| 28 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | БР | 10 |  |  |
| 29 | Луминисцентна лампа тип Т8, 36 W, 230 V, G13 | БР | 10 |  |  |
| 30 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | БР | 47 |  |  |
| 31 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V | БР | 10 |  |  |
| 32 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 55 |  |  |
| 33 | Осветително тяло за открит монтаж в закрити помещения. Луминесцентни светлоизточници тип Т8 - 3х36W.Пусковорегулираща апаратура - електромагнитен или електронен баласт.Корпус - листова стомана, прахово боядисан- цвят бял . Рефлектор - двойнопараболичен от огледален алуминий. Степен на защита IP20. | БР | 7 |  |  |
| 34 | Металхалогенна лампа с високо налягане ,220V, 70 W, цокъл RX7s-114мм | БР | 1 |  |  |
| 35 | Лампа рефлекторна, 220V, 40W, E14 , рефлектор R50 | БР | 15 |  |  |
| 36 | Халогенна пура 220V, 100 W, цокъл R7s-78мм | БР | 5 |  |  |
| 37 | Щепсел трифазен 3х25+0, 25А , 380V, с плоски щифтове | БР | 2 |  |  |
| 38 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 39 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | БР | 95 |  |  |
| 40 | Халогенна лампа 12 V, 20 W цокъл GU4 | БР | 10 |  |  |
| 41 | Халогенна лампа 220 V, 35 W цокъл GU5,3 | БР | 16 |  |  |
| 42 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU10 | БР | 15 |  |  |
| 43 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 25 |  |  |
| 44 | Разпределителен блок 4P, тип TD 160A, 1 вход/11 изхода | БР | 2 |  |  |
| 45 | Високоефективна енергоспестяваща PL лампа с мощност 18 W, 220V, цокъл G24 и бял цвят на светене 6400К. | БР | 130 |  |  |
| 46 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | БР | 3 |  |  |
| 47 | LED прожектор 50W, 220VAC, IP65, влагозащитен | БР | 2 |  |  |
| 48 | Щепсел монофазан "шуко"; бакелит ;16А ; 220V | БР | 8 |  |  |
| 49 | LED лампа 7W, E27, 220VAC | БР | 52 |  |  |
| 50 | LED лампа 10W, E27, 220VAC | БР | 130 |  |  |
| 51 | LED ТЯЛО ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 220V 60W 6000К IP66 | БР | 6 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0408 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | БР | 25 |  |  |
| 2 | Контакт единичен тип "шуко"; 16А ; 230V; за открит монтаж | БР | 7 |  |  |
| 3 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 9 |  |  |
| 4 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | БР | 18 |  |  |
| 5 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 4 |  |  |
| 6 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 60W | БР | 30 |  |  |
| 7 | тяло осветително за 1бр. Лампа 55W, цокъл на лампата 2G11, присъединителен отвор ф-60мм | БР | 1 |  |  |
| 8 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 90 |  |  |
| 9 | Луминисцентна лампа тип Т8, 18 W, 230 V, G13 | БР | 30 |  |  |
| 10 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | БР | 1 |  |  |
| 11 | Халогенна лампа 220 V, 50 W цокъл GU5,3 | БР | 10 |  |  |
| 12 | Кутия инсталационна разклонителна за външен монтаж 116x116/IP55/с гумени уплътнения/с винтове/сива | БР | 20 |  |  |
| 13 | Лампа светодиодна, 14W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 5 |  |  |
| 14 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 | БР | 6 |  |  |
| 15 | Лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | БР | 8 |  |  |
| 16 | Тяло осветително за външен монтаж LED панел 1х20W; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло | БР | 28 |  |  |
| 17 | Тяло осветително за външен монтаж с 1 бр. лампа светодиодна, 18W, 230V, за цокъл T8, дължина 1200 мм, ≈ 4000К | БР | 6 |  |  |
| 18 | Кутия за открит монтаж с IP65 от материал с ударо и топлинна устойчивост с размери: Вис./Шир./Дълб.:: 280/210/130 | БР | 6 |  |  |
| 19 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 75W, цокъл Е27 | БР | 30 |  |  |
| 20 | Лампа с нажежаема жичка 230V, 60W, цокъл Е27 | БР | 5 |  |  |
| 21 | Тяло осветително парково сфера ф400, цвят бял, присъединителен отвор f 60 с основа за 2 бр. енергоспестяващи лампи min 20W, 230V с цокъл E27 и принадлежности за закрепване | БР | 15 |  |  |
| 22 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 10 |  |  |
| 23 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х50W | БР | 12 |  |  |
| 24 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х20W | БР | 16 |  |  |
| 25 | Тяло осветително за външен монтаж LED прожектор; 230V; ≈ 4000K; корпус от алуминиева сплав и стъкло; 1х10W | БР | 2 |  |  |
| 26 | Лампа светодиодна, 10W, 230V, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение над 180º, ≈ 4000К | БР | 10 |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | БР | 260 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0409 |  |  |  |  |
| 1 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 15 |  |  |
| 2 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 8 |  |  |
| 3 | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. | БР | 8 |  |  |
| 4 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 7 |  |  |
| 5 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 6 |  |  |
| 6 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 20 |  |  |
| 7 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 8 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 36 |  |  |
| 9 | Лампа натриева; номинално напрежение 220 V; мощност 400 W; тип цокъл Е40 | БР | 20 |  |  |
| 10 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 31 |  |  |
| 11 | осветително тяло за луминисцентна лампа с дължина до 50 см, IP 54, захр.напрежение 220-240V комплект с лампа | БР | 25 |  |  |
| 12 | Устройство запалително за натриева лампа 70W | БР | 4 |  |  |
| 13 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 15 |  |  |
| 14 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 30 |  |  |
| 15 | Ел. табло за бойлер полускрит монтаж с 2бр. Ключа и 1бр. Контакт; Напрежение 250VAC/50Hz; Ток 16А | БР | 5 |  |  |
| 16 | Метално табло за външен монтаж с предно отваряне; Размери 800/600/250mm; Комплект с ключалка, плоча за монтаж на апаратура, капак за входно-изходни кабели и заземителна шпилка; Степен на защита IP65 | БР | 2 |  |  |
| 17 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | БР | 31 |  |  |
| 18 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | БР | 3 |  |  |
| 19 | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен | БР | 3 |  |  |
| 20 | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC | БР | 2 |  |  |
| 21 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | БР | 6 |  |  |
| 22 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 49 |  |  |
| 23 | LED осветително тяло с корпус от UV устойчив поликарбонат за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP65; Брой лампи 1бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | БР | 89 |  |  |
| 24 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | БР | 3 |  |  |
| 25 | Разклонителна кутия за открит монтаж с прозрачен капак; Размери 157/116/98mm; 2бр. входа; комплект с гумени щуцери; Степен на защита IP55 | БР | 1 |  |  |
| 26 | Компактно разпределително табло, 1 клеморед, 4 модулни единици, защита клас II, степен на защита IP 40, отговаря на изискванията на EN62208/03. Комплектът включва: разпределително табло, врата прозрачна / бяла, DIN-шина, клеми за проводниците за нулата и заземяването, с възможност за пломбиране. | БР | 3 |  |  |
| 27 | LED осветително тяло прожекторно; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност 100W; Цветна температура 6000К; Светлинен поток ≥10000Lm; Ъгъл на осветяване ≥120°; Степен на защита IP65. | БР | 4 |  |  |
| 28 | Разклонителна кутия за открит монтаж метална; Размери 119/119mm; 4бр. Входа; комплект с щуцери; Степен на защита IP54 | БР | 22 |  |  |
| 29 | LED осветително тяло парково за монтаж на стълб; Напрежение 230VAC/50Hz; Цокъл за лампа Е27; Степен на защита IP66. | БР | 22 |  |  |
| 30 | LED тръба Т8; Дължина 1500mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 6500К; Светлинен поток ≥2400Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 | БР | 120 |  |  |
| 31 | LED тръба Т8; Дължина 600mm; Напрежение 230VAC/50Hz; Цветна температура 4000К; Светлинен поток ≥800Lm; Двустранно захранване; Степен на защита IP20 | БР | 116 |  |  |
| 32 | LED лампа тип Korn; Напрежение 230VAC/50Hz; Мощност ≥30W; Цветна температура 4500К; Светлинен поток ≥3000Lm; Цокъл Е27; Степен на защита IP20 | БР | 22 |  |  |
| 33 | LED осветително тяло с корпус от ламарина бяла за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 600mm; Степен на защита IP20; Брой лампи 4бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | БР | 14 |  |  |
| 34 | LED осветително тяло за открит монтаж; Напрежение 230VAC/50Hz; Дължина 1500mm; Степен на защита IP21; Брой лампи 2бр.; За двустранни LED пури Т8 с двустранно захранване. | БР | 60 |  |  |
|  | материали от Таблица 3 от ТС - Завод заявител 0473 |  |  |  |  |
| 1 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 84 |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 20 |  |  |
| 3 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 14 |  |  |
| 4 | тяло осветително луминисцентно, ЛЛ 4х18W,~220V, скрит монтаж | БР | 16 |  |  |
| 5 | Електронна ПРА за Луминисцентни лампи 72W | БР | 22 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0410 |  |  |  |  |
| 1 | ДРОСЕЛ за натриева лампа 70W 230V 50Hz | БР | 5 |  |  |
| 2 | ДРОСЕЛ L36/L2X18 за луминесцентни лампи с възможност за захранване 1x36 W и 2x18 W. | БР | 3 |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz | БР | 25 |  |  |
| 4 | фасунга стенна КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 5 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 6 | КОНТАКТ шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – скрит | БР | 25 |  |  |
| 7 | контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит | БР | 25 |  |  |
| 8 | Контакт инсталационен двоен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 1 |  |  |
| 9 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 8 |  |  |
| 10 | Единичен електрически ключ, предназначен за открит монтаж в цвят бял. Електрическият ключ да има степен на защита от физическо натоварване (удар) IK07. Притежава устойчивост на температурни разлики от -25°C до + 85°C. Влагоустойчив. | БР | 5 |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 5 |  |  |
| 12 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 27 |  |  |
| 13 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 22 |  |  |
| 14 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 6 |  |  |
| 15 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 8 |  |  |
| 16 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 17 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 26 |  |  |
| 18 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 152 |  |  |
| 19 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 280 |  |  |
| 20 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 14 |  |  |
| 21 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 7 |  |  |
| 22 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 34 |  |  |
| 23 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 1 |  |  |
| 24 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | БР | 2 |  |  |
| 25 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -22 W, S2 сериен | БР | 25 |  |  |
| 26 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 70 W SN57 | БР | 7 |  |  |
| 27 | Стартер за луминeсцентни осветителни тела с мощност от 4 -65 W, S10 сингъл | БР | 55 |  |  |
| 28 | Баласт електронен за ЛЛ 3х36W, работна честота 35÷40 kHz; Напрежение 198÷254 V; Работна температура -15 ÷ +50°C. | БР | 25 |  |  |
| 29 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 30 |  |  |
| 30 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 75 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 10 |  |  |
| 31 | лампа - халогенна Номинална мощност - 150 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 5 |  |  |
| 32 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 75 |  |  |
| 33 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа 5 г.гаранция | БР | 2 |  |  |
| 34 | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC | БР | 7 |  |  |
| 35 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | БР | 1 |  |  |
| 36 | Табло електрическо. устойчивост: химични агенти, слаби киселини, алкални соли, масла, и др. Номинално напрежение: до 690V Работна температура: -35 ° C + 65 ° C Материал: ABS IP код: IP65 Цвят: RAL7035 сив С вътрешна регулируема монтажна плоча Начин на монтаж: Вертикално върху равна повърхност. Размери: ВхШхД - 300х200х150 mm. С възможност за заключване и пломбиране. | БР | 2 |  |  |
| 37 | Стартер за луминисцентна лампа 18W | БР | 5 |  |  |
| 38 | Кутия, инсталационна разклонителна за открит монтаж 100x100x50 мм, IP55 | БР | 4 |  |  |
| 39 | Луминесцентно тяло 2X36W Материали: Алуминии Размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | БР | 28 |  |  |
| 40 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 9 |  |  |
| 41 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | БР | 2 |  |  |
| 42 | ДРОСЕЛ за живачна лампа 125W 230V 50Hz | БР | 1 |  |  |
| 43 | Лампа осветителна енергоспестяваща, мощност 15W, номинално напрежение 220 kV, цокъл Е27 | БР | 25 |  |  |
| 44 | контакт трифазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – влагозащитен | БР | 1 |  |  |
| 45 | Луминесцентно тяло 2X36W Материал: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | БР | 13 |  |  |
| 46 | Луминесцентно тяло 3X36W Материали: Алуминии Приблизителни размери вис/дъл/шир: 1220х300х65 Захранване: 230V Тип фасунга: G13 Цветове: Бял | БР | 20 |  |  |
| 47 | Фасунга висяща бакелит, 4А; 250V; цокъл E27 | БР | 2 |  |  |
| 48 | Максимална мощност до 40 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 20 |  |  |
| 49 | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC | БР | 5 |  |  |
| 50 | лампа халогенна Номинална мощност - 70 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 5 |  |  |
| 51 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 52 | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 400 VAC | БР | 1 |  |  |
| 53 | Ключ за осветление Стълбищен-скрит монтаж 250 VAC | БР | 2 |  |  |
| 54 | ЛАМПА енергоспестяваща Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 5 |  |  |
| 55 | Контакт шуко, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | БР | 4 |  |  |
| 56 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 8 |  |  |
| 57 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 56 |  |  |
| 58 | Ключ за осветление Стълбищен-открит монтаж 250 VAC | БР | 2 |  |  |
| 59 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | БР | 6 |  |  |
| 60 | контакт подвижен, еднофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Материал - гумиран | БР | 2 |  |  |
| 61 | лампа светодиодна Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 11 |  |  |
| 62 | Устройство запалително за луминисцентна лампа 58W | БР | 10 |  |  |
| 63 | фасунга стена КРИВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 1 |  |  |
| 64 | Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи 400 W | БР | 5 |  |  |
| 65 | лампа светодиодна Номинална мощност - 10 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Т8 | БР | 8 |  |  |
| 66 | Взривозащитено LED тяло 20W за зона 2 Захранване: 230V | БР | 1 |  |  |
| 67 | Тип апартаментно табло за предпазители 12 бр. За открит монтаж. С възможност за пломбиране. | БР | 2 |  |  |
| 68 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 60 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 5 |  |  |
| 69 | Лампа луминесцентна, цокъл cool white/G13, 220V/58W, дължина 150 см. | БР | 25 |  |  |
| 70 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 95 |  |  |
| 71 | контакт трифазен Максимален ток - 32 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит Материал - бакелит | БР | 3 |  |  |
| 72 | ЩЕПСЕЛ ТРИФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 400 VAC | БР | 1 |  |  |
| 73 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 15 |  |  |
| 74 | фасунга стенна ПРАВА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 2 |  |  |
| 75 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 9 |  |  |
| 76 | тяло парково с коносовидна форма и метална горна част за LED лампа (светодиодна) с цокъл Е27, корпус: алуминий, стомана, IP 65 | БР | 12 |  |  |
| 77 | контакт шуко, двуфазен Максимален ток - 25 A Максимално работно напрежение - 380 VAC Монтаж – открит | БР | 2 |  |  |
| 78 | Парково LED осветително тяло 30W IP66, 5400 lm на източника 4200 lm на осветителя 140 lm/W, > 50000 часа | БР | 6 |  |  |
| 79 | лампа светодиодна Номинална мощност - 36 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 1 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0411 |  |  |  |  |
| 1 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-LL 18W | БР | 5 |  |  |
| 2 | Контакт единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, ~250V | БР | 24 |  |  |
| 3 | Контакт инсталационен за открит монтаж, монофазен, номинален ток 16 А, номинално напрежение до 250 V | БР | 9 |  |  |
| 4 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 4 |  |  |
| 5 | Ключ еднополюсен, открит монтаж; 10А; 230V | БР | 18 |  |  |
| 6 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 13 |  |  |
| 7 | Лампа живачна ~220V/125W с цокъл Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 8 | Лампа живачна, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 4 |  |  |
| 9 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 10 |  |  |
| 10 | Лампа с нажежаема жичка, ~36V/60W, цокъл Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 11 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 25 |  |  |
| 12 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 25 |  |  |
| 13 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 3 |  |  |
| 14 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 2 |  |  |
| 15 | Щепсел монофазен; ЕВРО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 10 |  |  |
| 16 | тяло осветително за 1бр. лампа, за натриева лампа 1х70W, цокъл Е27, с пускова апаратура и принадлежности за закрепване | БР | 1 |  |  |
| 17 | Стартер за луминисцентна лампа 4 - 65W; 230V; S 10 | БР | 20 |  |  |
| 18 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ПЗУ ЗА ПАТРИЕВА ЛАМПА 400W | БР | 20 |  |  |
| 19 | лампа - нажежаема жичка Номинална мощност - 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 8 |  |  |
| 20 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; конусен тип с метален капак; | БР | 4 |  |  |
| 21 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | БР | 1 |  |  |
| 22 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО ST 151 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 40 |  |  |
| 23 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО S-10 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 50 |  |  |
| 24 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 1x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 25 |  |  |
| 25 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 2x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 53 |  |  |
| 26 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО 4x18 ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 2 |  |  |
| 27 | УСТРОЙСТВО ЗАПАЛИТЕЛНО HF-S 3/418/ ЗА ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 18W | БР | 12 |  |  |
| 28 | Фасунга стенна права, порцеланова, цокъл Е27 | БР | 4 |  |  |
| 29 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 36W; дължина на лампата = 1220mm | БР | 4 |  |  |
| 30 | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка | БР | 2 |  |  |
| 31 | Лампа нажежаема жичка, 220V, 40W, E14 | БР | 10 |  |  |
| 32 | Лампа луминисцентна, 220V, 5W, E14 | БР | 2 |  |  |
| 33 | Контакт шуко, монофазен Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC Монтаж – открит; влагозащитен | БР | 12 |  |  |
| 34 | ФАСУНГА ВИСЯЩА, БАКЕЛИТ Максимална мощност до 100 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл – Е 27 | БР | 5 |  |  |
| 35 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | БР | 33 |  |  |
| 36 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 30 |  |  |
| 37 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 1х18W | БР | 5 |  |  |
| 38 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2хTL-D 36W | БР | 5 |  |  |
| 39 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | БР | 5 |  |  |
| 40 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 3 |  |  |
| 41 | Разклонителна кутия алуминиева, алуминиев капак и един предпазител | БР | 12 |  |  |
| 42 | Лампа осветителна натриева, мощност 110W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27 | БР | 20 |  |  |
| 43 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | БР | 45 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0412 |  |  |  |  |
| 1 | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V | БР | 12 |  |  |
| 2 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 3 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 5 |  |  |
| 4 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 16 |  |  |
| 5 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 40 |  |  |
| 6 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 60 |  |  |
| 7 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 115 |  |  |
| 8 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 9 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 13 |  |  |
| 10 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | БР | 1 |  |  |
| 11 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W | БР | 40 |  |  |
| 12 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт | БР | 2 |  |  |
| 13 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | БР | 5 |  |  |
| 14 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | БР | 5 |  |  |
| 15 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | БР | 3 |  |  |
| 16 | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко | БР | 19 |  |  |
| 17 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | БР | 60 |  |  |
| 18 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 17 |  |  |
| 19 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | БР | 10 |  |  |
| 20 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V | БР | 7 |  |  |
| 21 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | БР | 1 |  |  |
| 22 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | БР | 13 |  |  |
| 23 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 | БР | 4 |  |  |
| 24 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | БР | 123 |  |  |
| 25 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W | БР | 16 |  |  |
| 26 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко | БР | 1 |  |  |
| 27 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | БР | 8 |  |  |
| 28 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 | БР | 14 |  |  |
| 29 | КОНТАКТ единичен, монофазен тип "шуко" за скрит монтаж, 16 А, 230 V | БР | 12 |  |  |
| 30 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 31 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 5 |  |  |
| 32 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 16 |  |  |
| 33 | Лампа с нажежаема жичка E14 , 220V, 15W | БР | 40 |  |  |
| 34 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 60 |  |  |
| 35 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 115 |  |  |
| 36 | Щепсел трифазен 3х25+0; 25А ; 380V; с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 37 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 13 |  |  |
| 38 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | БР | 1 |  |  |
| 39 | Стартер сериен за 2 броя луминисцентни лампи 4÷22W | БР | 40 |  |  |
| 40 | Тяло осветително, луминисцентно, ЛЛ 2х36 W, 220 V, T8, открит монтаж, IP 20, с разсейвател, рефлектор и електронен баласт | БР | 2 |  |  |
| 41 | Лампа халогенна; мощност 250W; цокъл R7s-118 | БР | 5 |  |  |
| 42 | Фасунга висяща порцелан, 4А; 250V; цокъл E27 | БР | 5 |  |  |
| 43 | Лампа луминисцентна тип Т8 220V, 15W, цокъл G13, 6500К | БР | 3 |  |  |
| 44 | Открит монтаж, двоен с капак, IP44, шуко | БР | 19 |  |  |
| 45 | Лампа енергоспестяваща, Е27, 220V, 23W, 6500K | БР | 60 |  |  |
| 46 | Контакт инсталационен за монтаж на DIN шина, монофазен тип "шуко", 16А, 250 V | БР | 17 |  |  |
| 47 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 3хTL-D 36W | БР | 10 |  |  |
| 48 | Щекер шуко, гумиран 16A 250V | БР | 7 |  |  |
| 49 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | БР | 1 |  |  |
| 50 | LED прожектор 30W, 220VAC, 2400lm, 3000K, топло бял, IP65, влагозащитен | БР | 13 |  |  |
| 51 | LED прожектор 30W, 6000К IP65 | БР | 4 |  |  |
| 52 | Лампа светодиодна, 10 W, 220 V, за цокъл Е 27 с ъгъл на разпространение над 180º, ~2700К | БР | 123 |  |  |
| 53 | Тяло парково тип сфера, прозрачна опушена IP54 ф400, E27 в комплект с LED лампа Е27 15W | БР | 16 |  |  |
| 54 | Открит монтаж с капак, IP44, шуко | БР | 1 |  |  |
| 55 | Лампа светодиодна 220V/18W с цокъл G13/Т8, L-1200мм, ~4000K | БР | 8 |  |  |
| 56 | Лампа светодиодна 220V, 36W, цокъл Е27 | БР | 14 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0413 |  |  |  |  |
| 1 | Сфера за парково осветително тяло ОПАЛ, Ø400мм, плексиглаз, за монтаж на стълб Ø60мм | БР | 3 |  |  |
| 2 | гнездо за стартер за луминисцентна лампа. Поликарбонатно тяло. Контактни пластини от медна сплав.2A-250V | БР | 37 |  |  |
| 3 | Дросел за луминисцентна лампа TL- D18W | БР | 10 |  |  |
| 4 | Дросел за луминисцентна лампа LSI-SN за 1 брой лампа 40W/220VAC | БР | 5 |  |  |
| 5 | Дросел за луминисцентна лампа 230 V, 36W, 50Hz, LSI-LL | БР | 7 |  |  |
| 6 | Контакт монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж | БР | 18 |  |  |
| 7 | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; скрит монтаж | БР | 1 |  |  |
| 8 | Контакт монофазен; двоен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V; открит монтаж | БР | 75 |  |  |
| 9 | Контакт трифазен 25А ,380V ,3р+z, за открита инсталация,за щепсел с плоски щифтове | БР | 1 |  |  |
| 10 | Ключ обикновен открит монтаж противовлажен | БР | 3 |  |  |
| 11 | Ключ сериен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 2 |  |  |
| 12 | Ключ обикновен за скрит монтаж; 250V/10А; IР 20 | БР | 8 |  |  |
| 13 | Лампа натриева, ~220V/250W, цокъл Е 40 | БР | 10 |  |  |
| 14 | Натриева лампа високо налягане Е27, 220V, 70W | БР | 8 |  |  |
| 15 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 178 |  |  |
| 16 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 90 |  |  |
| 17 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 8 |  |  |
| 18 | Тяло луминисцетно за 1бр. Лампа 36 W ;дължина 1200mm | БР | 55 |  |  |
| 19 | Устройство запалително за натриева лампа S10; мощност 70W | БР | 5 |  |  |
| 20 | Запалително устройство за натриева лампа с високо налягане с мощност 70W - ZX | БР | 5 |  |  |
| 21 | за 4 бр. Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W | БР | 12 |  |  |
| 22 | Устройство запалително за луминисцетна лампа стартер s-10; мощност 36 W | БР | 18 |  |  |
| 23 | ЛАМПА енергоспестяваща ~220V, ≈ 20W, цокъл E27, ≈ 4000K | БР | 107 |  |  |
| 24 | Тяло осветително парково за 1бр. натриева лампа; тип глобус; | БР | 9 |  |  |
| 25 | Ключ за осветление девиаторен-скрит монтаж 250 VAC | БР | 1 |  |  |
| 26 | ЩЕКЕР МОНОФАЗЕН Максимален ток - 16 A Максимално работно напрежение - 250 VAC | БР | 2 |  |  |
| 27 | кутия инсталационна материал PVC, прозрачен отваряем капак, размери 310/220/180 мм, клас IP 55 | БР | 4 |  |  |
| 28 | Бойлерно табло 45А два полюса със светлинна индикация, комплект с конзолна кутия за открит монтаж. | БР | 1 |  |  |
| 29 | Лампа натриева 220V, 125W, цокъл E27 | БР | 2 |  |  |
| 30 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 600мм | БР | 30 |  |  |
| 31 | Лампа луминисцентна; мощност 18 W; тип цокъл T8; дължина 1200 мм | БР | 65 |  |  |
| 32 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S2; 230V | БР | 46 |  |  |
| 33 | Стартер за луминисцентна лампа 18W S10; 230V | БР | 10 |  |  |
| 34 | Кутия, инсталационна за открит монтаж с прозрачен капак с прибл. размери 320x220x180 мм, IP55 | БР | 4 |  |  |
| 35 | луминисцентни тела; за 2бр. Луминисцетни лампи 18 W; Дължина на лампите 600 mm | БР | 33 |  |  |
| 36 | Лампа луминисцентна; мощност 40W; цокъл G13 | БР | 10 |  |  |
| 37 | Запалително устройство-дросел+стартер за луминисцентни лампи 2х58 W | БР | 3 |  |  |
| 38 | Лампа луминисцентна цокъл Е27;18W | БР | 10 |  |  |
| 39 | Тяло луминисцентно за 3бр. лампи; Т8, 18W; дължина на лампата = 600mm | БР | 16 |  |  |
| 40 | ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1х75W, ЗА ЗАКРИТО,ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТАВАН,КРЪГЛО, БЯЛО СТЪКЛО, Е27 | БР | 5 |  |  |
| 41 | Лампа луминисцентна; мощност 55W; номинално напрежение 220 V; 2G11 | БР | 6 |  |  |
| 42 | Ключ за осветление Влагозащитен-открит монтаж 250 VAC | БР | 5 |  |  |
| 43 | Тяло взривозащитно; лампа тип с нажежаема жичка | БР | 6 |  |  |
| 44 | Щепсел трифазен; номинален ток 32А; номинално напрежение до 400 V | БР | 10 |  |  |
| 45 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 25 W | БР | 25 |  |  |
| 46 | Фасунга права текстолит Е27 | БР | 6 |  |  |
| 47 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W | БР | 5 |  |  |
| 48 | Контакт монофазен; влагозащитен; монофазен; номинален ток 16А; номинално напрежение до 250 V | БР | 5 |  |  |
| 49 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 7 W | БР | 6 |  |  |
| 50 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 13 W | БР | 20 |  |  |
| 51 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 23 W | БР | 54 |  |  |
| 52 | Лампа халогенна; мощност 42 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл Е27 | БР | 5 |  |  |
| 53 | Лампа халогенна тип R7s-118 | БР | 1 |  |  |
| 54 | Тяло осветително за таван прахозащитено за две лампи Е27 | БР | 2 |  |  |
| 55 | баласт електронен за Луминисцентна Лампа - 2х58W | БР | 5 |  |  |
| 56 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W | БР | 50 |  |  |
| 57 | Фасунга висяща Е14 за скрит монтаж | БР | 3 |  |  |
| 58 | Лампа халогенна; мощност 300 W; номинално напрежение 200 W; тип цокъл R7s-118 | БР | 10 |  |  |
| 59 | Щепсел монофазен; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 32A | БР | 17 |  |  |
| 60 | Лампи за паркови тела | БР | 10 |  |  |
| 61 | лампа светодиодна (led) Номинална мощност - 15 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 неутрално бял цвят на светене (4200 K) | БР | 100 |  |  |
| 62 | Контакт трифазен открит монтаж 3х25+0 | БР | 2 |  |  |
| 63 | лампа енергоспестяваща Номинална мощност - 14 W Максимално работно напрежение - 250 VAC Цокъл - Е27 | БР | 20 |  |  |
| 64 | Лампа осветителна светодиодна, мощност 12W, номинално напрежение 220V, цокъл Е27, 4200К | БР | 66 |  |  |
| 65 | Тяло за монтаж на таван; тип плафон; цокъл Е27 | БР | 1 |  |  |
| 66 | Лампа енергоспестеваща; тип цокъл Е14; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 14 W | БР | 10 |  |  |
| 67 | Тяло осв евакуационно надпис "EXIT"; луминисцентна лампа - 1бр.; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; с вграден акумулатор | БР | 3 |  |  |
| 68 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 6 W | БР | 12 |  |  |
| 69 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 10 W | БР | 6 |  |  |
| 70 | Тяло осветително парково с една светодиодна лампа | БР | 11 |  |  |
| 71 | Лампа светодиодна; тип цокъл Е27; НАПРЕЖЕНИЕ 220 V; мощност 36 W За парково тяло | БР | 29 |  |  |
| 72 | Байонетна лампа модел DL 1BEM; Тип на лампата: Байонетна с нажежаема жичка 230V; 7W; Диаметър на балона (mm): Ф16; Дължина на балона (mm): 24-28 мм; Тип стъклен балон: Цилиндричен, безцветен, без леща. | БР | 70 |  |  |
|  | материали от Таблица 4 от ТС - Завод заявител 0474 |  |  |  |  |
| 1 | Контакт с 2 гнезда, монофазен, за открит монтаж, 16А, до 250V, със защитно зануляване | БР | 2 |  |  |
| 2 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/18W с цокъл G13, L-600мм, ≈ 6000K | БР | 25 |  |  |
| 3 | Лампа луминесцентна Т8, ~220V/ 36W с цокъл G13, ≈ 6000K | БР | 25 |  |  |
| 4 | Щепсел монофазен; ШУКО; номинално напрежение до 250 V; номинален ток 16A | БР | 2 |  |  |
| 5 | Табло за външен /открит/ монтаж, триредово, по 24 позиции на ред, с прозрачна врата, окомплектовано с DIN шини, нулева шина, капаци, прикриващи комутацията и клемореди, подход на кабелите отдолу и отгоре | БР | 2 |  |  |
| 6 | Устройство запалително 18W-стартер за лампа луминисцентна 220/18 W, с цокъл G13 | БР | 25 |  |  |
| 7 | Лампа енергоспестяваща 220V, 18W, цокъл G24q-4, луминисцентна, цокъл с 4 щифта, дължина на лампата-15 см, заедно с цокъла | БР | 10 |  |  |
| 8 | Разклонител за монтаж в 19" шкаф в комплект с крепежи, с 8 гнезда без ключ,със защитно зануляване | БР | 14 |  |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /лв без ДДС/: |  |

при несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................			Подпис и печат: ...................................................................

....................................................................

(име и фамилия)

....................................................................

(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.

Д О Г О В О Р

№МЕР-СЗ-ДОГ- …………… / ……………2018 г.

Днес, ..................... г., в гр. Стара Загора, между:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД – МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН СТАРА ЗАГОРА със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” №201, представлявано от Изпълнителния директор  Ангелин Николаев Цачев, чрез пълномощника си Стоян Иванов Петров – Ръководител МЕР Стара Загора, съгласно пълномощно №1482/15.05.2018г. с рег. №№ 3475 и 3476 от 30.04.2018 г. на нотариус Валентина Василева с рег. №320 на НК при РС София, с адрес на МЕР Стара Загора: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89, ЕИК на поделението 1752013040122, Ид. № по ДДС: BG 175201304, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

......................................................., с адрес:/със седалище и адрес на управление: .......................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер ….....................,представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно .........................................ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

На основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Решение № ................. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инсталационни материали, лампи и осветителни тела“, се сключи този Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

## 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплати доставените инсталационни материали, лампи и осветителни тела (по-нататък наричани за краткост „стока“ или „стоки”) по единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, в съответствие с Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при условията, определени в този договор.

1.2. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но не по-късно от датата на започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

2. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до приключване на всички задължения по него.

2.2. Срокът за доставка на стоката, предмет на настоящия договор е ................ (……………словом)  календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

2.3. За дата на изпълнение на доставката ще се счита датата на приемо-предавателния протокол по чл. 6.5.

2.4. Не се включва в определения по чл. 2.2. срок времето за престой, когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на доставката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено известие за доставката по реда и съгласно условията на чл. 5.3 от настоящия договор.

2.6. За място на доставка се определя складовете на Възложителя на адрес:

- склад на ЕСО ЕАД – гр. София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа“ №2, (Централен склад Запад).

- склад на ЕСО ЕАД – гр. Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул. „Сторгозия" 28 (централен склад Север).

- склад на ЕСО ЕАД – гр. Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст „Север” (централен склад Изток).

- склад на ЕСО ЕАД – гр. Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона (централен склад Юг).

## 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за изпълнение на поръчката е .............. (словом ........................) лева, без ДДС, съгласно единичните цени в лева, без ДДС, от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

3.2.  Цената по чл. 3.1. включва всички преки и непреки разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на поръчката.

3.3. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такова.

## 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставката, в размер на 100 % (сто процента), след приемане на стоката, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на следните документи:

## а) Оригинален приемо-предавателен протокол , съгласно чл. 6.5, за извършена доставка до мястото на доставка по чл. 2.6; и

## б) Оригинална данъчна фактура за стойността на приетата стока, издадена не по-късно от 5 (пет) дни след датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка съгласно буква „а”.

## 3.5. Срокът за плащане започва да тече, считано от датата на подписване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3.6. Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовни документи.

## 3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по чл. чл. 3.4 - 3.6.

## 3.8. Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

## Банка:…………………………….

## BIC:…………………………….

## IBAN:	……………………………..

## 3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.8 в срок от 2 (два) календарни дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 3.10. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него в зависимост от изпълнената от подизпълнителя работа по реда и при условията на чл. 66, ал. 4 - ал. 8 от ЗОП.

## 4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

## 4.1. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на .............. лв. (словом .............................................)лева, представляваща 5% (пет процента) от неговата стойност, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. Посочена гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

## 4.1.1. парична сума, внесена в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Отец Паисий” № 89 или внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена на https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php); или

## 4.1.2. неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1;  или

## 4.1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена.

## 4.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

## 4.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следните условия:

## 4.3.1.  внасяне на допълнителна парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

## 4.3.2.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.4 от договора; или

## 4.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.6 от договора.

## 4.4. Когато като гаранция за изпълнение на договора се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банковата гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.4.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

## 4.4.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора, независимо от основанието за това, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

## 4.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 4.6. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, съгласно 4.1.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователната полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер) и която трябва да отговаря на следните изисквания:

## 4.6.1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

## 4.6.2. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е изцяло платена.

## 4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора при липса на претенции, в 30 (тридесет) дневен срок от изтичането на срока по чл.2.1.както следва:

## 4.8.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.8 от договора;

4.8.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на банката издател чрез обслужващата банка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.8.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на законния представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

## 4.9. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията изцяло или съответната част от нея.

## 4.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и/или забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

## 4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

## 4.11.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставените стоки не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

## 4.11.2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

## 4.12. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането, както и за неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

## 4.13. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) календарни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в размер, съответстващ на чл. 4.1 от договора.

## 4.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ИЗВЕСТИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

## 5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката в стандартна опаковка, подходяща да я предпази от повреди по време на транспорта, товаренето и разтоварването. Опаковката трябва да предпази стоката и при нейното съхранение на склад.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на некачествена/неподходяща/несъответстваща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на доставката не по-късно от 3 (три) работни дни от датата, на която стоката ще бъде доставена.

6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

6.1. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва след получаване на писменото уведомление по чл. 5.3. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В писменото уведомление по чл. 5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в мястото на доставка по чл.2.6.

6.2. Приемането и предаването на доставяните стоки се извършва на определеното за това място, съгласно чл. 2.6. и изискванията в Техническите спецификации ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляващи приложение към този договор, като за всяко от местата на доставка се съставя и подписва приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 6.5., от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да планира пристигането на стоката в мястото на доставка само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден. Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването, преброяването и огледа на стоките.

## 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация за деня на доставка, с цел осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.

6.5. Доставената стока се приема окомплектована за всеки МЕР („завод заявител“) поотделно, съгласно техническата спецификация в раздел I от документацията за участие, с приемо-предавателен протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр се съхранява от материално отговорното лице на склада, за който е доставката. Другите екземпляри остават в представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- склад на ЕСО ЕАД, гр. София - за Завод (МЕР) 0400, 0401, 0402, 0403 и 0471 (ТДУ Запад); съгласно техническата спецификация – Таблица 1 в раздел I от документацията за участие. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- склад на ЕСО ЕАД, гр. Плевен за Завод (МЕР) 0404, 0405, 0406 и 0472 (ТДУ Север); съгласно техническата спецификация – Таблица 2 в раздел I от документацията за участие. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- склад на ЕСО ЕАД, гр. Варна за Завод (МЕР) 0407, 0408, 0409 и 0473 (ТДУ Изток); съгласно техническата спецификация – Таблица 3 в раздел I от документацията за участие. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

- склад на ЕСО ЕАД, гр. Пловдив за Завод (МЕР) 0410, 0411, 0412, 0413 и 0474 (ТДУ Юг); съгласно техническата спецификация – Таблица 4 в раздел I от документацията за участие. Доставките да бъдат обединени (опаковани) за всеки Завод заявител поотделно.

Фактурата за доставените стоки се предава/изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## 6.6. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират явни недостатъци/дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване или други несъответствия или дефекти или недостатъци) по опаковките на доставените стоки или по отношение на самите стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени, годни и съответсващи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки. Дефектните такива, или с други  несъответствия (или не съгласно уговореното) не се приемат и се считат недоставени.

## ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира неустойка, в размера посочен в чл. 10.1. от този договор, за всеки ден от забавата, считано от изтичането на срока, определен в чл. 2.2., до датата, на която стоките бъдат доставени/заменени с нови и качествени такива.

## 6.7. В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл. 6.5. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

## 6.8. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в необходимите документи, придружаващи стоката или закъснение в срока определен в чл. 2.2., ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 6.9. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6.5. в мястото на доставка.

## 7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неупотребявани, не са спрени от производство, с качество, отговарящо на условията на този договор и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническите спецификации.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките, доставени по този договор, нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие, или пропуск на производителя, или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този договор, на техническите спецификации на завода-производител, Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. При доставка стоката ще бъде придружавана от опаковъчен лист/спецификация на доставяната стока.

### 7.4. Гаранционният срок на стоките предмет на договора  е .............. (……..словом) месеца, считано от датата на протокола за извършена доставка по чл. 6.5.

### 7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ремонтира или подменя за своя сметка всички повредени по време на гаранционния срок стоки в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за предаването на повредената стока от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### 7.6. Гаранционният срок на подменените/ремонтираните, в случаите по чл. 7.5., от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки е съгласно чл. 7.4. от този договор, считано от датата на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за подмяната/ремонта.

### 7.7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл. 7.5., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да претендира  правата си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

## 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

## 8.1. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

## 8.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

## 8.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.2.1.1. да получи възнаграждение за доставените стоки при условията и по реда на този договор;

8.2.1.2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и има готовност за това.

8.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.2.2.1. да достави стоките, предмет на настоящия договор, във вид, количество, качество и технически параметри, отговарящи на параметрите и стандартите, определени в Техническите спецификации,  както и да изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложенията към този договор;

8.2.2.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на договора, както и да предложи начин за отстраняването им, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.2.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.2.4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в, чл. 12.3. от договора;

8.2.2.5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

8.2.2.6. да възложи съответна част от доставките на подизпълнителите, посочени в офертата на изпълнителя, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

8.2.2.7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП (ако е приложимо).

8.3. Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

## 8.3.1.1. да получи изпълнението по договора в уговорените срокове и с уговореното качество;

## 8.3.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да изисква  и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора;

## 8.3.1.3. да прави рекламации при условията и по реда на чл. 9;

## 8.3.1.4. да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка.

## 8.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

## 8.3.2.1. да приема доставката на стоките, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този договор;

## 8.3.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този договор;

## 8.3.2.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за изпълнението предмета на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения, съгласно приложимото право;

## 8.3.2.4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.12.3. от договора;

## 8.3.2.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има възможност за това;

## 8.3.2.6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този договор.

9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството или други несъответствия с предварително обявените условия по обществената поръчка на доставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 6.6.

9.2. Стоката, за която при доставката се констатира, че не е в съответствие с уговореното количество и/или качество, и/или при която се констатира друго несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, трябва бъде доставена допълнително и/или подменена с нова за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.3. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща/поправена или подменена стока.

9.5. Рекламациите за качество и/или скрити недостатъци, и/или, каквото и да е несъответствие с предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се доказват с протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката (при възможност и партиден номер), за която се отнася рекламацията, както и описание на скрития недостатък и/или несъответствието.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и/или несъответствия, след установяването им, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока по 7.5. за своя сметка да ги отстрани и/или да направи доставка на нова стока без недостатъци и несъответствия.

9.7. Рисковете и разходите, свързани с предявяването на рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително транспортирането на липсващата, дефектната и заменена/поправена стока и/или извършване на всякакви други необходими дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок по чл. 7.4., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.8. Гаранционният срок на поправена или подменена стока е съгласно чл. 7.4., считано от датата на приемането ѝ с протокол, съгласно чл. 6.5.

## 10. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНИНЕ

## 10.1. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на сроковете по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на договора, без ДДС, за всеки ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

10.2. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на срока по чл. 7.5., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху единичната цена на повредената/дефектната стока, определена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всеки ден от забавата. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши поправката или подмяната на стоката.

10.3. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл.10.3., не заплати стойността на дължимата неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата сума за плащане от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

10.5. В случаите по чл. 10.4., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на сумата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на задълженията по чл. 10.1 и чл. 10.2.

## 10.6. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях  пред компетентния български съд.

## 10.7. При неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

## 10.8. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в сроковете, определени в този договор, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху дължимата сума за периода на закъснение.

## 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

## 11.1. Този договор се прекратява:

## 11.1.1. с изтичане на срока на договора;

## 11.1.2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

## 11.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми писмено другата страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за това;

## 11.1.4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

## 11.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

## 11.1.6. при непреодолима сила, съгласно, чл.12.8 от договора.

## 11.2. Договорът може да бъде прекратен:

## 11.2.1.	по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

## 11.2.2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните;

## 11.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

## 11.4. За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

## 11.4.1. Когото ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката за период по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока по чл. 2.2. по причини, за които отговаря.

## 11.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на договор за повече от 15 (петнадесет) дни;

## 11.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката/Техническите спецификации и/или Техническото предложение.

## 11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

11.9.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 12.12. от този договор.

11.11. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите по чл.11.6 и 11.9  и при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

11.11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

11.11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички  документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

## в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

## 11.12. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред стоки.

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Дефинирани понятия и тълкуване

12.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

12.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

12.1.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

12.1.2.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

12.2. Спазване на приложими норми

12.2.1. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.3. Конфиденциалност

## 12.3.1. Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

## 12.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл. 12.3.3., конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

## 12.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

## 12.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от страните; или

## 12.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

## 12.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по чл. 12.3.3.2 или чл. 12.3.3.3 страната, която следва да предостави информацията, е длъжна да уведоми незабавно другата страна по договора.

## 12.3.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови  поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

## 12.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

## 12.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

## 12.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не я разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

## 12.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

12.4. Публични изявления

12.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с и/или по повод изпълнението на предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

12.5. Авторски права. Патентни права

12.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

12.5.2. В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

12.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

12.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

12.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

12.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

12.5.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

12.5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваната от него стока, предмет на този договор и всички части от нея.

12.5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на стоката, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на този договор.

12.5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

12.6. Прехвърляне на права и задължения

12.6.1. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

12.7. Изменения

12.7.1.Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

12.8. Непреодолима сила

12.8.1. Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

12.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

12.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удоставеряващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

12.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 12.8.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

## 12.8.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

## 12.8.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

## 12.8.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

## 12.8.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

12.9. Нищожност на отделни клаузи

12.9.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

12.10. Уведомления

12.10.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

12.10.2. За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

12.10.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

12.10.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

12.10.3. За дата на уведомлението се счита:

12.10.3.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

12.10.3.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

12.10.3.3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

12.10.3.3. датата на изпращането – при изпращане по факс;

12.10.3.4. датата на изпращането – при изпращане по електронна поща.

12.10.4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

12.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

12.11. Приложимо право

12.11.1. Този договор, в т.ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

12.12. Разрешаване на спорове

12.12.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

12.13. Екземпляри

12.13.1. Този договор се състои от …………… (словом) страници и е изготвен и подписан в  2 (два)  еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

12.14. Приложения:

12.14.1. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Технически спецификации;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РАЗДЕЛ VІ: образец за банкова гаранция за  изпълнение на договор

До

МЕР Стара Загора

гр. Стара Загора 6000

бул. „Св.Отец Паисий”, №89

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Поканата) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!