ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ЦУ/2016/134

„Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции”

София, 2016 г.

І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

IІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка включва:

- Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой автоматична метеорологична станция (АМС) в п/ст Смолян.

- Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на автоматичните ветромерни станции от механичен тип (АВСМ) съответно от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово.

- Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя автоматични ветромерни станции от ултразвуков тип (АВСУ), които да бъдат инсталирани на местата на демонтираните стари ветромерни станции от механичен тип (подзадача 2) съответно в п/ст Каварна и п/ст Шабла.

- Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на автоматичната метеорологична станция  от п/ст „Банско”  в п/ст „Златица”.

- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой автоматична метеорологична станция (АМС) в п/ст Смолян.

1.1 Място на инсталиране

п/ст Смолян110 / 20 kV, гр.Смолян

географски координати: 41◦ 34.237 N

24◦ 45.289 Е

надморска височина: 858 м

1.2 Точка на инсталиране  в обекта

На периферния бетонен пояс на покрива на командна зала, източна страна, над ЛАЗ (линейно апаратна зала).

  - Начин на монтиране на носещата мачта на АМС

По избор на Изпълнителя.

1.4 Дължина на кабелното трасе от АМС до сигналните репартитори в ЛАЗ:

25 м. Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба положена по периферията на покрива и източната стена на командна зала, влизайки в ЛАЗ на 1-ви етаж на сградата.

1.5 Вид на сигналните и захранващи кабели

Сигнален кабел: минимум 5 броя усукани двойки телефонен кабел.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

1.6 Брой и вид на метеорологичните показатели, които трябва да бъдат измервани:

- температура на въздуха, °C

- относителна влажност на въздуха, %

- слънчева радиация, W/m2

- скорост на вятъра, m/s

- посока на вятъра, deg

# 1.7 Технически изисквания и спецификации на сензорите за измерване

## 1.7.1 Комбиниран сензор за измерване на температурата и относителната влажност на въздуха

Диапазон на измерване

- температура:  от  -30 °C  до +50 °Сs

- относителна влажност: 0 -100 %

Точност на измерване при 23 ‘С

- температура:  ± 0.3 °С

- относителна влажност: ± 1 %

Аналогов изходен сигнал

- температура:  0 – 1 или  0 – 5 V DC

- относителна влажност: 0 – 1 или  0 – 5 V DC

Електрозахранване

8 – 30 V DC

1.7.2 Сензор за измерване на слънчевата радиация

Тип: на базата на силиконов фото-диод.

Диапазон на измерване

- 0 - 1500 Wm2

Нелинейност на измерването

< 1 % в диапазона 0 – 1000 W/m2

Аналогов изходен сигнал

0 – 100 mV

Работен температурен диапазон

- 30 °C  ….  + 70 °C

## 1.7.3 Сензори за измерване на скоростта и посоката на вятъра

Тип: механични, с въртящи части.

Диапазон на измерване

- скорост: 0 - 70 m/s

- посока: 0 - 360 градуса

Точност на измерване

- скорост: ± 0.2 m/s

- посока: ± 2 градуса

Аналогов изходен сигнал

- скорост: 0 – 5000 mV

- посока: 0 – 5000 mV

Електрозахранване

Работно напрежение: 9 – 16 V DC

Температурен диапазон на експлоатация

от (-50.0) до  (+50) градуса °С

## 1.7.4  Конвертиращ сигнален модул

Функция: конвертиране на съответния аналогов  изходен сигнален диапазон от всеки един от 5-те сензора в диапазон  0 – 5 mA

Предпазна монтажна кутия: метална, херметическа.

Степен на защита:  IP 65.

    - Електрозахранващ модул

Първично захранващо напрежение: 220 VAC / 50 Hz.

Вторично работно напрежение: 8 – 30 VDC ( 12 VDC / 5 mA,  max 40 mA)

1.7.6 Аксесоари за монтаж

-   монтажна мачта с височина  2.0 м;

-   монтажно рамо за  комбинирания сензор за температура и влажност;

-   многопластинов предпазен кафез срещу сл.радиация за монтиране на комбинирания сензор за температура и влажност;

-   монтажно рамо за сензор за слънчева радиация;

-   монтажно рамо за сензорите за скорост и посока на вятъра;

-   други необходими аксесоари за монтаж.

1.7.7  Предаване  на измерваните показатели

Данните от измерваните величини ще се предават в реално време чрез система SCADA,  обслужваща Централното диспечерско управление на  електроенергийната система на страната с избираем интервал на обновяване от 5 до 600 sec.

2. Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на автоматичните ветромерни станции от механичен тип (АВСМ) съответно от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово.

Основните техническите характеристики на двете ветромерни станции подлежащи на преместване са  както следва:

- тип на сензорите: механични, с въртящи части;

- производител: Thies Clima, Германия;

- изходен сигнал след конвертиращия модул: аналогов, в диапазона 0-5 mA  (стандартен входен сигнал за комуникационните канали на система SCADA);

- общо тегло на 1 ветромерна станция: 5 кг.

2.1 Демонтиране на АВСМ (сензорите за скорост и посока на вятъра и монтажната кутия съдържаща съответните конвертиращи и захранващи модули), намираща се в п/ст Каварна

Сензорите и монтажната кутия с модулите са инсталирани на върха на специализиран железо-решетъчен стълб с височина 28 м., намиращ се в двора на п/ст Каварна, в близост до сградата на подстанцията и извън откритата разпределителна уредба.

2.2 Инсталиране на АВСМ , демонтирана от  п/ст Каварна

2.3 Място на инсталиране

п/ст Варна 400 kV, 5 км. северно от с. Неофит Рилски,  област Варна

географски координати: 43◦ 18.836 N

27◦ 30.358 N

надморска височина: 222 м.

2.4 Точка на инсталиране

Сензорите за скорост и посока на вятъра, както и съответната монтажна кутия с конвертиращия и захранващия модул се монтират на носеща тръба с височина 2 м. чрез монтажни рамена и планки по избор на Изпълнителя. Носещата тръба се закрепва (монтира) към желязната стълба водеща към покрива на административната сграда на подстанцията.

2.5 Дължина на кабелното трасе от монтажната кутия с модулите до сигналните репартитори в линейно-апаратна зала (ЛАЗ) намираща се в сградата на подстанцията: 40 м. Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба положена по покрива и източната фасада на административната сграда, влизайки в ЛАЗ, която се намира на 1-ви етаж.

2.6 Вид на сигналните и захранващи кабели

Сигнален кабел: тип LYCY 8 x 0.5.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

2.7 Демонтиране на АВСМ (сензорите за скорост и посока на вятъра и монтажната кутия съдържаща съответните конвертиращи и захранващи модули) намираща се в  п/ст Шабла

Сензорите и монтажната кутия с модулите са инсталирани на върха на специализиран железо-решетъчен стълб с височина 28 м., намиращ се в двора на п/ст Шабла, в близост до южната ограда и извън откритата разпределителна уредба.

2.8 Инсталиране на АВСМ  демонтирана от  п/ст Шабла

2.9 Място на инсталиране

п/ст Дулово 110 / 20 kV , гр. Дулово,  област Силистра

географски координати: 43◦ 49.121 N

27◦ 8.819 N

надморска височина: 235 м.

2.10 Точка на инсталиране

Сензорите за скорост и посока на вятъра, както и съответната монтажна кутия с конвертиращия и захранващия модул се монтират на носеща тръба с височина 2 м. чрез монтажни рамена и планки по избор на Изпълнителя. Носещата тръба се закрепва (монтира) към желязната стълба свързваща покрива на закритата разпределителна уредба и покрива на командната зала на подстанцията.

2.11 Дължина на кабелното трасе от монтажната кутия с модулите до сигналните репартитори в линейно-апаратна зала (ЛАЗ) намираща се в сградата на подстанцията: 55 м. Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба положена по покрива и източната фасада на административната сграда, влизайки в залата с кабелните стелажи на 1-ви етаж. От тази зала кабелите отиват на 2-ри етаж в ЛАЗ, която се намира непосредствено до  командна зала.

2.12 Вид на сигналните и захранващи кабели за комбиниран сензор №1

Сигнален кабел: тип LYCCY 8 x 0.5.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

3 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя автоматични ветромерни станции от ултразвуков тип (АВСУ)

3.1 Място на инсталиране на АВСУ №1

п/ст Каварна 110 / 20 kV, гр.Каварна, област Добрич

географски координати: 43◦ 44.2 N

28◦ 33.7 Е

надморска височина: 128 м.

3.2 Точка на инсталиране  на комбинирания ултразвуков сензор в обекта

На върха на специализиран железо-решетъчен стълб с височина 28 м., намиращ се в двора на подстанцията, извън откритата разпределителна уредба.

3.3 Начин на монтиране на носещата мачта за комбинирания ултразвуков сензор

Чрез монтажна планка, с болтово закрепване за конструкцията на стълба и с височина по –малка от височината на съществуващата гръмоотводна мачта, която е 1.5 м.

3.4 Място на монтаж на металната кутия съдържаща конвертиращия и захранващия модул

В основата на съответния железо-решетъчен стълб, на височина не по-голяма от 2 м.,чрез закрепващи планки по избор на Изпълнителя.

3.5 Дължина на кабелното трасе от комбинирания ултразвуков сензор до сигналните репартитори в линейно-апаратна зала (ЛАЗ) намираща се в сградата на подстанцията: 60 м. Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба закрепена по конструкцията на железо-решетъчния стълб, през кабелния канал минаващ до основата на стълба и да влизат в ЛАЗ през основния кабелен вход. Не се използват старите кабели, които са свързвали демонтираната АВСМ.

3.6 Вид на сигналните и захранващи кабели

Сигнален кабел: тип LYCY 10 x 0.5.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

3.7 Място на инсталиране на АВСУ №2

п/ст Шабла 110 / 20 kV , гр.Шабла, област Добрич

географски координати: 43◦ 54.9 N

28◦ 54.7 Е

надморска височина: 42 м.

3.8 Точка на инсталиране  на комбинирания ултразвуков сензор в обекта

На върха на специализиран железо-решетъчен стълб с височина 28 м., намиращ се в двора на подстанцията, извън откритата разпределителна уредба.

3.9 Начин на монтиране на носещата мачта на комбинирания ултразвуков сензор

Чрез монтажна планка, с болтово закрепване за конструкцията на стълба и с височина по –малка от височината на съществуващата гръмоотводна мачта, която е 1.5 м.

3.10 Място на монтаж на металната кутия съдържаща конвертиращия и захранващия модул

В основата на съответния железо-решетъчен стълб, на височина не по-голяма от 2 м.,чрез закрепващи планки по избор на Изпълнителя.

3.11 Дължина на кабелното трасе от комбинирания ултразвуков сензор  до сигналните репартитори в линейно-апаратна зала (ЛАЗ) намираща се в сградата на подстанцията: 300 м. Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба закрепена по конструкцията на железо-решетъчния стълб, през съществуващи кабелни канали в двора на подстанцията и влизат в ЛАЗ през основния кабелен вход. Не се използват старите кабели, които са свързвали демонтираната АВСМ.

3.12 Вид на сигналните и захранващи кабели

Сигнален кабел: тип LYCY 10 x 0.5.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

3.13 Технически изисквания и спецификации на комбинираните ултразвукови сензори

Тип: ултразвуков (ultrasonic), без въртящи части

Диапазон на измерване

- скорост: 0 - 70 m/s

- посока: 0 -360 градуса

Точност на измерване

- скорост: ± 0.2 m/s

- посока: ± 2 градуса

Аналогов изходен сигнал

- скорост: 0 – 5000 mV

- посока: 0 – 5000 mV

Електрозахранване

Работно напрежение: 9 – 16 V DC

Температурен диапазон на експлоатация

от (-50.0) до  (+50) градуса °С

## 3.14 Конвертиращ сигнален модул:

Функция: конвертиране на аналоговите изходни сигнали от диапазон  0 – 5000                             mV в диапазон 0 – 5 mA

Предпазна монтажна кутия: метална, херметическа

Степен на защита:  IP 65

3.15 Електрозахранващ модул

Предназначение: за захранване на сензорите и на отоплението за защита от обледеняване

Първично захранващо напрежение: 220 VAC / 50 Hz

Вторично работно напрежение: 8 – 30 VDC

4 Преместване – демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на  автоматична метеостанция (АМС) от п/ст Банско в п/ст Златица

Основни технически характеристики на автоматичната метеостанция подлежаща на преместване:

- измервани метеорологични показатели:

- температура на въздуха, °C;

- относителна влажност на въздуха, %;

- слънчева радиация, W/m2;

- скорост на вятъра, m/s;

- посока на вятъра, deg.

- изходни сигнали след конвертиращия модул: 5 броя аналогови сигнала (за всеки измерван показател), всеки един в  диапазона 0-5 mA (стандартен входен сигнал за комуникационните канали на система SCADA).

4.1 Демонтиране на автоматичната метеостанция в п/ст Банско

Място: п/ст Банско, гр.Банско, област Благоевград

географски координати: 41◦ 49.557 N

23◦ 29.538 Е

надморска височина: 929 м.

Място на инсталиране: на територията на откритата разпределителна уредба.

Съставни компоненти:

- носеща мачта с височина 2 м., монтирана на земята върху бетонна основа с планка;

- фиксиращи обтяжни въжета;

- монтажни рамена за сензорите;

- сензори;

- монтажна кутия съдържаща конвертиращия и захранващия модул.

Общо тегло на автоматичната метеостанция: 5 – 7 кг.

4.2 Инсталиране на автоматичната метеостанция демонтирана от п/ст Банско

4.2.1 Място на инсталиране

п/ст Златица 400 kV, гр.Златица, област Софийска

географски координати: 42◦ 42.13 N

24◦ 08.55 Е

надморска височина: 698 м.

4.2.2 Точка на инсталиране  в обекта

На покрива (плосък, бетонен) на административната сграда подстанцията , над ЛАЗ (линейно апаратна зала).

4.2.3 Начин на монтиране на носещата мачта на автоматичната метеостанция

По избор на Изпълнителя.

    - Дължина на кабелното трасе от автоматичната метеостанция до сигналните репартитори в ЛАЗ: 40 м.

Кабелите трябва да минават през гофрирана тръба по покрива и да се спускат по южната страна на сградата, влизайки в ЛАЗ.

4.2.5 Вид на сигналните и захранващи кабели

Сигнален кабел: минимум 5 броя усукани двойки телефонен кабел.

Захранващ кабел за напрежение 220 V АС: по избор на Изпълнителя.

5.  ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Приемането на работата след всеки отделен монтаж ще се извършва от комисия назначена от Възложителя с участието на представители на Изпълнителя, с подписването на приемо-предавателен протокол удостоверяващ работоспособността на съответните автоматични  станции и коректното предаване на измерваните величини чрез система SCADA, и визуализирането им на информационните дисплеи в ЦДУ и ТДУ.

6.  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Не по-малко от 24 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, за приемане на извършената работа. Срокът за отстраняване на повреди по време на гаранционният период трябва да бъде не по-дълъг от 10 работни дни след получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя.

7.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

До 6 месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.

- ДРУГИ

- Тъй като работите при изпълнението на поръчката, монтаж на метеостанциите, демонтаж и монтаж на ветромерните станции ще се изпълняват при работа на височина, участниците трябва да разполагат с необходимите лични предпазни средства за работа на височина и работният персонал, който ще ги използва при изпълнението на поръчката да е преминал текущо обучение и инструктаж. Поради спецификата на достъп до обектите на електропреносната система на страната, предварителен оглед на местата за демонтиране и инсталиране не се предвижда.

- Всички дейности, свързани с изпълнение на предмета на поръчката, в т.ч., монтажа на нови и преместването и инсталирането на съществуващите АМС следва да се извършат от Изпълнителя на поръчката.

- Задължително условие за изпълнение на поръчката е получаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обекти и дейности, които са от значение за Националната сигурност на Р.България, съгласно постановление  № 3/10.01.2013 на МС  /изм.  на пост. №181/20.07.2009 на МС/, чл.4, ал.4 от ЗДАНС, във връзка с чл. 40, т.2 от ПП на ЗДАНС.

- Разрешението за работа в стратегически зони ще се издаде за работа в п/ст „Варна“ 750 kV

- При сключване на договор, Изпълнителят трябва да представи документи за физическите лица, които ще изпълняват поръчката, необходими за издаване на такова разрешение или валидно разрешение за такъв достъп.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ

# ___________________________________________________________________________

# /пълно наименование на участника, адрес, телефон и факс/

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев” № 105

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията, посочени в Обявата и приложенията към нея.

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител/и.  (невярното се зачертава)

| Номер по ред | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката | Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

Декларирам, че:

- в случай, че бъда определен за изпълнител, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата .

- в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

- Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

● парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции  (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл .54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3.Декларация по чл. 107 т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (оригинал);

4. Попълнен въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически обекти, с приложени документи както следва:

4.1. Свидетелство за съдимост;

4.2. Удостоверителен документ за липса на психически заболявания;

  - Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер.

Документите по т. 4 се представят за лицата, които ще изпълняват поръчката и са необходими да послужат за издаване на разрешение от ДАНС за работа в обектите, включени в Постановления № 181/ 20.07.2009 г. и № 3/10.01.2013г. на Министерски съвет списък на “стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура” или се представя валидно разрешение за такъв достъп.

Нашата офертата съдържа:

- Документи и информация

1. Информационен лист, съдържащ данни за участника (оригинал);

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

4. Списък на изпълнени доставки и/или услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка.

II. Техническо предложение, включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал);

- Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал);

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

- Ценово предложение (оригинал).

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

| Наименование на Участника: | Посочете точното наименование на дружеството, според регистрация в съответния регистър |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: | Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата |
| Точен адрес за кореспонденция | Посочете улица, град, пощенски код, държава |
| Лице за контакти | Посочете име, фамилия и длъжност |
| Телефонен номер | Посочете код на населеното място и телефонен номер |
| Факс номер | Посочете код на населеното място и номер на факс |
| Електронен адрес |  |
| Интернет адрес |  |
| Правен статус | Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде |
| ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация | Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България......... |
| ИН/ЕИК |  |
| Банкови реквизити | Банка: IBAN: BIC: |
| Предмет на поръчката | „...........................................................” |
| Номер на поръчката | Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки |
| Дата на изготвяне на офертата | Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2016 г. |
| ТД на НАП | Посочете структурата на НАП - ТД към която е регистриран участникът |

До: (Наименование на Възложителя)

Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ..............................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ........................................................................................................................................................

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда съм осъждан за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

(невярното се зачертава)

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, с Възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за които би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 40 от ППЗОП (лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи на участника или кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ..............................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ........................................................................................................................................................

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

(невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) по обществена поръчка.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно, че нося наказателна отговорност при представяне на неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

*законодателството на държавата, в която е установен e:

- за физическите лица – отечественото им право по смисъла на чл.48 от Кодекса на международното частно право;

- за юридически лица – правото на държавата, определено съгласно чл. 56  от Кодекса на международното частно право;

- за обединения или други образования, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или учредени.

В случай, че участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, участникът следва да представи доказателства, че за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задълженията са по акт, който не е влязъл в сила.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.......... ...............................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ..............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление......................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

обществена поръчка с предмет: „...............................................................................................”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Съм съгласен да участвам като подизпълнител на ..................................................

..........................................................................................................................................

(наименование на участника в обществената  поръчка, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1...................

2...................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)

2.Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната поръчка.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за изпълнени доставки и/или услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка

Долуподписаният/-ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ..............................................

от.....................................................................– гр...........................................................................,

адрес:................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ...........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в  обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „........................................................................................................................................................”

ДЕКЛАРИРАМ

списък на доставките и/или услугите, които са идентични или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата.

| № | получател на доставката | Предмет на изпълнената доставката и кратко описание | Крайна дата на изпълнението на доставката | В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител | Стойност/цена (лв., без ДДС) и количество/ брой/ обем на изпълнената доставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

* Под сходни доставки и/или услуги, следва да се разбира: доставка и/или монтаж и пускане в експлоатация на автоматични станции за измерване на  други динамични атмосферни и хидроложки параметри на околната среда – количество валежи, хидрометрични параметри на реки и язовири и др., предаващи данните в реално време в автономна система за наблюдение и архивиране.

Приложение: . ...( Доказателството за извършена доставка и/или услуга)

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:	.........................					Декларатор:	........................

(подпис и печат)

Образец на техническо предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев” № 105

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции“

От  ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение: .............. месеца (не повече от 6 месеца) считано от влизане на договора в сила.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставената апаратура е ........................... (не по-малко от 24 месеца) от датата на приемо-предавателния протокол за цялостно изпълнение на поръчката без забележки

- Предлаганият от срок за отстраняване на повреди по време на гаранционният срок е ………… (не повече от 10) работни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на възложителя.

4. В изпълнение на поръчката, предлагаме да извършим следното:

4.1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 брой автоматична метеорологична станция в п/ст Смолян със следните технически характеристики:

|  | Параметър | Минимални изисквания на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комбиниран сензор за измерване на температурата и относителната влажност на въздуха |
| 1.1. | Диапазон на измерване |  | Х |
|  | Температура | От -30 °C до +50 °С |  |
|  | относителна влажност | 0 -100 % |  |
| 1.2. | Точност на измерване при 23 оC |  | Х |
|  | температура | ± 0.3 оC |  |
|  | относителна влажност | ± 1 % |  |
| 1.3. | Аналогов изходен сигнал |  | Х |
|  | температура | 0 – 1 или 0 – 5 V DC |  |
|  | относителна влажност | 0 – 1 или 0 – 5 V DC |  |
| 1.4. | Електрозахранване | 8 – 30 V DC |  |
| 2. | Сензор за измерване на слънчевата радиация |
| 2.1. | Тип | на базата на силиконов фото-диод |  |
| 2.2. | Диапазон на измерване | скорост: 0 - 1500 W/m2 |  |
| 2.3. | Нелинейност на измерването | < 1 % в диапазона 0 – 1000 W/m2 |  |
| 2.4. | Аналогов изходен сигнал | 0 – 100 mV |  |
| 2.5. | Работен температурен диапазон | - 30 оC …. + 70 оC |  |
| 3. | Сензори за измерване на скоростта и посоката на вятъра |
| 3.1. | Тип | механични, с въртящи части |  |
| 3.2. | Диапазон на измерване |  | Х |
|  | скорост | 0 - 70 m/s |  |
|  | посока | 0 - 360 градуса |  |
| 3.3. | Точност на измерване |  | Х |
|  | скорост | ± 0.2 m/s |  |
|  | посока | ± 2 градуса |  |
| 3.4. | Аналогов изходен сигнал |  | Х |
|  | скорост | 0 – 5000 mV |  |
|  | посока | 0 – 5000 mV |  |
| 3.5. | Електрозахранване | Работно напрежение: 9 – 16 V DC |  |
| 3.6. | Температурен диапазон на експлоатация | от (-50.0) оC до (+50) оC |  |
| 4. | Конвертиращ сигнален модул |
| 4.1. | Функция | Kонвертиране на съответния аналогов изходен сигнален диапазон от всеки един от 5-те сезора в диапазон 0 – 5 mA. |  |
| 4.2. | Предпазна монтажна кутия | метална, херметическа |  |
| 4.3. | Степен на защита | IP 65 |  |
| 5. | Електрозахранващ модул |
| 5.1. | Първично захранващо напрежение | 220 VAC / 50 Hz |  |
| 5.2. | Вторично работно напрежение | 8 – 30 VDC ( 12 VDC / 5 mA, max 40 mA) |  |
| 6. | Аксесоари за монтаж | - монтажна мачта с височина 2 м; - монтажно рамо за комбинирания сензор за температура и влажност; - многопластинов предпазен кафез срещу сл.радиация за монтиране на комбинирания сензор за температура и влажност; - монтажно рамо за сензор за слънчева радиация; - монтажно рамо за сензорите за скорост и посока на вятъра; - други необходими аксесоари за монтаж (да се посочат от участника). |  |

4.2. Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на автоматичните ветромерни станции от механичен тип (АВСМ) съответно от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово, както следва:

4.2.1. Демонтиране на АВСМ (сензорите за скорост и посока на вятъра и монтажната кутия съдържаща съответните конвертиращи и захранващи модули), намираща се в п/ст Каварна.

4.2.2. Инсталиране на АВСМ , демонтирана от п/ст Каварна в п/ст Варна.

4.2.3. Демонтиране на АВСМ (сензорите за скорост и посока на вятъра и монтажната кутия съдържаща съответните конвертиращи и захранващи модули) намираща се в  п/ст Шабла.

4.2.4. Инсталиране на АВСМ  демонтирана от п/ст Шабла в п/ст Дулово.

4.3. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя автоматични ветромерни станции от ултразвуков тип със следните технически характеристики:

|  | Параметър | Минимални изисквания на възложителя | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип | ултразвуков (ultrasonic), без въртящи части |  |
| 2. | Диапазон на измерване |  | Х |
|  | скорост | 0 - 70 m/s |  |
|  | посока | 0 -360 градуса |  |
| 3. | Точност на измерване |  | Х |
|  | скорост | ± 0.2 m/s |  |
|  | посока | ± 2 градуса |  |
| 4. | Аналогов изходен сигнал |  | Х |
|  | скорост | 0 – 5000 mV |  |
|  | посока | 0 – 5000 mV |  |
| 5. | Електрозахранване | Работно напрежение: 9 – 16 V DC |  |
| 6. | Температурен диапазон на експлоатация | от (-50.0) оC до (+50) оC |  |
| 7. | Конвертиращ сигнален модул |  | Х |
| 7.1. | Функция | конвертиране на аналоговите изходни сигнали от диапазон 0 – 5000 mV в диапазон 0 – 5 mA |  |
| 7.2. | Предпазна монтажна кутия | метална, херметическа |  |
| 7.3. | Степен на защита | IP 65 |  |
| 8. | Електрозахранващ модул |  | Х |
| 8.1. | Първично захранващо напрежение | 220 VAC / 50 Hz |  |
| 8.2. | Вторично работно напрежение | 8 – 30 VDC ( 12 VDC / 5 mA, max 40 mA) |  |

4.4. Преместване – демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на  автоматична метеостанция (АМС) от п/ст Банско в п/ст Златица:

4.4.1.  Демонтиране на автоматичната метеостанция в п/ст Банско

4.4.2. Инсталиране на автоматичната метеостанция демонтирана от п/ст Банско

Декларираме, че разполагаме с необходимите лични предпазни средства за работа на височина и работният персонал, който ще ги използва при изпълнението на поръчката е обучение и инструктаж.

Относно техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, декларираме че ще изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с  изискванията на възложителя.

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... ...................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр.............................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление..........................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

участник в обществена поръчка с предмет: „.......................................................................”,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Приемам клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за участие в обществената поръчка.

Дата:...........................                                 			ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... ...................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... ..................................................................– гр.............................................................................,

адрес:......................... .................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...............................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление..........................................................................................................,

във връзка с обявената от .........................................................................................................,

участник в обществена поръчка с предмет: „.......................................................................”,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е ……..(дд/мм/гггг)  ...........  (не по-кратък от срока, посочен в обявата).

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

Образец на ценово предложение.

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев” №105

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции“

От  .....................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас Обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (словом ................................) лева, без ДДС.

- Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | наименование | Количество броя | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на АМС в п/ст Смолян. | 1 |  |  |
| 2 | Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на АВСМ от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово. | 2 |  |  |
| 3. | Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на АВСУ, в п/ст Каварна и п/ст Шабла. | 2 |  |  |
| 4. | Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на АМС от п/ст „Банско” в п/ст „Златица”. | 1 |  |  |
| 5 | Обща цена: |  |

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................

.......................................................................

(име и фамилия)

.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

IІІ. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1.Общи условия

1.1. Участник в настоящата обществена поръчка за събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде поизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.

1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.6. Офертата се изготвя на български език и се представя в един екземпляр на хартиен носител.

1.7. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника и Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9.  Всеки участник има право да представи само една оферта.

1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

1.11. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.

1.12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, най-късно на следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

1.13. В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовност в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 5 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник.

1.14. Възможност за представяне на документи по т. 1.13 може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя.

1.15. По реда на т. 1.13 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.

1.16 Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по т. 1.13 и въз основа на допълнително представените от него документи.

1.17. Документите, които се представят от участниците в срока по т. 1.13 могат да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

1.18. В хода на работата си комисията прилага разпоредбите на чл. 72 от ЗОП.

2. Изисквания към офертата

2.1. Образец на оферта, който съдържа опис на представените документи

2.1.1 Информационен лист, съдържащ данни за участника (оригинал);

2.1.2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1  ППЗОП.

2.1.3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се преставя в оригинал.

2.1.4  Списък с доставки и/или услуги, идентични или сходни* с предмета на настоящата поръчка.

Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една доставка и/или услуга, идентична или *сходна с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

*Под сходни доставка и/или услуга следва да се разбира: доставка и/или монтаж и пускане в експлоатация на автоматични станции за измерване на  други динамични атмосферни и хидроложки параметри на околната среда – количество валежи, хидрометрични параметри на реки и язовири и др., предаващи данните в реално време в автономна система за наблюдение и архивиране.

Декларацията се подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно, изготвя се по приложения образец към настоящата документация и се представят в оригинал.

2.2. Техническо предложение, включващо:

2.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя (оригинал);

    - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор  (оригинал);

    - Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал).

    - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

2.3. Ценово предложение (оригинал).

3. Окомплектоване и подаване на офертата

3.1. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.. Върху опаковката се посочва:

3.1.1. наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

3.1.2.  адрес за кореспонденция, телефон и по възможмост – факс и електронен адрес;

3.1.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

3.2. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

3.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4. Разглеждане и оценка на получените оферти

4.1. Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

4.2. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

4.3. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,

4.3.1. за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

4.3.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

4.3.2. участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4.

4.3.3. който не отговаря на поставените критерии за подбор.

4.3.4. който не представи в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

4.4. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - Икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на "най-ниска цена". Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

4.5. Указания към определения за изпълнител:

4.5.1. Определеният за изпълнител,  при подписване на договора представя :

А) Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

● парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД. Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции  (https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php), или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно договора.

Б) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:

- за обстоятелствата по чл .54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;

- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

В) Декларация по чл. 107 т. 4 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник (оригинал);

Г) Попълнен въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически обекти, с приложени документи както следва:

- Свидетелство за съдимост;

- Удостоверителен документ за липса на психически заболявания;

- Документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер.

Документите по б. Г) се представят за лицата, които ще изпълняват поръчката и са необходими да послужат за издаване на разрешение от ДАНС за работа в обектите, включени в Постановления № 181/ 20.07.2009 г. и № 3/10.01.2013г. на Министерски съвет списък на “стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура” или се представя валидно разрешение за такъв достъп.

4.5.2. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

1. Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.

3.Застрахователната премия да е платена изцяло.

4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№………………/……………..г.

Днес, .....................г., в гр. София, между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, община Столична, район, р-н Триадица, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

„................................” .........., със седалище и адрес на управление гр. ................... , община .........................., район ..............................., ул. „....................................” №....., ЕИК ................................., представлявано от ..............(име).................- ..................(длъжност), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание протокол от ….……….. г., утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на  изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции“, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и преместване на автоматични измервателни станции“, включваща:

1.1.1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на АМС в п/ст Смолян.

1.1.2. Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на 2 броя АВСМ от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово.

1.1.3. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя АВСУ, в п/ст Каварна и п/ст Шабла.

1.1.4. . Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на АМС от п/ст „Банско”  в п/ст „Златица”.

1.2. Резултатите от извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съответстват на Техническото задание, което е неразделна част от този договор.

2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на поръчката e ..............  (……………) лева, без ДДС  и включва:

2.1.1. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на АМС в п/ст Смолян на стойност ..............  (……………) лева, без ДДС.

2.1.2. Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на 2 броя АВСМ от п/ст Каварна в п/ст Варна и от п/ст Шабла в п/ст Дулово на стойност ..............  (……………) лева, без ДДС.

2.1.3. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя АВСУ, в п/ст Каварна и п/ст Шабла на стойност ..............  (……………) лева, без ДДС.

2.1.4. Преместване (демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация) на АМС от п/ст „Банско”  в п/ст „Златица” на стойност ..............  (……………) лева, без ДДС.

2.2. Цената по чл. 2.1. включва всички преки и непреки разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката

2.3. Цените са с включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на станциите в съответните подстанции.

2.4. Митническото оформяне и митата са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такова.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1.1, чл. 2.1.2., чл. 2.1.3 и чл. 2.1.4. от договора в размер на 100 % след доставка, монтаж и преместване на станциите, чрез банков превод в срок до 30 календарни дни след представяне на:

а) оригинален приемателен протокол за приемане на дейностите, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (а).

3.3. Срокът за плащане започва да тече от  датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него съгласно чл.66, ал.4-ал.8 от ЗОП.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката, монтажа и пускането в експлоатация на автоматичните измервателни станции по чл. 1.1. в срок до  ..... (словом................) месеца, от датата на влизане на договора в сила.

4.2. Не се включва в определения по чл. 4.1. срок времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на .................. лв., представляващи 5% от неговата стойност.  Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. или

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност съгласно чл. 4.1.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранцият за изпълнение/застраховката за срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

5.3. Ако в банковата гаранция за изпълнение или в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя  е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл. 4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи гаранция с удължена валидност, съгласно чл. 5.2.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

6.1. Приемането на работата се извършва от представители на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез подписването отделни приемо-предавателни протоколи удостоверяващи приемането без забележки на доставката, монтажа и пускането в експлоатация на автоматични станции.

6.2. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.3. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол.

6.4. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

7. 7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неизползвани. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоките доставени по този договор нямат видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател.

7.2. Качеството на стоките и монтажа им трябва да отговаря на условията на този договор, техническата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на техническите изисквания на завода-производител.

7.3. Гаранционният срок на стоките, предмет на договора  е ......................... месеца от датата на приемо-предавателния протокол по чл. 6.1.

7.4. В случай на повреди, настъпили през гаранционния срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ремонтира повредените стоки или да ги подмени с нови, след получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.5. Всички разходи, свързани с ремонта и подмяната на повредените стоки по време на гаранционния срок, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да ремонтира или подмени повредените стоки в срок от ……………………  календарни дни, считано от уведомлението по чл. 7.4.

7.7. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наблюдава и контролира изпълнението на поръчката.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, стадии на изпълнение, съответствие с техническите изисквания, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клауза от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл.11.1. от настоящия договор.

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации по изпълнената услуга съгласно чл.6.3.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЯЛТ има право да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора, ако такова съдействие е необходимо.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля права и задължения  по договора на трети лица.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.

8.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8.12. В срок до 5 дни от датата на сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договори за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в неговата оферта. (когато е приложимо)

8.13. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение (когато е приложимо) или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (когато е приложимо).

9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

9.1. Страните по договора нямат право, да разкриват информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания, без предварително писмено съгласие на съответната страна.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от Възложителя и означени от него като конфиденциални и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.
10. ПАТЕНТНИ ПРАВА

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

11.  САНКЦИИ

11.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по договора, по чл. 4.1. (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от тази стойност. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

11.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати съответната стойност на начислената неустойка в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

11.4. В случаите по чл. 11.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

11.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

11.6. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

11.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

12. НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА

12.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

13.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго  обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  развали договора частично или изцяло:

13.1.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави част или цялата доставка за повече от 15 календарни дни след договорения срок;

13.1.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 15 календарни дни след като е бил писмено уведомен за това.

13.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да достави както сметне за необходимо количеството стока, подобно на недоставеното и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за тази подобна стока. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.

13.3. При неизпълнение на договорно задължение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по причина, за която той отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за изпълнение.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

14.1. Непреодолима сила  съгласно чл.12.

14.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с 5-дневно писмено предизвестие.

14.3. В случаите на чл. 14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

14.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

14.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му .

14.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

15. СПОРОВЕ

15.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

15.2. Ако в четиринадесет дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

16. УСЛОВИЯ  ЗА  ВЛИЗАНЕ  НА  ДОГОВОРА  В  СИЛА

16.1. Договорът се счита за сключен от подписването му от двете страни и подписване на споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

16.2. Договорът влиза в сила след издаване на разрешение от ДАНС на лицата, които ще работят за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за достъп до обектите, включени в Постановления № 181/ 20.07.2009 г. и № 3/10.01.2013г. на Министерски съвет списък на “стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура”.

17. СЪОБЩЕНИЯ

17.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

17.2. За дата на съобщението се счита:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение,потвърждаващо изпращането.

18. ОБЩИ УСЛОВИЯ

18.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

18.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

18.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от  приложенията към обявата за участие в обществената поръчка.

2.   Техническото предложение и Ценовото предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.   Споразумение № 1 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ :

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за конфиденциалност

към договор №. ...............от ...........2016 г.

Днес .............2016 г., в гр. София между:

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосоченото рамково споразумение, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключеното между страните рамково споразумение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, № 105

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект „……………………………….” с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107 т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата.......... ..................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр............................................................................,

адрес:......................... ..............................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника/кандидата)

участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ........................................................................................................................................................

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

В Ъ П Р О С Н И К

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(обект)

(наименование и № на договора при конкретно възложена задача)

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО – ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ

| Име |  |
| --- | --- |

(собствено, бащино и фамилно име)

| Дата на раждане |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕГН/ЛНЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Място на раждане |
| --- |
| Държава |  | Община |  |
| Област |  | Населено място |  |

| Гражданство |  |
| --- | --- |
| Друго гражданство |  |

| Постоянен адрес |
| --- |
| Държава |  | улица |  |
| Област |  | ж.к., бл. |  |
| гр. (с.) |  | вх., ап. |  |
| п. код |  |  |  |  | телефон |  |

| Настоящ адрес |
| --- |
| Държава |  | улица |  |
| Област |  | ж.к., бл. |  |
| гр. (с.) |  | вх., ап. |  |
| п. код |  |  |  |  | телефон |  |

| ЛК/паспорт | № | Издаден/а на |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторабота |  |

(наименование на предприятието)

| БУЛСТАТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Седалище |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Държава |  | улица |  |
| гр. (с.) |  | сл. тел. |  |
| п. код |  |  |  |  |  | сл. факс |  |

| Заемана длъжност |  |
| --- | --- |

| Образование |  |
| --- | --- |

| ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН? |
| --- |
| НЕ |  |  |  |
| ДА |  |  |  |

(при отговор „Да“ – кога и за какво престъпление)

| ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? |
| --- |
| НЕ |  |  |  |
| ДА |  |  |  |

(при отговор „Да“ да се посочи органът, който води делото/ата, и неговият/те номер/а)

| ІV. СТРАДАТЕ ЛИ, ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ? |
| --- |
| НЕ |  |  |  |
| ДА |  |  |  |

(при отговор „Да“ – какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни              
                           заведения, име на лекуващия лекар)

V. ПОЛУЧАВАЛИ ЛИ СТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

| НЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА |  |  |  |

| Период от .......... до ......... | Наименование на обекта | Сфера на дейност |
| --- | --- | --- |

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност.

Съгласен(а) съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности.

Прилагам:

1. Свидетелство за съдимост.

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания.

3.Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства запрестъпления от общ характер.

| град |  |
| --- | --- |
| дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

............................................................

(подпис на лицето)“