Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № МЕР-ГО/2017/048

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Предмет: | „Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово” |
| --- | --- |

Горна Оряховица, 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І:	Пълно описание на обекта на поръчката

# Раздел ІI:	Технически спецификации

# Раздел ІІI:	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІV:	Указания към участниците

# Раздел V:	Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

# Раздел VI:	образци на документи, съдържащи се в първоначалната офертата

# Раздел VII:	Проект на договор

Раздел VІII:	образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕМА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място за изпълнение на поръчката:

Подстанция “ГАБРОВО” 110/20/10 kV се намира в поземлен имот с идентификатор 14218.508.109  по кадастралната карта на гр. Габрово, ул. ”Орловска”. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтов път. Не съществуват ограничения за придвижване на стандартна механизация.

2. Съществуващо положение:

На настоящия етап п/ст ”Габрово” 110/20/10kV работи с една уредба 110 кV,  една уредба 20кV и една уредба 10kV.

Уредба 110 кV е изградена по схема ”единична секционирана  със разединител шинна система”. Към шинната система има присъединени два броя трансформатори 110/20/10кV , 4 броя въводи 110kV и два броя полета вентилни отводи съответно за I-ва и II-ра секция на СШ 110kV. Съоръженията в ОРУ 110 кV са монтирани на ниски стоманобетонни ивични фундаменти оградени с ограда (Прекъсвачи,ТТ,НТ) и високи стоманобетонни масички на ЛНР и ШНР.

Към електроенергийната система подстанцията е присъединена както следва:

- извод 110 кV  “Буря” към п/ст ”Балкан”;

- извод 110 кV  “Чардафон” към п/ст ”Балкан”

- извод 110 кV  “Поп Харитон” към п/ст ”Дряново”;

- извод 110 кV  “Бачо Киро ” към п/ст ”Дряново”;

Порталните конструкции в ОРУ 110 кV са изпълнени от сглобяеми стоманобетонни колони и ригели и монолитни стоманобетонни фундаменти.  Изградени са с въвеждането на подстанцията   в експлоатация през 1965 г.

През 2013 г. е извършена частична реконструкция на ОРУ 110kV, включваща подмяна на стоманобетонните портали на Трафо 1 и  на изводи “Поп Харитон” и “Чардафон” с нови стоманорешетъчни и изместване на съществуващите масички за кондензатори върху нови стоманобетонни фундаменти.

3. Обем на поръчката:

За предстоящата частична реконструкция на ОРУ 110 kV е изготвен инвестиционен проект в работна фаза, по части :

- Електрическа - Първична комутация

- Строително - конструктивна

- Геодезическа

- План за безопасност и здраве

- Пожарна безопасност

- План за управление на отпадъците

Основните предвидени в проекта дейности са :

3.1. По част „Строително конструктивна“ :

- Разбиване на съществуващи ст. бетонови конструкции и фундаменти, попадащи в зоните за изграждане на нови конструкции

- Изграждане на нови стоманорешетъчни изводни портали

- Изграждане на нови стоманорешетъчни  шинни портали

- Изграждане на нов стоманорешетъчен портал на Трафо 2

- Изграждане на нови легла на Трафо 1 и Трафо 2 (със запазване на фундаментните греди)

3.2. По част „Електрическа – първична комутация“ :

- Демонтаж и монтаж на трифазна шинна връзка от ШС I и ШС II 110 kV.

- Демонтаж и монтаж  на трифазно спусково отклонение към ШНР и ЛНР 110 kV.

- Демонтаж и монтаж на трифазна ВЛ и МЗВ на изводи Бачо Киро и Буря 110 kV.

- Демонтаж и монтаж на трифазна шинна връзка на Тр 2 стр. 20 и 10 kV към ЗРУ.

- Присъединяване на всички новомонтирани портали към съществуващата заземителна инсталация на п/ст Габрово и монтаж на три броя мълниеприемници.

Част от предвидените в проекта по част „Електрическа“  дейности ще се извършват от представители на Възложителя. На Изпълнителя се възлага извършването на всички видове СМР по част „Строително - конструктивна“, както и на следните СМР по част „Електрическа“:

- Демонтаж на съществуващите мълниеприемни пръти

- Набиване на заземителни колове, с един. дължина 3 м., доставка на Възложителя

- Направа и засипване на земен изкоп 0,4/0,8 м.,  за полагане заземителна шина

- Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано съоръжение със заземителна инсталация

Видовете и количествата на предвидените за възлагане на Изпълнителя СМР са посочени в приложената количествена сметка

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. Технически спецификации за  материалите

Влаганите строителни продукти (материали, стоки, съоръжения и др.) да са съобразени с изискванията по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и съгласно Списъка на техническите спецификации, утвърден със заповед РД-0214-92 от 23.02.2004 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

# За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти и изисквания:

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бетон филцов С 8/10, С 12/15, С 16/20 | БДС ЕN206:2014 или еквивалентен |
| 2 | Стомани за армиране на бетон | БДС EN 10080:2005 или еквивалентен |
| 3 | Стомана S235JR | БДС EN 10025:2005 или еквивалентен |
| 4 | Горещовалцувани равнорамененни ъглови профили | БДС EN 10056:1999 или еквивалентен |
| 5 | Горещовалцувани U - образни профили | БДС EN 10279:2000 или еквивалентен |
| 6 | Плоска стомана | БДС EN 10029:2011 или еквивалентен |
| 7 | Електроди Е46А | БДС EN ISO 18257:2012 или еквивалентен |
| 8 | Монтажни болтове клас 5.6 | БДС EN ISO 4014:2011 или еквивалентен |
| 9 | Гайки клас 5 | БДС EN ISO 4032:2013 или еквивалентен |
| 10 | Боя маслоустойчива | БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно |
| 11 | Грунд антикорозионен | Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие |
| 12 | Горещопоцинковани покрития на готови продукти от стомана | БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентен |

2. Технически спецификации за  изпълнение:

Обектът - подстанция „Габрово” представлява част от електропреносната мрежа на страната и е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и предприеме необходимите действия, работата на подстанция „Габрово” да не бъде нарушавана при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липса на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.

2.1.  Разбиване на съществуващи стоманобетонни конструкции и фундаменти

Ригелите на съществуващите трафо и изводни стоманобетонни портали се демонтират, колоните се прорязват над фундамента и се демонтират. Демонтираните елементи се разбиват и извозват. Горната част на фундаментите се разбива до 20 см под кота терен и се извозва. Допълнително се разбива част от фундаментите попадащи в новите трансформаторни легла до 85 см под кота терен и се извозва (ориентировъчно половината от фундамента).

Ригелите на съществуващите  шинни стоманобетонни портали се демонтират, колоните се прорязват над фундамента и се демонтират. Демонтираните елементи се разбиват и извозват. Горната част на фундаментите се разбива до 20 см под кота терен и се извозва.

2.2.  Изграждане на нови фундаменти

Новите фундаментите да се изпълнят като монолитна стоманобетонна конструкция, съгласно предвиденото в приложения проект. Всички фундаменти да стъпват върху здрав, ненарушен терен. Прекопаните участъци да се запълнят с подложен бетон клас С8/10 (В10). Основната конструкция на фундаментите да се изпълни с бетон клас С16/20 (В20). Бетонът да бъде добре уплътнен с помоща на иглен вибратор.

Отложените оси на новите фундаменти задължително да се приемат от проектанта. Да се обърне особено внимание, кота горен ръб на всички фундаменти на портали да бъде еднаква, така че ригелът да бъде напълно хоризонтален, без денивелация в двата края при окачването.

Преди полагането на бетона за подколонника, във фундаментите да се вложат предварително заготвените галванично поцинковани анкерни болтове. Всяка анкерна група да бъде строго центрирана и фиксирана с помощта на съответния шаблон. Предвидените в проекта шаблони са за многократна употреба.

При изпълнението на изкопните работи се забранява прекъсването на съществуващите заземителни шини и инсталации и оставянето на неоградени ями или други изкопи при прекъсване на работа за другия ден.

Всички изкопи да се изпълнят с минимални откоси, съобразени с консолидирането на почвата в конкретния участък.

При изпълнението на фундаментите да не се допуска наводняване на изкопите, а в случай на наводняване, да се предвиди водочерпене и почистване на повърхностния земен слой от калта.

Обратният насип да се изпълни на пластове от 20 cm., при оптимална влажност и много добро уплътняване на почвата, до достигане на γmin = 17.0 kN/m3. Засипването да става едновременно от четирите страни на фундамента.

2.2.  Изграждане на нови стоманени конструкции за портали

Стоманените конструкции за портали да се изпълнят в специализирано предприятие, от стомана S235JR, съгласно БДС EN 10025:2005 или еквивалентен. Всички заварки да се извършват от заварчици - паспортчици. Минималният катет на заваръчния шев е h= 4mm. Заварките да са плътни, без шупли, шлакови включения, кратери и други дефекти.

Всички елементи за порталните конструкции, след изпълнението на заваръчните шевове се поцинковат горещо. Минимална дебелина на цинковото покритие е 80 микрона. Болтовете, гайките и шайбите са поцинковани.

При монтажа на конструкциите да се спазват всички изисквания на проекта. Опорните плочи строго да се нивилират с помощта на нивелиращите гайки.

При необходимост от пробиване на нови отвори по металната конструкция на строителната площадка и нарушаване на цинковото покритие, действията да се съгласуват изрично с възложителя, проектанта и лицето, упражняващо НСН.  Повреденото антикорозионно покритие да се възстанови с цинков спрей до достигане на дебелина, съответстваща на първоначалната.

2.2.1.  Нов стоманорешетъчен изводен портал

Новият изводен портал се изпълнява като стоманорешетъчна рамка с височина 10.00 м и два отвора 9.00 м. Състои се от стоманорешетъчни колони и ригели, които се изпълняват като отделни елементи. Връзката между ригели и колони е монтажна, на болтове М20 клас 5.6.

Колоните на портала стъпват върху самостоятелни стоманобетонни фундаменти, посредством анкерни болтове М42, предварително заложени във фундамента.

Върху колоните на изводния портал се монтира връх на колоната с височина 2500 мм, като връзката е на болтове. Върху връх колона по ос 8 и 10 посредством болтове М16 се монтира мълниеприемна мачта с дължина 4.00 м.

2.2.2  Нови стоманорешетъчни шинни портали

Новите шинни портали представляват три стоманорешетъчни рамки с височина 7,50 м и отвори 4,40 м. за двата крайни портала, и 8.00 м. за средния портал. Състоят се от колони и ригели, които се изпълняват като отделни елементи. Връзката между елементите е болтова.

Колоните на порталите стъпват върху нови самостоятелни стоманобетонни фундаменти посредством анкерни болтове М36, предварително заложени във фундамента.

2.2.3.  Нов стоманорешетъчен трафо портал

Новият портал на Трафо 2 се изпълнява като стоманорешетъчна рамка с височина 10.00 м и  отвор 9.00 м. Състои се от стоманорешетъчни колони и ригел, които се изпълняват като отделни елементи. Връзката между ригела и колоните е болтова.

Колоните на портала стъпват върху самостоятелни стоманобетонни фундаменти, посредством анкерни болтове М42, предварително заложени във фундамента.

2.3.  Изграждане на нови легла на Трафо 1 и Трафо 2

Изгребва се чакълът от съществуващите легла, бетоновите елементи се разбиват, отпадъците се извозват. Фундаментните греди се запазват!

Около гредите се изпълнява ваната на леглото. Ваната се състои от стоманобетонни бордове, дъно и поддържаща чакъленото легло метална конструкция. Дъното се изпълнява с дебелина 150 мм от бетон С12/15, армиран  с мрежа Ø8 през 200 мм., върху подложка от 20 см трамбована баластра и 2 пласта натронова хартия (или полиетиленово фолио).

Изработва се и се монтира поддържаща метална конструкция, боядисана с маслоустойчива боя. По решетките на поддържащата метална конструкция се полага чакълено легло с мин. дебелина 250 мм, фракция 50 – 100 мм от промит чакъл.

3. Изисквания към организацията на работа

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.

- При нареждане от персонала на възложителя, работата в откритата разпределителна уредба може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

- Не се допуска използване на изкопна техника в близост до заземителната инсталация и кабелите.

- Изкопните работи в близост до заземителната инсталация да се изпълняват само ръчно!

|  | Строителните работи ще се извършват в близост до части под високо напрежение! При изпълнение на строително-монтажните работи, съществуващите съоръжения да се пазят от повреди! При наличие на кабел, пресичащ мястото на изкопните работи, СМР се преустановяват до изместване на кабела от персонала на Възложителя. При прекъсване на кабел в ОРУ 110 кV по време на строителството, възстановяването му ще се извършва от и за сметка на Изпълнителя. |
| --- | --- |

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват изискванията, посочени в работния проект, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

  - Правила и норми за извършване и приемане на СМР - ПИПСМР; ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, изпълнителят следва да спазва предписаната от производителя технология, като преди започване на работа представи на лицата, упражняващи НСН и инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология

  - Наредба № 3 от 09 октомври 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, издадена от министъра на териториалното развитие и строителството, обн., ДВ, бр. 97 от 25 ноември 1994 г.

  - Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 28.08.2004 г.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на  правоспособно лице.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на изпълнителя, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

Приемането на работите ще се извършва в съответствие с изискванията на  Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в сила от 06.11.2004 г., издадена от Министерството  на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Работниците на Изпълнителя предварително трябва да бъдат инструктирани по Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика. Инструктажът по посочените наредби, както и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител. Работниците на Изпълнителя трябва да разполагат с квалификационни групи по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, съобразени с вида на извършваните работи. В състава на бригадите да се включат лица, които имат необходимата квалификация да изпълняват задълженията на “отговорен ръководител” и “изпълнител на работа”.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.

- Не се допускат до обекта лица, употребили алкохол и опиати.

- Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.

- Лица, незаети с ремонтната дейност не се допускат в близост до обекта.

- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността, която извършват съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, издадена от Министерството на труда и социалната политика  и министерството на здравеопазването.

- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.

- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения”. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини да се извършват под ръководството на определено от строителя лице, при взети мерки за безопасност и при спазване изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, в сила от 18.10.2010 г., приета с ПМС №199/10.09.2010 г. и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, в сила от 04.08.2006 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

- Работи на височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

5. Опазване на околната среда

Почистването и складирането на непригодните и отпадъчни материали, получени при изпълнението на СМР да се осъществява на посочени от Възложителя места, удобни за последващото им извозване до сметище. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед незамърсяване на уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

6. Пожарна и аварийна безопасност

Мерките по ПБ на обекта по време на работа да са съобразени с Наредба № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране, Наредба № Із - 1971 от 29 октомври 2009 г. за строително -  технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, в сила от 05.06.2010 г., издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и с Наредба N РД-07/8 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика, министъра на извънредните ситуации и министъра на вътрешните работи.

По време на изпълнение на работата да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и да не се допуска  складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

Забранява се използването на съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Количествена сметка:

| № | ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И РАБОТИ | м-ка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ |
| 1 | Демонтаж ст.бетонов ригел 9 м (изводни портали) | бр | 2 |
| 2 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,62 м (изводни портали) | бр | 3 |
| 3 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,35х0,475х10,00 м (3 бр) и ст.бетонов ригел (2 бр) | м3 | 4,70 |
| 4 | Разбиване на бетонови фундаменти изводни портали на 20 см под кота терен (13 бр) | м3 | 2,00 |
| 5 | Демонтаж ст.бетонов ригел 9 м (трафо портали) | бр | 1 |
| 6 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,62 м (трафопортали) | бр | 2 |
| 7 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,35х0,475х10,00 м (2 бр) и ст.бетонов ригел (1 бр) | м3 | 2,80 |
| 8 | Разбиване на бетонови фундаменти трафо портали на 80 см под кота терен (4 бр) | м3 | 1,40 |
| 9 | Демонтаж ст.бетонов ригел 8 м (шинни портали) | бр | 3 |
| 10 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,50 м (шинни портали) | бр | 6 |
| 11 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,30х0,475х8,00 м (6 бр) и ст.бетонов ригел (3 бр) | м3 | 6,70 |
| 12 | Разбиване на бетонови фундаменти шинни портали на 20 см под кота терен (6 бр) | м3 | 2,70 |
| 13 | Засипване (без трамбоване) на фундаменти на портали (след разбиване) | м3 | 2,70 |
| 14 | Засипване (без трамбоване) на съществуващ кабелен канал 30х30 см | м | 1,30 |
| 15 | Разбиване на съществуващ фундамент 50х115 см (при шинен портал ) на 20 см под кота терен | м3 | 0,60 |
| 16 | Натоварване и превоз бетонови отпадъци на 15 км | м3 | 29,00 |
| 17 | Изгребване и депониране на съществуващо чакълено легло от Трафо 1 и Трафо 2 | м3 | 102,00 |
| 18 | Разбиване на бордове на съществуващо легло на Трафо 1 и Трафо 2 | м3 | 7,80 |
| НОВ ИЗВОДЕН ПОРТАЛ ИП-2 2 х 9000 х 10000 |
| 19 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 63,00 |
| 20 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 15,00 |
| 21 | Доставка и полагане подложен бетон C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,60 |
| 22 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 23,50 |
| 23 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 59,00 |
| 24 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 1128,00 |
| 25 | Доставка гайка М 42, клас 5, поцинкована | бр | 120 |
| 26 | Доставка шайба М 42, поцинкована | бр | 84 |
| 27 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 8 до 16 мм от стомана A-I и A-III | кг | 1130,80 |
| 28 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пластове 20 см до постигане на обемно тегло на почвата 1.70 кг/дм3 | м3 | 53,00 |
| 29 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 24,60 |
| 30 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за стоманорешетъчни изводни портали | кг | 5587,00 |
| 31 | Изготвяне и монтаж на 2бр метални шаблони за монтаж на анкерни болтове М 42 | кг | 94,80 |
| 32 | Мотаж на метална конструкции за стоманорешетъчни изводни портали | кг | 5587,00 |
| 33 | Доставка болт М 16 х 50, клас 5.6, поцинкован | бр | 96 |
| 34 | Доставка болт М 16 х 60, клас 5.6, поцинкован | бр | 8 |
| 35 | Доставка болт М 20 х 80, клас 5.6, поцинкован | бр | 32 |
| 36 | Доставка гайка М 16, клас 5, поцинкована | бр | 208 |
| 37 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 64 |
| 38 | Доставка шайба М 16, поцинкована | бр | 104 |
| 39 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 32 |
| НОВ ТРАФО ПОРТАЛ ТП-1 9000 х 10000 |
| 40 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 38,00 |
| 41 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 10,00 |
| 42 | Доставка и полагане подложен бетон C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,00 |
| 43 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 13,50 |
| 44 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 35,50 |
| 45 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 731,62 |
| 46 | Доставка гайка М 42, клас 5, поцинкована | бр | 72 |
| 47 | Доставка шайба М 42, поцинкована | бр | 48 |
| 48 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 8 до 16 мм от стомана A-I и A-III | кг | 690,00 |
| 49 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пластове 20 см до постигане на обемно тегло на почвата 1.70 кг/дм3 | м3 | 34,00 |
| 50 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 14,00 |
| 51 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за стоманорешетъчни трафо портали | кг | 3482,00 |
| 52 | Мотаж на метална конструкции трафо портали | кг | 3482,00 |
| 53 | Доставка болт М 12 х 35, клас 5.6, поцинкован | бр | 8 |
| 54 | Доставка болт М 14 х 40, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |
| 55 | Доставка болт М 14 х 50, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |
| 56 | Доставка болт М 20 х 80, клас 5.6, поцинкован | бр | 16 |
| 57 | Доставка гайка М 12, клас 5, поцинкована | бр | 8 |
| 58 | Доставка гайка М 14, клас 5, поцинкована | бр | 8 |
| 59 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 32 |
| 60 | Доставка пр. шайба М 12, поцинкована | бр | 8 |
| 61 | Доставка кв. шайба М 14, поцинкована | бр | 8 |
| 62 | Доставка пр. шайба М 14, поцинкована | бр | 8 |
| 63 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 16 |
| НОВ ШИНЕН ПОРТАЛ ШП-1 8000 х 7500 |
| 64 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 27,00 |
| 65 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 7,00 |
| 66 | Доставка и полагане подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти | м3 | 0,80 |
| 67 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 33,60 |
| 68 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана AI | кг | 570,00 |
| 69 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 460,00 |
| 70 | Доставка гайка М36, клас 5, поцинкована | бр | 120 |
| 71 | Доставка шайба М36, поцинкована | бр | 72 |
| 72 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 13,10 |
| 73 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 20,20 |
| 74 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 13,00 |
| 75 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |
| 76 | Изготвяне и доставка на 2 бр мет.шаблони за м-ж на анкерни болтове М36 | кг | 84,40 |
| 77 | Мотаж на метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |
| 64 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 27,00 |
| 65 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 7,00 |
| 66 | Доставка и полагане подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти | м3 | 0,80 |
| 67 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 33,60 |
| 68 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана AI | кг | 570,00 |
| 69 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 460,00 |
| 70 | Доставка гайка М36, клас 5, поцинкована | бр | 120 |
| 71 | Доставка шайба М36, поцинкована | бр | 72 |
| 72 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 13,10 |
| 73 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 20,20 |
| 74 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 13,00 |
| 75 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |
| 76 | Изготвяне и доставка на 2 бр мет.шаблони за м-ж на анкерни болтове М36 | кг | 84,40 |
| 77 | Мотаж на метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |
| НОВ ШИНЕН ПОРТАЛ ШП-2.1(2) 4400 х 7500 |
| 78 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 55,00 |
| 79 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 14,00 |
| 80 | Доставка и полагане подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,60 |
| 81 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 67,20 |
| 82 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана AI | кг | 1140,00 |
| 83 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 920,00 |
| 84 | Доставка гайка М 36, клас 5, поцинкована | бр | 240 |
| 85 | Доставка шайба М 36, поцинкована | бр | 144 |
| 86 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 26,20 |
| 87 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 40,40 |
| 88 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 26,00 |
| 89 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за шинни портали | кг | 4228,04 |
| 90 | Мотаж на метална конструкции за шинни портали | кг | 4228,04 |
| 91 | Доставка болт М 16 х 60, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |
| 92 | Доставка болт М 20 х 70, клас 5.6, поцинкован | бр | 48 |
| 93 | Доставка гайка М 16, клас 5, поцинкована | бр | 8 |
| 94 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 96 |
| 95 | Доставка шайба М 16, поцинкована | бр | 4 |
| 96 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 48 |
| 97 | Натоварване и превоз земни маси за обратен насип до временно депо и обратно (за всички портали, 148 м³ с коеф. на набухване 1,3) | м3 | 192,00 |
| НОВО ТРАНСФОРМАТОРНО ЛЕГЛО ТРАФО 1 |
| 98 | Тънък изкоп с дълбочина 0,4 м ръчно в земни почви | м3 | 26,00 |
| 99 | Доставка и полагане на 20 см подложка трамбована баластра | м3 | 13,00 |
| 100 | Доставка и полагане на 2 пласта полиетиленово фолио (натронова хартия) под бетоновата настилка | м2 | 130,00 |
| 101 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност Ø8 от стомана AI за дъно на ваната | кг | 435,00 |
| 102 | Доставка и полагане бетон клас C 12/15 за дъно на ваната | м3 | 9,75 |
| 103 | Изкоп с ширина 0,3 м и дълбочина 0,7 м ръчно в земни почви за бордове | м3 | 7,00 |
| 104 | Кофраж за бордове на леглото | м2 | 73,00 |
| 105 | Изработка и монтаж армировка за бордове - об. и ср. сложност Ø6.5 до 12 мм от стомана AI и A-III | кг | 421,22 |
| 106 | Доставка и полагане бетон C 12/15 за бордове | м3 | 7,47 |
| 107 | Изработка и монтаж поддържаща метална конструкция боядисана с маслоустойчива боя | кг | 1466,90 |
| 108 | Изработка и монтаж предпазни решетки - N14 стомана A-III | кг | 1754,70 |
| 109 | Доставка и полагане легло промит чакъл фракция 50 - 100 мм | м3 | 16,25 |
| 110 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 33,00 |
| НОВО ТРАНСФОРМАТОРНО ЛЕГЛО ТРАФО 2 |
| 111 | Тънък изкоп с дълбочина 0,4 м ръчно в земни почви | м3 | 26,00 |
| 112 | Доставка и полагане на 20 см подложка трамбована баластра | м3 | 13,00 |
| 113 | Доставка и полагане на 2 пласта полиетиленово фолио (натронова хартия) под бетоновата настилка | м2 | 130,00 |
| 114 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност Ø8 от стомана AI за дъно на ваната | кг | 435,00 |
| 115 | Доставка и полагане бетон клас C 12/15 за дъно на ваната | м3 | 9,75 |
| 116 | Изкоп с ширина 0,3 м и дълбочина 0,7 м ръчно в земни почви за бордове | м3 | 6,97 |
| 117 | Кофраж за бордове на леглото | м2 | 73,00 |
| 118 | Изработка и монтаж армировка за бордове - об. и ср. сложност Ø6.5 до 12 мм от стомана AI и A-III | кг | 421,22 |
| 119 | Доставка и полагане бетон C 12/15 за бордове | м3 | 7,50 |
| 120 | Изработка и монтаж поддържаща метална конструкция боядисана с маслоустойчива боя | кг | 1335,30 |
| 121 | Изработка и монтаж предпазни решетки - N14 стомана A-III | кг | 1604,20 |
| 122 | Доставка и полагане легло промит чакъл фракция 50 - 100 мм | м3 | 16,25 |
| 123 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 32,97 |
| СМР ПО ЧАСТ ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ |
| 124 | Демонтаж на мълниеприемен прът H=4м | бр | 4,00 |
| 125 | Набиване в земя на заземителен кол, стоманен L-65/65/7, горещо поцинкован с деб. на цинковото покритие 80µм, с единична дължина 3м | бр | 8,00 |
| 126 | Направа на земен изкоп 0,4/0,8м в земя III категория | м3 | 30,80 |
| 127 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 30,80 |
| 128 | Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано съоръжение със заземителна инсталация | бр | 11,00 |

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

РАЗДЕЛ III.  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

- След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- В случай че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

- Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

- Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

- Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

- Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.

- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

- Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

- Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т.12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ;

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

- Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултат на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

- След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

- В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

- Участник, който не се яви за провеждане на договаряне ще бъде отстранен от процедурата и няма да бъде допуснат до участие в класирането.

# РАЗДЕЛ IV:УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

    - В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система и избрани чрез жребий съгласно условията, обявени в РАЗДЕЛ V. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЪЗЛАГАНИ ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА от Правила и критерии за създаване на КС с предмет „Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.

    - Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон или от упълномощени от тях лица.

    - Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

    - Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

    - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

    - Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

    - До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

    - Документите от офертата се представят на български език на хартиен носител в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата или чрез куриер с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката трябва да бъдат написани: наименованието на участника; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

9. Опаковката по т.8 включва следните документи:

9.1.Опис на представените документи (оригинал);

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

9.2.Техническо предложение, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Представя се по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

9.3.Ценово предложение (оригинал).

(Изготвя се по приложения в документацията образец)

10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

13.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 10.

14.В случаите по т. 13 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

15.Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

16.Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез  заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

17.Комуникация между възложителя и участниците:

17.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

17.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

18.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от посочените по-горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

19.За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

20.В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

РАЗДЕЛ V. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

1. гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД - МЕР Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Съединение" № 151 или по банковата сметка на МЕР Горна Оряховица:

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG46 TTBB 9400 1526 6439 52

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк”АД, клон Горна Оряховица.

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя /Столична община/ и на кандидата или участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавате, в която обединението е установено (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

5. Когато в удостоверението по т. 2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

6. Когато участникът избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

7. В случаите по т. 6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

8. В случай че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, документите се представят и за посочените лица.

9. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.

РАЗДЕЛ VI. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта.

Опис на документите

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| 3. | документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо). |  |
| Ценово предложение. |

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представляван от .............................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .....................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:..............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, както следва:

1. срокът за цялостното изпълнение на поръчката е ............................. (не повече от 70) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнените СМР е: ........................... (не по-малко от 10 /десет/ години, считано от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.)

3 Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

Раздел І: организация за изпълнение на смр.

1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

б. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

Раздел ІІ. технически спецификации.

предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | По задание на Възложителя (стандарти и/или технически одобрения,работни характеристики др.) | Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.) | Предложение на участника Производител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бетон филцов С 8/10, С 12/15, С 16/20 | БДС ЕN206:2014 или еквивалентен |  |  |
| 2 | Стомани за армиране на бетон | БДС EN 10080:2005 или еквивалентен |  |  |
| 3 | Стомана S235JR | БДС EN 10025:2005 или еквивалентен |  |  |
| 4 | Горещовалцувани равнорамененни ъглови профили | БДС EN 10056:1999 или еквивалентен |  |  |
| 5 | Горещовалцувани U - образни профили | БДС EN 10279:2000 или еквивалентен |  |  |
| 6 | Плоска стомана | БДС EN 10029:2011 или еквивалентен |  |  |
| 7 | Електроди Е46А | БДС EN ISO 18257:2012 или еквивалентен |  |  |
| 8 | Монтажни болтове клас 5.6 | БДС EN ISO 4014:2011 или еквивалентен |  |  |
| 9 | Гайки клас 5 | БДС EN ISO 4032:2013 или еквивалентен |  |  |
| 10 | Боя маслоустойчива | БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно |  |  |
| 11 | Грунд антикорозионен | Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие |  |  |
| 12 | Горещопоцинковани покрития на готови продукти от стомана | БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалентен |  |  |

Раздел ІІІ. Технически спецификации за изпълнение:

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Относно техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, декларираме, че ще изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с  изискванията на възложителя.

Преди започване на работа ще представя списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, оформени като Заповед за командирован персонал, както и списък на транспортната техника, в т.ч. специализирана техника и строителна механизация.

Декларираме, че:

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не съм декларирал участие на:       подизпълнител       трети лица.

Ненужното се зачертава! 			 Маркира се, когато е приложимо!

Съгласен съм, в случай че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*.

- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Приложения:

1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата........................................................................................................................,

...............................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................................, издадена на ........................................... от ..................................................................... гр. ...............................................................................,

адрес: ...................................................................................................................................................., ...............................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ............................................................................................................................,

(посочете длъжността)

на..........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ………………………………………

...............................................................................................................................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .................................................... информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на основание......................................................................................................................................... (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					Декларатор:.........................................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”

от .........................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е .............................. (словом) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени за отделните видове СМР с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ И РАБОТИ | м-ка | к-во | Единична цена в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ |
| 1 | Демонтаж ст.бетонов ригел 9 м (изводни портали) | бр | 2 |  |  |
| 2 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,62 м (изводни портали) | бр | 3 |  |  |
| 3 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,35х0,475х10,00 м (3 бр) и ст.бетонов ригел (2 бр) | м3 | 4,70 |  |  |
| 4 | Разбиване на бетонови фундаменти изводни портали на 20 см под кота терен (13 бр) | м3 | 2,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж ст.бетонов ригел 9 м (трафо портали) | бр | 1 |  |  |
| 6 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,62 м (трафопортали) | бр | 2 |  |  |
| 7 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,35х0,475х10,00 м (2 бр) и ст.бетонов ригел (1 бр) | м3 | 2,80 |  |  |
| 8 | Разбиване на бетонови фундаменти трафо портали на 80 см под кота терен (4 бр) | м3 | 1,40 |  |  |
| 9 | Демонтаж ст.бетонов ригел 8 м (шинни портали) | бр | 3 |  |  |
| 10 | Прорязване на ст.бетонови колони 0,35х0,50 м (шинни портали) | бр | 6 |  |  |
| 11 | Разбиване на ст.бетонови колони 0,30х0,475х8,00 м (6 бр) и ст.бетонов ригел (3 бр) | м3 | 6,70 |  |  |
| 12 | Разбиване на бетонови фундаменти шинни портали на 20 см под кота терен (6 бр) | м3 | 2,70 |  |  |
| 13 | Засипване (без трамбоване) на фундаменти на портали (след разбиване) | м3 | 2,70 |  |  |
| 14 | Засипване (без трамбоване) на съществуващ кабелен канал 30х30 см | м | 1,30 |  |  |
| 15 | Разбиване на съществуващ фундамент 50х115 см (при шинен портал ) на 20 см под кота терен | м3 | 0,60 |  |  |
| 16 | Натоварване и превоз бетонови отпадъци на 15 км | м3 | 29,00 |  |  |
| 17 | Изгребване и депониране на съществуващо чакълено легло от Трафо 1 и Трафо 2 | м3 | 102,00 |  |  |
| 18 | Разбиване на бордове на съществуващо легло на Трафо 1 и Трафо 2 | м3 | 7,80 |  |  |
| Общо за I. |  |
| НОВ ИЗВОДЕН ПОРТАЛ ИП-2 2 х 9000 х 10000 |
| 19 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 63,00 |  |  |
| 20 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 15,00 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане подложен бетон C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,60 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 23,50 |  |  |
| 23 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 59,00 |  |  |
| 24 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 1128,00 |  |  |
| 25 | Доставка гайка М 42, клас 5, поцинкована | бр | 120 |  |  |
| 26 | Доставка шайба М 42, поцинкована | бр | 84 |  |  |
| 27 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 8 до 16 мм от стомана A-I и A-III | кг | 1130,80 |  |  |
| 28 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пластове 20 см до постигане на обемно тегло на почвата 1.70 кг/дм3 | м3 | 53,00 |  |  |
| 29 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 24,60 |  |  |
| 30 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за стоманорешетъчни изводни портали | кг | 5587,00 |  |  |
| 31 | Изготвяне и монтаж на 2бр метални шаблони за монтаж на анкерни болтове М 42 | кг | 94,80 |  |  |
| 32 | Мотаж на метална конструкции за стоманорешетъчни изводни портали | кг | 5587,00 |  |  |
| 33 | Доставка болт М 16 х 50, клас 5.6, поцинкован | бр | 96 |  |  |
| 34 | Доставка болт М 16 х 60, клас 5.6, поцинкован | бр | 8 |  |  |
| 35 | Доставка болт М 20 х 80, клас 5.6, поцинкован | бр | 32 |  |  |
| 36 | Доставка гайка М 16, клас 5, поцинкована | бр | 208 |  |  |
| 37 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 64 |  |  |
| 38 | Доставка шайба М 16, поцинкована | бр | 104 |  |  |
| 39 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 32 |  |  |
| Общо за II. |  |
| НОВ ТРАФО ПОРТАЛ ТП-1 9000 х 10000 |
| 40 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 38,00 |  |  |
| 41 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 10,00 |  |  |
| 42 | Доставка и полагане подложен бетон C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,00 |  |  |
| 43 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 13,50 |  |  |
| 44 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 35,50 |  |  |
| 45 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 731,62 |  |  |
| 46 | Доставка гайка М 42, клас 5, поцинкована | бр | 72 |  |  |
| 47 | Доставка шайба М 42, поцинкована | бр | 48 |  |  |
| 48 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 8 до 16 мм от стомана A-I и A-III | кг | 690,00 |  |  |
| 49 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пластове 20 см до постигане на обемно тегло на почвата 1.70 кг/дм3 | м3 | 34,00 |  |  |
| 50 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 14,00 |  |  |
| 51 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за стоманорешетъчни трафо портали | кг | 3482,00 |  |  |
| 52 | Мотаж на метална конструкции трафо портали | кг | 3482,00 |  |  |
| 53 | Доставка болт М 12 х 35, клас 5.6, поцинкован | бр | 8 |  |  |
| 54 | Доставка болт М 14 х 40, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |  |  |
| 55 | Доставка болт М 14 х 50, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |  |  |
| 56 | Доставка болт М 20 х 80, клас 5.6, поцинкован | бр | 16 |  |  |
| 57 | Доставка гайка М 12, клас 5, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 58 | Доставка гайка М 14, клас 5, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 59 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 32 |  |  |
| 60 | Доставка пр. шайба М 12, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 61 | Доставка кв. шайба М 14, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 62 | Доставка пр. шайба М 14, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 63 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 16 |  |  |
| Общо за III. |  |
| НОВ ШИНЕН ПОРТАЛ ШП-1 8000 х 7500 |
| 64 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 27,00 |  |  |
| 65 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 7,00 |  |  |
| 66 | Доставка и полагане подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти | м3 | 0,80 |  |  |
| 67 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 33,60 |  |  |
| 68 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана AI | кг | 570,00 |  |  |
| 69 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 460,00 |  |  |
| 70 | Доставка гайка М36, клас 5, поцинкована | бр | 120 |  |  |
| 71 | Доставка шайба М36, поцинкована | бр | 72 |  |  |
| 72 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 13,10 |  |  |
| 73 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 20,20 |  |  |
| 74 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 13,00 |  |  |
| 75 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |  |  |
| 76 | Изготвяне и доставка на 2 бр мет.шаблони за м-ж на анкерни болтове М36 | кг | 84,40 |  |  |
| 77 | Мотаж на метална конструкции за шинни портали | кг | 2269,30 |  |  |
| Общо за IV. |  |
| НОВ ШИНЕН ПОРТАЛ ШП-2.1(2) 4400 х 7500 |
| 78 | Изкоп на ями 8,0-10 м2 и дълбочина 3,5 м. с багер в земни почви | м3 | 55,00 |  |  |
| 79 | Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкопа | м3 | 14,00 |  |  |
| 80 | Доставка и полагане подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти | м3 | 1,60 |  |  |
| 81 | Кофраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости | м2 | 67,20 |  |  |
| 82 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност 6 до 12 мм от стомана AI | кг | 1140,00 |  |  |
| 83 | Изготвяне и монтаж на закладни части - анкерни групи | кг | 920,00 |  |  |
| 84 | Доставка гайка М 36, клас 5, поцинкована | бр | 240 |  |  |
| 85 | Доставка шайба М 36, поцинкована | бр | 144 |  |  |
| 86 | Доставка и полагане бетон C 16/20 за фундаменти | м3 | 26,20 |  |  |
| 87 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 40,40 |  |  |
| 88 | Натоварване и превоз земни маси и на 15 км | м3 | 26,00 |  |  |
| 89 | Изготвяне и доставка на горещопоцинковани метална конструкции за шинни портали | кг | 4228,04 |  |  |
| 90 | Мотаж на метална конструкции за шинни портали | кг | 4228,04 |  |  |
| 91 | Доставка болт М 16 х 60, клас 5.6, поцинкован | бр | 4 |  |  |
| 92 | Доставка болт М 20 х 70, клас 5.6, поцинкован | бр | 48 |  |  |
| 93 | Доставка гайка М 16, клас 5, поцинкована | бр | 8 |  |  |
| 94 | Доставка гайка М 20, клас 5, поцинкована | бр | 96 |  |  |
| 95 | Доставка шайба М 16, поцинкована | бр | 4 |  |  |
| 96 | Доставка шайба М 20, поцинкована | бр | 48 |  |  |
| 97 | Натоварване и превоз земни маси за обратен насип до временно депо и обратно (за всички портали, 148 м³ с коеф. на набухване 1,3) | м3 | 192,00 |  |  |
| Общо за V. |  |
| НОВО ТРАНСФОРМАТОРНО ЛЕГЛО ТРАФО 1 |
| 98 | Тънък изкоп с дълбочина 0,4 м ръчно в земни почви | м3 | 26,00 |  |  |
| 99 | Доставка и полагане на 20 см подложка трамбована баластра | м3 | 13,00 |  |  |
| 100 | Доставка и полагане на 2 пласта полиетиленово фолио (натронова хартия) под бетоновата настилка | м2 | 130,00 |  |  |
| 101 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност Ø8 от стомана AI за дъно на ваната | кг | 435,00 |  |  |
| 102 | Доставка и полагане бетон клас C 12/15 за дъно на ваната | м3 | 9,75 |  |  |
| 103 | Изкоп с ширина 0,3 м и дълбочина 0,7 м ръчно в земни почви за бордове | м3 | 7,00 |  |  |
| 104 | Кофраж за бордове на леглото | м2 | 73,00 |  |  |
| 105 | Изработка и монтаж армировка за бордове - об. и ср. сложност Ø6.5 до 12 мм от стомана AI и A-III | кг | 421,22 |  |  |
| 106 | Доставка и полагане бетон C 12/15 за бордове | м3 | 7,47 |  |  |
| 107 | Изработка и монтаж поддържаща метална конструкция боядисана с маслоустойчива боя | кг | 1466,90 |  |  |
| 108 | Изработка и монтаж предпазни решетки - N14 стомана A-III | кг | 1754,70 |  |  |
| 109 | Доставка и полагане легло промит чакъл фракция 50 - 100 мм | м3 | 16,25 |  |  |
| 110 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 33,00 |  |  |
| Общо за VI. |  |
| НОВО ТРАНСФОРМАТОРНО ЛЕГЛО ТРАФО 2 |
| 111 | Тънък изкоп с дълбочина 0,4 м ръчно в земни почви | м3 | 26,00 |  |  |
| 112 | Доставка и полагане на 20 см подложка трамбована баластра | м3 | 13,00 |  |  |
| 113 | Доставка и полагане на 2 пласта полиетиленово фолио (натронова хартия) под бетоновата настилка | м2 | 130,00 |  |  |
| 114 | Изработка и монтаж армировка - об. и ср. сложност Ø8 от стомана AI за дъно на ваната | кг | 435,00 |  |  |
| 115 | Доставка и полагане бетон клас C 12/15 за дъно на ваната | м3 | 9,75 |  |  |
| 116 | Изкоп с ширина 0,3 м и дълбочина 0,7 м ръчно в земни почви за бордове | м3 | 6,97 |  |  |
| 117 | Кофраж за бордове на леглото | м2 | 73,00 |  |  |
| 118 | Изработка и монтаж армировка за бордове - об. и ср. сложност Ø6.5 до 12 мм от стомана AI и A-III | кг | 421,22 |  |  |
| 119 | Доставка и полагане бетон C 12/15 за бордове | м3 | 7,50 |  |  |
| 120 | Изработка и монтаж поддържаща метална конструкция боядисана с маслоустойчива боя | кг | 1335,30 |  |  |
| 121 | Изработка и монтаж предпазни решетки - N14 стомана A-III | кг | 1604,20 |  |  |
| 122 | Доставка и полагане легло промит чакъл фракция 50 - 100 мм | м3 | 16,25 |  |  |
| 123 | Натоварване и превоз земни маси на 15 км | м3 | 32,97 |  |  |
| Общо за VII. |  |
| СМР ПО ЧАСТ ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ |
| 124 | Демонтаж на мълниеприемен прът H=4м | бр | 4,00 |  |  |
| 125 | Набиване в земя на заземителен кол, стоманен L-65/65/7, горещо поцинкован с деб. на цинковото покритие 80µм, с единична дължина 3м | бр | 8,00 |  |  |
| 126 | Направа на земен изкоп 0,4/0,8м в земя III категория | м3 | 30,80 |  |  |
| 127 | Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см | м3 | 30,80 |  |  |
| 128 | Измерване на омическо съпротивление на връзка на заземявано съоръжение със заземителна инсталация | бр | 11,00 |  |  |
| Общо за VIII. |  |
|  | Общо (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  |
|  | Непредвидени работи 2,5% |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв.,без ДДС) |  |

при несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка на персонала (лв/час)...............................................................................

- цена на транспорт (лв/т.км) .........................................................................................................

- цена на машиносмяна на механизация (лв/м.см.)………..........................................................

- доставно складови разходи (%) ..................................................................................................

- допълнителни разходи за труд(%)..............................................................................................

- допълнителни разходи за механизация(%)................................................................................

- печалба (%)....................................................................................................................................

Дата: ........................					Подпис и печат: ...............................................

..............................................................................

(име и фамилия)

..............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел VII: Проект на договор

Д  О  Г  О  В  О  Р

№ МЕР-ГО-ДОГ-………../……………………………… г.

Днес, ...................... г., в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №813/22.01.2015 г. с рег. №538/21.01.2015 г., допълнено с Пълномощно №1050/03.06.2016 г. с рег. №4295/ 03.06.2016 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

„.......(фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение №       от ....................2017 год.,  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”, се сключи този договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително - монтажни работи: Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово в съответствие с разпоредбите на този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани за краткост „Работи” или СМР.

2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (словом), без ДДС.  Цената е определена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят и представител на възложителя предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от възложителя става неразделна част от договора.

2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени, като стойността на отпадналите дейности не може да се използва за покриване на разходи за непредвидени СМР. Стойността на новите количества доставки и/или СМР се договаря на база изчислителните параметри посочени в ценовата оферта, неразделна част от договора, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл. 2.1 от настоящия договор.

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1, след приемане на обекта, в размер на 100%, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на:

(а) Оригинална фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Протокол за установяване на изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактурата.

3.3. В случай че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 100 % от фактурираната стойност, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактурата.

3.4. Разплащанията по чл. 3.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 3.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на изпълнителя по реда на чл. 3.1, а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.

4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила, до издаване на разрешение за ползване.

4.2. срокът за цялостното изпълнение на поръчката е ................ календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.03г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3. Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на  акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1., или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията/застраховката, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни след изтичане срока на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1.При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на изпълнителя”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за платена премия по нея.

6.2. изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1. предаването на одобрения проект и разрешението за строеж от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол образец 1 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ.

7.2. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка с образец № 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ.

7.3. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва с подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на подписване на протокола по чл.7.2

8.3. Гаранционният срок по този договор е ...... (словом) години.

8.4. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

8.6. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

8.7. В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8. В случаите по чл. 8.4, гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9.ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от изготвения проект или употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително – монтажните работи.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите предмет на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан като трето лице помагач в случай на съдебен процес срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с този договор.

10.ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени  върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.11.

10.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрения проект и разрешението за строеж с протокол образец 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за подписване на протокол обр. 1.

11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка – обр.2а по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за подписване на протокол обр. 2а.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да контролира качеството на извършваните работи лично и чрез консултанта, изпълняващ строителния надзор.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да спира извършването на СМР  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл.5, ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

11.8. В случай че строителството е спряно с подписване на акт обр.10 съгласно Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт обр. 11.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за установяване годността за приемане на строежа с Акт обр.15 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ в срок до 15 дни след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.

11.10.В случай че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителите.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол обр. 1 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ за приемане на одобрения проект и разрешението за строеж в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на  договорените подготвителни дейности.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол обр. 2а и акт обр. 11 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ в указания в поканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на  договорените СМР.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за откриване на строителната площадка – обр. 2а по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ на основание ЗУТ да представи на консултанта, упражняващ строителен надзор, заповедна книга на строежа за заверка.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност при спазване на държавните нормативи и проектните предписания.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите спецификации в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и от проектанта в работните проекти, както и със съществените изисквания към строежите.

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на  СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, упражняващ строителния надзор за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на проектанта и консултанта, упражняващ строителния надзор, по отношение на спазване на проектите, качеството и количеството на извършените видове работи, като при поява на необходимост от извършване на непредвидени дейности е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнението на непредвидените дейности започва след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на количествено-стойностната таблица по т.2.2 от настоящия договор.

12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай че се допуснат такива нарушения, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 28.08.2004 г. Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

12.18. изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

12.19. В случай че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителите.

12.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ.

12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

12.22. изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областа на околната среда.

12.23.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демонтирани метални материали, в количества, съгласно кантарни бележки от претегляне в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя констативен приемо-предавателен протокол. В случай на предаване на по-малки количества, необоснованата разликата се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (ЗЗБУТ)  И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (Наредба №2).

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.

13.2. Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и/, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл.26, чл.27 и чл.67, ал.2 от Наредба №2.

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнителите. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкции по безопасност и здраве на възложителя за утвърждаване.

13.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11. Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията  и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12. изпълнителят и възложителят вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

14.САНКЦИИ

14.1.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форсмажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде проекта и обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

14.4. В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

14.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл.16.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

14.7.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

15.НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА

15.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но неограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1.Договорът може да бъде развален  едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА

17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

17.1.1. При непреодолима сила,  съгласно чл.15.4.

17.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

17.1.3. по взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

18. СПОРОВЕ

18.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително  споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

19.УСЛОВИЯ  ЗА  ВЛИЗАНЕ  НА  ДОГОВОРА  В  СИЛА

19.1.Договорът влиза в сила, считано от датата на  подписването му от двете страни.

20.СЪОБЩЕНИЯ

20.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2.За дата на съобщението се счита:

-  при лично предаване на съобщението – датата на предаването;

- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;

- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

21.други УСЛОВИЯ

21.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

21.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.

2.техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд

към Договор № МЕР-ГО-ДОГ-.............от ............................ г.

Днес, ........................ г., в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. “Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №813/22.01.2015 г. с рег. №538/ 21.01.2015 г., допълнено с Пълномощно №1050/03.06.2016 г. с рег. №4295/03.06.2016 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„.......(фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

І. ОБЩИ  условия

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение изискванията на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, в сила от 29.08.2004 г., издаден от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, наричан за кратко по - нататък „Правилник”.

2. Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в  района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е  външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприятието персонал.

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е  еднакво  задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да  контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата.

6. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да приема, да изисква и да извършва проверка на всички  предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност  на  труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД–07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 01.01.2010 г., , издадена от Министерството на труда и социалната политика, и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която  групата или част от нея ще  извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно  реда, установен от Правилника.

9 .Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при  съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение  на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на Възложителя, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  се  изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане  до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява  изпълнението  на техническите мероприятия  за  обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват  контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване на нарушенията.

17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или   изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия, да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от Възложителя. При констатирани  нарушения  на  технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и ВъзложителяТ, след което да предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларацията за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на  персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

      - да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

      - да отстраняват отделни членове или група /бригада/ като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили  нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи /бригади/, за допуснати  нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между същите договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

за конфиденциалност

към договор №. МЕР-ГО-ДОГ-............от……….......................... г.

Днес, ....................................... г., в гр. Горна Оряховица, между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. “Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №813/ 22.01.2015 г. с рег. №538/ 21.01.2015 г., допълнено с Пълномощно №1050/ 03.06.2016 г. с рег. №4295/ 03.06.2016 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„.......(фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между същите договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VIII: образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата ......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр......................................................................................,

адрес:....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми  на ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:  „Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст „Габрово”

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

Образец на застрахователна полица „Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” по чл. 173 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:

- Застраховани суми/лимити на отговорност:

(а) раздел А “Материални щети”:

застраховани позиции: “Строително монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от Изпълнителя”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и

(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:

застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката,

при следните условия:

- Възложител: ЕСО ЕАД, гр. София; МЕР Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица

- Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

- Застрахован дейност/обект: ..............предмета на договора.......;

- Период на застраховката: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.

- Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.

- Гаранционен период: .............. месеци/години, с опция за удължаване до ........... месеци/години.

- Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

1. Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

2. При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.

3. Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.