# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### Реф. № МЕР-ХС/2017/059

## КЪМ ПОКАНА за участие в ОГРАНИЧЕНА процедура

## за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „Доставка на релейни табла и командни шкафове“

Хасково 2017 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І: Технически спецификации

# Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ: Указания към участниците

# Раздел ІV: образци на документи от офертата

# Раздел V: Проект на договор

Раздел VІ: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Общо положение

Настоящите технически изисквания посочват основните норми, параметри и спецификации на необходимите за доставка командни и релейни шкафове за монтаж в подстанция 220/110 kV “Узунджово” гр. Хасково, собственост на ЕСО ЕАД и обслужвана от МЕР Хасково.

2. Предназначение

Командните шкафове ще се използват за управление на присъединения 110kV в откритата разпределителна уредба на електрическа подстанция “Узунджово” 220/110 kV.

Релейните шкафове ще се използват за монтаж на релейни защити и прилежащата им апаратура на присъединения 110 кV в п/ст Узунджово 220/110 кV. Те са предвидени за неподвижно монтиране в релейна зала.

3. Обем на поръчката

Типовете командни и релейни  шкафове   и количествата за доставка са посочени в Таблица 1.

Таблица 1

| № | Oписание | Мярка | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Команден шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 2 |
| 2 | Команден шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 1 |
| 3 | Команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 1 |
| 4 | Релеен шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 2 |
| 5 | Релеен шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 800/600/2000мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 1 |
| 6 | Релеен шкаф поле Шиносъединителен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 1 |
| 7 | Релеен шкаф за модули на ДЗШ 110kV, ламаринен, размери 800/2000/600мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура | К-т | 1 |

От Възложителя ще бъдат представени чертежи за окомплектоване на релейните и командни шкафове с необходимата апаратура. За всеки тип шкаф са разработени чертежи на фасадите, разположение на апаратурата, монтажни схеми за клемореди. Всички чертежи са дадени в приложение към документацията.

4. Място на доставка

Командните и релейни шкафове да се доставят в склад на МЕР Хасково, гр. Хасково, складова база, ул.Старо пловдивско шосе.

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Стандарти и норми

Командните и релейни шкафове, обект на доставка трябва да бъдат изработени в съответствие с изискванията на БДС ЕN 60439-1 и БДС ЕN 60439-2 или други еквивалентни стандарти и настоящите технически изисквания. Командните и релейни шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41 или друг еквивалентен стандарт.

Материалите за оборудване на командните и релейни шкафове посочени в приложената техническата спецификация, трябва притежават декларация за съответствие, изготвена съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и 17050-2:2006, че отговарят на посочените по долу или други еквивалентни стандарти.

Всички клеми за оборудване на командните шкафове трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно посочения или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

- БДС EN 60947-7-1:2009 (или еквивалент)  –  Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 7-1: Спомагателни принадлежности. Клемни блокове за медни проводници (IEC 60947-7-1:2009).

Всички автоматични предпазители за оборудване на шкафовете трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 (или еквивалент)- Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение.

- БДС EN 60898-2:2006 (или еквивалент)- Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток.

- БДС EN 60947-2:2006 (или еквивалент)- Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи.

- БДС EN 60068-2 (или еквивалент)- Изпитване на въздействия на околната среда.

Всички пакетни ключове и бутони за оборудване на шкафовете трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 (или еквивалент)- Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила.

- БДС EN 60947-5 (или еквивалент)- Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление.

- БДС EN 60529+A1:2004 (или еквивалент)- Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код).

- БДС EN 60695-2 (или еквивалент)– Изпитване на опастност от пожар. Част 2: Методи на изпитване.

Доставяните за оборудване на командните шкафове аксесоари за монтаж и маркиране на кабели и монтажни проводници трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 50022:2000 (или еквивалент)- Комутационни апарати за ниско напрежение за индустриални цели. Монтажни шини. Шини с TH профил c широчина 35 mm за монтаж на съоръжения.

- EN 60715 (или еквивалент)- Размери на комутационни апарати за ниско напрежение. Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на електрически устройства в уредби с комутационни апарати за ниско напрежение.

- UL 94 (или еквивалент)– за клас на негоримост.

Всички проводници за оборудване на командните шкафове трябва да са в съотвествие със следните стандарти или еквивалентни на тях:

- IEC 228 или VDE 0295 или БДС 904-84 (или еквивалент)– за клас на гъвкавост на медното жило;

- IEC 332-1 или VDE0472 част 804, категория В (или еквивалент)– за неразпространение на горенето;

- БДС HD 21.3 S3 или друг еквивалентен европейски стандарт за конструкция и изработка на изолираните проводници

Всички контакти за оборудване на шкафовете трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- IЕС 60884-1 (или еквивалент)– Щепсели и контактни гнезда за битови и подобни цели. Част 1. Основни изисквания.

Всички осветителни тела за оборудване на командните шкафове трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60598-1:2008 – Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2008).

Всички нагреватели и терморегулатори за оборудване на командните шкафове трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60335-1:2002/A14:2010 (или еквивалент)– Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

- БДС 17107:1990 (или еквивалент)– Нагреватели електрически тръбни.

- БДС EN 60947-1 (или еквивалент)– Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила.

- БДС EN 60947-5-1:2006 (или еквивалент)– Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 5-1: Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление (IEC 60947-5-1:2003).

- БДС EN 60529+A1:2004 (или еквивалент)- Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.

- UL 94 – за клас на негоримост. (или еквивалент)

2. Основни изисквания към командния шкаф

2.1. Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж върху металната рамка (основа).

Минималните изискванията към монтираната апаратура, конструктивното изпълнение и  размерите са подробно посочени в приложенията към настоящата документация.

Командните шкафове трябва да са преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1:1999 т. 8.2.7; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 и 8.3.4. (или еквивалент). За всеки доставен шкаф трябва да бъде представен протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Командните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41(или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете, корпусите на комутационната апаратура и др. в шкафа да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3mm, комплектувана със заземителни болтове М6. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

Подредбата на щуцерите на уплътнителната плоча да позволява безпроблемна работа с  гайките на щуцерите от двете страни на монтажната плоча.

На подвижната монтажна плоча (врата) да се монтира кабелен канал с размери 40/60 мм ширина/дълбочина за подвеждане на жилата, монтирани на апаратурата на вратата.

На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

- Производител

- Степен на защита

- Година на производство

- Фабричен номер

Всеки КШ трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост. Ключовете за отключване и заключване да бъдат взаимозаменяеми.

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчика трябва да предостави указания, относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.

На транспортната опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

- Наименование/тип

- Габаритни размери

- Маса

- Места за прикачване

- Условия за съхранение

2.2.Специални изисквания

2.2.1. Механична част

Шкафовете трябва да са изработени от материали, способни да издържат механични, електрически и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се наблюдават при нормални експлоатационни условия. Шкафовете да са изработени изцяло от неръждаема стомана. Не се допуска заваряване на елементи от обикновенна стомана към неръждаеми елементи. Всички обвивки и разделни стени /прегради/, конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и други подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Металната обвивка на шкафовете трябва да бъде изработена по възможност от цели листове неръждаема ламарина с дебелина не по-малко от 2mm – заварена конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати. Шкафовете ще бъдат с необслужваема задна страна. Конструкцията на шкафа в монтирано положение трябва да осигурява отлична механична устойчивост.

Не се изисква боядисване.

Шкафовете ще бъдат окомплектовани с една метална предна вертикална врата, направена от неръждаема ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа.

Вратата трябва да осигурява стабилно затваряне, да бъде лесна за монтаж и демонтаж върху шкафа. Вратата трябва да се отваря отляво надясно. С оглед осигуряването на необходимата твърдост, предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили. Вратата ще се уплътнява чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение, гарантиращо степен на защита IP54 в съответствие с БДС EN 60529(или еквивалент).

Вратата да бъде прикрепена към основната конструкция чрез панти, с възможност за смазване. Пантите трябва да са изработени от корозионноустойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отваря надясно на ъгъл не по-малко от 150º. Вратата да се фиксира в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки, затварящ корозионно защитен механизъм, да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник и да е снабдена с противозатварящо се устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device)/. От вътрешната и страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи.

Шкафовете трябва да бъдат окомплектовани с две монтажни плочи – вътрешна неподвижна и външна подвижна обособена като втора вътрешна врата на панти.

Неподвижната монтажна плоча ще бъде изработена от неръждаема ламарина с дебелина не по-малко от 2,5mm неперфорирана. Подвижната монтажна плоча да бъде изработена от същият материал както обвивката на таблото и монтирана на панти с възможност за отваряне на 120º.

Фиксирането на неподвижната монтажна плоча в работно положение ще става откъм задната й страна върху опори. Да се предвиди възможност за демонтаж на неподвижната монтажна плоча.

Фиксирането на подвижната монтажна плоча в работно положение ще става с две болтови съединения или по някакъв друг начин, предполагащ лесно отвиване и завиване без използване на инструмент /перчата гайка или др./. Подвижната монтажна плоча трябва да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник.

На дъното на шкафа трябва да се предвидят отвори с щуцери за преминаване на входящите и изходящите кабели. Чертежи с посочени брой, размери и разположение на щуцерите са предоставени като приложение към настоящата документация.

За всеки шкаф да се предвиди и монтажна основа с демонтируем преден и заден капак.

Монтажната основа ще се свързва с останалата част на шкафа чрез болтови връзки. Обвивката на основата да се изработи от ламарина с дебелина не по-малка от тази, от която е изработена основната част на шкафа. Минимална височина на основата – 200 mm. Конструкцията на основата трябва да гарантира отлична механична устойчивост. Прикрепването към металната рамка (основа) ще става чрез болтове, за които трябва да се предвидят отвори със съответния диаметър.

За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да образува затворено пространство /кутия/. Горната повърхност трябва да отвежда атмосферните води без всякакъв остатък.

На шкафа да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре.

Минималният проектен живот на шкафа да бъде 25 години.

2.2.2. Антикорозионна защита

Не е необходима.

2.2.3. Електрическа част

Към настоящата документация са приложени чертежи на фасадата, разположение на апаратурата и клеморедите в шкафа, както и монтажни схеми за изпълнение на електрическите връзки за всеки тип команден шкаф. Шкафовете се доставят оборудвани с апаратура по приложените спецификации и чертежи, но неопроводени.

На подвижната монтажна плоча ще се монтират пакетни ключове и бутони за управление, както и светлинни индикатори показващи положението на съоръженията (включено/изключено). Върху нея да се изпълни мнемосхема с оцветяване и надписване съгласно БДС 1212:1970(или еквивалент) в червен цвят за уредба 110kV, от медна шина  с размери съгласно:

- за шинна система  - 20mm

- за еднолинейната схема – 12mm

Закрепването на медната шина към монтажната плоча да става чрез подходящи винтове.

На неподвижната монтажна плоча ще се монтират клемореди и комутационна апаратура (автоматични предпазители, помощни релета и др.), както и кабелни канали, в които да се положи монтажния проводник. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени на монтажните плочи, по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ, монофазен контакт за напрежение 220V AC, защитен автоматичен предпазител с номинален ток 16А и трифазен контакт, защитен с автоматични предпазители с номинален ток 16А. За защита от образуване на конденз, във всеки шкаф да се монтират нагревател/и/ с мощност 100-150W и терморегулатор управляващ тяхната работа. Нагревателя/ите да са фабрично предвидени за отопление на електрически табла/шкафове, да имат максимална температура на повърхността 100 °С.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

За апаратурата, монтирана на отваряемата монтажна плоча да се изпълнят надписи от предната и задната страна. За апаратурата, монтирана в шкафа да се изпълнят надписи на лицето на монтажната плоча. Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на шкафа.

Доставката на всички материали необходими за оборудването на командните шкафове е задължение на Изпълнителя.

3.Основни изисквания към релейният шкаф

3.1.Общи изисквания

Ще се доставят окомплектовани с апаратура метални шкафове от затворен тип, стоящи, за неподвижен монтаж върху метална скара.

Изискванията към конструктивното изпълнение, размерите и окомплектовката са подробно посочени в приложенията към настоящата документация.

Релейните шкафове ще се приемат след преминали успешно проверки и изпитания в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1:1999(или еквивалент) т. 8.2.7; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3 и 8.3.4 и в съответствие на настоящите технически изисквания. При доставка за всеки шкаф трябва да бъде представен Протокол за успешно преминати заводски изпитания.

Релейните шкафове трябва да осигуряват надеждна защита срещу поражения от електрически ток в съответствие с IEC 60364-4-41(или еквивалент). За защитно заземяване на кабелите, металните нетоководещи части на шкафовете  да се монтира заземителна медна шина с размери 20/3 мм, окомплектувана със заземителни болтове. Заземителната шина и заземителните болтове на шкафа да са свързани електрически.

На всеки шкаф да се постави трайна табела със следното съдържание:

Производител;

Тип;

Степен на защита;

Размери;

Маса.

Всеки РШ трябва да се достави с всички необходими за нормалната експлоатация принадлежности, включително ключове и специални инструменти при необходимост.  Ключовете за отключване и заключване да бъдат взаимозаменяеми.

Шкафовете да се доставят изпитани и окомплектовани със съответните сертификати и декларации за съответствие, в транспортна опаковка, предпазваща ги сигурно от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад.

Доставчика трябва да предостави указания, относно условията за съхранение на шкафовете до монтирането им.

На транспортната опаковка трайно се нанасят най-малко следните данни:

Наименование/тип;

Габаритни размери;

Маса;

Места за прикачване.

3.2.Специални изисквания

3.2.1.Механична част

Окомплектованите релейни шкафове са с размери: ширина 800 мм, дълбочина 600 мм и височина 2000 мм. Шкафовете да бъдат изпълнени с неподвижни лицеви панели, за монтиране на апаратура.

Шкафовете трябва да са изработени от материали способни да издържат механичните и електрическите въздействия при нормални експлоатационни условия. Да бъдат изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2 мм – заварена конструкция с непрекъснат шев на заварките. Корпусът на шкафа да се изработи от цели листи. При опасност от измятане на плоскостите се допуска използването на усилващи вътрешни профили.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли,  трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Ключове и релейни защити ще се монтират на лицевите панели на релейните шкафове. Монтажа на вторичната комутация към ключове, клемореди и релейни защити ще става с достъп от задната на шкафа. Монтажа на вторичната комутация към релета и предпазители ще става с достъп от предната страна на шкафа. Релета и предпазители ще се монтират на монтажна (DIN) шина на предвидените тави за монтаж на релета.

Към основната конструкция, посредством панти се прикрепва една метална предна, врата с прозрачно нечупливо стъкло, което не помътнява от пряко слънчево греене и отделена от апаратурата топлина. Размерите на стъклото да позволяват визуален контрол върху апаратурата от неподвижните лицеви панели. Вратата е направена от стоманена ламарина със същата  дебелина, от която е направен шкафа. Вратата трябва да се отваря отляво надясно на ъгъл не по-малко от 180º. Пантите трябва да са изработени от корозионно устойчив материал и да осигуряват възможност за сваляне на вратата и смазване.

Задната страна на шкафа да бъде направена врата от две крила, изработена от стоманена ламарина, захваната с минимум три броя панти. Крилата да се отварят на ъгъл 180 градуса.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращи се затварящи механизми, в не по-малко от три точки. Механизмите трябва да са корозионно защитени. Всяка врата трябва да е снабдена с противозатварящо се  устройство /фиксатор в отворено положение (anti-locking safety device) и да е защитно заземена чрез гъвкав изолиран проводник. Вратите ще се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано полиуретаново уплътнение и  при напълно затворени врати (работно положение), трябва да се осигурява степен на защита срещу проникване на прах не по-ниска от IP 20 в съответствие с БДС EN 60529(или еквивалент).

Цветовото оформление ще бъде светло сиво – RAL 7032 – гладка повърхност. Поръчката предвижда и доставка на 250 ml от оригиналната боя за възстановяване на евентуални повреди по покритието.

Дъното на шкафовете е разработено конструктивно така, че да могат входящите кабели лесно да бъдат въведени в шкафа, да се подредят добре и да се закрепят върху носещи монтажни планки. Шкафовете ще се монтират върху метална рамка. За целта да се предвидят отвори ø 12 мм за болтови съединения на основата на шкафа - по два в предната част и два в задната част на шкафа.

На предната врата и на задната страна на шкафа да се предвидят подходящи отвори за осигуряване на вентилация, които трябва да са изпълнени по начин и способ ненарушаващ изискването за степен на защита срещу проникване на прах посочено по горе. Минимални размери на отворите на задната страна 150/150 мм.

Клеморедите монтирани на DIN шина и кабелните канали се монтират в ляво и дясно от двете страни на шкафовете. Закрепват се на вътрешната конструкция на шкафа на подходящ брой хоризонтални монтажни планки. Клеморедите да се монтират на планки/монтажни профили с ъгъл 45 градуса, които повдигат клемореда с  3 сантиметра. Разстоянието между клемите и кабелния канал да бъде поне 50 mm.

Да се предвидят четири броя носещи елементи, позволяващи повдигането и пренасянето на шкафа.

Размерите на лицевите панели са дадени в чертежите за различните шкафове.

На тавите за монтаж на релета да се изпълнят отвори за преминаване на монтажен проводник.

Преди боядисването, металните повърхности да са обработени против ръжда, като използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на  въздействието на околната среда.

Минималният проектен живот на шкафовете да бъде не по-малко от 25 г.

Към настоящата документация са приложени чертежи на фасадата с разположението и размерите на отворите и детайлите.

3.2.2. Електрическа част

За всеки тип релееен шкаф са разработени чертежи на фасадата, разположение на апартурата и клеморедите в шкафа. На лицевите панели ще се монтират релейните защити, пакетните ключове, автоматични предпазители, помощни релета и др.

На страничните стени на шкафа върху DIN шина ще се монтират клеморедите, както и кабелни канали в които ще се положи монтажния проводник. Кабелните канали се монтират от двете страни на клеморедите. Клеморедите да се монтират на планки с ъгъл 45 градуса, и които повдигат клемореда с  3 сантиметра. Разстоянието между клемореда каналите да бъде поне 50 mm. Апаратурата, клеморедите и кабелните канали да бъдат разположени на монтажните плочи, по начин позволяващ удобно прикрепване, обслужване и следене.

Във всеки шкаф да се монтират осветително тяло с ключ и монофазен контакт за напрежение 220 V AC, защитен с автоматичен предпазител с номинален ток 16А.

На предната и задна страна на релейния шкаф да има надпис с диспечерското наименование на РШ.

Доставката на всички материали необходими за оборудването на релейните шкафове е задължение на Изпълнителя.

4.Специално изискване

След изработване на 1 бр. Команден или Релеен шкаф, Изпълнителят да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на Възложителя на предоставената мостра.

5. Гаранционен период

Доставчикът ще гарантира за качеството на доставяното оборудване от датата на пускането му в експлоатация. При поява на дефекти, те ще бъдат своевременно отстранявани, а при невъзможност за тяхното отстраняване, дефектиралото оборудване ще бъде подменяно от Доставчика във възможния най-кратък срок. Всички гаранции на подмененото оборудване ще текат от датата на неговата подмяна.

6. Опаковка, транспорт и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Доставчика. Описаното по-горе оборудване трябва да бъде доставяно в подходяща опаковка. Тя трябва да предпазва стоката от външни въздействия по време на транспорт и съхранение на склад. Доставчикът трябва да даде указания за правилното съхранение на всеки артикул.

7. Срокове

7.1. Срок на доставка - не повече от 60 (шейсет) календарни дни, считано от влизане на договора в сила.

7.2. Гаранционни срокове

7.2.1. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа ) на командни и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 25 (двадесет и пет)/ години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол),

7.2.3.Гаранционен срок на оборудване командни и  релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол)

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Чертежи:

- Чертеж №101 лист 1 – Команден шкаф Извод 110kV. Фасада.

- Чертеж №102 лист 1,2,3 – Команден шкаф Извод 110kV. Фасада и разрези.

- Чертеж №103 лист 1 – Команден шкаф Извод 110kV. Схема на апаратурата.

- Чертеж №104 лист 1,2,3,4,5 – Команден шкаф Извод 110kV. Монтажна схема клеморед.

- Чертеж №201 лист 1 – Команден шкаф Обходен прекъсвач. Фасада.

- Чертеж №202 лист 1,2,3 – Команден шкаф Обходен прекъсвач. Фасада и разрези.

- Чертеж №203 лист 1 – Команден шкаф Обходен прекъсвач. Схема на апаратурата.

- Чертеж №204 лист 1,2,3,4,5 – Команден шкаф Обходен прекъсвач. Монтажна схема клеморед.

- Чертеж №301 лист 1 – Команден шкаф Шиносъединителен прекъсвач 110kV. Фасада.

- Чертеж №302 лист 1,2,3 – Команден шкаф Шиносъединителен прекъсвач 110kV. Фасада и разрези.

- Чертеж №303 лист 1 – Команден шкаф Шиносъединителен прекъсвач 110kV. Монтажна схема апаратура.

- Чертеж №304 лист 1,2,3,4 – Команден шкаф Шиносъединителен прекъсвач 110kV. Клеморед.

- Чертеж №601 лист 1 –  Релейни табла Конструкция и разположение на апаратурата.

- Чертеж №602 лист 1,2,3,4,5 –  Релейни шкафове Конструкция.

- Чертеж №603 лист 1 –  Панел на шкаф на ДЗШ, Първи ред защита.

- Чертеж №604 лист 1 –  Панел на шкаф на ДЗШ, Втори ред защита.

- Минимални изисквания към апаратура  и материали

Приложение 2. Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка на командни шкафове – доставка на Изпълнителя.

| Поз. | НАИМЕНОВАНИЕ | М-ка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на команден шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 1 от Таблица 1. Материалите са за един шкаф. | комплект | 2 |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 8 |
| 1.2. | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 8 |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 8 |
| 1.5. | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 8 |
| 1.6. | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 16 |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 9 |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 1.10. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |
| 1.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 12 |
| 1.13. | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |
| 1.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |
| 1.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |
| 1.16. | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W | бр. | 1 |
| 1.17. | Термостат 220V AC | бр. | 1 |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.18. | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 80 |
| 1.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 160 |
| 1.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 16 |
| 1.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |
| 1.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 7 |
| 1.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |
| 1.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |
| 1.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 11 |
| 1.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 10 |
| 1.27. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 11 |
| 1.28. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 10 |
| 1.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |
| 1.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 250 |
| 1.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 500 |
| 1.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 14 |
| 1.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |
| 1.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |
| 1.35. | - Заглавна клема | бр. | 4 |
| 1.36. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |
| 1.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |
| 1.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |
| 1.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |
| 1.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |
| 1.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |
| 1.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 4,5 |
| 1.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6,5 |
| 1.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) | м | 1 |
| 1.45. | 1.22 Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. | м | 1 |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 1.46 | - PG 29 | бр. | 36 |
| 1.47 | - PG 21 | бр. | 31 |
| 1.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |
| 1.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |
| 1.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |
| 2 | Доставка на команден шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 1. | комплект | 1 |
| 2.1 | 2.1 Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 7 |
| 2.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |
| 2.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 7 |
| 2.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 7 |
| 2.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 6 |
| 2.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 14 |
| 2.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 9 |
| 2.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 2.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 2.10 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 |
| 2.11 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |
| 2.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 12 |
| 2.13 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |
| 2.14 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |
| 2.15 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |
| 2.16 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , | бр. | 1 |
| 2.17 | Термостат 220V AC | бр. | 1 |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 2.18 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 80 |
| 2.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 160 |
| 2.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 16 |
| 2.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |
| 2.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 7 |
| 2.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |
| 2.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |
| 2.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 11 |
| 2.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 10 |
| 2.27. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 11 |
| 2.28. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 10 |
| 2.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |
| 2.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 250 |
| 2.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 500 |
| 2.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 14 |
| 2.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |
| 2.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |
| 2.35. | - Заглавна клема | бр. | 4 |
| 2.36. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |
| 2.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |
| 2.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |
| 2.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |
| 2.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |
| 2.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |
| 2.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 4,5 |
| 2.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6,5 |
| 2.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) | м | 1 |
| 2.45. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. | м | 1 |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 2.46 | - PG 29 | бр. | 36 |
| 2.47 | - PG 21 | бр. | 31 |
| 2.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |
| 2.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |
| 2.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |
| 3 | Доставка на команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 1. | комплект | 1 |
| 3.1 | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 5 |
| 3.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |
| 3.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 5 |
| 3.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 5 |
| 3.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 6 |
| 3.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 12 |
| 3.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 3 |
| 3.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 3.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |
| 3.10 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |
| 3.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 4 |
| 3.12 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |
| 3.13 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |
| 3.14 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |
| 3.15 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , | бр. | 1 |
| 3.16 | Термостат 220V AC | бр. | 1 |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 3.17 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 35 |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 70 |
| 3.18 | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 4 |
| 3.19. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |
| 3.20. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 5 |
| 3.21. | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 25 |
| 3.22. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 25 |
| 3.23 | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 5 |
| 3.24. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 5 |
| 3.25. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 5 |
| 3.26. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 5 |
| 3.27. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |
| 3.28. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 160 |
| 3.29. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 320 |
| 3.30. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 10 |
| 3.31. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 30 |
| 3.32. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |
| 3.33. | - Заглавна клема | бр. | 4 |
| 3.34. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 6 |
| 3.35. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |
| 3.36. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |
| 3.37. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |
| 3.38. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |
| 3.39. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |
| 3.40. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 3 |
| 3.41. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6 |
| 3.42. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 3.43. | - PG 29 | бр. | 30 |
| 3.44. | - PG 21 | бр. | 25 |
| 3.45 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |
| 3.46 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |
| 3.47 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |

Приложение 3. Техническа спецификация на апаратура и материали за окомплектовка на Релейни шкафове – доставка на Изпълнителя.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на релеен шкаф - Извод, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура. позиция 1 от Таблица 2. Материалите са за един шкаф. | К-т | 2 |
| 1.1. | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10 W и ключ | бр | 1 |
| 1.2. | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |
| 1.3. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 6 |
| 1.4. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 7 |
| 1.5. | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло | бр | 2 |
| 1.6. | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 8 |
| 1.7. | Пакетен превключвател трипозиционен, с нулево положение, осемполюсен, за монтаж на табло | бр | 1 |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |
| 1.10. | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |
| 1.11. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 4 |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 1.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 45 |
| 1.13. | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр | 90 |
| 1.14. | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 4 |
| 1.15. | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 14 |
| 1.16. | капачка крайна затваряща за разделяема клема | бр | 2 |
| 1.17. | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема | бр | 3 |
| 1.18. | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 6 |
| 1.19. | Етикет към клема заглавна | бр | 6 |
| 1.20. | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 9 |
| 1.21. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 6 |
| 1.22. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 6 |
| 1.23 | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 10 |
| 1.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 240 |
| 1.25. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр | 32 |
| 1.26. | Мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 16 |
| 1.27. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 4mm² | бр | 6 |
| 1.28. | Фиксатор за клеморед | бр | 9 |
| 1.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 480 |
| 1.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |
| 1.31. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² | бр | 5 |
| 1.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |
| 1.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |
| 1.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |
| 1.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |
| 1.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) | м | 8 |
| 1.37. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |
| 1.38. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |
| 1.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден бр. кабели – 40 бр. | м | 1 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доставка на релеен шкаф – поле Обход, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 2. |  |  |
| 2.1 | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |
| 2.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |
| 2.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 6 |
| 2.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 7 |
| 2.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло | бр | 2 |
| 2.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 8 |
| 2.7 | Пакетен превключвател четириозиционен, с нулево положение, шестполюсен, за монтаж на табло | бр | 1 |
| 2.8 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |
| 2.9 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |
| 2.10 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |
| 2.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 3 |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 2.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 55 |
| 2.13 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 110 |
| 2.14 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 5 |
| 2.15 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 12 |
| 2.16 | капачка крайна затваряща заразделяема клема | бр | 2 |
| 2.17 | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема | бр | 4 |
| 2.18 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 6 |
| 2.19. | Етикет към клема заглавна | бр | 6 |
| 2.20. | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 8 |
| 2.21. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 5 |
| 2.22. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 8 |
| 2.23 | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 13 |
| 2.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 235 |
| 2.25. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 30 |
| 2.26. | мост неподвижен винтов десетополюсен | бр | 16 |
| 2.27. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |
| 2.28. | Фиксатор за клеморед | бр | 10 |
| 2.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 470 |
| 2.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |
| 2.31. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² | бр | 5 |
| 2.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |
| 2.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |
| 2.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |
| 2.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |
| 2.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) | м | 8 |
| 2.37. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |
| 2.38. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |
| 2.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, к-т със заземителни болтове М6, за среден брой кабели – 40 бр. | м | 1 1 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доставка на релеен шкаф на ШСП, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 2. |  |  |
| 3.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |
| 3.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |
| 3.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 4 |
| 3.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 4 |
| 3.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 4 |
| 3.6 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |
| 3.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |
| 3.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А,1Р, С, 10 кА | бр | 1 |
| 3.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 2 |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 3.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 20 |
| 3.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 40 |
| 3.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 2 |
| 3.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 2 |
| 3.14 | капачка крайна затваряща за разделяема клема | бр | 1 |
| 3.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема | бр | 1 |
| 3.16 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 8 |
| 3.17 | Етикет към клема заглавна | бр | 8 |
| 3.18 | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 2 |
| 3.19. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 2 |
| 3.20. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 2 |
| 3.21. | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 2 |
| 3.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 200 |
| 3.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 29 |
| 3.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 12 |
| 3.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |
| 3.26. | Фиксатор за клеморед | бр | 8 |
| 3.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 400 |
| 3.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |
| 3.29. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² | бр | 5 |
| 3.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |
| 3.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |
| 3.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |
| 3.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,2 |
| 3.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) | м | 8 |
| 3.35. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |
| 3.36. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |
| 3.37. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Доставка на релеен шкаф - за модули на ДЗШ 110 kV, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 4 от Таблица 2. | бр | 1 |
| 4.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |
| 4.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |
| 4.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 4 |
| 4.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 4 |
| 4.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 12 |
| 4.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло | бр | 9 |
| 4.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 4 |
| 4.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |
| 4.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 4 |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 4.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 63 |
| 4.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 126 |
| 4.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 9 |
| 4.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 8 |
| 4.14 | капачка крайна затваряща разделяема клема | бр | 1 |
| 4.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема | бр | 4 |
| 4.16 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 8 |
| 4.17 | Етикет към клема заглавна | бр | 8 |
| 4.18 | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 9 |
| 4.19. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 9 |
| 4.20. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 9 |
| 4.21. | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 9 |
| 4.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 220 |
| 4.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 29 |
| 4.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 14 |
| 4.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |
| 4.26. | Фиксатор за клеморед | бр | 8 |
| 4.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 440 |
| 4.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |
| 4.29. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² | бр | 5 |
| 4.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |
| 4.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |
| 4.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |
| 4.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |
| 4.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) | м | 8 |
| 4.35. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм(широк /дълбок) | м | 2 |
| 4.36. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |
| 4.37. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |
| 4.38 | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |

Приложение 4. Минимални изисквания към влаганите апаратура и материали

I. КЛЕМИ И АКСЕСОАРИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Клемите са предназначени за присъединяване на кръгли плътни медни проводници за токови, напреженови и оперативни вериги.

2. Стандарти и норми

Клемите трябва да бъдат произведени и изпитани съгласно БДС EN 60947-7-1 или друг еквивалентен стандарт/ стандарти.

3. Основни изисквания към клемите

3.1 Проводниците трябва да се присъединяват към клемите с винтово закрепване с неотслабваща сила на притискане при вибрации и стареене.

3.2 Проводимите и притискащи части да са устойчиви срещу електролитна корозия и ръжда.

3.3 Да гарантират клас на негоримост – V0 съгласно UL 94.

3.4 Повишена устойчивост на чупене.

3.5 Изолационният материал да не абсорбира влага.

3.6 Клемите да са с гнездо за поставяне на етикет.

3.7 Клемите да се монтират върху универсална рейка (DIN шина с размери 35х7.5mm).

3.8 Възможност за видимо разделяне на оперативните вериги по предназначение /чрез

поставяне на разделителни пластини/.

3.9 Възможност за монтаж на фиксирани мостове до 10 полюса.

3.10 Клеми измервателни делими:

- пофазно шунтиране на токовите вериги към ТТ с подвижни (фиксирани към клемата) или преносими изолирани мостове, съгласно приложената схема /фиг.1, 2 и 3/;

- видимо разкъсване на токовите вериги след шунтиране;

- възможност за монтаж на тест букса за включване на товарно устройство за тестване на релейна защита;

- възможност за включване на измервателни уреди от двете страни на клемата;

II. АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ И СИГНАЛНИ КОНТАКТИ КЪМ ТЯХ

1. Предназначение

Автоматичните предпазители са предназначени за защита на напреженови вериги за

измерване, управление, сигнализация и релейни защити.

2. Стандарти и норми

Всички автоматични предпазители, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените

или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60898-1:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 1: Автоматични прекъсвачи за работа с променливо напрежение; (или еквивалент)

- БДС EN 60898-2:2006 - Електрически принадлежности. Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби. Част 2: Автоматични прекъсвачи за работа при постоянен и променлив ток; (или еквивалент)

- БДС EN 60947-2:2006 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи; (или еквивалент)

- БДС EN 60068-2 - Изпитване на въздействия на околната среда; (или еквивалент)

3. Основни изисквания към автоматичните предпазители

3.1. Конструктивни характеристики:

- прахозащитен корпус;

- за преден (Wall) монтаж на DIN шина с размери 35 х 7.5 mm;

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1,5 ÷ 25 mm2, позволяващи присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на предпазителя;

- възможност за присъединяване на допълнителен сигнален контакт

- работен температурен диапазон от -10 до + 50°С;

3.2. Електрически характеристики:

3.2.1 Автоматични предпазители за променливо напрежение

- работно напрежение 230/415 V АC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – съгласно предоставената проектна документация

- номинална честота 50 Hz;

- характеристика на изключване В.

- гарантиран брой механични комутации – 20000;

- гарантиран брой електрически комутации - 10000;

3.2.2 Автоматични предпазители за постоянно напрежение

- номинално напрежение Un = 220 V DC;

- номинален ток – съгласно предоставената проектна документация

- брой полюси – 2;

- характеристика на изключване В.

- гарантиран брой механични комутации - 20000;

- гарантиран брой електрически комутации – 10000

III. ПАКЕТНИ КЛЮЧОВЕ

1. Предназначение

Пакетните ключове са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система.

2. Стандарти и норми

Всички пакетни ключове, обект на доставка, трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код). (или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни изисквания към пакетните ключове

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1.0 ÷ 4 mm2, позволяващи

присъединяване и отсъединяване на проводниците без демонтаж на ключа;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти и положения – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата /door mounted/

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;

- траен ток през затворен контакт при напрежение до 400V AC, ≥ 5 А;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

IV. БУТОНИ

1. Предназначение

Бутоните са предназначени за използване във веригите за управление и сигнализация на апарати и релейни защити в подстанциите на електроенергийната система. Те ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни шкафове в ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички бутони обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой контакти: – съгласно предоставената проектна документация

- за монтаж на: врата,

- не светещ;

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

- максимално напрежение върху контактите ≥ 1,1 Un;- гарантиран брой комутации;

- работен ток при напрежение 220 V DC, ≥ 0.2 А

V. СВЕТЛИНЕН УКАЗАТЕЛ НА ПОЛОЖЕНИЕ

1. Предназначение

Светлинните указатели на положение са предназначени за използване във веригите за

сигнализация на първични съоръжения в подстанциите на електроенергийната система. Те

ще се монтират на командни и релейни табла в командна и релейна зали, в командни

шкафове в ОРУ, предкилийни шкафове в ЗРУ на ел. подстанции.

2. Стандарти и норми

Всички светлинните указатели на положение обект на доставка трябва да отговарят на

посочените или други еквивалентни стандарти:

- БДС EN 60947-1 - Комутационни апарати за ниско напрежение. Общи правила. (или еквивалент)

- БДС EN 60947-5 - Апарати и комутационни елементи във веригите за управление. Електромеханични апарати във веригите за управление. (или еквивалент)

- БДС EN 60529+A1:2004 - Степени на защита, осигурени от обвивката /IP код/.(или еквивалент)

- БДС EN 60695-2 – Изпитване на опасност от пожар. Част 2: Методи на изпитване. (или еквивалент)

3. Основни технически характеристики

3.1. Конструктивни характеристики:

- клеми за присъединяване на медни проводници със сечение от 1 ÷ 4 mm2;

- работен температурен диапазон: от -10 до + 55 °С;

- брой входове и изходи: съгласно предоставената проектна документация;

- за монтаж на: врата;

- светлината сигнализация да е червено и зелено

3.2. Електрически характеристики:

- работно напрежение Un = 220 V DC;

РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата.

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

1.10. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

1.11. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.12. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.14. След извършване на действията по т. 1.13. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.15. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.16. Обосновката по т. 1.15. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

1.17. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.16., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

1.19. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.20. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

# РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи указания:

1.1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

1.4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

1.5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.7. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочват:

- наименование на участника;

- адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката.

1.8. Опаковката по т. 1.7. включва следните документи:

•	Опис на представените документи  (оригинал);

•	Техническо предложение съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие);

•	Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.10. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.11. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.12. Комуникация между възложителя и участниците:

1.12.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път или чрез комбинация от тези средства.

1.12.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.13. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.14. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

2.1. гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в поканата за обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG80 TTBB 9400 1526 7354 90

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Хасково

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

2.2. Актуални документи, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:

2.2.1. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.2.1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2.1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община, район “Витоша”) и на участника;

2.2.1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

2.3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)

3. Когато в удостоверението по т. 2.2.1.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2.2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. В случаите по т. 4, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

Забележка: Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Опис на документите и информацията

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релейни табла и командни шкафове“

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо |  |
| 3. | документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника |  |
| Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

МЕР Хасково

гр. Хасково

ул. „Добруджа”, № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релейни табла и командни шкафове“

от ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

(улица, град, община)

..........................................................................................................................................................,

представлявано от ..........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ....................................................................

..........................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок на доставка - ...... (...... словом............) /не повече от 60 (шейсет)/ календарни дни, считано от влизане на договора в сила.

2. Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа ) на командни и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 25 (двадесет и пет)/ години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол),

3.Гаранционен срок на оборудване командни и  релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол)

4. Техническите параметри на предлаганите от нас командни и релейни шкафове са посочени в колона „Предложение на Участника“ в Таблица 1.

Таблица 1

| № | ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО | Предложение на участника |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производител /фирма, държава/ | стандарт |
| 1 | Доставка на команден шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 1 от Таблица 1. Материалите са за един шкаф. |  |  |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 1.2. | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна |  |  |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 1.5. | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 |  |  |
| 1.6. | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 |  |  |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.10. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, |  |  |
| 1.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ |  |  |
| 1.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 1.16. | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W |  |  |
| 1.17. | Термостат 220V AC |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 1.18. | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 1.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |
| 1.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен |  |  |
| 1.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
| 1.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 1.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 1.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 1.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 1.27. | - Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 1.28. | - Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 1.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² |  |  |
| 1.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 1.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² |  |  |
| 1.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална |  |  |
| 1.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 1.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² |  |  |
| 1.35. | - Заглавна клема |  |  |
| 1.36. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече |  |  |
| 1.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² |  |  |
| 1.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² |  |  |
| 1.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 1.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) |  |  |
| 1.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) |  |  |
| 1.45. | 1.22 Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 1.46 | - PG 29 |  |  |
| 1.47 | - PG 21 |  |  |
| 1.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети |  |  |
| 1.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm |  |  |
| 1.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) |  |  |
| 2 | Доставка на команден шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 1. |  |  |
| 2.1 | 2.1 Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 2.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна |  |  |
| 2.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 2.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 2.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 |  |  |
| 2.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 |  |  |
| 2.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.10 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 2.11 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, |  |  |
| 2.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
| 2.13 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ |  |  |
| 2.14 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 2.15 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 2.16 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , |  |  |
| 2.17 | Термостат 220V AC |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 2.18 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 2.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
| 2.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |
| 2.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен |  |  |
| 2.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
| 2.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 2.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 2.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 2.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 2.27. | - Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 2.28. | - Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 2.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² |  |  |
| 2.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 2.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² |  |  |
| 2.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална |  |  |
| 2.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 2.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² |  |  |
| 2.35. | - Заглавна клема |  |  |
| 2.36. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 2.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече |  |  |
| 2.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² |  |  |
| 2.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² |  |  |
| 2.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² |  |  |
| 2.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² |  |  |
| 2.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 2.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) |  |  |
| 2.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) |  |  |
| 2.45. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 2.46 | - PG 29 |  |  |
| 2.47 | - PG 21 |  |  |
| 2.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети |  |  |
| 2.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm |  |  |
| 2.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) |  |  |
| 3 | Доставка на команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 1. |  |  |
| 3.1 | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. |  |  |
| 3.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна |  |  |
| 3.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 3.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна |  |  |
| 3.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 |  |  |
| 3.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 |  |  |
| 3.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 3.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 3.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” |  |  |
| 3.10 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, |  |  |
| 3.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
| 3.12 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ |  |  |
| 3.13 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А |  |  |
| 3.14 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А |  |  |
| 3.15 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , |  |  |
| 3.16 | Термостат 220V AC |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |
| 3.17 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
| 3.18 | - Секционна разделителна пластина за делими клеми |  |  |
| 3.19. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен |  |  |
| 3.20. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
| 3.21. | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 3.22. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна |  |  |
| 3.23 | - Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 3.24. | - Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 3.25. | - Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 3.26. | - Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 3.27. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² |  |  |
| 3.28. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 3.29. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² |  |  |
| 3.30. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална |  |  |
| 3.31. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 3.32. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² |  |  |
| 3.33. | - Заглавна клема |  |  |
| 3.34. | - Фиксатор за клеморед |  |  |
| 3.35. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече |  |  |
| 3.36. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² |  |  |
| 3.37. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² |  |  |
| 3.38. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² |  |  |
| 3.39. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² |  |  |
| 3.40. | EURO-DIN шина 35x7,5mm |  |  |
| 3.41. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) |  |  |
| 3.42. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |
| 3.43. | - PG 29 |  |  |
| 3.44. | - PG 21 |  |  |
| 3.45 | Скоби за укрепване на проводникови пакети |  |  |
| 3.46 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm |  |  |
| 3.47 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) |  |  |
| 1 | Доставка на релеен шкаф - Извод, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура. позиция 1 от Таблица 2. |  |  |
| 1.1. | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10 W и ключ |  |  |
| 1.2. | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина |  |  |
| 1.3. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms |  |  |
| 1.4. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms |  |  |
| 1.5. | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло |  |  |
| 1.6. | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 1.7. | Пакетен превключвател трипозиционен, с нулево положение, осемполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 1.10. | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А, 1Р, С, 10 кА |  |  |
| 1.11. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 1.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 1.13. | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² |  |  |
| 1.14. | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
| 1.15. | Секционна разделителна пластина за токови клеми |  |  |
| 1.16. | капачка крайна затваряща за разделяема клема |  |  |
| 1.17. | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
| 1.18. | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 1.19. | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 1.20. | Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 1.21. | Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 1.22. | Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 1.23 | Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 1.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 1.25. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми |  |  |
| 1.26. | Мост неподвижен десетополюсен винтов |  |  |
| 1.27. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 4mm² |  |  |
| 1.28. | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 1.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани |  |  |
| 1.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 1.31. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² |  |  |
| 1.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² |  |  |
| 1.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² |  |  |
| 1.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани |  |  |
| 1.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми |  |  |
| 1.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) |  |  |
| 1.37. | Кабелни превръзки 150mm |  |  |
| 1.38. | Кабелни превръзки 250mm |  |  |
| 1.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден бр. кабели – 40 бр. |  |  |
| 2 | Доставка на релеен шкаф – поле Обход, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 2 от Таблица 2. |  |  |
| 2.1 | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10W и ключ |  |  |
| 2.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина |  |  |
| 2.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms |  |  |
| 2.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms |  |  |
| 2.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло |  |  |
| 2.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 2.7 | Пакетен превключвател четириозиционен, с нулево положение, шестполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 2.8 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 2.9 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 2.10 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА |  |  |
| 2.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 2.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 2.13 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² |  |  |
| 2.14 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
| 2.15 | Секционна разделителна пластина за токови клеми |  |  |
| 2.16 | капачка крайна затваряща заразделяема клема |  |  |
| 2.17 | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема |  |  |
| 2.18 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 2.19. | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 2.20. | Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 2.21. | Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 2.22. | Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 2.23 | Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 2.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 2.25. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми |  |  |
| 2.26. | мост неподвижен винтов десетополюсен |  |  |
| 2.27. | Крайна затваряща пластина оперативна клема |  |  |
| 2.28. | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 2.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани |  |  |
| 2.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 2.31. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² |  |  |
| 2.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² |  |  |
| 2.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² |  |  |
| 2.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани |  |  |
| 2.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми |  |  |
| 2.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) |  |  |
| 2.37. | Кабелни превръзки 150mm |  |  |
| 2.38. | Кабелни превръзки 250mm |  |  |
| 2.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, к-т със заземителни болтове М6, за среден брой кабели – 40 бр. |  |  |
| 3 | Доставка на релеен шкаф на ШСП, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 3 от Таблица 2. |  |  |
| 3.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ |  |  |
| 3.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина |  |  |
| 3.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms |  |  |
| 3.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms |  |  |
| 3.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 3.6 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 3.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 3.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А,1Р, С, 10 кА |  |  |
| 3.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 3.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 3.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² |  |  |
| 3.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
| 3.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми |  |  |
| 3.14 | капачка крайна затваряща за разделяема клема |  |  |
| 3.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема |  |  |
| 3.16 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 3.17 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 3.18 | Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 3.19. | Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 3.20. | Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 3.21. | Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 3.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 3.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми |  |  |
| 3.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов |  |  |
| 3.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема |  |  |
| 3.26. | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 3.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани |  |  |
| 3.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 3.29. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² |  |  |
| 3.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² |  |  |
| 3.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² |  |  |
| 3.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани |  |  |
| 3.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми |  |  |
| 3.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) |  |  |
| 3.35. | Кабелни превръзки 150mm |  |  |
| 3.36. | Кабелни превръзки 250mm |  |  |
| 3.37. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр |  |  |
| 4 | Доставка на релеен шкаф - за модули на ДЗШ 110 kV, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура, позиция 4 от Таблица 2. |  |  |
| 4.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ |  |  |
| 4.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина |  |  |
| 4.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms |  |  |
| 4.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms |  |  |
| 4.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 4.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло |  |  |
| 4.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ |  |  |
| 4.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА |  |  |
| 4.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |
| 4.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 4.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² |  |  |
| 4.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен |  |  |
| 4.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми |  |  |
| 4.14 | капачка крайна затваряща разделяема клема |  |  |
| 4.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема |  |  |
| 4.16 | Клема маркировъчна-заглавна |  |  |
| 4.17 | Етикет към клема заглавна |  |  |
| 4.18 | Тест букса изолирана цвят жълт |  |  |
| 4.19. | Тест букса изолирана цвят зелен |  |  |
| 4.20. | Тест букса изолирана цвят червен |  |  |
| 4.21. | Тест букса изолирана цвят черен |  |  |
| 4.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече |  |  |
| 4.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми |  |  |
| 4.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов |  |  |
| 4.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема |  |  |
| 4.26. | Фиксатор за клеморед |  |  |
| 4.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани |  |  |
| 4.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече |  |  |
| 4.29. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² |  |  |
| 4.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² |  |  |
| 4.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² |  |  |
| 4.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани |  |  |
| 4.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми |  |  |
| 4.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) |  |  |
| 4.35. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм(широк /дълбок) |  |  |
| 4.36. | Кабелни превръзки 150mm |  |  |
| 4.37. | Кабелни превръзки 250mm |  |  |
| 4.38 | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. |  |  |

Забележка:  Участникът трябва да попълни всички редове от колона „Предложение на участника”.

5. Декларираме, че:

5.1. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

5.2. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

5.3. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

5.4. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 2 от Раздел III „Указания към участниците“.

5.5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

5.6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

5.7. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване (оригинал), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата...................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ......................... .....................................................................– гр..............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„..................................................................................................................................................”,

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..........................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание................................................................................................................................                                                                                                                                                                        (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

МЕР Хасково

гр. Хасково

ул. „Добруджа”, № 6

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на релейни табла и командни шкафове“

От  ....................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е

Обща цена - ...................... (...........словом............) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | коли- чество | ед. цена (лв. без ДДС) | общо (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доставка на команден шкаф поле Извод 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура: |
| 1.1. | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 8 |  |  |
| 1.2. | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |  |  |
| 1.3. | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 8 |  |  |
| 1.4. | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 8 |  |  |
| 1.5. | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 8 |  |  |
| 1.6. | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 16 |  |  |
| 1.7. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 9 |  |  |
| 1.8. | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 1.9. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 1.10. | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 |  |  |
| 1.11. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |  |  |
| 1.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 12 |  |  |
| 1.13. | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 1.14. | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |  |  |
| 1.15. | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 1.16. | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W | бр. | 1 |  |  |
| 1.17. | Термостат 220V AC | бр. | 1 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
| 1.18. | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 80 |  |  |
| 1.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 160 |  |  |
| 1.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 16 |  |  |
| 1.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |  |  |
| 1.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 7 |  |  |
| 1.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |  |  |
| 1.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |  |  |
| 1.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 11 |  |  |
| 1.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 10 |  |  |
| 1.27. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 11 |  |  |
| 1.28. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 10 |  |  |
| 1.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |  |  |
| 1.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 250 |  |  |
| 1.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 500 |  |  |
| 1.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 14 |  |  |
| 1.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |  |  |
| 1.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |  |  |
| 1.35. | - Заглавна клема | бр. | 4 |  |  |
| 1.36. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 1.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |  |  |
| 1.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |  |  |
| 1.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |  |  |
| 1.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |  |  |
| 1.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
| 1.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 4,5 |  |  |
| 1.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6,5 |  |  |
| 1.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) | м | 1 |  |  |
| 1.45. | 1.22 Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. | м | 1 |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |  |  |
| 1.46 | - PG 29 | бр. | 36 |  |  |
| 1.47 | - PG 21 | бр. | 31 |  |  |
| 1.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |  |  |
| 1.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |  |  |
| 1.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |  |  |
|  | КОМАНДЕН ШКАФ ЗА ИЗВОД 110kV - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 1 | КОМАНДЕН ШКАФ ЗА ИЗВОД 110kV - ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 2 БР. |  |
| 2 | Доставка на команден шкаф поле Обходен прекъсвач 110kV, ламаринен, размери 1200/1600/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура: |
| 2.1 | 2.1 Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 7 |  |  |
| 2.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |  |  |
| 2.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 7 |  |  |
| 2.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 7 |  |  |
| 2.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 6 |  |  |
| 2.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 14 |  |  |
| 2.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 9 |  |  |
| 2.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 2.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 2.10 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=6А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 2 |  |  |
| 2.11 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |  |  |
| 2.12 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 12 |  |  |
| 2.13 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 2.14 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |  |  |
| 2.15 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 2.16 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , | бр. | 1 |  |  |
| 2.17 | Термостат 220V AC | бр. | 1 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
| 2.18 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 80 |  |  |
| 2.19. | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 160 |  |  |
| 2.20. | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 16 |  |  |
| 2.21. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |  |  |
| 2.22. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 7 |  |  |
| 2.23 | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |  |  |
| 2.24. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 35 |  |  |
| 2.25. | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 11 |  |  |
| 2.26. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 10 |  |  |
| 2.27. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 11 |  |  |
| 2.28. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 10 |  |  |
| 2.29. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |  |  |
| 2.30. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 250 |  |  |
| 2.31. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 500 |  |  |
| 2.32. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 14 |  |  |
| 2.33. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 40 |  |  |
| 2.34. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |  |  |
| 2.35. | - Заглавна клема | бр. | 4 |  |  |
| 2.36. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 8 |  |  |
| 2.37. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |  |  |
| 2.38. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |  |  |
| 2.39. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |  |  |
| 2.40. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |  |  |
| 2.41. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
| 2.42. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 4,5 |  |  |
| 2.43. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6,5 |  |  |
| 2.44. | Пластмасов перфориран кабелен канал 100/80мм (дълбок/широк) | м | 1 |  |  |
| 2.45. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 60бр. | м | 1 |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |  |  |
| 2.46 | - PG 29 | бр. | 36 |  |  |
| 2.47 | - PG 21 | бр. | 31 |  |  |
| 2.49 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |  |  |
| 2.50 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |  |  |
| 2.51 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |  |  |
| 2 | КОМАНДЕН ШКАФ ПОЛЕ ОБХОДЕН ПРЕКЪСВАЧ 110KV - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 3 | Доставка на команден шкаф поле Шиносъединител 110kV, ламаринен, размери 1100/1400/400мм, изпълнение IP54, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура: |
| 3.1 | Електронен светлинен индикатор за 220V=, дежурен вход “минус”, цвят на светлинното поле „червен”, ”зелен”. | бр. | 5 |  |  |
| 3.2 | Превключвател двупозиционен със задържане, с контактен блок НО+НЗ, 220V = , дълга черна ръкохватка, хромирана метална гривна | бр. | 2 |  |  |
| 3.3 | Бутон несветещ с червена капачка, с контактен блок НО+НО, 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 5 |  |  |
| 3.4 | Бутон несветещ със зелена капачка, с контактен блок НО+НО за 220V=, хромирана метална гривна | бр. | 5 |  |  |
| 3.5 | Блок-контакт НО+НЗ към поз.1.2 | бр. | 6 |  |  |
| 3.6 | Блок-контакт НО+НО към поз.1.3 и 1.4 | бр. | 12 |  |  |
| 3.7 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=6А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 3 |  |  |
| 3.8 | Автоматичен прекъсвач еднополюсен, Iн=16А, 220VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 3.9 | Автоматичен прекъсвач триполюсен, Iн=16А, 400VAC, крива на изключване “C” | бр. | 1 |  |  |
| 3.10 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=16А , 220VDC, крива на изключване “С”, | бр. | 1 |  |  |
| 3.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр. | 4 |  |  |
| 3.12 | Осветително тяло компл. със светодиодна лампа 220V AC, 10W и ключ | бр. | 1 |  |  |
| 3.13 | Контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1 |  |  |
| 3.14 | Контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 1 |  |  |
| 3.15 | Нагревател/и за табло, с радиатор, безвентилаторен с максимална температура на нагряване на повърхността 100 градуса C, 220V AC, 100-150W , | бр. | 1 |  |  |
| 3.16 | Термостат 220V AC | бр. | 1 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях съгласно монтажен чертеж: |  |  |  |  |
| 3.17 | - Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр. | 35 |  |  |
|  | - Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр. | 70 |  |  |
| 3.18 | - Секционна разделителна пластина за делими клеми | бр. | 4 |  |  |
| 3.19. | - Подвижен шунтиращ мост двуполюсен | бр. | 15 |  |  |
| 3.20. | - Мостова връзка десетпозиционна за клема разделяема | бр. | 5 |  |  |
| 3.21. | -Дистанционна изолираща втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 25 |  |  |
| 3.22. | -Дистанционна метална втулка към мостова връзка десетпозиционна | бр. | 25 |  |  |
| 3.23 | - Тест букса изолирана цвят жълт | бр. | 5 |  |  |
| 3.24. | - Тест букса изолирана цвят зелен | бр. | 5 |  |  |
| 3.25. | - Тест букса изолирана цвят червен | бр. | 5 |  |  |
| 3.26. | - Тест букса изолирана цвят черен | бр. | 5 |  |  |
| 3.27. | - Крайна затваряща пластина за разделяема токова клема до 6mm² | бр. | 1 |  |  |
| 3.28. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр. | 160 |  |  |
| 3.29. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 4mm² | бр. | 320 |  |  |
| 3.30. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална | бр. | 10 |  |  |
| 3.31. | - Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр. | 30 |  |  |
| 3.32. | - Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 4mm² | бр. | 2 |  |  |
| 3.33. | - Заглавна клема | бр. | 4 |  |  |
| 3.34. | - Фиксатор за клеморед | бр. | 6 |  |  |
| 3.35. | - Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 10mm² за номинален ток 57А или повече | бр. | 43 |  |  |
| 3.36. | - Надпис за клема универсална-за оперативни вериги, със сечение до 10mm² | бр. | 86 |  |  |
| 3.37. | - Мост винтов неподвижен десетпозиционен за клема универсална със сечение до 10mm² | бр. | 5 |  |  |
| 3.38. | - Секционна разделителна пластина за опер. клеми със сечение до 10mm² | бр. | 8 |  |  |
| 3.39. | -Крайна затваряща пластина за универсална клема за оперативни вериги до 10mm² | бр. | 2 |  |  |
| 3.40. | EURO-DIN шина 35x7,5mm | м | 3 |  |  |
| 3.41. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/60мм (дълбок/широк) | м | 6 |  |  |
| 3.42. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |  |  |
|  | Кабелни щуцери: |  |  |  |  |
| 3.43. | - PG 29 | бр. | 30 |  |  |
| 3.44. | - PG 21 | бр. | 25 |  |  |
| 3.45 | Скоби за укрепване на проводникови пакети | бр. | 10 |  |  |
| 3.46 | Кабелна спирала за укрепване на проводникови пакети с размери ф15-70mm | м | 2 |  |  |
| 3.47 | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/40мм (дълбок/широк) | м | 2 |  |  |
| 3 | КОМАНДЕН ШКАФ ПОЛЕ ШИНОСЪЕДИНИТЕЛ 110KV - ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 4 | Доставка на релеен шкаф - Извод, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура. Материалите са за един шкаф. |
| 4.1. | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10 W и ключ | бр | 1 |  |  |
| 4.2. | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |  |  |
| 4.3. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 6 |  |  |
| 4.4. | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 7 |  |  |
| 4.5. | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло | бр | 2 |  |  |
| 4.6. | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 8 |  |  |
| 4.7. | Пакетен превключвател трипозиционен, с нулево положение, осемполюсен, за монтаж на табло | бр | 1 |  |  |
| 4.8. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |  |  |
| 4.9. | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |  |  |
| 4.10. | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |  |  |
| 4.11. | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 4 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |  |  |
| 4.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 45 |  |  |
| 4.13. | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6mm² | бр | 90 |  |  |
| 4.14. | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 4 |  |  |
| 4.15. | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 14 |  |  |
| 4.16. | капачка крайна затваряща за разделяема клема | бр | 2 |  |  |
| 4.17. | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема | бр | 3 |  |  |
| 4.18. | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 6 |  |  |
| 4.19. | Етикет към клема заглавна | бр | 6 |  |  |
| 4.20. | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 9 |  |  |
| 4.21. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 6 |  |  |
| 4.22. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 6 |  |  |
| 4.23 | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 10 |  |  |
| 4.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 240 |  |  |
| 4.25. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми | бр | 32 |  |  |
| 4.26. | Мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 16 |  |  |
| 4.27. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 4mm² | бр | 6 |  |  |
| 4.28. | Фиксатор за клеморед | бр | 9 |  |  |
| 4.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 480 |  |  |
| 4.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |  |  |
| 4.31. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² | бр | 5 |  |  |
| 4.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |  |  |
| 4.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |  |  |
| 4.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |  |  |
| 4.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |  |  |
| 4.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) | м | 8 |  |  |
| 4.37. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |  |  |
| 4.38. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |  |  |
| 4.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден бр. кабели – 40 бр. | м | 1 |  |  |
|  | РЕЛЕЕН ШКАФ, ПОЛЕ ИЗВОД –ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 4 | РЕЛЕЕН ШКАФ, ПОЛЕ ИЗВОД –ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 2 БРОЯ |  |
| 5 | Доставка на релеен шкаф – поле Обход, ламаринен с размери 800/600/2000 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура |
| 5.1 | Осветително тяло комплект със светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |  |  |
| 5.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |  |  |
| 5.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 6 |  |  |
| 5.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 7 |  |  |
| 5.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, с превключващи контакти за монтаж на табло | бр | 2 |  |  |
| 5.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 8 |  |  |
| 5.7 | Пакетен превключвател четириозиционен, с нулево положение, шестполюсен, за монтаж на табло | бр | 1 |  |  |
| 5.8 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 2 |  |  |
| 5.9 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |  |  |
| 5.10 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |  |  |
| 5.11 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 3 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |  |  |
| 5.12 | Клема разделяема токова, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 55 |  |  |
| 5.13 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 110 |  |  |
| 5.14 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 5 |  |  |
| 5.15 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 12 |  |  |
| 5.16 | капачка крайна затваряща заразделяема клема | бр | 2 |  |  |
| 5.17 | Мостова връзка винтова десетпозиционна за клема разделяема | бр | 4 |  |  |
| 5.18 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 6 |  |  |
| 5.19. | Етикет към клема заглавна | бр | 6 |  |  |
| 5.20. | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 8 |  |  |
| 5.21. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 5 |  |  |
| 5.22. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 8 |  |  |
| 5.23 | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 13 |  |  |
| 5.24. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 235 |  |  |
| 5.25. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 30 |  |  |
| 5.26. | мост неподвижен винтов десетополюсен | бр | 16 |  |  |
| 5.27. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |  |  |
| 5.28. | Фиксатор за клеморед | бр | 10 |  |  |
| 5.29. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 470 |  |  |
| 5.30. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |  |  |
| 5.31. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² | бр | 5 |  |  |
| 5.32. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |  |  |
| 5.33. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |  |  |
| 5.34. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |  |  |
| 5.35. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |  |  |
| 5.36. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм (широк /дълбок) | м | 8 |  |  |
| 5.37. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |  |  |
| 5.38. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |  |  |
| 5.39. | Заземителна шина медна 20/3mm, к-т със заземителни болтове М6, за среден брой кабели – 40 бр. | м | 1 1 |  |  |
| 5 | РЕЛЕЕН ШКАФ – ПОЛЕ ОБХОД –ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 6 | Доставка на релеен шкаф на ШСП, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж, комплект с апаратура |
| 6.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |  |  |
| 6.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |  |  |
| 6.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 4 |  |  |
| 6.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 4 |  |  |
| 6.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 4 |  |  |
| 6.6 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |  |  |
| 6.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=4A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 1 |  |  |
| 6.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16 А,1Р, С, 10 кА | бр | 1 |  |  |
| 6.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 2 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |  |  |
| 6.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 20 |  |  |
| 6.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 40 |  |  |
| 6.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 2 |  |  |
| 6.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 2 |  |  |
| 6.14 | капачка крайна затваряща за разделяема клема | бр | 1 |  |  |
| 6.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема | бр | 1 |  |  |
| 6.16 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 8 |  |  |
| 6.17 | Етикет към клема заглавна | бр | 8 |  |  |
| 6.18 | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 2 |  |  |
| 6.19. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 2 |  |  |
| 6.20. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 2 |  |  |
| 6.21. | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 2 |  |  |
| 6.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 200 |  |  |
| 6.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 29 |  |  |
| 6.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 12 |  |  |
| 6.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |  |  |
| 6.26. | Фиксатор за клеморед | бр | 8 |  |  |
| 6.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 400 |  |  |
| 6.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |  |  |
| 6.29. | Секционна разделителна пластина за опер.клеми 6mm² | бр | 5 |  |  |
| 6.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |  |  |
| 6.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |  |  |
| 6.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |  |  |
| 6.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,2 |  |  |
| 6.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) | м | 8 |  |  |
| 6.35. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |  |  |
| 6.36. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |  |  |
| 6.37. | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |  |  |
| 6 | РЕЛЕЕН ШКАФ НА ШСП – ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| 7 | Доставка на релеен шкаф - за модули на ДЗШ 110 kV, ламаринен с размери 800/2000/600 мм, изработен по приложен чертеж |
| 7.1 | Осветително тяло комплект с светодиодна лампа 10W и ключ | бр | 1 |  |  |
| 7.2 | Монофазен контакт 16А за монтаж на DIN шина | бр | 1 |  |  |
| 7.3 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 10 ms | бр | 4 |  |  |
| 7.4 | Реле помощно с 4 превключващи контакта, 220V DC, комплект с цокъл за монтаж на EVRO-DIN шина с време на заработване под 20 ms | бр | 4 |  |  |
| 7.5 | Пакетен превключвател двупозиционен, двуполюсен, за монтаж на табло | бр | 12 |  |  |
| 7.6 | Пакетен превключвател двупозиционен, четириполюсен, за монтаж на табло | бр | 9 |  |  |
| 7.7 | Автоматичен прекъсвач двуполюсен, Iн=6A, 220VDC, крива на изключване „С“ | бр | 4 |  |  |
| 7.8 | Предпазител автоматичен 220 V АС, 16А, 1Р, С, 10 кА | бр | 1 |  |  |
| 7.9 | Сигнален контакт превключващ към автоматичен прекъсвач, 220VDC, 1НОК+1НЗК | бр | 4 |  |  |
|  | Клеми и аксесоари към тях |  |  |  |  |
| 7.10 | Клема разделяема токова със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 63 |  |  |
| 7.11 | Надпис за клема разделяема токова, със сечение до 6 mm² | бр | 126 |  |  |
| 7.12 | Подвижен шунтиращ мост четириполюсен | бр | 9 |  |  |
| 7.13 | Секционна разделителна пластина за токови клеми | бр | 8 |  |  |
| 7.14 | капачка крайна затваряща разделяема клема | бр | 1 |  |  |
| 7.15 | Мостова връзка десетпозиционна винтова за клема разделяема | бр | 4 |  |  |
| 7.16 | Клема маркировъчна-заглавна | бр | 8 |  |  |
| 7.17 | Етикет към клема заглавна | бр | 8 |  |  |
| 7.18 | Тест букса изолирана цвят жълт | бр | 9 |  |  |
| 7.19. | Тест букса изолирана цвят зелен | бр | 9 |  |  |
| 7.20. | Тест букса изолирана цвят червен | бр | 9 |  |  |
| 7.21. | Тест букса изолирана цвят черен | бр | 9 |  |  |
| 7.22. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 4mm² за номинален ток 32А или повече | бр | 220 |  |  |
| 7.23 | Секционна разделителна пластина за опер. клеми | бр | 29 |  |  |
| 7.24. | мост неподвижен десетополюсен винтов | бр | 14 |  |  |
| 7.25. | Крайна затваряща пластина оперативна клема | бр | 6 |  |  |
| 7.26. | Фиксатор за клеморед | бр | 8 |  |  |
| 7.27. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. клеми - ненадписани | бр | 440 |  |  |
| 7.28. | Клема универсална за оперативни вериги, със сечение до 6mm² за номинален ток 41А или повече | бр | 30 |  |  |
| 7.29. | Секционна разделителна пластина за опер. клеми 6mm² | бр | 5 |  |  |
| 7.30. | Мост неподвижен десетополюсен винтов 6mm² | бр | 3 |  |  |
| 7.31. | Крайна затваряща пластина за оперативна клема 6mm² | бр | 2 |  |  |
| 7.32. | Бели пластмасови маркировъчни пластини – за опер. Клеми 6mm² - ненадписани | бр | 60 |  |  |
| 7.33. | EVRO-DIN шина за монтаж на апаратура и клеми | м | 5,5 |  |  |
| 7.34. | Пластмасов перфориран кабелен канал 60/80мм(широк /дълбок) | м | 8 |  |  |
| 7.35. | Пластмасов перфориран кабелен канал 40/60мм(широк /дълбок) | м | 2 |  |  |
| 7.36. | Кабелни превръзки 150mm | бр | 200 |  |  |
| 7.37. | Кабелни превръзки 250mm | бр | 100 |  |  |
| 7.38 | Заземителна шина медна 20/3mm, комплект със заземителни болтове М6, за среден брой кабели - 40бр. | м | 1 |  |  |
| 7 | РЕЛЕЕН ШКАФ - ЗА МОДУЛИ НА ДЗШ ОБЩА СТОЙНОСТ |  |
| Обща цена 1+2+3+4+5+6+7 без ДДС, лв: |  |

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................				    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия, длъжност на представляващия участник)

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.

Д О Г О В О Р

№ ............................................ /................. 2017 г.

Днес, ............... 2017г., в гр. Хасково, между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201,  и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027, ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо   Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №746/06.01.2015г. и №1051/03.06.2016г на Изпълнителния директор на дружеството Иван Йотов, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

И

……………….…………………. със седалище и адрес на управление гр. …………………

…………………….………………….………….…. тел. ………….…; факс: ………….…; e-mail: …………….…….…, с ЕИК ……….……….………………… , представлявано от …………….….………….……………………. – …………(длъжност)....….…………. ,

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № ……/ ………2017 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на релейни табла и командни шкафове “,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на командни и релейни шкафове (по-нататък наричани за краткост „стока“) , съгласно Техническите спецификации на Възложителя (Приложение № 2) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №№ 3 и 4), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на .............. (...............словом..............) лева без ДДС и .......... (...........словом..................) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 4), неразделна част от настоящия Договор.

Цените се разбират DDP място на доставка, съгласно Incoterms 2010, включително транспорт, маркировка и всички такси на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително застраховката за транзита по време на транспорта до място на доставка в Република България.

(2) Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява, заедно с доставката на стоката, техническа документация за монтаж, експлоатация, транспорт и съхранение на склад на стоката, предмет на този договор, която да е достатъчна за специалистите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да монтират и работят със стоката без чужда помощ.

Чл. 3. (1) Плащането по този Договор ще се извърши въз основа на следните документи:

1. оригинал на приемо-предавателен протокол за приемане на количеството доставена и приета стока, подписан между представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставка, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на стоката) от Договора; и

2. оригинал на данъчна фактура за стойността на приетата стока, издадена не по-късно от 5 (пет) дни от датата на протокола по т. 1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в размер на 100% (сто процента) в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: […………………………….]

BIC:    […………………………….]

IBAN: […………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата, на която е подписан от Страните.

(2) Срокът на този Договор е от датата на влизането му в сила до датата на последния приемо-предавателен протокол за приемане на стоката.

Чл. 6 (1) Срокът за доставка е .......... (.........словом.............) (не повече от 60) календарни дни, считано от датата на влизане на Договора в сила.

(2) В срока по ал. 1 не се включва времето за престой, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички доставки или на определена доставка, което обективно налага забавено изпълнение на доставката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

Чл. 7. (1) Гаранционен срок на метален корпус (обвивка, врата, неподвижна и подвижна монтажни плочи, дъно на шкаф, монтажна основа ) на командни и релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 25 (двадесет и пет)/ години, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки),

(2).Гаранционен срок на оборудване командни и  релейни шкафове - ...... (...... словом..................) /не по-кратък от 24 (двадесет и четири)/ месеца, считано от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол, подписан без забележки)

Чл. 8. Място на доставка е склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес гр. Хасково, Складова база, ул.Старо пловдивско шосе.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на  5% (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 10. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG80 TTBB 9400 1526 7354 90

банка: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, клон Хасково

, или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 6, ал. 1, или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора чл. 6, ал. 1 и доказателство за напълно платена премия.

Чл. 11. Гаранцията е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 6, ал. 1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 6, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 6, ал. 1.

Чл. 13. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 12, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Доставката в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 4 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Доставката не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от Договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ОПАКОВКА

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява експортна опаковка, гарантираща качеството на съответния продукт, неговото безопасно транспортиране, годност за извършване на товаро-разтоварни действия, както и безопасното съхранение на склад.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоката, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да приложи писмени указания за правилното транспортиране и съхранение на стоката на склад.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на конкретна доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата, на която стоката ще бъде доставена.

(2) В писменото уведомление по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира доставката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в работни дни, не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка за осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.

(5) Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и преброяването на стоките.

(6) Доставяните стоки се приемат с приемо-предавателен протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада, за който е предназначена доставката. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване) по опаковките (кашони, сандъци, палети и др.) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в транспортните документи (опаковъчен лист, товарителница и др.), се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива не се приемат и съответното количество дефектни стоки се счита недоставено.

(8) В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по ал. 6 за приетото количество. Приемането на стоката продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.

(9) Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(10) Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол ал. 6 в мястото на доставка.

VII. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

Чл. 22. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този Договор,  Приложенията към него и техническите спецификации от Правила и критерии за създаване на квалификационна система с предмет „Доставка на командни и релейни шкафове, лицеви панели и монтажни плочи“.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната й употреба при съществуващите условия в Република България.

Чл. 24. При доставката, всяка стока трябва да се придружава от сертификати и декларации за съответствие.

Чл. 25. Гаранционният период на доставената стока, съгласно чл. 7 от този Договор, се прилага само при правилно съхранение, монтаж и експлоатация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ремонтира или подменя за своя сметка, всички повредени по време на гаранционния срок стоки. Срокът за отстраняване на дефекти/подмяна по време на гаранционния срок е не повече от 30 дни, считано от датата на получаване на уведомлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 27. Предаването на отремонтираната или подменената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 28. (1) Гаранционният срок на подменените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стоки е съгласно чл. 7 от този Договор, считано от датата на подписване на протокола по чл. 27, подписан без забележки.

(2) Гаранционният срок на поправените стоки се удължава с времето за извършване на ремонта, удостоверено от протоколите по чл. 26 и чл. 27

(3) Гаранционният срок по чл. 7 ще бъде съответно удължен, при условие, че стоката не може да бъде пусната в експлоатация или експлоатацията му бъде преустановена по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 29. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази срока по чл. 26, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме сам действия за подмяна на дефектната стока, като рискът и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този Договор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 30. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти/несъответствия на доставената стока в момента на приемането й, което се удостоверява със съответния констативен протокол по чл. 21, ал. 7.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

Чл. 31. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл. 32. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на поправената или заменена стока.

Чл. 33. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоката и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказват с протокол от експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

Чл. 34. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проучи естеството и характера на възникналия дефект и да изпрати свои специалисти на място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя протокол, относно констатираните дефекти и причината за появявата им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект по един от договорените начини във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни.

Чл. 35. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсваща, некачествена и заменена стоки и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ПАТЕНТНИ ПРАВА

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 38. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 2 – 4 от договора.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружени със съответните документи;

2. да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители приемо-предавателните протоколи за доставка и/или констативните протоколи, както и други документи предвидени в настоящия Договор. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации по реда на настоящия Договор;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 54 от Договора;

5. След изработване на 1 бр. КШ, Изпълнителят се задължава да информира Възложителя и покани негови специалисти за осъществяване на контрол при изработката. При забелязване от страна на Възложителя на пропуски от страна на Изпълнителя, последният е длъжен да извърши съответните корекции. По нататъшното изпълнение на поръчката ще се осъществи само след одобрение от страна на Възложителя на предоставената мостра.

6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения предмета на договора съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката, предмет на Договора;

3. на рекламация на доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в настоящия договор.

5. да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер при виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената стока в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

2. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 54 от Договора;

3. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

XI. САНКЦИИ

Чл. 43. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява своите задължения, както е договорено в този договор (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) на ден от стойността на договора,  но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да достави стоките, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествена стока. Тази стока ще се счита за недоставена и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в чл. 43 до датата, на която същата бъде заменена с нова.

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 46. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

Чл. 47. В случаите по чл. 46, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

Чл. 48. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

Чл. 49. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

1. при непреодолима сила, съгласно чл. 56, ал. 5 от Договора;

2. по взаимно съгласие между Страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването;

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с петдневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди и/или пропуснати ползи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

Чл. 51. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката, предмет на Договора, за период по-дълъг от 10 (десет) дни след изтичане на срока по чл. 6.

2. когато доставената стока не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 53. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

Конфиденциалност

Чл. 54. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТотговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Изменения

Чл. 55. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 56. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр. София.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 57. Нищожността на някоя от клаузите по Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 58. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

Приложимо право

Чл. 59. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 60. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

Екземпляри

Чл. 61. Този Договор се състои от …… (………….) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 62. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за конфиденциалност.

Приложение № 2 – Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за конфиденциалност

към договор № ............................................ /................. 2017 г.

Днес, ............... 2017г., в гр. Хасково, между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201,  и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027 , ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо   Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №746/06.01.2015г. и №1051/03.06.2016г на Изпълнителния директор на дружеството Иван Йотов, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

И

……………….…………………. със седалище и адрес на управление гр. …………………

…………………….………………….………….…. тел. ………….…; факс: ………….…; e-mail: …………….…….…, с ЕИК ……….……….………………… , представлявано от …………….….………….……………………. – …………(длъжност)....….…………. ,

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

..................................		                                    ................................

( Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

( Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

( Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

( Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО  ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково

ул.”Добруджа” 6

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!