# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

#### Реф. №: МЕР-ПД/2018/029

## за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

## Пловдив, 2018 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І: Технически спецификации

# Раздел ІІ: правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ: Указания към участниците

# Раздел ІV: образци на документи от офертата

# Раздел V: Проект на договор

Раздел VІ: образци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

# РАЗДЕЛ І: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

А.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1.Общи положения

В настоящите технически изисквания са посочени основните характеристики на които трябва да отговарят доставените резервни части за прекъсвачи тип VATECH, MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV.

Резервните части ще се използват в системата на ЕСО ЕАД през 2018 г. и 2019 г. при обслужване, ремонт и аварийни ситуации на монтираните в подстанции от преносната мрежа на страната елегазови прекъсвачи от този тип.

2.Обем на доставка

Общата номенклатура за доставка на резервни части за прекъсвачи тип VATECH, MAGRINI GALILEO SB6m – 245 кV е съгласно Таблица №1.

За всяка отделна доставка през 2018 г. и 2019 г. наименованието и необходимият брой на резервните части ще бъдат уточнени писмено от Възложителя. Към всяка заявка допълнително ще се посочи серийния  номер на прекъсвача за който са необходими резервните части. Броят на доставките се определя от Възложителя. Общо сумите по заявките не могат да надхвърлят  прогнозната стойност на договора. Възможно е да бъде заявена доставка на една резервна част за сметка на друга.

3.Изисквания за качество

Резервните части, които ще бъдат доставени трябва да са с доказано качество, да съответстват на съответните стандарти и да са с напълно съвместими технически и функционални характеристики с тези, подлежащи на подмяна. Резервните части трябва да имат експлоатационни характеристики идентични на частите, които заменят. Всички резервни части ще се монтират в съоръжения, експлоатирани в открити разпределителни уредби.

В таблица № 1 са посочени техническите характеристики и изисквания за доставка на резервни части за прекъсвачи ВН, напълнени с газ SF6, тип VATECH, MAGRINI GALILEO SB6m – 245 кV.

Резервните части представени в таблицата са посочени с технически характеристики, взети от инструкциите за експлоатация на съоръженията, предоставени от производителя.

Таблица № 1

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ | ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA1 SPRING RETURN SWITCH FOR CLOSING AND OPENING Telemecanique ZB4-BZ103+ZB4-BJ5 | Kлюч за включване и изключване | 5А, 230VDC |
| 2 | SA3 LOСAL-REMOTE SELEKTOR SWITCH NMG 03895858NO | Двупозиционен ключ местно-дистанционно | 20А, 220VDC 2 позиции, 9 кръга |
| 3 | KA1 ANTIPUMPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле против повторно включване |  |
| 4 | SB2 OPENING PUSH-BUTTON, Telemecanique (ZB4-BZ101+ZB4-BA4) | Бутон за изключване | 5A, 220VDC |
| 5 | KA5/КА51 POLES DISCREPANCY RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване | 220VDC |
| 6 | KA4 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за зареждане на вкл.пружина | 220V DC |
| 7 | KA2/КА3 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле към монитора за газ SF6 | 220VDC |
| 8 | 48/1,48/2 TIME DELAY RELAY FOR POLES DISCREPANCY LOVATO L45M3240 | реле за време 0-3сек /неедновременност на полюсите/ | MULTI VOLTAGE |
| 9 | KM4 CONTROL STARTER Telemecanique LP1D09 | Контактор за мотор | 220VDC |
| 10 | SQ7 DOOR SWITCH LIGHTING Comelectric AP1T10Z11 | Ключ за осветление | 220VAC-50 Hz |
| 11 | KN1/KN2 OPERATION COUNTER, IVO Sl62 HENGLESTER 872.1 | Брояч на комутациите | 220VDC |
| 12 | KA6/КА61 POLES DISCREPANCY RELAY, FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване | 220VDC |
| 13 | KAT1/KAT2 THREE-POLE TRIPPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле за триполюсно изключване | 220VDC |
| 14 | KAW WIPING CONTACT RELAY LOVATO L45M3240 | Реле за изчистване | MULTI VOLTAGE |
| 15 | HL1 LAMP FOR CUBICLE LIGHTING Gewiss GW80409+GEC220V40 | Лампа за осветление на шкаф | 220VАС - 50Hz |
| 16 | ST THERMOSTAT Fantini & Cosmi C10BRI | Термостат | 220VАС - 50Hz |
| 17 | QF2 2-POLES CIRCUIT BREAKER Biticino F82H/16+F80C, Schneider electric C60N/C16+0F | Автоматичен прекъсвач | Автоматичен прекъсвач 220VАС |
| 18 | QF1 2-POLES MINI CIRCUIT BREAKER FOR MOTOR PROTECTION Biticino F82HK/1,6-220VDC Schneider electric C60N/K1,6 | Автоматичен прекъсвач за защита на мотора по ток | Автоматичен прекъсвач 220 VDC |
| 19 | RR1+ RR2 ANTICONDENSATION+ HEATING RESISTOR NMG 0385711300 | Нагреватели 220VАС- 50W+200W | Нагреватели 220VАС- 50W+200W |
| 20 | V1/V2 VARISTOR Siemens S07K230 | Варистор |  |
| 21 | X1 TERMINAL STRIP Cabur CVF4-CBD10 | Клеморед | 4-10 mm² |
| 22 | Z INTERMEDIATE TERMINAL STRIP Cabur CVF4 | Клеморед междинен | 4 mm² |
| 23 | CAPACITORS | Кондензатор | 250 VDC-100 nF |
| 24 | YN1 CLOSING COIL NMG 03859830NO | Бобина за включване | 220 VDC |
| 25 | YO1,YO2 OPENING COIL NMG 03859829NО | Бобина за изключване | 220 VDC |
| 26 | SQ1/ SQ2 AUXILIARY CONTACТS(14 PIECES ASSEMBLY) NMG 03858992NO | Помощни контакти | 10A |
| 27 | SQ10 AUXILIARY CONTACТS(9 PIECES ASSEMBLY) NMG 0385883800 | Помощни контакти | 10A |
| 28 | SQ3/SQ5 CLOSING SPRINGS LIMIT SWITCH Telemecanique ZC1 AZ13 | Краен изключвател- заредена пружина | 10A |
| 29 | SQ4 LIMIT SWITCH PRESENCE TRIPPING ORDER SAIA-B.E.XGG2-88-J23 | Краен изключвател |  |
| 30 | M1 SPRINGS CHARGING MOTOR MG 51221242F0 | Мотор за зареждане на пружината | 220 VDC |
| 31 | XA/ХВ/ХС/ XD/ХЕ/XF/ XG SOFT SHELL PLUG-IN CONNECTOR(MOTORS AND HEATINGS, CONTROL, SIGNALLING) AMP (480710+350550,480711+350547) | Клеморед мотор, нагреватели, контрол и сигнали | 230VАС -10A |
| 32 | SP4 DENSITY SWITCH NMG P112401(Rif.Dis.P090300), NMG P1190N01 | Уред за следене плътността на газ | -25 °C ÷ +40 °C |
| 33 | GREASE ISOFLEX TOPAS L152, 100g. tube | Грес, в туба 100гр. | -25 ÷ +150°C |
| 34 | GREASE STABURAGS NBU 12 ALTEMP, 50g. tube | Грес, в туба 50 гр. |  |
| 35 | GREASE FOMBLIN UT18, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. | -30 ÷ +250°C |
| 36 | GREASE HIGH-SPEED GREASE, REOPLEX 6000HT, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. |  |
| 37 | SET OF GASKETS FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV, FOR ONE POLE | Комплект гумени уплътнения за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV, за един полюс | Комплект гумени уплътнения за mрекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV, за един полюс |
| 38 | ABSORBER FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Абсорбер за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Абсорбер за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 39 | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV РО2901 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 39а | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV РО2900 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 40 | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Braun Porcelan РО2901 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 40а | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Braun Porcelan РО2900 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 41 | OPERATING MECHANISM CABINET FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект оперативен механизъм /задвижване/ за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Комплект оперативен механизъм /задвижване/ за за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 42 | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV/РО2901/, Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1922SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |
| 42а | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1921SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |

4.Място на доставка – доставката на резервните части да се извършва до склад на МЕР Пловдив: гр.Пловдив, Южна индустриална зона, ул. „Кукленско шосе” №17Е.

5.Опаковка, транспорт и съхранение

Фабричната опаковка е задължение на Участника. Тя трябва да гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

6.Гаранционен срок

- минимум 12 месеца от датата на доставка.

7.Срок за изпълнение на поръчката

7.1.Две години или до достигане на прогнозната стойност от 30000,00 лева без ДДС;

7.2.След писмена заявка от възложителя:

- За позиция от № 1 до № 38 и позиция № 41 не по-дълъг от 150 календарни дни.

- За позиции с №№ 39, 39а, 40 и 40а не по-дълъг от 270 календарни дни.

- За позиция № 42 и позиция № 42а не по-дълъг от 330 календарни дни.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

РАЗДЕЛ ІІ: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи правила за провеждане на процедурата.

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;

- сроковете за извършване на работата;

- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

1.10. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

1.11. Когато установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.1.10. и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

1.12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.10. участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.

1.13. Възможността по т.1.12. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

1.14. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

1.15. След изтичането на срока по т. 1.12. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

1.16. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

1.17. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

1.18. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.19. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.20. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.21. След извършване на действията по т. 1.20 приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.22. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.23. Обосновката по т. 1.22. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

1.24. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.23., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.25. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

1.26. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.27. Възложителят отстранява от процедурата участник, когато:

1.27.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.27.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.27.1., в друга държава членка или трета страна;

1.27.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

това правило не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година;

1.27.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5, когато не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип;

1.27.5.е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.27.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.27.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

1.27.8. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие;

1.27.9. е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда;

1.27.10. не е представил в срок обосновката по т. 1.22. или чиято оферта не е приета съгласно т.т. 1.24. – 1.26.

1.27.11. са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

1.28. Основанията по т.т. 1.27.1., 1.27.2. и 1.27.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

1.29. когато участникът е обединение, основанията по т.т. 1.27.1. – 1.27.7. се отнасят и за всяко от лицата, включени в обединението.

1.30. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за изцяло платено дължимо вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

1.31. участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност за времето, определено с присъдата или акта.

1.32. участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от възложителя в обявлението основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

1.33. участниците – при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

1.34. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.

1.35. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

1.36. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

1.37. Когато срокът на валидност на офертите е изтекъл, възложителят кани участниците да го удължат. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

РАЗДЕЛ ІІІ: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Общи указания:

1.1. участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

1.3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.6. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

1.7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

1.9. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 5 дни – при поръчки за доставки и/или услуги, а при поръчки за строителство до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в срок до 3 дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

1.10. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в един екземпляр от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

1.11. Документите по т. 1.10. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

1.12. опаковката по т. 1.11. включва следните документи:

1.12.1. информация относно личното състояние на участниците и критериите за подбор;

1.12.2. оферта, съдържаща:

- техническо предложение;

- ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.13. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т. 1.12., те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

1.14. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 1.12. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

1.15. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

1.16. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.11. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

1.17. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

1.18. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 1.15.

1.19. В случаите по т. 1.18. не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

1.20. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

1.21. Комуникация между възложителя и участниците:

1.21.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

1.21.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

1.21.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

1.22. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

    - Решение за откриване на процедурата;

    - Обявление за обществена поръчка;

    - Технически спецификации;

    - Проект на договор за изпълнение на поръчката;

    - Указания към участниците;

    - Образци за участие в процедурата.

1.23. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

2. Указания за подготовка на офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език и включват:

2.1. опис на документите и информацията (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.2. информация относно личното състояние на участниците:

2.2.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участникът представя ЕЕДОП за съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

ВАЖНО!

ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид, цифрово подписан pdf файл и съответния му XML файл. Прилагат се записани на подходящ оптичен носител (например CD или DVD).

Електронният ЕЕДОП се изготвя чрез използване на осигурената от Европейската комисия безплатна услуга чрез информацонната система за еЕЕДОП. Услугата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd.

Изготвянето се осъществява чрез зареждане на предоставения в документацията за участие образец на ЕЕДОП в XML файл. Попълват се необходимите данни и се изтегля файла (с оригинално име espd-response) от системата в PDF и XML формати. С електронен подпис следва да бъде подписана версията на еЕЕДОП в PDF формат. На оптичния носител се запазват и представят и двата файл формата PDF (подписан електронно) и XML. При необходимост от предоставяне на повече от един еЕЕДОП всеки един се поставя в отделна папка, която е подходящо именувана.

Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден и с „времеви печат“, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай към документите за подбор се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Системата за еЕЕДОП е външна за възложителя ЕСО ЕАД и той не носи отговорност за нейното функциониране и работоспособност!

2.2.2. документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (оригинал или заверено от участника копие).

Документът или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението, трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо (заверени от участника копия).

Документите се представят в случаите, когато за участника е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

в) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за изцяло платено дължимо вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.3. техническо предложение, съдържащо:

2.3.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).

2.3.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.3.3. декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал).

Декларацията не е задължителна част от офертата. същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

изготвя се по приложения в документацията образец.

2.4. Ценово предложение (оригинал).

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

2.5. критерии за подбор, на които трябва да отговаря всеки участник и документите, с които се доказват:

2.5.1. Да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, доставки с предмет, идентичeн или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Към списъка се прилага доказателство за извършената доставка. (заверено от участника копие). Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

* Под доставка със сходен предмет следва да се разбира доставка на резервни части и/или компоненти за високомощни прекъсвачи.

Минималните изисквания са посочени в обявлението.

2.6. Участникът декларира съответствието си с критериите за подбор по т. 2.5 чрез представяне на ЕЕДОП.

2.7. преди сключването на договора участникът, определен за изпълнител предоставя документи по т. 2.5., удостоверяващи съответствието му с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.8. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.9. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2.8.

2.10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

документите за съответните критерии за подбор се представят само за тези от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални възможности.

2.11. Когато участникът предвижда подизпълнители при изпълнението на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.12. Когато участникът в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

2.13. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

3. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, без ДДС, посочена в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив.

(Информация за банковата сметки на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php).

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

3.2. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка :

  - Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

  - В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК(или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.

  - Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

  - Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

3.3. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

3.3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

3.3.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

3.3.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 3.3., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. В случаите по т. 4. когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявлением направено пред компетентен орган в съответната държава.

6. документите по т. 2.5. на Раздел III - Указания към участниците, удостоверяващи съответствието на участника, определен за изпълнител с поставените критерии за подбор.

7. Оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на Изпълнителя”, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ с приложен документ за внесена изцяло застрахователна премия.

8. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

Раздел ІV: образци на документи от офертата

Опис на документите и информацията

За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| информация относно личното състояние на участниците: |
| 1. | единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) |  |
| 2. | документ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението |  |
| 3. | документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо |  |
| техническо предложение, съдържащо: |
| 1. | Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя с приложения. |  |
| Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата: ........................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

ЕСО ЕАД

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

От  ................................................................................................................................

(наименование на участника)

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

- Предлаганият от нас срок за изпълнение е:

1.1. …………………………(не по-дълъг от 150 календарни дни) за позиция от № 1 до № 38 и позиция № 41, считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.

1.2. .………………………(не по-дълъг от 270 календарни дни) за позиции с №№ 39, 39а, 40 и 40а, считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.

  - …………………………(не по-дълъг от 330 календарни дни) за позиция № 42 и позиция № 42а, считано от датата на получаване на писмена заявка от възложителя.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставените стоки е: ........................... месеца (не по-малко от 12 месеца) от датата на доставката.

В таблица №1 са посочени техническите характеристики и изисквания за доставка на резервните части.

Таблица №1

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ | ПОЯСНЕНИЯ; МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕ НИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA1 SPRING RETURN SWITCH FOR CLOSING AND OPENING Telemecanique ZB4-BZ103+ZB4-BJ5 | Kлюч за включване и изключване | 5 А, 230 VDC |  |
| 2 | SA3 LOСAL-REMOTE SELEKTOR SWITCH NMG 03895858NO | Двупозиционен ключ местно-дистанционно | 20 А, 220 VDC 2 позиции, 9 кръга |  |
| 3 | KA1 ANTIPUMPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле против повторно включване |  |  |
| 4 | SB2 OPENING PUSH-BUTTON, Telemecanique (ZB4-BZ101+ZB4-BA4) | Бутон за изключване | 5 A, 220 VDC |  |
| 5 | KA5/КА51 POLES DISCREPANCY RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване | 220 V DC |  |
| 6 | KA4 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за зареждане на вкл.пружина | 220 V DC |  |
| 7 | KA2/КА3 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле към монитора за газ SF6 | 220 V DC |  |
| 8 | 48/1,48/2 TIME DELAY RELAY FOR POLES DISCREPANCY LOVATO L45M3240 | реле за време 0-3сек /неедновременност на полюсите/ | MULTI VOLTAGE |  |
| 9 | KM4 CONTROL STARTER Telemecanique LP1D09 | Контактор за мотор | 220 V DC |  |
| 10 | SQ7 DOOR SWITCH LIGHTING Comelectric AP1T10Z11 | Ключ за осветление | 220 V AC-50 Hz |  |
| 11 | KN1/KN2 OPERATION COUNTER, IVO Sl62 HENGLESTER 872.1 | Брояч на комутациите | 220 V DC |  |
| 12 | KA6/КА61 POLES DISCREPANCY RELAY, FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване | 220 V DC |  |
| 13 | KAT1/KAT2 THREE-POLE TRIPPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле за триполюсно изключване | 220 V DC |  |
| 14 | KAW WIPING CONTACT RELAY LOVATO L45M3240 | Реле за изчистване | MULTI VOLTAGE |  |
| 15 | HL1 LAMP FOR CUBICLE LIGHTING Gewiss GW80409+GEC220V40 | Лампа за осветление на шкаф | 220 V АС – 50 Hz |  |
| 16 | ST THERMOSTAT Fantini & Cosmi C10BRI | Термостат | 220 V АС – 50 Hz |  |
| 17 | QF2 2-POLES CIRCUIT BREAKER Biticino F82H/16+F80C, Schneider electric C60N/C16+0F | Автоматичен прекъсвач | Автоматичен прекъсвач 220 VАС |  |
| 18 | QF1 2-POLES MINI CIRCUIT BREAKER FOR MOTOR PROTECTION Biticino F82HK/1,6-220VDC Schneider electric C60N/K1,6 | Автоматичен прекъсвач за защита на мотора по ток | Автоматичен прекъсвач 220 V DC |  |
| 19 | RR1+ RR2 ANTICONDENSATION+ HEATING RESISTOR NMG 0385711300 | Нагреватели 220VАС- 50W+200W | Нагреватели 220 V АС- 50W+200W |  |
| 20 | V1/V2 VARISTOR Siemens S07K230 | Варистор |  |  |
| 21 | X1 TERMINAL STRIP Cabur CVF4-CBD10 | Клеморед | 4-10 mm² |  |
| 22 | Z INTERMEDIATE TERMINAL STRIP Cabur CVF4 | Клеморед междинен | 4 mm² |  |
| 23 | CAPACITORS | Кондензатор | 250 V DC-100 nF |  |
| 24 | YN1 CLOSING COIL NMG 03859830NO | Бобина за включване | 220 V DC |  |
| 25 | YO1,YO2 OPENING COIL NMG 03859829NО | Бобина за изключване | 220 V DC |  |
| 26 | SQ1/ SQ2 AUXILIARY CONTACТS(14 PIECES ASSEMBLY) NMG 03858992NO | Помощни контакти | 10 A |  |
| 27 | SQ10 AUXILIARY CONTACТS(9 PIECES ASSEMBLY) NMG 0385883800 | Помощни контакти | 10 A |  |
| 28 | SQ3/SQ5 CLOSING SPRINGS LIMIT SWITCH Telemecanique ZC1 AZ13 | Краен изключвател- заредена пружина | 10 A |  |
| 29 | SQ4 LIMIT SWITCH PRESENCE TRIPPING ORDER SAIA-B.E.XGG2-88-J23 | Краен изключвател |  |  |
| 30 | M1 SPRINGS CHARGING MOTOR MG 51221242F0 | Мотор за зареждане на пружината | 220 V DC |  |
| 31 | XA/ХВ/ХС/ XD/ХЕ/XF/ XG SOFT SHELL PLUG-IN CONNECTOR(MOTORS AND HEATINGS, CONTROL, SIGNALLING) AMP (480710+350550,480711+350547) | Клеморед мотор, нагреватели, контрол и сигнали | 230 V АС -10 A |  |
| 32 | SP4 DENSITY SWITCH NMG P112401(Rif.Dis.P090300), NMG P1190N01 | Уред за следене плътността на газ | -25 °C ÷ +40 °C |  |
| 33 | GREASE ISOFLEX TOPAS L152, 100 g. tube | Грес, в туба 100гр. | -25 ÷ +150°C |  |
| 34 | GREASE STABURAGS NBU 12 ALTEMP, 50 g. tube | Грес, в туба 50 гр. |  |  |
| 35 | GREASE FOMBLIN UT18, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. | -30 ÷ +250°C |  |
| 36 | GREASE HIGH-SPEED GREASE, REOPLEX 6000HT, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. |  |  |
| 37 | SET OF GASKETS FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV, FOR ONE POLE | Комплект гумени уплътнения за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV, за един полюс | Комплект гумени уплътнения за mрекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV, за един полюс |  |
| 38 | ABSORBER FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Абсорбер за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Абсорбер за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 39 | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV РО2901 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 39а | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV РО2900 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 40 | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV Braun Porcelan РО2901 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 40а | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Braun Porcelan РО2900 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |  |
| 41 | OPERATING MECHANISM CABINET FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект оперативен механизъм /задвижване/ за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект оперативен механизъм /задвижване/ за за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 42 | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV/РО2901/, Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1922SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |  |
| 42а | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1921SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |

*Забележка: При непопълнени редове и/или неточни данни в таблицата, техническото предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на Възложителя.

*В колона Предложение на Участника, следва да бъдат посочени точните параметри на предлаганите стоки.

Прилагам валиден документ ........................................................................................................- (пълномощно, договор, писмо), издаден/подписан от лице, предстваляващо производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на уреда на територията на Република България – в случай, че участникът предлага стоки, които не са негово производство.

3. Декларирам, че:

-Доставените стоки съответстват на стандарти IEC Publications 62271-100 и IEC Publications 60694 или техни еквиваленти ............................................... Ненужното се зачертава!

- Доставените стоки ще притежават декларация за съответствие и сертификат за качество на изделието.

4. Гарантираме, че:

4.1. Фабричната опаковка ще гарантира стоката срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.

5. Декларираме, че:

5.1.	 приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

5.2.	 направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1.Валиден документ, ……………………………………………. (пълномощно, договор, писмо), издаден/подписан от лице, представляващо производителя, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на апаратурата на територията на Република България – в случай, че участникът предлага стоки, които не са негово производство.

2.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

3.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата:	.................			  	  Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата..................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ......................... ..................................................................... – гр........................................................................,

адрес:...............................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на..........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ......................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .......................................................... информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание............................................................................................................................................

(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО

ЕСО ЕАД

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

От  ....................................................................................................................

(наименование на участника)

Единичните цени, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ /по инструкцията на производителя/ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА КОЛИЧЕСТВО, в ЛВ., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SA1 SPRING RETURN SWITCH FOR CLOSING AND OPENING Telemecanique ZB4-BZ103+ZB4-BJ5 | Kлюч за включване и изключване |  |
| 2 | SA3 LOСAL-REMOTE SELEKTOR SWITCH NMG 03895858NO | Двупозиционен ключ местно-дистанционно |  |
| 3 | KA1 ANTIPUMPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле против повторно включване |  |
| 4 | SB2 OPENING PUSH-BUTTON, Telemecanique (ZB4-BZ101+ZB4-BA4) | Бутон за изключване |  |
| 5 | KA5/КА51 POLES DISCREPANCY RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване |  |
| 6 | KA4 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за зареждане на вкл.пружина |  |
| 7 | KA2/КА3 TRIPPING OR TRIPPING INHIBITION RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле към монитора за газ SF6 |  |
| 8 | 48/1,48/2 TIME DELAY RELAY FOR POLES DISCREPANCY LOVATO L45M3240 | реле за време 0-3сек /неедновременност на полюсите/ |  |
| 9 | KM4 CONTROL STARTER Telemecanique LP1D09 | Контактор за мотор |  |
| 10 | SQ7 DOOR SWITCH LIGHTING Comelectric AP1T10Z11 | Ключ за осветление |  |
| 11 | KN1/KN2 OPERATION COUNTER, IVO Sl62 HENGLESTER 872.1 | Брояч на комутациите |  |
| 12 | KA6/КА61 POLES DISCREPANCY RELAY, FINDER 55.34.9…+94.74 | Помощно реле за триполюсно изключване |  |
| 13 | KAT1/KAT2 THREE-POLE TRIPPING RELAY FINDER 55.34.9…+94.74 | Реле за триполюсно изключване |  |
| 14 | KAW WIPING CONTACT RELAY LOVATO L45M3240 | Реле за изчистване |  |
| 15 | HL1 LAMP FOR CUBICLE LIGHTING Gewiss GW80409+GEC220V40 | Лампа за осветление на шкаф |  |
| 16 | ST THERMOSTAT Fantini & Cosmi C10BRI | Термостат |  |
| 17 | QF2 2-POLES CIRCUIT BREAKER Biticino F82H/16+F80C, Schneider electric C60N/C16+0F | Автоматичен прекъсвач |  |
| 18 | QF1 2-POLES MINI CIRCUIT BREAKER FOR MOTOR PROTECTION Biticino F82HK/1,6-220VDC Schneider electric C60N/K1,6 | Автоматичен прекъсвач за защита на мотора по ток |  |
| 19 | RR1+ RR2 ANTICONDENSATION+ HEATING RESISTOR NMG 0385711300 | Нагреватели 220VАС- 50W+200W |  |
| 20 | V1/V2 VARISTOR Siemens S07K230 | Варистор |  |
| 21 | X1 TERMINAL STRIP Cabur CVF4-CBD10 | Клеморед |  |
| 22 | Z INTERMEDIATE TERMINAL STRIP Cabur CVF4 | Клеморед междинен |  |
| 23 | CAPACITORS | Кондензатор |  |
| 24 | YN1 CLOSING COIL NMG 03859830NO | Бобина за включване |  |
| 25 | YO1,YO2 OPENING COIL NMG 03859829NО | Бобина за изключване |  |
| 26 | SQ1/ SQ2 AUXILIARY CONTACТS(14 PIECES ASSEMBLY) NMG 03858992NO | Помощни контакти |  |
| 27 | SQ10 AUXILIARY CONTACТS(9 PIECES ASSEMBLY) NMG 0385883800 | Помощни контакти |  |
| 28 | SQ3/SQ5 CLOSING SPRINGS LIMIT SWITCH Telemecanique ZC1 AZ13 | Краен изключвател- заредена пружина |  |
| 29 | SQ4 LIMIT SWITCH PRESENCE TRIPPING ORDER SAIA-B.E.XGG2-88-J23 | Краен изключвател |  |
| 30 | M1 SPRINGS CHARGING MOTOR MG 51221242F0 | Мотор за зареждане на пружината |  |
| 31 | XA/ХВ/ХС/ XD/ХЕ/XF/ XG SOFT SHELL PLUG-IN CONNECTOR(MOTORS AND HEATINGS, CONTROL, SIGNALLING) AMP (480710+350550,480711+350547) | Клеморед мотор, нагреватели, контрол и сигнали |  |
| 32 | SP4 DENSITY SWITCH NMG P112401(Rif.Dis.P090300), NMG P1190N01 | Уред за следене плътността на газ |  |
| 33 | GREASE ISOFLEX TOPAS L152, 100 g. tube | Грес, в туба 100гр. |  |
| 34 | GREASE STABURAGS NBU 12 ALTEMP, 50 g. tube | Грес, в туба 50 гр. |  |
| 35 | GREASE FOMBLIN UT18, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. |  |
| 36 | GREASE HIGH-SPEED GREASE, REOPLEX 6000HT, 100g. tube | Грес, в туба 100 гр. |  |
| 37 | SET OF GASKETS FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV, FOR ONE POLE | Комплект гумени уплътнения за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV, за един полюс |  |
| 38 | ABSORBER FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Абсорбер за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 39 | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV РО2901 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 39а | POST INSULATOR Braun Porcelan FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV РО2900 | Опорен изолатор за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 40 | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m -245 кV Braun Porcelan РО2901 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 40а | BREAKING CHAMBER INSULATOR FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV Braun Porcelan РО2900 | Порцеланова дъгогасителна камера за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245кV |  |
| 41 | OPERATING MECHANISM CABINET FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV | Комплект оперативен механизъм /задвижване/ за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 42 | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV/РО2901/, Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1922SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
| 42а | CIRCUIT BREAKER POLES FOR MAGRINI GALILEO SB6m-245кV Breaking chamber+insulating column+spring drive*typ W1921SO | Комплект полюс за прекъсвач MAGRINI GALILEO SB6m-245 кV |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: |  |

Общата предлагана цена е само за нуждите на работата на комисията за оценка и класиране на офертата ни.

при несъответствие между предложените единична и общата цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:	.................				    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия, длъжност на представляващия участник)

V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№………………….……/……………..2018 г.

# Днес, ...................... 2018 г., в гр.Пловдив, между

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ - 1752013040134, представляван от инж. Никола Иванов Алимански - Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно рег. № 1381/20.02.2018 г. на Нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание решение № ......../...............2018 г., на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”, се сключи този договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ЦЕНИ

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”, (наричани за краткост по-нататък „стоки”) в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.2.Общата цена на договора за изпълнение на поръчката ще бъде определена в зависимост от реално извършените доставки за срока на договора.

1.3.Единичните цени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за доставката на стоките, са съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

1.4.В единичните цени са включени всички преки и непреки разходи, разходи за труд, транспорт, гориво, охрана на техниката, командировки и др. Единичните цени са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

1.5.Цените се разбират за доставка в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл. 5.8., включително разходите за опаковка, маркировка и всички такси на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително застраховката за транзита по време на транспорта до краен получател в Република България.

1.6.Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такова.

ІІ.УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

2.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на всяка доставка в размер на 100 % след нейното изпълнение, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за стойността на приетата стока, издадена не по-късно от 5 дни след датата на приемо-предавателния протокол по т. (б);

(б) оригинален приемно-предавателен протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя;

2.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура за извършената доставка по договора в срок не по-дълъг от 5 календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за доставката.

2.3.Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.4.Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовна фактура.

2.5.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши плащанията към него съгласно чл.66, ал.4-ал.7 от ЗОП (когато е приложимо).

ІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на ....................(..........словом..............) лв., представляваща 5% от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.;

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със срок на валидност съгласно срока на договора по чл.4.1.

3.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката за срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл.4.1.

3.3.Ако в банковата гаранция за изпълнение или в застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи гаранция с удължена валидност, съгласно чл. 3.2.

3.4.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 3.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

3.5.При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на договора по чл.4.1., без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

ІV.СРОКОВЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА

4.1.Настоящият договор се сключва за срок от 2 /две/ години или до достигане на сумата от 30 000,00 лв. /тридесет хиляди лева/, без ДДС и влиза в сила след подписването му от двете страни.

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките по позиции с номера от 1 до 38 и позиция номер 41 от Таблица №1 от техническите спецификации и техническото предложение в срок от ................................../словом/ ...........................календарни дни считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя, по позиции с номера 39, 39а, 40 и 40а от Таблица №1 от техническите спецификации и техническото предложение в срок от ................................../словом/ ...........................календарни дни считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя, по позиции с номера  42 и 42а от Таблица №1 от техническите спецификации и техническото предложение в срок от ................................../словом/ ...........................календарни дни считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя, а по всички останали позиции в срок от ................................../словом/ ...........................календарни дни считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

4.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките в срок от ................................../словом/ ...........................календарни дни считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

V.ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

5.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за доставка, в която посочва вида и количеството на стоките и мястото на доставка.

5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя стоките в стандартна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на вида и начина на транспорта.

5.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за датата на доставка не по-късно от 3 /три/ календарни дни от датата, на която стоките ще бъдат доставени.

5.4.В писменото уведомление по чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка и количеството на доставяните стоки, както и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /упълномощено лице/, който ще присъства при приемането на стоките в склада на Възложителя.

5.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира пристигането на доставката по чл.5.4. в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в работни дни, не по-късно от 12.00 часа на съответния ден.

5.6.Възложителят създава необходимата организация за деня на доставката на стоките и присъствието на упълномощено лице и други лица при необходимост за приемането на стоките.

5.7.Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка в склада не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и преброяването на стоките.

5.8.Доставяните стоки се приемат в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи се  в гр. Пловдив – МЕР Пловдив, Южна индустриална зона, ул. „Кукленско шосе“ № 17Е, след външен оглед на същите, с приемо-предавателен протокол, подписан в два оригинални екземпляра от упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените стоки са нови и неизползвани. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоките доставени по този договор, няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които могат да се проявят при нормалната им употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоките трябва да отговаря на условията на този договор, техническата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2.Гаранционният срок за доставяните стоки, предмет на този договор, е ................./словом/…............. месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за всяка отделна доставка.

6.3.Всички дефекти /без тези, които се дължат на механични повреди по време на експлоатацията, както и дефекти, настъпили вследствие авария или въздействие на непреодолима сила/, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

6.4.Рекламации за явни недостатъци на стоките, вкл. – за неизправност на опаковката, се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането.

6.5.Рекламации за скрити недостатъци се предявяват в 7-дневен срок от откриването им, но не по-късно от 2 месеца след получаване на стоките, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който следва да реагира не по-късно от 5 календарни дни.

6.6.В случай, че по време на приемане на стоките се констатират дефекти /нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване/ по опаковките на доставените стоки, констатират се дефектни стоки, по време на броене се констатират несъответствия между преброените количества и заявените количества, се приемат реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива не се приемат.

# VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

# 7.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за доставените стоки по начина и условията, предвидени в този договор.

7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи при подписване на договора гаранция за неговото изпълнение, съгласно изискванията на чл.3.1. от настоящия договор.

7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в срока по чл.4.2 във вид, количество, качество и с технически показатели, отговарящи на параметрите и стандартите, определени в техническите спецификации от документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за провеждане на обществената поръчка и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките придружени с декларация за съответствие със стандартите, на които отговарят - IEC Publications 62271-100 и IEC Publications 60694 или техни еквиваленти и сертификат за качество на стоките.

7.5.В срок до 5 дни от датата на сключването на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договори за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в неговата оферта. (когато е приложимо).

7.6.В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение (когато е приложимо) или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП (когато е приложимо).

# VІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след изпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да освободи гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

8.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати приетата доставена стока по начина и условията, предвидени в този договор.

8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

ІХ.ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

9.1.По време на изпълнението на договора, страните по договора нямат право, без предварително писмено съгласие на съответната страна да разкриват информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания.

9.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от Възложителя и означени от него като конфиденциални и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.

Х.ПАТЕНТНИ ПРАВА

10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира патентната чистота на продаваните от него стоки, предмет на този договор и всички части от тях.

10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху стоката или части от нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

ХІ.НЕУСТОЙКИ

11.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойки в размер на 0,2 % на ден върху стойността на конкретната доставка, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на конкретната доставка. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

11.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествени стоки. Тези стоки ще се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в чл. 11.1 от този договор до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

11.3.възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.4.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

11.5.В случаите по чл. 11.4., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

11.6.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

11.7.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.14.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

11.8.При забава на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на законната лихва върху дължимата сума за периода на забавата.

ХІІ.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:

а) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни частично или цялата доставка за повече от 3 календарни дни след договорения срок;

б) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 5 календарни дни, след като е бил писмено уведомен за това.

12.2.В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора изцяло или частично, той може да извърши както сметне за необходимо дейностите по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за извършването на тази подобна дейност, удостоверени с необходимите първични документи. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.

ХІІІ.НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА

13.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

13.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

13.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

ХІV.ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА

14.1.Този договор може да се прекрати:

14.1.1. С изтичане  на срока по чл.4.1. или до достигане на сумата от 30 000,00 лв., без ДДС.

14.1.2.По взаимно писмено съгласие на страните.

14.1.3.При условията на чл.13.4.

14.1.4.Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл.13.1. или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

14.1.5.Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие. В този случай договорът се счита за прекратен с изтичане на 5-дневен срок от датата на получаване на предизвестието от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14.2.В случаите на чл. 14.1.4. и 14.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

14.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно и когато е налице някое от основанията, посочени в чл. 118, ал.1 от ЗОП. В този случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

14.4.В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока, за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

14.5.В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл.14.4., който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХV.СПОРОВЕ

15.1.Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне.

15.2.При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

15.3.Отнасянето към съд не трябва да бъде причина за прекъсване изпълнението на другите задължения по този договор.

ХVІ.УСЛОВИЯ  ЗА  ВЛИЗАНЕ  НА  ДОГОВОРА  В  СИЛА

16.1.Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни.

ХVІІ.СЪОБЩЕНИЯ

17.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

17.2.За дата на съобщението се счита:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

-  датата на приемането – при изпращане по факс.

ХVІІІ. други УСЛОВИЯ

18.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

18.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.Техническа спецификация.

2.Ценово предложение.

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

4.Споразумение за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Инж. Никола Алимански

Ръководител, МЕР Пловдив,

Пълномощник на Изпълнителния директор

съгласно пълномощно рег. № 1381/20.02.2018 г.

на Нотариус В. Василева № 320 на

Нотариалната камара при РС София)

## СПОРАЗУМЕНИЕ №1

за конфиденциалност

към договор №. ...............от ...........2018 г.

Днес .............2018 г., в гр.Пловдив между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив - 4000, ул.„Христо Г.Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ - 1752013040134, представляван от инж. Никола Иванов Алимански - Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно рег. № 1381/20.02.2018 г. на Нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(Инж. Никола Алимански

Ръководител, МЕР Пловдив,

Пълномощник на Изпълнителния директор

съгласно пълномощно рег. № 1381/20.02.2018 г.

на Нотариус В. Василева № 320 на

Нотариалната камара при РС София)

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VІ: образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 66 от ЗОП

за ползване на подизпълнители

Долуподписаният/ -ата.......... ................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ............... .....................................................................– гр........................................................................,

адрес:......................... ..............................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...............................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

| Номер по ред | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от обема на поръчката | Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

В случай, че бъда определен за изпълнител на горепосочената поръчка, в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ще представя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                			 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ -ата.......... .....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ...................... .....................................................................– гр...........................................................................,

адрес:......................... ..................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на подизпълнителя)

ЕИК/адрес на управление...........................................................................................................,

във връзка с обявената от ..........................................................................................................,

(наименование на възложителя)

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. съгласен съм да участвам като подизпълнител на ..................................................

.......................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горецитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител представляват ........% от общия обем на поръчката и са както следва:

1. ..................

2. ..................

(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)

Запознат съм с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горецитираната процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи за доказване съответствието ни със съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме (изброяват се):

1. ..................

2. ..................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                			 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на всеки подизпълнител (ако са повече от един) или от упълномощено от него лице.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... ...................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .....................от ................... ...................................................................– гр..............................................................................,

адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за прекъсвачи ВН тип magrini-Galileo SB6m”

ДЕКЛАРИРАМ:

списък на доставките, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката:

| № | Възложител (получател) | Предмет на доставката | дата/година на която е приключила доставката | В качеството на: главен изпълнител/ участник в обединение/ подизпълнител | Стойност (лв., без ДДС) | кратко описание на вида и обема на доставката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

*Под доставка със сходен предмет следва да се разбира доставка на резервни части и/или компоненти за високомощни прекъсвачи.

Прилагам следните доказателства за извършената доставка:

1. ..................

2. ..................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                 ДЕКЛАРАТОР:.............................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

ДО

ЕСО ЕАД

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ

УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37

П Л О В Д И В

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:.................................................................................................................................................

(наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, незави симо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!