Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № МЕР-ГО/2019/001

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

| Предмет: | „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № 1 – Почистване просека по ВЛ 220кV „Хемус-Стара планина“ и ВЛ 110кV „Боаза“; Обособена позиция № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“ |
| --- | --- |

Горна Оряховица, 2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І:	Технически спецификации

Раздел II:	Правила за провеждане на процедурата

Раздел III:	Указания към участниците

Раздел iV:	Образци на документи, съдържащи се в офертата

Раздел V:	Проект на договор

# Раздел VI:	Образци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

# I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Настоящата документация разглежда възстановяване на съществуваща просека на електропроводи от преносната мрежа на Република България поддържани от ЕСО ЕАД МЕР Горна Оряховица. Почистването на просеките се извършва във връзка с изискванията на чл. 765 от Наредба 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи,  издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Почистването на просеката е дейност, която включва премахване на дървета, храсти, издънки, кастрене клони на дърветата в непосредствена близост до съоръженията и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеките, както и отсичане на дървета, извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

1. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на въздушни електропроводни линии ВЛ 220kV”Хемус- Стара планина”, ВЛ 110кV”Боаза”, ВЛ 110кV”Чучура”и ВЛ 110кV”Мерданя”, поддържани от Мрежови експлоатационен район (МЕР) Горна Оряховица.

Трасетата на електропроводите, предвидени за почистване, преобладаващо преминават през планински или пресечен терен, на много места липсват пътища, поради което достъпът с механизация е затруднен.

2. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

Обема на поръчката включва дейности за почистване на просеки, чрез отстраняване на дървесната и храстова растителност, както и отсичане на единични дървета, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите. Поръчката е разпределена в 2 (две) обособени позиции.

2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза”

Опис на дейностите и количествата за изпълнение по обособена позиция №1:

ВЛ 220 kV „Хемус- Стара планина "

| Междустълбие | Рязане на храсти и издънки | Рязане на дървета с d на пъна: | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 14 см. | от 14 см. до 22 см. |  |  |
| от ст.№ до ст.№ | декари | бр. | бр. | бр. | декари |
| 190 - 191 | 5,7 | 8 |  | 8 | 5,7 |
| 191 - 192 | 5,22 | 8 | 3 | 11 | 5,22 |
| 192 - 193 | 5,88 | 7 | 2 | 9 | 5,88 |
| 193 - 194 | 13,56 | 5 | 1 | 6 | 13,56 |
| 194 - 195 | 6,84 | 10 |  | 10 | 6,84 |
| 195 - 196 | 12,72 |  |  | 0 | 12,72 |
| 196 - 197 | 9,84 | 8 | 2 | 10 | 9,84 |
| 233 - 234 | 15,95 | 7 |  | 7 | 15,95 |
| 245 - 246 | 7,75 | 5 | 7 | 12 | 7,75 |
| 246 - 247 | 11,8 | 6 | 5 | 11 | 11,8 |
| 253 - 254 | 12,85 | 10 | 4 | 14 | 12,85 |
| 254 - 255 | 15,8 | 8 | 4 | 12 | 15,8 |
| 259 - 260 | 14,1 | 8 | 4 | 12 | 14,1 |
| 274 - 275 | 23,05 | 45 | 25 | 70 | 23,05 |
| 301 - 302 | 11 | 9 | 4 | 13 | 11 |
| Общо | 172,06 | 144 | 61 | 205 | 172,06 |

ВЛ 110 kV „Боаза"

| Междустълбие | Рязане на храсти и издънки | Рязане на дървета с d на пъна: | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 14 см. | от 14 см. до 22 см. |  |  |
| от ст.№ до ст.№ | декари | бр. | бр. | бр. | декари |
| 1-2 | 2,5 | 5 | 2 | 7 | 2,5 |
| 17-18 | 7,875 | 4 |  | 4 | 7,875 |
| 18-19 | 6,65 | 4 | 4 | 8 | 6,65 |
| 19-20 | 4,25 | 4 |  | 4 | 4,25 |
| 34-35 | 5,775 | 3 |  | 3 | 5,775 |
| 35-36 | 4,05 | 5 | 4 | 9 | 4,05 |
| 41-42 | 4,55 | 5 | 4 | 9 | 4,55 |
| Общо | 35,65 | 30 | 14 | 44 | 35,65 |

2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“

Опис на дейностите и количествата за изпълнение по обособена позиция №2:

ВЛ 110kV „Чучура"

| Междустълбие | Рязане на храсти и издънки | Рязане на дървета с d на пъна: | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 14 см. | от 14 см. до 22 см. |  |  |
| от ст.№ до ст.№ | декари | бр. | бр. | бр. | декари |
| 4 - 5 | 5,75 |  |  |  | 5,75 |
| 6 - 7 | 6,25 |  |  |  | 6,25 |
| 9 - 10 | 5 | 12 | 10 | 22 | 5 |
| 13 - 14 | 7,5 | 10 |  | 10 | 7,5 |
| 15 - 16 | 7,5 |  |  |  | 7,5 |
| 23 - 24 | 2,5 | 15 |  | 15 | 2,5 |
| 27 - 28 | 5 |  |  |  | 5 |
| 35 - 36 | 4,5 | 10 |  | 10 | 4,5 |
| 36 - 37 | 4,5 | 12 |  | 12 | 4,5 |
| 40 - 41 | 6,25 | 10 | 10 | 20 | 6,25 |
| 46 - 47 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |
| 89 - 90 | 6,475 | 40 | 19 | 59 | 6,475 |
| 91 - 92 | 6,475 |  |  |  | 6,475 |
| 92 - 93 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 93 - 94 | 4,45 | 5 | 4 | 9 | 4,45 |
| 94 - 95 | 4,9 | 3 | 2 | 5 | 4,9 |
| 104 - 105 | 5,5 | 5 |  | 5 | 5,5 |
| 133 - 134 | 4,725 | 5 | 3 | 8 | 4,725 |
| 159 - 160 | 4,65 | 5 |  | 5 | 4,65 |
| Общо | 99,425 | 135 | 50 | 185 | 99,425 |

ВЛ 110кV„Мерданя”

| Междустълбие | Рязане на храсти и издънки | Рязане на дървета с d на пъна: | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 14 см. | от 14 см. до 22 см. |  |  |
| от ст.№ до ст.№ | декари | бр. | бр. | бр. | декари |
| 18-19 | 5,6 | 5 | 3 | 8 | 5,6 |
| 19-20 | 4,875 | 6 | 2 | 8 | 4,875 |
| 20-21 | 5,075 | 6 |  | 6 | 5,075 |
| 22-23 | 8,225 | 4 |  | 4 | 8,225 |
| 23-24 | 3,375 | 6 | 2 | 8 | 3,375 |
| 24-25 | 5 | 4 |  | 4 | 5 |
| 48-49 | 3,625 | 5 | 2 | 7 | 3,625 |
| 65-66 | 3,75 | 5 | 2 | 7 | 3,75 |
| Общо | 39,525 | 41 | 11 | 52 | 39,525 |

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките не се предвижда доставката на материали, както и направа на нови горски пътища.

1. Нормативни документи при изпълнение на просеките

Възложената работа следва да се извършва в съответствие с изискванията на:

- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 18.12.2004 г. – глава 36;

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ), издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, в сила от 15.01.2005 г. - чл. 622;

- Наредба № 16 от 09.06. 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, издадена от Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и горите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 08.10.2004 г.;

- Закон за горите (ЗГ) - чл. 67 и  чл. 139, ал. 1;

- Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, издадена от министъра на земеделието и храните;

- Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи;

- Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), в сила от 29.08.2004 г., издаден от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси

както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката

Ширината на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите и Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката.

За извършване на дейностите по почистване на просеките е задължително:

- Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;

- Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;

- Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;

- Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;

- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна  безопасност при работа в горите;

- Дърветата да се секат ниско до земята, като височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см за дървета с диаметър до 20 см и една четвърт от диаметъра му - за пънове с диаметър над 20 см.;

- Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото,  наклона на терена, посоката на извоза, наличният подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се спазват правилата за безопасна работа;

- Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ начин;

- При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, непочистване на сечището, или когато не се спазват други изисквания, сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;

- При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;

- Почистването на сечищата от вършина и неизползваема дървесина да се извършва съгласно чл.32 ал.2 от Наредба №8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи.

- Отсечените клони, храсти и издънки да се изнасят извън просеката;

- Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;

- Почистването на сечищата да се извършва едновременно със сечта и продължава до приключване извоза на дървесина до временните складове;

- Сечта да се извършва съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконови нормативни актове;

- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;

- При поваляне на дърветата да се спазват правилата за безопасна работа;

- Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

3. Организация на работата при изпълнение на дейностите по почистване на просеките

След сключване на договора изпълнителят се задължава да получи позволителни за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

За всеки електропровод, в срок не по-малък от пет работни дни преди започване на работа, изпълнителят подава Заявка (Приложение №1) за изпълнение на обекта, в която се посочва поименния състав на командирования персонал, длъжност и квалификационна група. Също така в заявката се посочва периодът на изпълнение на обекта и работното време. Непосредствено преди започване на работата възложителят предава обекта на  изпълнителя с подписване на предавателно–приемателен протокол (Приложение №2, неразделна част от документацията), съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 7).

Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, позволително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода и др.), същите се извършват от изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно–приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

След завършване на всеки един обект, изпълнителят трябва писмено да уведоми възложителя за завършването му с образец (Приложение №3), съгласувано с лице, назначено от въложителя за отговорник за изпълнение на обекта.

При констатирани недостатъци по изпълнението на всеки обект, за който е подаден образец (Приложение №3) възложителя може да поиска от изпълнителя да ги отстрани, като му даде подходящ срок.

В срок до 30 дни след приключване на сечта се съставя протокол за освидетелстване на сечището.

За окончателното завършване на услугите по договора, изпълнителят трябва писмено да уведоми възложителя с образец (Приложение №4)

Приемането на  изпълнените услуги по договора ще се извършва от комисия назначена от възложителя, която съставя протокол за установяване годността за приемане на обектите, подписан от длъжностни лица, назначени от възложителя и изпълнителя.

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

4. Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи ПБЗРЕУЕТЦЕМ, Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи – глава 36, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, в сила от 17.08.2001 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването,  Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, в сила от 06.11.2004 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Едновременно със сключването на договора за изпълнение, изпълнителят се задължава да подпише споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата изпълнителят следва да предостави на възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ,  на лицата ангажирани с изпълнение на поръчката.

Представител от МЕР Горна Оряховица е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят провежда инструктаж на работното място, като се изяснява и спецификата на дейностите, които ще се извършват. Персоналът на изпълнителя, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел ІІІ от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В предавателно–приемателения протокол (Приложение №2) се описват мерките за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо работите да се извършват с изключване на напрежението.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с наряд, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;

- Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни,да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;

- За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;

- Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);

- Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;

- Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;

- Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м; (чл. 416, ал. 2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- Забранява се изсичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през нощта.(чл. 416, ал.3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

5. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите, трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата да се извършва при спазване на Наредба № Iз – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Раздел III - Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

6. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на изпълнителя трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед незамърсяване на пътната мрежа.

Да опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта да извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци. Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

7. Срокове

7.1. Изпълнителят при сключване на договора следва да представи линеен график за изпълнение на обектите. Изпълнителят следва да подпише първия предавателно – приемателен протокол за трасе на електропровод не по-късно от 20 (двадесет) календарни дни след влизане на Договора в сила и да започне изпълнението на графика не по късно от 7 (седем) работни дни от датата на подписване на протокола.

7.2. Общ срок на изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза” - не по-дълъг от 70 /седемдесет/ календарни дни от подписване на първия предавателно – приемателен протокол (Приложение №2) за предаване на трасе на електропровод  от възложителя на изпълнителя.

7.3. Общ срок на изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“ - не по-дълъг от 47 /четиридесет и седем/ календарни дни от подписване на първия предавателно – приемателен протокол (Приложение №2) за предаване на трасе на електропровод  от възложителя на изпълнителя.

Приложения:

- Образец на заявка.

- Образец на предавателно - приемателен протокол

- Образец на уведомително писмо.

- Образец на уведомително писмо за окончателното завършване на услугите по договора.

- Количествена сметка за Обособена позиция №1.

- Количествена сметка за Обособена позиция №2.

- Информационна табела

Приложение 1	(Попълва се на фирмена бланка на изпълнителя)

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

З А Я В К А

от ..........................................................................

/наименование на фирмата изпълнител/

за работа на обект: „Почистване просека на електропровод „………………......”

по Договор №МЕР-ГО-ДОГ-…….../……………………2019 г.

Съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и ПБЗРЕУЕТЦЕМ, Ви изпращам поименен списък на командирования персонал за изпълнението на обекта.

| № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Квалификационна група |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Начало на работата: ………………..

Край на работата: ………………..

Работно време от ………… часа до ………… часа

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .......................................

(подпис, печат)

Приложение 2

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №……/ ............. 2019 г.

за предаване на обект „Почистване просека на електропровод „………………”

Днес …… 2019 г., на основание сключен договор №МЕР-ГО-ДОГ-……/…...2019 г., се състави настоящият протокол между:

Представител на възложителя, отговорно лице за изпълнение на обекта от МЕР (МЕПР).

1………………………………………………..…………………………………………

и Представител на изпълнителя

2………………………………………………..………………………………………

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на ВЛ.

Възложителят предава, а изпълнителят приема да извърши възложените дейности:

1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

| Междустълбие | Рязане на храсти, издънки и дървета | Рязане на единични дървета с d на пъна: | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 14 см | от 14 см до 22 см |  |  |
| от ст.№ до ст.№ | декари | бр. | бр. | бр. | декари |

2. Достъпът до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)..................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

Предал:………………………………		Приел: ………………………………

(име, фамилия, подпис)				(име, фамилия, подпис)

Приложение 3	(Попълва се на фирмена бланка на изпълнителя)

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че работата по обект: „Почистване просека на електропровод „……………………………”

по Договор № МЕР-ГО-ДОГ-......../…......2019 г. е завършена на .....................2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................

(подпис, печат)

Становище на отговорното лице:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................       	дата: ...............................

(отговорно лице - име,фамилия, подпис)

Приложение 4	(Попълва се на фирмена бланка на изпълнителя)

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че работата по изпълнението на Договор № МЕР-ГО-ДОГ-......../…......2019 г. спредмет: ..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………….....

е завършена на ..............................2019 г.

Моля да бъде назначена комисия за приемането на услугата.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....................................

(подпис, печат)

Приложение 5

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А  С М Е Т К А

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 кV, поддържани от  ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Почистване просека по ВЛ 220 кV „Хемус- Стара планина“ и ВЛ 110 кV „Боаза”

| № | Наименование на вид дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ВЛ 220кV Хемус- Стара планина |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 172,06 |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 144 |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 61 |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 205 |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 172,06 |
| II | ВЛ 110кV Боаза |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 35,65 |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 30 |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 14 |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 49 |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 35,65 |

Приложение 6

К О Л И Ч Е С Т В Е Н А   С М Е Т К А

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400 кV, поддържани от  ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и  ВЛ 110кV „Мерданя

| № | Наименование на вид дейности | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ВЛ 110кV Чучура |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 99,424 |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 135 |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 50 |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 185 |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 99,424 |
| II | ВЛ 110кV Мерданя |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 39,525 |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 41 |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 11 |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 52 |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 39,525 |

Приложение 7

Приложение 3 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.

Образец по чл. 13, ал. 4 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ Извършва се _______________________________________ по договор №______/______г. / вид дейност / Изпълнител: ___________________________________, удостоверение №______/______г. / в случаите, в които се изисква / Подизпълнител ________________________________, удостоверение №______/______г. / в случаите, в които се изисква / Срок за извършване на дейността: _________________г. ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

Приложение 4 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.

Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ Извършва се ______________________________________________________________сеч /отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други / по позволително за сеч №______/______г. Изпълнител / Подизпълнител: _____________________, удостоверение №______/______г. Регистриран лесовъд ____________________________, удостоверение №______/______г., Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _______________ до_______________г. ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

РАЗДЕЛ II.  ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в обстоятелствата, изисквани при включването им.

- След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

- Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.6. – 8.

- Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отвяряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т.14 може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 15, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

- Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

- Ценовите предложения се класират по възходящ ред, като участникът предложил най – ниска цена се класира на първо място.

- В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всичките ѝ членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение.

РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Участниците в процедурата се представляват от лицата, които го представляват по закон или от упълномощени от тях лица, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС. В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл. 107, т. 5 ЗОП.

- Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

- Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.

- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

- Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника или упълномощен от него представител лично или чрез пощата или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

- Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

- Опаковката по т.7 включва следните документи:

  - Опис на представените документи (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец.

  - Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

  - Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

8.4. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7. за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

- За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

- При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

- Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

- Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9.

- В случаите по т. 12 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

- До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

- Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

- Комуникация между възложителя и участниците:

  - Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

  - Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

  - Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение, не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

- Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

  - гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на оферта, в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица, се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php/, или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие на възложителя при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица се одобрява предварително от възложителя.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

  - Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

    - За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост.

    - За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител, само в случаите когато документите не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

    - За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

  - Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП, съгласно приложен в документацията образец.

  - Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 18.2 и за посочените лица.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, както и документите по т. 18.2. за всеки член на обединението.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 18.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

  - В случаите по т. 18.6, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

  - График за изпълнение на поръчката.

РАЗДЕЛ IV: Образци на документи, съдържащи се в офертаta

Опис на представените документи

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № ……… – ……………………………………....

………………………………………………………………………………………………………..

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Tехническо предложение, съдържащо: |  |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| II. | Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |  |

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”,

Обособена позиция № 1 – Почистване просека по ВЛ 220кV „Хемус-Стара планина“ и ВЛ 110кV „Боаза“.

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представляван от .............................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .....................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:..............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите условия за изпълнение на поръчка с реф. № МЕР-ГО/2019/001 с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнението й, както следва:

1. Организация на извършваните услуги:

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките на електропроводите ще използваме организация, технология и контрол, които съответстват на създадената Квалификационна система и на техническата спецификация на настоящата поръчка.

2. Декларирам, че съм направил оглед на всички обекти и съм съгласен с количествената сметка и техническата спецификация.

- Предлагам срокът за цялостното изпълнение на поръчката, да бъде ........................ (не по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на първия предавателно-приемателен протокол за предаване на трасе на електропровод.

В случай че бъда определен за изпълнител, с подписване на договора, ще представя график за изпълнение на електропроводите с посочени конкретни дати за изпълнение на всеки един.

Декларираме, че:

- Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.

- Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

- Е направен оглед и е извършено запознаване с обема и всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.

- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.

- при изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам капацитета на трето лице и/или подизпълнител. Ненужното се зачертава!

Ще използвам ресурса на……………………………..…………………………………. за………………..……………………………………………………………………………………...

В случай че съм потвърдил използването на капацитета на трето лице декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

В случай че съм потвърдил използването на подизпълнител декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ( когато е приложимо);

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

( 	Националният осигурителен институт;

( 	Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

( 	Агенция по заетостта;

( 	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

( 	Министерство на околната среда и водите.

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ.„СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”,

Обособена позиция № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“

от .......................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:............................................................................................,

(улица, град, община)

............................................................................................................................................................,

представляван от .............................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .....................................................................,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:..............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите условия за изпълнение на поръчка с реф. № МЕР-ГО/2019/001 с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнението й, както следва:

1. Организация на извършваните услуги:

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките на електропроводите ще използваме организация, технология и контрол, които съответстват на създадената Квалификационна система и на техническата спецификация на настоящата поръчка.

2. Декларирам, че съм направил оглед на всички обекти и съм съгласен с количествената сметка и техническата спецификация.

- Предлагам срокът за цялостното изпълнение на поръчката, да бъде ........................ (не по-дълъг от 47 (четиридесет и седем) календарни дни, считано от датата на подписване на първия предавателно-приемателен протокол за предаване на трасе на електропровод.

В случай че бъда определен за изпълнител, с подписване на договора, ще представя график за изпълнение на електропроводите с посочени конкретни дати за изпълнение на всеки един.

Декларираме, че:

- Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.

- Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

- Е направен оглед и е извършено запознаване с обема и всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.

- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.

- при изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам капацитета на трето лице и/или подизпълнител. Ненужното се зачертава!

Ще използвам ресурса на……………………………..…………………………………. за………………..………………………………………………………………………….

В случай че съм потвърдил използването на капацитета на трето лице декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

В случай че съм потвърдил използването на подизпълнител декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ( когато е приложимо);

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

( 	Националният осигурителен институт;

( 	Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

( 	Агенция по заетостта;

( 	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

( 	Министерство на околната среда и водите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата........................................................................................................................,

...............................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................................, издадена на ........................................... от ..................................................................... гр. ...............................................................................,

адрес: ...................................................................................................................................................., ...............................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ............................................................................................................................,

(посочете длъжността)

на..........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № … – …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ………………………………………

...............................................................................................................................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .................................................... информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на основание......................................................................................................................................... (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:...........................					Декларатор:.........................................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”,

Обособена позиция № 1 – Почистване просека по ВЛ 220кV „Хемус-Стара планина“ и ВЛ 110кV „Боаза“.

От  ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е ....................... (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. Единичните цени и общата цена, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на вид дейности | Мярка | Коли чество | Ед. Цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ВЛ 220кVХемус- Стара планина |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 172,06 |  |  |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 144 |  |  |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 61 |  |  |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 205 |  |  |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 172,06 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА I: |  |
| II | ВЛ 110кV Боаза |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 35,65 |  |  |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 30 |  |  |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 14 |  |  |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 49 |  |  |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 35,65 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА II: |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА I+II: |  |

Предложената цена включва разходите за сеч, кастрене, разкройване и изнасяне на дървесината, сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад и почистване на просеката, както и всички разходи за транспорт, трудови възнаграждения и механизация.

# При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# при несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

# Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

ДО

МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №151

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”,

Обособена позиция № 2 – Почистване просека по ВЛ 110кV „Чучура“ и ВЛ 110кV „Мерданя“

От  ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е ....................... (..................................словом....................................) лева, без ДДС.

2. Единичните цени и общата цена, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на вид дейности | Мярка | Коли чество | Ед. Цена без ДДС | Обща цена без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ВЛ 110кVЧучура |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 99,424 |  |  |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 135 |  |  |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 50 |  |  |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 185 |  |  |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 99,424 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА I: |  |
| II | ВЛ 110кV Мерданя |  |  |  |  |
| 1 | Рязане на храсти, издънки и дървета | дка | 39,525 |  |  |
| 2 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна до 14 см. | бр. | 41 |  |  |
| 3 | Рязане на дървета извън сервитутната зона с диаметър на пъна от 14 до 22 см. | бр. | 11 |  |  |
| 4 | Кастрене на клоните на отсечените стъбла на обли сортименти и извоз до временен склад | бр. | 52 |  |  |
| 5 | Почистване на сечището чрез изнасяне на вършината, отпада и неизползваемата дървесина извън сечището | дка | 39,525 |  |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА II: |  |
|  | ОБЩА ЦЕНА I+II: |  |

Предложената цена включва разходите за сеч, кастрене, разкройване и изнасяне на дървесината, сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад и почистване на просеката, както и всички разходи за транспорт, трудови възнаграждения и механизация.

# При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# при несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

# Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:  .................					Подпис и печат: .............................................

............................................................................

(име и фамилия)

............................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел VII: Проект на договор

Д О Г О В О Р

№МЕР-ГО-ДОГ- ………/……………2019 г.

Днес, ………………….. г. в гр. Горна Оряховица между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

..............................................................., със седалище и адрес на управление: .........................................ЕИК по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер ….............., представляван/а/о от ..........................................., в качеството на ........................................., съгласно ........................................., наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № ........../ ................2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ по проведена ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № … – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....”, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...., наричани за краткост „Услугите“.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3] към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

1.3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

2. СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на действие до подписването на окончателен протокол за установяване годността за приемане на обекта, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2. Срокът за изпълнение на услугите е ..................... (словом) календарни дни, считано от датата на подписване на първия предавателно-приемателен протокол за предаване на трасе на електропровод. Конкретните срокове за изпълнение на отделните трасета се определят в график, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с Техническото предложение - Приложение № 2 към настоящия договор и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ („График/а/ът“). Графикът може да бъде изменян, съгласувано от двете Страни. При необходимост се съставя и график за датите и продължителността на изключване на напрежението.

2.3. Не се включва в определения по 2.2. срок за изпълнение на услугите, времето за престой в следните случаи:

2.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

2.3.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

2.3.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва дейностите по този договор поради лоши метеорологични условия, доказано с метеорологична справка от НИМХ.

2.4. Мястото на изпълнение на услугите са трасетата на електропроводите, посочени в т.1.1 от настоящия Договор.

3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. За предоставяне на услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ................... (словом) лева без ДДС, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на договора“), съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3 от договора.

3.2. В Цената по чл.3.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разходи и/или разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Цената, посочена в чл.3.1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна. От посочената сума ще се приспада стойноста на дейности за кастрене на клоните на отсечените стъбла, разкройване на обли сортименти, извоз на сортиментите и подреждане на временен склад, в случай, че не са възложени съгласно издаденото позволително за сеч. В този случай, дърветата, намиращи се в площта с храсти и дърветата, намиращи се извън площите с храсти, се отрязват и изнасят извън сервитута на електропровода.

3.4. В случай че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, дължимата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума с ДДС се изменя автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва и след представяне на следните документи:

3.5.1. Плащане в размер на 100 % от стойността на Договора – в срок 30 (тридесет) дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора с подписването на окончателен протокол за установяване годността за приемане на обекта при условията на Раздел 5 Приемане и предаване на изпълнението;

3.5.2. Фактурата за дължимата Цена, следва да бъде издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) дни след датата на протокола по чл.3.5.1 и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по чл.3.5.

3.7. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.8. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

3.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по 3.8 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.10. Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

3.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел 5 Предаване и приемане на изпълнението от Договора и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на протокол за установяване годността за приемане на обекта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

## 4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно ……… (словом) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Посочена Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

    - Парична сума, внесена в касата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение” № 151, или внесена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

    - Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1; или

    - Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно.

4.2. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 15 (петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

4.3. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

4.3.1. внасяне на допълнителна парична сума на каса при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 4.1.1 от Договора; или

4.3.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.4 от Договора; или

4.3.3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.6 от Договора.

4.4. Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.4.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4.4.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

4.5. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.6. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.6.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.6.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

4.7. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора и/или приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на каквато и да е сума по нея.

4.9. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.8 от Договора;

4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

4.9.3. когато гаранцията е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

4.10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.12.1.  ако в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подпише първия предавателно – приемателен протокол за трасе на електропровод или ако не започнe действителното изпълнение на Услугата и изпълнението на графика до 7 (седем) работни дни от подписването на протокола и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

4.12.2.  при пълно неизпълнение  в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и последващо разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

4.12.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

4.13. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

4.14. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с 4.1 от Договора.

4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

5. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Предаването на изпълнението на Услугите се документира с протокол за установяване годността за приемане на обекта, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. В случай че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в протокола и се определя подходящ срок за отстраняването им.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

5.2.2. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5.2.3. да откаже да приеме на изпълнението при съществени отклонения от договореното и/или  в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай се прилагат разпоредбите на чл.4.12.2 във връзка с чл.4.12.

5.3. Окончателното приемане на изпълнението на услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен протокол за установяване годността за приемане на обекта, подписан от страните в срок до 10 (десет) дни след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта или след изтичането на срока за отстраняване недостатъците съгл. т. 5.1. В случай че и към този момент отново бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния протокол за установяване годността за приемане на обекта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да наложи санкция, съгласно Раздел 7 Санкции при неизпълнение от Договора.

5.4. За завършване дейностите по всеки отделен електропровод ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатиране недостатъци по изпълнението на обекта (електропровода), за който е подадено уведомление за завършването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването им съгл. т. 5.2.2.

## 6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

6.2. Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.2.1.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по Раздел 3 Цена, ред и срокове за плащане  от Договора;

6.2.1.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и има готовност за това.

6.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.2.1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

6.2.2.2. след сключване на договора е длъжен да получи позволително за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

6.2.2.3.  преди започване на работата следва да предостави на Възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за безопасност на труда на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката.

6.2.2.4. да осигури за изпълнение на  работата персонал с необходимия опит, квалификация, а при използване на моторни резачки – да възлага работа с тях само на правоспособни лица.

6.2.2.5.  да пази от повреждане селскостопанските и горски насаждения извън просеката и подходите към нея и да полага грижи за свеждане на евентуални щети, които обективно не могат да бъдат избегнати, до минималния технологично защитим размер.

6.2.2.6. да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2.2.7. да извършва работата при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на работите и Споразумение №1 за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

6.2.2.8. да спазва стриктно всички необходими мерки за пожарна безопасност, като носи пълна отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица за нанесени щети от пожар във връзка с изпълнението на настоящият договор, вкл. От скъсване на проводници под напрежение, от паднали върху електропровода дървета, неизправност на използваната механизация, инструменти, както и действия или нехайство на работниците си.

6.2.2.9. да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно в първия работен ден, следващ окончателното изпълнение на всички дейности, включени в предмета на договора, с искане за назначаване на приемателна комисия.

6.2.2.10. да осигурява нормативно изискуемите документи за извършване дейностите, предмет на договора, както и контактите със съответните институции и да изпълнява точно и своевременно изискванията на съответното горско/ ловно стопанство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и за местата на складиране на отрязаните дървета и храсти.

6.2.2.11. да изнася встрани от трасето изсечени храсти и клони непосредствено след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци.

6.2.2.12. да упражнява контрол спрямо организацията на работата, нейното качествено и безопасно изпълнение.

6.2.2.13. да не използва без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ никакви документи или информация, получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от негови служители по този договор, освен за целите свързани с изпълнението на договора.

6.2.2.14. да пази Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 9 Общи разпоредби, чл.9.3. от Договора;

6.2.2.15. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП);

6.2.2.16. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо);

6.2.2.17. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорените срокове за изпълнение на поръчката, като посочи причините за това закъснение.

6.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

6.3.2.1.  да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;

6.3.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

6.3.2.3. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора; да извършва проверки за спазването на правилната и безопасна работа, но без с това да пречи на изпълнението;

6.3.2.4. да прихване стойността на неустойката от Гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка.

6.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

6.3.2.1. да приеме изпълнението на услугите, когато те отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;

6.3.2.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

6.3.2.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

6.3.2.4. да допусне до работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с протокол, съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.3.2.5. да обезпечи необходимите оперативни изключвания на напрежението по ВЕЛ в съответствие със съгласувания график.

6.3.2.6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и има готовност за това;

6.3.2.7.  да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Раздел 9 Общи разпоредби, чл.9.3. от Договора;

6.3.2.8. да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

6.3.2.9. да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за установяване годността за приемане на обекта, в срок до 10 дни след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта.

6.3.2.10. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на Договора.

## 7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и две на сто) от Цената без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Стойността на Договора.

7.2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

7.4. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Този Договор се прекратява:

8.1.1. с изтичане на срока на Договора;

8.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

8.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

8.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

8.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

8.1.6. при непреодолима сила съгласно Раздел 9 Общи разпоредби, чл.9.8 от Договора;

8.2. Договорът може да бъде прекратен:

8.2.1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма- в този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;

8.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

8.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

8.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

8.4.1.  когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е подписал протокол за приемане на първото трасе на електропровод в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от влизане на Договора в сила.

8.4.2.  когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугата в срок до 7 (седем) работни дни от подписване на предавателно-приемателния протокол за приемане на първото трасе.

8.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

8.4.4. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугата за повече от 3 (три) последователни работни дни, с изключение случаите по т. 2.3 или наличието на уважителни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

8.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

8.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният наруши което и да било изискване за Конфиденциалност по този договор.

8.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на Раздел 9 Общи разпоредби, чл. 9.12 от този Договор.

8.11. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

8.11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

8.11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

8.11.2.1. да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.11.2.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади/, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

8.11.2.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

8.12. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Дефинирани понятия и тълкуване

9.1.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

9.1.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

9.1.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

9.1.2.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

9.2. Спазване на приложими норми

9.2.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

9.3. Конфиденциалност

9.3.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

9.3.2. С изключение на случаите, посочени в чл.9.3.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

9.3.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

9.3.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

9.3.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

9.3.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 9.3.3.2 или 9.3.3.3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

9.3.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

9.3.5. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

9.3.5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

9.3.5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

9.3.5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

9.4. Публични изявления

9.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

9.5. Авторски права. Патентни права

9.5.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

9.5.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

9.5.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

9.5.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

9.5.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

9.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

9.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

9.6. Прехвърляне на права и задължения

9.6.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

9.7. Изменения

9.7.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

9.8. Непреодолима сила

9.8.1. Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

9.8.2. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

9.8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от компетентен независим орган, удоставеряващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно следствената връзка между събитието и неизпълнението на договора.

9.8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.9. Нищожност на отделни клаузи

9.9.1. В случай на противоречие между, каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

9.10. Уведомления и съобщения

9.10.1. Всички уведомления и съобщения между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

9.10.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

9.10.2.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. Съединение №151

Тел.: 0618/69365

Факс: 0618/64232

e-mail: i.ivanov@go.eso.bg

Лице за контакт: Иван Иванов

9.10.2.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

9.10.3. За дата на уведомлението и/или съобщението се счита:

9.10.3.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

9.10.3.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

9.10.3.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

9.10.3.4. датата на приемането – при изпращане по факс;

9.10.3.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

9.10.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

9.10.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 2 (два) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

9.11. Приложимо право

9.11.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

9.12. Разрешаване на спорове

9.12.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

9.13. Екземпляри

9.13.1. Този Договор се състои от … (словом) страници и е изготвен и подписан в ........ (посочва се броя) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

9.14. Приложения:

9.14.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 5 - Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ  № 1

за осигуряване на здравословни  и  безопасни  условия  на  труд

към Договор № МЕР-ГО-ДОГ-…...... / ……………..2019 г.

Днес, ……………..2019 г.,  в гр. Горна Оряховица,  между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

и

………………………………………………………………., със седалище и адрес на управление: ……………………………, ул. ………………………………………… № ………, регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ……………………………., идент. № по ДДС BG ……………………………., представляван от ……………………………………………………….., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това споразумение за следното:

І. ОБЩИ условия

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по-нататък “Правилник”.

2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за опазване живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.

4.  При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности.  Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да определи длъжностно лице/лица, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

2. Да определи длъжностно лице/лица, което да приема, изисква и извършва проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от работниците на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да осигури инструктиране персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

4. Да осигурява издаването на наряди и нареждания за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

5. Да осигурява обезопасяване на работните места.

6. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

ІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази, по безопасност на труда.

2. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ръководителя на групата документите, които се изискват от Правилника.

4. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

5. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника да приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилно изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

6. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

7. През цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

8. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасност на труда.

9. Да осигурява безпрекословно изпълнение на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на труда, е длъжен незабавно да  прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

10. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудовата злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. Допълнителни условия

1. Преди предаване на трасето на електропровода от страна на Възложителя на Изпълнителя, Изпълнителят представя на Възложителя прономерован и прошнурован „Дневник за ежедневен инструктаж“, съгласно Приложение 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Ежедневният инструктаж, в който се изяснява спецификата на дейностите, които ще се изпълняват, се провежда от прекия ръководител на работата или друго лице, определено със заповед на Изпълнителя, съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3. След провеждане на ежедневния инструктаж и полагане на подписи в Дневника, Изпълнителят уведомява Възложителя, че има готовност за работа с цел извеждане на АПВ (автоматично повторно включване) на електропровода, в чийто сервитут ще се работи.

4. Изпълнителя започва работа само след разрешение от Възложителя при изведено АПВ на електропровода.

5. Изпълнението на дейности по трасето на ВЛ се извършва с наряд, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците.

6. С цел въвеждане на АПВ, след приключване на работата за деня, Изпълнителят уведомява Възложителя, че работата е приключена и лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката, са извън сервитута на електропровода.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасност на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

- да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

- да отстраняват отделни членове или група /бригада/ като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;

- да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

2. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните

работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи /бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на Правилника, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от сключения между същите договор с предмет „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № … – ……………………………………………………….…..,

………………………………………………………………………………………………………….......

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

за конфиденциалност

към договор №. МЕР-ГО-ДОГ-..............от .................... 2019г.

Днес ....................... 2019 г., в гр. Горна Оряховица между:

“Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065, представлявано от Златко Христов Войводов – Ръководител МЕР Г. Оряховица, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД с Пълномощно №1473/15.05.2018 г. с рег. №3464 г. на Валентина Василева – нотариус с рег.№320 на НК, наричан за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

“.......(фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – ………………..……..(длъжност, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VI: OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата ......................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ ..................................................................– гр......................................................................................,

адрес:....................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми  на ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет:  „Почистване просеки на електропроводи 110, 220 и 400кV, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР Горна Оряховица”, Обособена позиция № … – ……………………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………………………………………......

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

МЕР Горна Оряховица

гр. Горна Оряховица

ул. „Съединение”, №151

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мрежови експлоатационен район – Горна Оряховица” със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, бул. “Цар Борис III“ № 201 и адрес на МЕР Г. Оряховица: гр. Г. Оряховица, ул. „Съединение” № 151, ЕИК: 1752013040065

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________) (посочва се размера от Обявлението/Поканата) от общата стойност на поръчката, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ………………………………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора,  гаранционния срок (когато е приложимо) и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора). До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.