Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Реф. № МЕР-СФО/2019/040

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград“

София, 2019 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І:	Технически спецификации

Раздел II:	Правила за провеждане на процедурата

Раздел III:	Указания към участниците

Раздел iV:	Образци на документи, съдържащи се в офертата

Раздел V:	Проект на договор

Раздел VI:	Образци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

РАЗДЕЛ І.Технически СПЕЦИФИКАЦИИ

# I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Почистването на просеките включва премахване на дървета, храсти, издънки, и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета, извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

Трасетата на електропроводите предвидени за почистване преобладаващо преминават през планински или пресечен терен, до част от тях липсват пътища, при което достъпа с механизация е затруднен.

Настоящите технически спецификации се отнасят за почистване/възстановяване просеки на електропроводи от преносната мрежа на РБ. Почистването/възстановяването на просеките се налага във връзка с изискванията на чл. 765 от НТЕЕЦМ и Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, чрез премахването на дървета, храсти и издънки и изнасяне на отсечените дървета, клони, храсти, издънки, вършина, отпад, сухата дървесна маса и неизползваема дървесина извън просеката или чрез машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.).

Сечта се извършва, съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконови нормативни документи.

Предмет на настоящата обществена поръчка е почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД – МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, обслужвани от АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград:

- с номинални напрежения  110, 220 и 400kV

- с една или две тройки на стълбовна линия;

- разположение на фазовите проводници – всички възможни.

1.МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 кV, ВЛ 220 кV и ВЛ 110 кV, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ - АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

2.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

# При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на позволителното за сеч. Срокът за получаване на поне едно позволително за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите спецификации за почистване на просеки е до 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

# В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото позволително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1, с който Възложителят  предава на Изпълнителя трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии и да започне работа по изпълнение на Договора.

Максималният общ срок за изпълнение на поръчката е 150 календарни дни.

3.ОПИС на количествата за възстановяване на просека:

1.ВЛ 400 kV „ Мургаш“ – в участък ст.№№8-169

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно) | дка | 157,9 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 56,7 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 56,7 |
| 1.2. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 101,2 |

2.ВЛ 110 kV „Брусен“ – в участък ст.№№44-111

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 31,3 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 31,3 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 31,3 |

3.ВЛ 110 kV „Правец“ – в участък ст.№№8-91

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 20,75 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 20,75 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 20,75 |

4.ВЛ 110 kV „Гергана“ – в участък ст.№№1-40

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 11,9 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 11,9 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 11,9 |

5.ВЛ 400 kV „Средногорие“ – в участък ст.№№6-60

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно) | дка | 34,8 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 12,4 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 12,4 |
| 1.2. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 22,4 |

6.ВЛ 220 kV „Дървеница-Панчарево“ – в участък ст.№№26-28

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 4,5 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 4,5 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 4,5 |

7.ВЛ 110 kV „Габър“ – в участък ст.№№58-59

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 1,8 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 1,8 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 1,8 |

8.ВЛ 400 kV „Люлин Рударци“ – в участък ст.№№35-36

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 3,5 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 3,5 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 3,5 |

9.ВЛ 220 kV „Струма-Малашевци“ – в участък ст.№№3-6

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 11,6 |

10.ВЛ 220 kV „Струма-Житен“ – в участък ст.№№193-194

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 2 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 2 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 2 |

11.ВЛ 220 kV „Житен-Малашевци“ – в участък ст.№№266-288

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно) | дка | 19,5 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 5 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 5 |
| 1.2. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 14,5 |

12.ВЛ 110 kV „Паскал-Мургана“ – в участък ст.№№5-133

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно) | дка | 30 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 24 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 24 |
| 2. | Рязане на иглолистна/щироколистна гора с дървета с диаметър на пъна до 14 см. | дка | 6 |

13.ВЛ 400 kV „Смолско - Душанци“ – в участък ст.№№42-62

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 8 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 8 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 8 |
| 2. | Рязане на дървета с d на пъна до 14 см, кастрене на клоните и разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад | бр | 50 |
| 3. | Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, кастрене на клоните и разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад | бр | 21 |

14.ВЛ 400 kV „Братия“ – в участък ст.№№34-61

| № | вид дейност | мярка | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на просека – общо количество | дка | 4 |
| 1.1. | Ръчно почистване: |  |  |
| 1.1.1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 4 |
| 1.1.2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 4 |

Забележка:

Общите количества за почистване на просеките (ръчно + машинно) са дадени в таблиците за всеки един електропровод (поз. 1).

В зависимост от спецификата на трасето на всеки един електропровод, Изпълнителят по своя преценка може да почисти с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) по-голямо или по-малко количество от посоченото в таблиците за всеки един електропровод (поз.1.2.), за сметка на ръчно почистване, като общото количество (ръчно + машинно) не се променя.

Независимо от възможността за промяна на количествата за машинно почистване на просеките на всеки един електропровод,  Изпълнителят е длъжен да почисти минимум 155,7 дка с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.), като сумарно количество от всички електропроводи

Приложение № 1

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ    №……………….

За предаване на обект................................

Днес …….. 20... г. на основание сключен договор №………/……..20.... г., се състави настоящия протокол между:

Представител на Възложителя от МЕР (МЕПР)..............................

1…………………………………………………………

и

Представител на Изпълнителя............................................

2…………………………………………………………

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на:

1. ВЛ................................, в участъка от ст. №......... до ст. №........

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

1.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

1.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)............... ..................................................................................

......................................................................................................................................................

1.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. ВЛ................................, в участъка от ст. №......... до ст. №........

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

2.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

2.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)............... ..................................................................................

......................................................................................................................................................

2.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

* Дължината се посочва ориентировъчно.

Приложения:

Позволително за сеч ………. бр.

Предал:………………………………	            Приел: ………………………………

(име, фамилия, подпис)				   (име, фамилия, подпис)

# II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

1. Нормативни документи при изпълнение на поръчката.

Възложената работа, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ) – глава 36, Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) - Чл. 622, Наредба № 16 от 2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Закон за горите - чл. 67, чл. 139, ал. 1, Наредба № 8 за сечите в горите, Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, НАРЕДБА № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката

Ширината на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите, Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към предмета на настоящата поръчка.

Основните дейности, предвидени да се извършат са:

- Рязане на дървета;

- Рязане на храсти и издънки;

- Кастрене на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла - премахване на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла;

- Разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти - получаване на обли сортименти с определени размери от окастрените стъбла;

- Извоз на облите сортименти до временен склад;

- Сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад – нареждане на дървените материали на фигури върху подложки на отцедливи места;

- Почистване на сечището – изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката;

За извършване на дейностите по почистване на просеките, трябва:

- Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;

- Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;

- Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;

- Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;

- Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от изпълнителя по подходящ начин;

- При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, не почистване на сечището по реда, посочен в технологичния план и позволителното за сеч или когато не се спазват други изисквания сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;

- При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;

- Отсечените клони, храсти и издънки да се изнасят извън просеката и да се събират по начина указан в позволителното за сеч;

- Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;

- Почистването на сечищата се извършва едновременно с провеждането на сечта;

- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;

- При поваляне на дърветата задължително да се спазват правилата за безопасна работа;

- Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

Непосредствено преди започване на работата Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на предавателно - приемателен протокол (приложение № 1) съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява, съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Възложителят предоставя на Изпълнителя информация за обема и видовете работа, свързани с предмета на поръчката.

След сключване на договора Изпълнителя е длъжен да получи позволително за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 2).

Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, позволително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода  и др.), същите се извършват от Изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно – приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

3.Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи – глава 36, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Едновременно с подписване на договора за изпълнение се сключва и споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата Изпълнителя следва да предостави на Възложителя  заповед за командироване и копие от удостоверенията за придобита квалификационна група по  безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката.

Възложителят е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят провежда инструктаж на работното място, като се изяснява и спецификата на дейностите, които ще се извършват.

Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на протокол, в който са описани мерките за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо изключване на напрежението.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с издаване на наряд от възложителя, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение предмета на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;

- Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни, да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;

- За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;

- Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);

- Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;

- Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;

- Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м;

- Забранява се изсичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през ноща.(чл.416 ал. 2 и 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

4. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места, при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата да се извършва при спазване на Наредба № Iз – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Персоналът на Участника, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел ІІІ от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

5. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на Участника, трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Да опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта, да извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци. Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

6. Други изисквания

Обезпечаването на обекта с техника за изпълнение на предмета на договора, е задължение на Изпълнителя. Техниката трябва да отговаря на изискванията от квалификационната система и нормативната база. Изпълнението на предмета на поръчката се извършва от персонал със съответната квалификация и опит.

Приложение № 1

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ    №……………….

Днес …….. 20... г. на основание сключен договор №………/……..20.... г., се състави настоящия протокол между:

Представители на Възложителя от МЕР (МЕПР)..............................

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

и

Представители на Изпълнителя............................................

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на:

1. ВЛ................................, в участъка от ст. №......... до ст. №........

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

1.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

1.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)............... ..................................................................................

......................................................................................................................................................

1.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. ВЛ................................, в участъка от ст. №......... до ст. №........

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

2.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

2.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)............... ..................................................................................

......................................................................................................................................................

2.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. ВЛ................................, в участъка от ст. №......... до ст. №........

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

3.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №......... до ст. №........, .........................,..................,.......................................................

(широчина)                 (дължина)      (кратко описание на границите на сечището)

3.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта)............... ..................................................................................

......................................................................................................................................................

3.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд)............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

* Дължината се посочва ориентировъчно.

Приложения:

Позволително за сеч ………. бр.

Предал:………………………………	            Приел: ………………………………

(име, фамилия, подпис)				   (име, фамилия, подпис)

Приложение № 2

Приложение  3 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.

Образец по чл. 13, ал. 4 от Наредбата по чл. 95,  ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ Извършва се _______________________________________ по договор №______/______г. / вид дейност / Изпълнител: ___________________________________, удостоверение №______/______г. / в случаите, в които се изисква / Подизпълнител ________________________________, удостоверение №______/______г. / в случаите, в които се изисква / Срок за извършване на дейността: _________________г. ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

Приложение  4 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.

Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95,  ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ДГС / ДЛС / УОГС / Община __________________________ Отдел_________, подотдел_________, Обект № _________ Извършва се ______________________________________________________________сеч /отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други / по позволително за сеч №______/______г. Изпълнител / Подизпълнител: _____________________, удостоверение №______/______г. Регистриран лесовъд ____________________________, удостоверение №______/______г., Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _______________ до_______________г. ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.

РАЗДЕЛ II.ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в обстоятелствата, изисквани при включването им.

- След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

- Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

- Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

- Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

- Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

- Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

- Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.6. – 8.

- Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

- Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

- Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

- Не по-късно от два работни дни преди датата на отвяряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

- Обосновка по т.14 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

- Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 15, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

- Не се приема оферта, когато се установи, че ценовото предложение надвишава прогнознатата пределна стойност на поръчката, посочена в поканата.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

- Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

- Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

- Ценовите предложения се класират по възходящ ред, като участникът предложил най – ниска цена се класира на първо място.

- В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

- Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всичките ѝ членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение.

РАЗДЕЛ ІІІ: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- Участниците в процедурата се представляват от лицата, които го представляват по закон или от упълномощени от тях лица, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС. В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл. 107, т. 5 ЗОП.

- Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

- При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят на български език. Срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договора.

- Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

- Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника или упълномощен от него представител лично или чрез пощата или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

- Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

- Офертата включва следните документи:

  - Опис на представените документи (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

  - Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (оригинал) – изготвя се по приложения в документацията образец.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

  - Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

- За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

- При получаване на офертата върху опаковката по т. 7. се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ.

- Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

- Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9.

- В случаите по т. 12 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

- До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

- Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

- Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

- Комуникация между възложителя и участниците:

  - Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

  - Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

  - Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение, не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

- Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

  - гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на оферта, в една от следните форми:

● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР София област.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД, МЕР София област, се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php/, или

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

# Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

# В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

# Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

# Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

# Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

# Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение.

# Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

# Не се допуска самоучастие на възложителя при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица се одобрява предварително от възложителя.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

  - Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

    - За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост.

    - За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител.

    - За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

  - Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП, съгласно приложен в документацията образец.

  - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно приложен в документацията образец.

  - Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари съгласно приложен в документацията образец

  - Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 18.2 и за посочените лица.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, както и документите по т. 18.2. за всеки член на обединението.

  - Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 18.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

  - В случаите по т. 18.8, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

- При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

  - Решение за откриване на процедурата.

  - Технически спецификации.

  - Проект на договор за изпълнение на поръчката.

  - Указания към участниците.

  - Образци за участие в процедурата.

20.  Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

21. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

РАЗДЕЛ IV.Образци на документи, съдържащи се в офертаta

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград”

(наименование на поръчката)

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| I. | техническо предложение, съдържащо: |  |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал). |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). |  |
| II. | Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |  |

Дата: ……………..				Подпис и печат: ...........................................

..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

ЕСО ЕАД, МЕР София област

гр. София 1360

бул. „Европа”, №2

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград”

(наименование на поръчката)

от ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................,

(улица, град, община)

..........................................................................................................................................................,

представлявано от ..........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ....................................................................

..........................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:...............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. При изпълнение на дейностите по почистване на просеките на електропровода ще използваме организация, технология и контрол, които съответстват на създадената Квалификационна система и на техническата спецификация на настоящата поръчка.

2. Работниците, които ще извършват сечта са правоспособни „секач-мотористи” и притежават валидни документи за минимум втора квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. Документите ще представя на извършващия първоначален инструктаж, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Поръчката ще изпълнявам с високопроходима техника за достъп до трасето, включително и в места с пресечен или планински терен.

4. Срок за получаване на позволителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия до 15 (петнадесет)  календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

5. В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото позволително за сеч, ще се явя за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1, с който Възложителят  предава на Изпълнителя трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии и ще започна работа по изпълнение на Договора.

6. Срок за цялостното изпълнение на поръчката: ............................. календарни дни,

(максимум до 150 календарни дни)

считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

7. Съгласен съм да почистя просеките на трасетата на електропроводите съгласно  посочените в участъците дейности и количества в техническите изисквания. От общото количество в размер на 341,55 дка. за почистване ще почистим минимум 149,7 дка. с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.), като сумарно количество от всички електропроводи.

# Декларираме, че:

- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

- Е направен оглед и е извършено запознаване с обема и всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.

- Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.

- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.

С подавне на офертите се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договора.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП ( когато е приложимо).

Дата:	.................			    Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

( 	Министерство на околната среда и водите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.......... .........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от .........................–гр........................................................., адрес: ...................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ....................................................................................................................

(посочете длъжността)

на........................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград”

(наименование на поръчката),

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ..................................   (посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................. информация  (технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

На основание......................................................................................................................................                                                                                                                                                                    (посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална) и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис и печат)

Забележка:

Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

гр. София 1360

бул. „Европа”, №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград”

(наименование на поръчката)

От.....................................................................................................................................................

(ннаименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена, която служи само за целите на оценката, е ....................... (............................. словом .................................) лева, без ДДС.

- Единичните и общите цени, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, включително разходи за транспорт, застраховки, охрана и др., свързани с механизацията, са дадени в следната ценова таблица:

# ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | вид дейност | мярка | кол-во | ед. цена, без ДДС (лв.) | обща цена, без ДДС (лв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ВЛ 400 kV „ Мургаш“ – в участък ст.№№8-169 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 56,7 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 56,7 |  |  |
| 3. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 101,2 |  |  |
|  | Обща цена I: |  |
| II. | ВЛ 110 kV „Брусен“ – в участък ст.№№44-111 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 31,3 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 31,3 |  |  |
|  | Обща цена II: |  |
| III. | ВЛ 110 kV „Правец“ – в участък ст.№№8-91 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 20,75 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 20,75 |  |  |
|  | Обща цена III: |  |
| IV. | ВЛ 110 kV „Гергана“ – в участък ст.№№1-40 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 11,9 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 11,9 |  |  |
|  | Обща цена IV: |  |
| V. | ВЛ 400 kV „Средногорие“ – в участък ст.№№6-60 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 12,4 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 12,4 |  |  |
| 3. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 22,4 |  |  |
|  | Обща цена V: |  |
| VI. | ВЛ 220 kV „Дървеница-Панчарево“ – в участък ст.№№26-28 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 4,5 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 4,5 |  |  |
|  | Обща цена VI: |  |
| VII. | ВЛ 110 kV „Габър“ – в участък ст.№№58-59 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 1,8 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 1,8 |  |  |
|  | Обща цена VII: |  |
| VIII. | ВЛ 400 kV „Люлин Рударци“ – в участък ст.№№35-36 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 3,5 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 3,5 |  |  |
|  | Обща цена VIII: |  |
| IX | ВЛ 220 kV „Струма-Малашевци“ – в участък ст.№№3-6 |  |
| 1. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 11,6 |  |  |
|  | Обща цена IX: |  |
| X | ВЛ 220 kV „Струма-Житен“ – в участък ст.№№193-194 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 2 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 2 |  |  |
|  | Обща цена X: |  |
| XI | ВЛ 220 kV „Житен-Малашевци“ – в участък ст.№№266-288 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 5 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 5 |  |  |
| 3. | Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) | дка | 14,5 |  |  |
|  | Обща цена XI: |  |
| XII | ВЛ 110 kV „Паскал-Мургана“ – в участък ст.№№5-133 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 24 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 24 |  |  |
| 3. | Рязане на иглолистна/щироколистна гора с дървета с диаметър на пъна до 14 см. | дка | 6 |  |  |
|  | Обща цена XII: |  |
| XIII | ВЛ 400 kV „Смолско - Душанци“ – в участък ст.№№42-62 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 8 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 8 |  |  |
| 3. | Рязане на дървета с d на пъна до 14 см, кастрене на клоните и разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад | бр | 50 |  |  |
| 4. | Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, кастрене на клоните и разкройване на окастрените стъбла на обли сортименти и извоз на облите сортименти до временен склад | бр | 21 |  |  |
|  | Обща цена XIII: |  |
| XIV | ВЛ 400 kV „Братия“ – в участък ст.№№34-61 |
| 1. | Рязане на храсти и издънки | дка | 4 |  |  |
| 2. | Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката | дка | 4 |  |  |
|  | Обща цена XIV: |  |
|  | Обща предлагана цена I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV: |  |

Съгласен съм предложената обща цена да послужи само за целите на оценката и че действителните количества на извършените и приети дейности ще се заплащат по единичните цени от нашето ценово предложение.

# При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# при несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Дата:	.................				Подпис и печат: ............................................

.............................................................................

(име и фамилия)

......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел V. Проект на договор

Д о г о в о р

№……………………..................2019 г.

Днес,..............2019 г., в гр. София, между:

електроенергиен системен оператор ЕАД мрежови  експлоатационен  район  СОФИЯ ОБЛАСТ, с адрес гр. София, бул. Европа № 2, ЕИК 1752013040012, представляван от Димитър Димитров – ръководител МЕР София област, в качеството на упълномощено лице съгласно пълномощно № 1476/15.05.2018 г. на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, заверено от нотариус Валентина Василева с рег. № 320 на Нотариалната камара, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

„……………………………………………………”, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………….……., ЕИК ………….………......., представлявано от ………………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ……………………../……………..……..2019 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград” се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: да извърши почистване на просеки в сервитутните зони на въздушните електропроводни линии, поддържани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, Предмет на настоящата обществена поръчка е почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД – МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, АРГ Пирдоп, АРГ Костинброд и АРГ Ботевград, включващи рязане на храсти и издънки, отсичане на дървета, кастрене клони на отсечените стъбла, разкройване на обли сортименти, извоз на сортиментите, подреждане на временен склад,  изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеките, съгласно издаденото позволително за сеч, наричани за краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение.

## СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Срокът на този договор е от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора, до датата на протокола за приемане на услугите на последния електропровод, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Срокът за получаване на позволителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

(2) Срокът, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии и да започне работа по изпълнение на Договора е до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото позволително за сеч.

(3)Срокът за изпълнение на Услугите е ………….. календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

(4) Не се включва в определения по ал. 3 срок времето за престой в следните случаи:

1. когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол;

2. когато държавни компетентни органи или по силата на нормативен акт или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата;

3. от уведомителното писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнени Услуги до датата на приемо-предавателния протокол съгласно чл. 26 от Договора.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е трасето на всеки електропровод.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение.

(2) В единичните цени по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително разходи за транспорт, застраховки, охрана и др., свързани с механизацията, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичните цени на отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.

(4) Не се заплащат дейности за кастрене на клоните на отсечените стъбла, разкройване на обли сортименти, извоз на сортиментите и подреждане на временен склад, в случай, че не са възложени, съгласно издаденото позволително за сеч.

## (5) На заплащане подлежат само действително извършените работи.

Чл. 7. Заплащането на изпълнените видове работи ще се извършва ежемесечно, след цялостно изпълнение на дейностите за почистване на просеката на съответен електропровод/електропроводи, в размер на 80% (осемдесет процента) от фактурираната стойност на изпълнените видове работи.

Останалите 20% (двадесет процента) или част от тях, се изплащат след приемането на окончателното изпълнение на трасето на последния електропровод и уточняване на дължимите неустойки.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол съставен съгласно чл. 26 или чл. 27 от Договора за приемане на Услугите за съответния електропровод/и, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.Оригинална данъчна фактура за 100% (сто процента) от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 (пет) дни, след датата на протокола по т. 1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на фактурата от него, при спазване на условията по ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при окончателното плащане да удържи дължимите по този Договор неустойки, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Гаранция за изпълнение

Чл. 10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от стойността на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно ……… (…………словом…………) лева, без ДДС („Гаранцията за изпълнение“) и която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

Чл. 11. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, с подписването на допълнително споразумение за изменението. При усвояване на част или цялата гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я приведе в съответствие с чл. 10 от договора.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора.

Чл. 12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:	POSTBANK Юробанк кл София

BIC:BPBIBGSF

IBAN:	BG60BPBI79401087136401

Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, съгласно образеца от Документацията;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да има залегнали клаузи за самоучастие на двете страни;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, съгласно чл. 3,  плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора;

3. да е приложен платежен документ за изцяло внесена премия.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  за период по-дълъг от 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото позволително за сеч и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол за просеката, за която е получено първото позволително за сеч и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

3. при условията на чл. 29 от настоящия договор.

4. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

5. при неизпълнение задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за минимален обем машинно почистване на просеките.

6.при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 18. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19.(1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 10 и следващите от Договора.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си по ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща равностойността на усвоената част от гаранцията от сумата по дължимо плащане и задържа тази част във формата на паричен депозит до допълване на гаранцията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 – 9 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изисква документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са негово задължение по този договор.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2.да предприеме действия за получаване на позволително за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия в срок до 15 календарни дни, считано от датата на подписване на договора;

3.да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото позволително за сеч;

4. да изпълни минималния обем машинно почистване на просеките;

5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

6.да уведомява лицето за контакт, когато започва работа на всеки следващ електропровод.

7. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в този Договор;

9. да не възлага работата или части от нея на други лица;

10. да осигури за изпълнение на Услугите персонал с необходимия опит и квалификация, да възлага и допуска до работа с моторни резачки само правоспособни лица;

11. да пази от повреждане съоръженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, селскостопанските и горски насаждения, извън просеката и подходите към нея, и да полага грижи за свеждане на евентуални щети, които обективно не могат да бъдат избегнати, до минималния технологично защитим размер;

12. да извършва всички Услуги така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

13. да извършва Услугите при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба № 9/09.06.04 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни документи, свързани с изпълнението на работите и Споразумението   за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор;

14. да спазва стриктно всички необходими мерки за пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8/11.05.2012 година за условията и реда за защита на горските територии от пожари, като носи пълна отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица за нанесени щети от пожар във връзка с изпълнението на настоящият договор, вкл. от скъсване на проводници под напрежение, от паднали върху електропровода дървета, неизправност на използваната механизация, инструменти, както и действия или нехайство на работниците си;

15. да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на приемателна комисия, след окончателно завършване на Услугите за електропровода/електропроводите;

16. да осигурява нормативно изискуемите документи за извършване дейностите, предмет на договора, както и контактите със съответните институции и да изпълнява точно и своевременно изискванията на съответното горско/ловно стопанство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и за местата на складиране на отрязаните дървета и храсти;

17. по време на сечта по съответния участък да изнася встрани от трасето изсечени храсти и клони, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци;

18. да организира извършването на услугата, както и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да не приеме някои от Услугите, в съответствие с уговореното в чл. 27 от Договора;

4. при извършване на услугите по електропровода и констатиране на некачествено извършени работи или неспазване на правилната и безопасна работа, в даден участък/участъци, да спира извършването на работите в следващи участъци от този електропровод, до отстраняване на недостатъците в участъците, в които те са констатирани.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всяко отделно трасе, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в този Договор;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на този Договор;

7. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии с предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. да обезпечи необходимите оперативни изключвания на напрежението по ВЕЛ в съответствие със съгласувания график, когато е необходимо.

9. да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

10. да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнение на услугите за електропровода/електропроводите, в срок до 5 дни, след получаване на уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26. Предаването на изпълнението на Услугите за трасето/трасетата се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с договореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора съгласно чл. 4(3).

(2) В случаите по точки 2 и 3 от предходната алинея, същите се описват в приемо-предавателния протокол по чл. 26 от Договора, както и сроковете дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването на забележките, но не по-късно от крайния срок на договора. С подписването на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се счита за уведомен по отношение на забележките и сроковете за отстраняването им.

(3)Окончателното приемане на изпълнението на Услугите за електропровода/електропроводите от този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 15 (петнадесет) дни след уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на работата. В случай, че към датата на приключването на договора бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се налага санкция, съгласно Договора.

## САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 28.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.4% (нула цяло и четири процента) на ден, без ДДС, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл. 29. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на просеката или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение или от дължимото плащане, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 31. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1.  по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

Чл. 33. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато в даден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителен  срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от неговите задължения по договора и/или не е отстранил установени несъответствия на изпълненото с уговореното или констатирани недостатъци.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 35. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трасето, по което е извършил услугата в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

Чл. 36. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

## ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 37. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 38. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен  да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 39. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

(2) Освен изброеното в ал. 1 и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на този договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

(3)С изключение на случаите, посочени в ал. 4 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(4) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(5) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 41. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 42. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 43. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 10 (десет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 44. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 45. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1360, бул. Европа № 2

Тел.: (02) 81 21 801

Факс: (02) 81 21 840

e-mail: eso@sfo.eso.bg

Лице за контакт: Живко Дунев – тел: 0885 735 128

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 46. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 47. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 48. Този Договор се състои от …. (…………….) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 49. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1.техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.

2. Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя.

3. Ценово предложение на изпълнителя.

4. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд

към Договор №. ...............от ...........2019 г.

Днес .............2019 г., в гр. София между:

ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, вписан в търговския регистър по ф.д. № 16298/2006 год. на СГС, БУЛСТАТ 1752013040012, гр. София бул. Европа №2, представляван от Димитър Димитров – Ръководител МЕР - София област, пълномощник на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, съгласно пълномощно № 1476/15.05.2018 г, заверено от нотариус Валентина Василева с рег. № 320 на Нотариалната камара, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„................................................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от.................................., в качеството на ......................, , наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

І.ОБЩИ условия

1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2.Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в  района на извършваната от тях дейност.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприятието персонал.

4.При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е  еднакво задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.Да определи длъжностно лице/или лица/, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

6.Да определи длъжностно лице/или лица/, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана  квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.

7.Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията  на  Наредба № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.) и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част  от нея ще извършва.

8.Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

9.Да  осигурява обезопасяване на работните места.

10.Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  изпълнителски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  отношение  на  професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.

12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13.Да представи  на  Възложителя, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  се  изискват  от  Правилника.

14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и  допускане  до работа на лица и бригади, които са  предвидени в Правилника.

15.Отговорният  ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника   приема всяко  работно място от допускащия, като проверява  изпълнението  на  техническите  мероприятия  за  обезопасяване, както и  тяхната  достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват  контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване  на  нарушенията.

17.При цялото времетраене на  работата отговорният ръководител и / или   изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия   да  извършат  всички  записвания  по  оформяне  на  наряда  според  естеството, продължителността  и  условията  на  работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване  на  наряда.

18.Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19.Да осигурява  безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените  длъжностни  лица от Възложителя. При констатирани  нарушения на технологичната дисциплина и правилата  по безопасност на  работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20.В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на компетентните  органи за изясняване обстоятелствата и причините  за злополуката. Декларация за трудова злополука  се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

21.Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността  на  труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:

      - да дават веднага предписания  за отстраняване на нарушенията;

      - да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, ако извършените нарушения налагат  това, както и да дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени  предложения-искания за налагане санкции  на лица, извършили нарушения.

22.Вредите, причинени от влошаване качеството и  удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи/бригади/, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РАЗДЕЛ VI. OБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата ...........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №.................................................., издадена на ................................

от ................ ...........................................– гр....................................................................................,

адрес:.................................................................................................................................................

(постоянен адрес)

в качеството ми  на ..........................................................................................................................

(посочете длъжността)

на.......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград”

(наименование на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността .......................................,дата на раждане: ...................................................., гражданство/а: ........................................, постоянен адрес: ........................................, или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

......................................................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................(държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................, постоянен адрес: ......................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

......................................................................, (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ............................................................, (държава, град, община), адрес: .............................................., вписано в регистър ..................................................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. . ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето),Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариранена неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ............, документ за самоличност ................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: .........................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ............................................,

в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...........

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: .............................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които

не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

До

МЕР София област

гр. София

бул. „Европа“ № 2

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, вписан в търговския регистър по ф.д. № 16298/2006 год. на СГС, БУЛСТАТ 1752013040012, гр. София бул. Европа №2.

Известени сме, че нашият Клиент,				 (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г.  (посочва се № и дата на Решението за класиране)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: „Почистване просеки на електропроводи, поддържани от ЕСО ЕАД МЕР София област, обслужвани от АРГ Пирдоп и АРГ Костинброд и АРГ Ботевград” (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на 5 %	(пет процента) от стойността на договора, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ……………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.